OPTIMIZARE FLUX TEHNOLOGIC MP SKID 707 SECIU

SPFO SECIU AREA

MEMORIU

privind intentia de realizare a proiectului

“OPTIMIZARE FLUX TEHNOLOGIC MP SKID 707 SECIU

SPFO SECIU AREA”

BENEFICIAR: O.M.V. PETROM S.A.

ASSET VII

MUNTENIA EST

2016

Soluţiile tehnice şi economice cuprinse în cadrul prezentei documentaţii, sunt întocmite de către EXPERT SERV S.R.L. Ploieşti.

Documentaţia, este proprietatea OMV PETROM SA.

EXPERT SERV S.R.L. Ploieşti, îşi declină orice responsabilitate cu privire la consecinţele negative ce decurg sau ar putea decurge ori sunt în legătură cu folosirea documentaţiei, al cărui conţinut a fost modificat şi/sau completat făra a avea acordul prealabil al EXPERT SERV SRL Ploiesti.

MEMORIU DE PREZENTARE

privind intentia de realizare a proiectului

“OPTIMIZARE FLUX TEHNOLOGIC MP SKID 707 SECIU

SPFO SECIU AREA”

BENEFICIAR: OMV PETROM SA – ASSET VII MUNTENIA EST

Nr. Proiect: A07164227733

PROIECTANT: S.C. EXPERT SERV S.R.L. Ploiesti

Nr. Proiect: B 896 / 2016

| 01 | 2016 | Emis pentru obtinere Acord de Mediu (Etapa II) | Mihai Cazacu | Marian Dumitrescu | Apopei Gheorghe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Data | Descrierea reviziei | Elaborat | Verificat | Aprobat |

Memoriu de prezentare pentru

PROIECT NR. B 896 / 2016

"OPTIMIZARE FLUX TEHNOLOGIC MP SKID 707 SECIU

SPFO SECIU AREA″

I. Denumirea proiectului: OPTIMIZARE FLUX TEHNOLOGIC MP SKID 707 SECIU SPFO SECIU AREA

II. Titular:

a) – denumirea titularului: O.M.V. Petrom S.A.

ASSET VII

MUNTENIA EST

b) – adresa titularului: str. Mihai Eminescu, nr. 7, Ploiesti, jud. Prahova

III. Descrierea proiectului:

- rezumatul proiectului:

Proiectul propus intra sub incidenta HG nr. 445/2009 fiind incadrat in Anexa  nr. 2 din HG nr. 445/2009 – Lista proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului: punctul 3 (industria energetica) - litera e)- stocarea la suprafata a combustibililor fosili.

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul cercetat face parte din Subcarpatii Prahovei, zona central-sudica a acestora, in cadrul Dealurilor Bucovelului.

Administrativ, terenul pentru executarea lucrarilor de optimizare a fluxului tehnologic din cadrul Parcului 707 Seciu, apartine localitatii Bucov (intravilan), judetul Prahova.

Accesul la locatie se realizeaza pe drumul de exploatare existent in zona – (v. plan amplasare).

Terenul pentru executarea lucrarilor de optimizare a fluxului tehnologic din cadrul Parcului 707 Seciu apartine Primariei comunei Bucov si are categoria de folosinta – drum, respectiv OMV Petrom SA, Asset VII - Muntenia Est si are categoria de folosinta – curti/constructii (Nr. Cad. 22789).

Lucrarile ce se vor executa in vederea optimizarii fluxului tehnologic din Parcul 707 Seciu, constau din:

- proiectarea unei conducte de 4 inch de la conducta existenta de 8 inch care vine de la Parc 309 Seciu catre MP Skid 707 Seciu;

- montarea presostatelor (PSHH si PSH) pe conductele de amestec existente in careul de productie al sondelor.

- justificarea necesitatii proiectului:

Prin optimizarea fluxului tehnologic aferent Parcului 707 Seciu, productia Parcului 92 Seciu si a Parcului 309 Seciu va fi preluata de acesta.

Din conducta existenta de 8 inch care trece prin vecinatatea Parcului MP Skid 707 Seciu si care preia productia celor doua parcuri, se va proiecta un tronson conducta de          Ø 4 inch care va intra in MP Skid 707 permitand preluarea productiei celor doua parcuri.

Utilitatea publica, constă în realizarea unor noi investiţii în zonă, care vin sa asigure solutii privind desfasurarea procesului de extractie si transport al titeiului de pe structura in conditii de maxima securitate a mediului inconjurator.

- planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):

Obiectivul de investitie nou proiectat este amplasat in intravilanul localitatii Bucov, judetul Prahova.

Accesul la locatie se realizeaza pe drumurile existente in zona – De 732, respectiv Dc 171 (v. plan amplasare).

Pentru realizarea lucrărilor de construcţii montaj, se ocupă o suprafaţă de  circa 639 mp.

Terenul pentru executarea lucrarilor de optimizare a fluxului tehnologic din cadrul Parcului 707 Seciu apartine Primariei comunei Bucov si are categoria de folosinta – drum, respectiv OMV Petrom SA, Asset VII, Muntenia Est si are categoria de folosinta – curti/constructii (Nr. Cad. 22789).

Tabel cu proprietarii terenurilor pentru proiectul

Optimizare Flux Tehnologic MP SKID 707 Seciu

SPFO Seciu Area

| Nr. crt. | Proprietar | Domiciliu proprietar | Amplasare teren | Suprafata ocupata pentru lucrari, mp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Primaria comunei Bucov | comuna Bucov, judetul Prahova | comuna Bucov, judetul Prahova | 250 De 2 |
| 2. | Primaria comunei Bucov | comuna Bucov, judetul Prahova | comuna Bucov, judetul Prahova | 172 Dc172 |
| 3. | OMV Petrom SA Asset VII Muntenia Est | str. Mihai Eminescu, nr. 7-9 Ploiesti, jud. Prahova | T9, Cc 37, Nr. Cad. 22654 loc. Bucov, jud. Prahova | 217 CF 22789 |
| Total (intravilan – drum / curti constructii) | 639 |

- forme fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie, etc):

Acest proiect nu face referire la cladiri, sau alte structuri.

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale, conform cu reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Acestea sunt produse de balastiera (aprovizionate de la balastiera autorizata), betoane de ciment (aprovizionate de la statii de betoane autorizate, sau preparate local conform normelor), conducte, curbe, armaturi, fitinguri (aprovizionate de la bazele autorizate) si combustibili auto necesari functionarii utilajelor (ce vor fi aprovizionati din statii de distributie).

Aceste materiale sunt in concordanta cu prevederile HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii modificat si completata prin Hotararea Guvernului Romaniei nr 675/11.07.2002, Hotararea Guvernului Romaniei nr 123/10.10.2008 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate, la executia lucrarii.

Se prezinta elemente specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitatile de productie:

Prin optimizarea fluxului tehnologic aferent Parcului 707 Seciu, productia Parcului 92 Seciu si a Parcului 309 Seciu va fi preluata de acesta.

Din conducta existenta de 8 inch care trece prin vecinatatea Parcului MP Skid 707 Seciu si care preia productia celor doua parcuri, se va proiecta un tronson conducta de          Ø 4 inch care va intra in MP Skid 707 permitand preluarea productiei celor doua parcuri.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz):

Amestecul de hidrocarburi, va fi transportat de la conducta existenta de 8 inch la Skid Parc 707 Seciu, prin intermediul unei conducte avand L = 151 m si diametrul                                                           Ø = 114,3 mm x x 6,3 mm, preizolata cu polietilena de inalta densitate PEHD, aplicata in                    3 straturi (care este rezistenta la agenti chimici si la lovituri mecanice).

Lucrarile ce se vor executa in vederea optimizarii fluxului tehnologic din Parcul 707 Seciu, constau din:

- proiectarea unei conducte de 4 inch de la conducta existenta de 8 inch care vine de la Parc 309 Seciu catre MP Skid 707 Seciu;

- montarea presostatelor (PSHH si PSH) pe conductele de amestec existente in careul de productie al sondelor.

Conducta se va realiza din teava de otel L290 N (Dn 100, De = 114,3 mm) cu grosimea de perete de 6,3 mm, preizolata cu 3 straturi de polietilena HDPE, clasa B3.

Pe linia de total a claviaturii se va monta un robinet unic sens pentru dirijarea productiei, inclusiv productia din skidul de etalonare mobil, intr-un singur sens, cel de evacuare a productiei de titei catre MP Skid 707 Seciu.

Elemente constructive, functionale si tehnologice

- fluidul vehiculat: 			titei + apa de zacamant;

- Diametrul conductei: 			Ø 4 inch – 114,3 mm;

- Grosimea de perete a conductei:	6,3 mm;

- Presiunea maxima de operare:	25 bar;

- Presiunea minima de operare:	           4 bar;

- Presiunea de operare:			20 bar;

- Temperatura maxima de operare:	25 0C;

- Temperatura minima de operare:	  5 0C;

- Temperatura de operare:		10 0C;

- Debitul vehiculat:			24 mc/zi;

- Lungimea conductei: 			151 m.

Conducta se va monta îngropat, la o adancime de 1,3 m.

Durata de executie totala, estimată pentru realizarea lucrarilor, este de 6 saptamani.

- racordarea la retelele utilitare existente in zona:

Nu este cazul. Utilajele care deservesc la realizarea lucrarilor de motaj si cuplare conducta sunt actionate de motoare termice omologate care nu necesita racordare la reteaua electrica.

Alimentarea cu apa

Apa potabila:

Se va asigura din zona (localitatea Bucov) si se va depozita la locatie in recipiente etanse (PET - uri).

Apa tehnologica:

Pentru realizarea probelor de presiune la conducta  de 4 inch sunt necesari circa 1,6 mc de apa.

Apa folosita (apa dulce) pentru executarea probelor de presiune la conducta noua, este adusa din cadrul parcului MP SKID 707 Seciu.

Aceasta apa se va colecta intr-o haba metalica mobila si se va ramane la parcul MP SKID 707 Seciu, unde va fi utilizata ca apa tehnologica, conducta fiind noua si neavand substante sau materiale poluatoare.

Telefon

Va fi asigurat de Constructor pe timpul executiei cu telefonie mobila aflata in dotarea acestuia.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

O parte din lucrari nu vor afecta calitatea solului.

In cazul conductei se vor face vor face urmatoarele lucrari:

Astuparea cu pamant a conductei, dupa montarea in sant .

Astuparea conductei se va face numai dupa:

- verificarea si izolarea tuturor sudurilor, executate in gropi de pozitie;

- montarea prizelor de potential (unde este cazul);

- realizarea stratului de pamant cernut;

- realizarea drenajelor cu rasuflatori (unde este cazul).

Astuparea santul se va realiza cu pamantul rezultat de la sapatura si depozitat pe marginea santurilor, in final depunand stratul vegetal depozitat separat.

Dupa lansarea conductei in sant, acoperirea cu pamant se va face astfel incat corpurile tari sa nu deterioreze izolatia.

Umpluturile se executa manual, in straturi succesive de 10-15 cm pana ce se acopera cu 30 cm generatoarea superioara a conductei. Fiecare strat se compacteaza separat.

Restul umpluturii se va face mecanizat in straturi de 20-30 cm, de asemenea bine compactate.

Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de mana si cu maiul mecanic la umiditatea optima de compactare printr-un numar variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat.

Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur.

Umiditatea optima de compactare se asigura prin stropire manuala in locuri inguste si prin stropire mecanica in spatii largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.

Pe teren, dupa acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca dupa tasare terenul sa ajunga la profilul initial.

Inainte de asezarea stratului vegetal, pamantul compactat se va sapa, se va intoarce pe 10 cm grosime si se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Stratul vegetal se va asterne uniform in 30 cm grosime pe teren orizontal sau cu panta 20% si in 20 cm grosime la taluzuri cu panta mai mare de 20%.

- cai de acces:

Accesul la locatie se realizeaza pe drumul de exploatare existent in zona – (v. plan amplasare).

- resurse naturale folosite in constructie si functionare:

In vederea executarii lucrarilor la MP Skid 707 Seciu se vor folosi doar materiale de inalta calitate pentru a asigura calitatea lucarii si protectia factorilor de mediu.

Ca si materiale folosite amintim : beton, tevi, echipamente de reglare a debitelor si alte instalatii specifice acestei activitati.

- metode folosite in constructie:

Metodele folosite in constructie vor fi alese conform documentatiei tehnice a proiectului tehnic.

Pentru realizarea lucrarilor propuse în prezenta documentatie, este necesar ca derularea lucrarilor sa se faca esalonat, în baza unui program stabilit de comun acord între beneficiar si constructor.

Programul de executie si receptie se poate reesalona, dupa caz, de catre beneficiar, de comun acord cu constructorul.

- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara:

Executarea lucrarilor de constructii - montaj aferente optimizarii fluxului tehnologic parc MP SKID 707 SPFO Seciu Area

Conform documentatiei tehnice a proiectului tehnic, pentru realizarea obiectivului propus s-a adoptat urmatorul program de constructie:

a. Proiectarea conductei de 4 inch

Aceasta va porni din conducta existenta de 8 inch care vine de la Parc 309 Seciu catre MP Skid 707 Seciu pentru a putea prelua productia parcurilor 92 si 309 Seciu.

b. Montarea presostatelor (PSHH si PSH) pe conductele de amestec existente in careul de productie al sondelor.

Elemente constructive, functionale si tehnologice

- fluidul vehiculat: 			titei + apa de zacamant;

- Diametrul conductei: 			Ø 4 inch – 114,3 mm;

- Grosimea de perete a conductei:	   6,3 mm;

- Presiunea de operare:	                           20 bar;

- Presiunea minima de operare:	                  4 bar;

- Temperatura maxima de operare:	       25 0C;

- Temperatura minima de operare:	         5 0C;

- Temperatura de operare:		       10 0C;

- Debitul vehiculat:			   24 mc/zi;

- Lungimea conductei: 			      151 m.

### Stabilirea traseului

Având în vedere amplasamentul sondei şi situaţia din teren, traseul conductei s-a ales de comun acord cu Beneficiarul.

Traseul conductei proiectate respecta distanţele minime de siguranţã în conformitate cu Normativul Departamental pentru stabilirea distanţelor din punct de vedere al prevenirii incendiilor dintre obiectivele componente ale instalaţiilor tehnologice din industria extractivă de petrol.

Conducta se va amplasa la min 0,6 m de liniile electrice subterane paralele cu aceastea iar în cazul intersectiilor cu liniile electrice subterane, distanta pe verticala va fi de min 0,5 m între generatoare.

In cazul în care respectarea conditiilor de mai sus nu este posibila, conducta se va introduce în tuburi de protectie. Tuburile de protectie depasesc în ambele parti limitele instalatiei sau constructiilor traversate cu cel putin 1 m.

Distanţa dintre conducta subterană şi cea mai apropiata fundatie sau priza de legare la pamant a unui stalp LEA de inalta, medie şi joasa tensiune va fi de de 5,0 m.

Pentru detectarea cablurilor electrice subterane se vor executa gropi de sondaj cu sapatura manuala sau se va utiliza aparatura specializata de detectare.

Conducta se va amplasa la min 0,6 m de cabluri telefonice subterane, 1,0 m de camine pentru retele telefonice sau minim 2,0 m de canalizatiile telefonice paralele cu aceasta, iar in cazul intersectiilor cu cabluri telefonice subterane, distanta pe verticala va fi de min 0,5 m intre generatoare.

In cazul in care respectarea conditiilor de mai sus nu este posibila si in cazul intersectiilor cu canale telefonice, conducta de amestec se va introduce in tuburi de protectie.

Tuburile de protectie depasesc in ambele parti limitele instalatiei sau constructiilor traversate cu cel putin 1 m. Distanţa dintre conducta de amestec si cea mai apropiata fundatie a unui stalp telefonic va fi de 0,5 m.

Pentru detectarea cablurilor telefonice subterane sau a canalizatiilor telefonice se vor executa gropi de sondaj cu sapatura manuala sau se va utiliza aparatura specializata de detectare.

Conducta de amestec se va amplasa la min 0,5 m de conductele subterane paralele cu aceasta iar in cazul intersecţiilor cu conducte subterane, distanţa pe verticală va fi de  min 0,5 m intre generatoare, conducta se va izola suplimentar cu benzi din polietilena aplicate la rece, in trei straturi.

Pentru detectarea conductelor subterane se vor executa gropi de sondaj cu sapatura manuala sau se va utiliza aparatura specializata de detectare.

Dupa terminarea lucrarilor de montaj, traseul conductei se va marca cu borne amplasate la subtraversarea drumurilor şi la schimbãrile de direcţie sub un unghi mai mare de 30°.

Conducta de amestec va fi prevazută cu bandă avertizoare din polietilenă inscriptionata «Atentie produse petroliere» pentru detectare in cazul sapaturilor. Aceasta se va aseza la 50 cm deasupra conductei, pe tot traseul ei.

Stabilirea culoarului de lucru

Culoarul de lucru este prevazut pentru sapatura manuala conform standardelor OMV Petrom SA si a “Normativului pentru stabilirea latimii culoarelor necesare construcţiei conductelor îngropate, în ramura de petrol şi gaze”.

Acest culoar permite depozitarea pamantului si a materialelor, precum şi circulaţia mijloacelor de transport şi de montaj al conductei si va avea latimea variabila, functie de latimea terenului inchiriat.

### Alegerea materialului conductei

Alegerea diametrului conductei si a grosimii de perete s-a facut pentru a asigura debitul maxim de operare, precum si presiunea maxima de operare.

Conducta se va realiza din teava de otel Ø 114,3 x 6,3 mm L290N, teava trasa PSL2 preizolata cu 3 straturi de polietilena HDPE, (care este rezistenta la agenti chimici si la lovituri mecanice).

Tevile si fitingurile necertificate sau certificate la un nivel necorespunzator nu sunt admise pentru utilizare. Aceste certificate trebuie puse la dispozitie de furnizor, iar constructorul are obligatia de a le prezenta ca parte a ofertei tehnice.

La livrarea materialului tubular si a fitingurilor vor fi prezentate certificatele de calitate, garantie si conformitate.

Tevile se vor manevra şi depozita cu grija pentru evitarea turtirilor, îndoirii, crestaturilor şi fisurarii.

Transportul ţevilor de la staţia fixa pe şantier se va face cu ajutorul remorcilor pentru ţevi.

### Lucrari de infrastructura (sapatura)

Sapatura se va executa corelat cu fluxul general al lucrarilor de montaj al conductei, pentru reducerea la strictul necesar a duratei de menţinere deschisa a sapaturii, în vederea evitarii surparilor, umplerii cu apa etc.

Adancimea santului de pozare va fi de 1,3 m în fir curent fata de cota terenului natural, iar latimea va fi de 0,6 m.

Lucrarile de sapatura vor începe numai dupa marcarea traseului conductei şi stabilirea culoarului de lucru. Stratul vegetal se va depozita separat pentru a fi refacut terenul la conformaţia iniţiala la terminarea lucrarilor. Fundul şanţului va fi nivelat pentru a asigura sprijinirea conductei pe toata lungimea.

In teren denivelat, fundul santului va urmari în general configuraţia terenului, conducta înscriindu-se în aceasta configuraţie prin curbare elasticã.

Apa trebuie înlaturata din:

santul în care este prevazuta lansarea tronsonului de conducta;

gropile de poziţie pentru sudura;

gropile executate în timpul probelor de presiune;

gropile pentru montarea burlanelor protectoare sau construcţia caminelor pentru armaturi.

Inainte de începerea lucrarilor se vor anunţa firmele care au instalatii pentru a trimite reprezentanţii lor pe teren în vederea indicarii cablurilor electrice şi telefonice subterane.

Tot înainte de începerea sapaturii se vor executa gropi de sondaj pe lungimea traseului pentru identificarea obiectivelor existente, în vederea evitarii deteriorarii lor.

Montarea conductei in fir curent

Firul curent al conductei este considerat traseul in care conducta se monteaza in sant deschis.

Se va monta conducta de amestec Ø 4 inch, de la conducta existenta de Ø 8 inch la Skid Parc 707 Seciu, prin sudura „cap la cap” a tronsoanelor din componenta acesteia.

Efectuarea probelor de presiune ale conductei

Pentru conducta de amestec, cu diametrul 4  inch, se vor efectua urmatoarele probe de presiune:

- proba de rezistenta hidraulica

Prezistenta = 1,25 x Pmaxima de operare. PMO = 25 bar

Prezistenta = 1,25 x 16 = 31,25 bar, timp de minim 1 ora de la egalizarea presiunii în conductă şi a temperaturii conductei cu cea a solului. Proba se executa cu apa.

- proba de etanseitate hidraulica

Petanseitate = 1,1 x Pmaxima de operare. PMO = 25 bar

Pproba = 1,1 x 25 = 27,5 bar, timp de minim 8 ore de la egalizarea presiunii în conductă şi a temperaturii conductei cu cea a solului. Proba se executa cu apa.

Proba de rezistenta hidraulica se poate face pe tronsoane sau se poate face pe toata conducta astfel încât presiunea maxima de încercare în punctul de cota minima sa nu depaseasca 1,8 x Pmax.

In cursul acestei examinari, conducta nu trebuie sa prezinte niciun semn de deformare plastica. Pe toata durata încercarii presiunea înregistrata pe diagrama trebuie sa se mentina constanta în limitele de variatie ale presiunii barometrice.

Constructorul şi subcontractanţii săi trebuie să asigure echipamentul şi instrumentele necesare pentru efectuarea testelor de presiune. În timpul efectuării testului, în interiorul conductei trebuie să fie cât mai puţin aer. Apa utilizată trebuie să fie cât mai puţin agresivă şi necontaminată. Apa utilizată trebuie să aibă un pH între 5 şi 8, demonstrat prin buletine de analiza.

Ca regulă generală, încercările trebuie efectuate în condiţii de temperatură a solului şi apei de peste +4 °C. Cand temperatura aerului este sub 0 °C trebuie să se evite efectuarea probelor cu apă din cauza riscului de îngheţ. In cazuri excepţionale pot fi efectuate încercări la temperaturi mai scăzute, dacă au fost luate măsurile necesare                (de exemplu, încălzirea circuitelor de măsurare, etc), dar este nevoie de acordul reprezentantului beneficiarului şi al expertului independent. Pentru umplerea porţiunilor testate, este recomandabil să se utilizeze apă având o temperatură medie şi cât mai apropiată de temperatura solului. Ca rezultat, timpul necesar egalizării temperaturii apei cu cea a solului va fi minim. Volumul de apă necesar, cu toate conductele de alimentare şi evacuare, trebuie să fie asigurat de Constructor.

Inainte de efectuarea probelor de presiune, în prezenta Beneficiarului, dupa caz si a Proiectantului, executantul realizeaza operatiile finale de curatire si verificare interioara a conductei cu dispozitive speciale respectând normele in vigoare. Conducta trebuie să fie integral curăţată (de exemplu, cu godevil pentru curăţare) si izolata in mod corespunzator. 	In timpul probelor de presiune la conducta, nu se admit reparatii provizorii (şarniere, suduri necorespunzătoare, etc).

Echipamentele care nu vor face subiectul probei de presiune, trebuie izolate fata de conducta pe perioada probei. După finalizarea probelor de presiune, trebuie să se efectueze testarea conductei pentru siguranta ca este curata si nedeteriorata.

Dupa incheierea probelor de presiune, santul trebuie acoperit cat mai repede posibil.

Cuplarea conductei de amestec

Conducta de amestec cu diametrul Ø 4 inch pentru transportul amestecului de titei si apa de zacamant, se va cupla la conducta existenta de Ø 8 inch, respectiv la Skid Parc 707 Seciu.

Aducerea terenului dezafectat la conditiile initiale

Astuparea santului se va executa manual si mecanizat. Astuparea se va face cu întreaga cantitate de pamant de la sapatura. Este obligatorie refacerea stratului vegetal şi aducerea terenului la condiţiile iniţiale de fertilitate.

Umplerea santului în anotimpul friguros se va face cu pamant neînghetat pe o grosime de cel putin 15 cm de la generatoarea superioara. Tasarea pamantului îngheţat este mult mai accentuatã decât cea a pamantului neîngheţat.

Umplerea santului cu materialul rezultat din sapatura se va efectua pe zone de             20-30 m, avansand într-o singura directie (se poate trece de 30 m cand temperatura mediului nu variaza în 8 ore cu mai mult de 5 °C).

Pentru a avertiza de prezenta conductei, pe toata lungimea ei, se va poza o folie de polietilena la inaltimea de 500 mm deasupra generatoarei superioare a conductei proiectate.

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale, conform cu reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Acestea sunt conducte, curbe, armaturi, fitinguri (aprovizionate de la bazele autorizate), combustibili auto necesari functionarii utilajelor (ce vor fi aprovizionati din statii de distributie); Aceste materiale sunt in concordanta cu prevederile HG 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate, la executia lucrarii.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Pentru moment nu exista alte proiecte cu care sa aiba o relatie, dar va fi benefica realizarea lui pentru viitoarele proiecte de modernizare si dezvoltare a activitatii de depozitare titei.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

Amplasamentul investitiei este stabilit de comun acord intre proiectant si beneficiar este situat pe o suprafata de teren care apartine OMV Petrom SA, avand categoria de folosinta –curti/constructii, respectiv Primariei comunei Bucov avand categoria de folosinta drum.

Nu a fost luata in considerare nicio alta alternativa de amplasament.

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de ape, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):

Nu este cazul.

Proiectul are ca singur scop desfasurarea procesului de depozitare a titeiului extras de pe structura, in conditii de siguranta, securitate si de protectie a mediului inconjurator.

OPTIMIZARE FLUX TEHNOLOGIC MP SKID 707 SECIU va trebui in final sa conduca la indeplinirea cerintelor OMV Petrom SA privind:

- evitarea problemelor HSEQ;

- cresterea sigurantei in exploatare si optimizarea functionarii instalatiilor;

- reducerea costurilor de operare.

Localizarea proiectului:

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la    25 februarie 1991, ratificata prin Legea 22/2001:

Nu este cazul.

Niciuna din activitatile din lista anexata Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului nu se intersecteaza cu lucrarile prevazute in proiect.

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale cat si artificiale si alte informatii privind:

- folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe zone adiacente acestuia:

Parcul MP SKID 707 Seciu  este situat in intravilanul localitatii Bucov, judetul Prahova, si se afla la circa 1100 m fata de prima casa.

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul cercetat face parte din Subcarpatii Prahovei, zona central-sudica a acestora, in cadrul Dealurilor Bucovelului.

Accesul la locatie se realizeaza pe drumurile existente in zona – De 732, respectiv Dc 171 (v. plan amplasare).

Pentru amplasarea santierului de lucru, este necesara ocuparea unei suprafete de 639 mp, care este situata in incinta parcului MP SKID 707 Seciu .

Coordonatele in sistem Stereo 70 ale conductei nou proiectata la parcul MP SKID 707 Seciu, in punctele limita sunt :

Punct initial :  X = 392 079,542  Y= 584 564,757;

Punct final  :   X = 392 007,624  Y = 584 654,983.

- politici de zonare si de folosire a terenului:

Natura proprietatii pe care se vor opera lucrarile de Optimizare Flux Tehnologic MP SKID 707 Seciu SPFO Seciu Area este: publica si privata, in judetul Prahova (intravilanul localitatii Bucov, judetulPrahova).

- arealele sensibile:

Referitor la pozitia amplasamentului fata de arii naturale protejate, acesta este situat la circa 11,2 km fata de situl ROSCI 0164 Padurea Plopeni– fiind cea mai apropiata arie protejata de amplasamentul parcului.

In concluzie conform Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile                       nr. 1964/13.12.2007, privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000, in Romania, in apropierea amplasamentului parcului nu exista monumente ale naturii, parcuri nationale si rezervatii naturale.

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare:

Amplasamentul investitiei este stabilit de comun acord intre proiectant si beneficiar este situat pe o suprafata de teren care apartine OMV Petrom SA are categoria de folosinta –curti/constructii si drum.

Nu a fost luata in considerare nicio alta alternativa de amplasament.

Caracteristicele impactului potential in masura in care aceste informatii sunt disponibile. O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural asupra interactiunilor dintre aceste elemente.

Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ):

Lucrarile de executie la obiectivul de investitie nu presupun un impact major asupra populatiei, deoarece lucrarile se deruleaza pe o perioada scurta si in incinta MP SKID 707 Seciu, proprietatea OMV Petrom SA.

Impactul asupra calitaţii apei:

- neetanseitati ale unor zone de racord;

- neetanseitati in zona gurilor de evacuare si curatire ale cuvei (la manlocuri);

- pierderi accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare desfasurarii lucrarilor.

Eventualul impact negativ asupra calitatii apelor subterane este temporar, limitat la durata de executie a forajului si traversarii stratului acvifer, in functie de proprietatile stratului permeabil si de conditiile hidrogeologice.

Impactul asupra calitaţii aerului

In perioada lucrarilor de constructii-montaj, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta utilajele din sistemul operational participant (buldozere, sapatoare de sant, lansatoare, autocamioane de transport), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice, (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot, si sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili metalici) in limitele admise de normele in vigoare.

Intensificarea activitatii de transport, in cadrul terenurilor aferente executiei obiectivului, nu va determina afectarea calitatii aerului.

Impactul zgomotelor şi vibraţiilor

Principalele surse de zgomot si vibratii rezulta de la constructii-montaj pentru optimizare flux tehnologic MP SKID 707 Seciu, a utilajelor anexe si de la utilajele de transport care tranziteaza incinta parcului.

Zgomotele si vibratiile se produc in situatii normale de exploatare a utilajelor, au caracter temporar si nu au efecte negative asupra mediului. Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin utilizarea de echipamente avansate din punct de vedere tehnologica, rezultand un nivel scazut de emisii zgomotoase.

Sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de echipementele necesare saparii şi astuparii şanţului, transportul şi manipularea tronsoanelor de conducta, transportul personalului. Intrucat acestea trebuie sa fie omologate, se considera ca zgomotele şi vibraţiile generate se gasesc in limite acceptabile, impactul situandu-se in limite admise.

In timpul executarii lucrarilor de constructii – montaj, sursele de zgomot, sunt date de utilajele in functiune, ce deservesc lucrarile.

Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele admisibile.

Principalele surse de zgomot si vibratii de pe amplasament vor fi reprezentate de: functionarea motoarelor de actionare si a generatoarelor electrice; manipularea materialului tubular; functionarea utilajelor terasiere folosite pentru amenajarea terenului.

Toate aceste activitati vor avea un caracter temporar.

Tinand cont de faptul ca in vecinatatea amplasamentului nu sunt zone locuite, zgomotele  produse nu constituie amenintari la starea de sanatate a comunitatii existente.

In faza de exploatare a punctului de colectare  nu vor exista surse potentiale de zgomot.

Impactul asupra solului şi subsolului

Poluantii din timpul procesului de optimizare flux tehnologic MP SKID 707 Seciu

ce pot afecta solul / subsolul, accidental, sunt :

- scurgeri de uleiuri si combustibili de la utilajele participante la lucrarile de constructii;

- apele meteorice si de spalare, care antreneaza impuritati si substante poluante si care se pot infiltra in sol;

- titei.

Traseul conductei proiectate de 4 inch nu intersecteaza cursuri de ape si nu se afla amplasat in apropierea malurilor acestora.

MP Skid 707 Seciu se afla la circa 2000 m fata de prima apa (paraul Bucovel).

Impactul asupra faunei şi florei

Referitor la pozitia amplasamentului fata de arii naturale protejate, acesta este situat la circa 11,2 km fata de situl ROSCI 0164 Padurea Plopeni– fiind cea mai apropiata arie protejata de amplasamentul parcului.

In concluzie conform Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1964/13.12.2007, privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000, in Romania, in apropierea amplasamentului parcului nu exista monumente ale naturii, parcuri nationale si rezervatii naturale.

Impactul asupra peisajului şi mediului vizual

Peisajul nu va fi afectat de lucrari, deoarece acestea se vor executa in incinta MP SKID 707 Seciu, proprietate OMV Petrom.

Lucrarile de executie a obiectivului de investitie  nu presupun un impact major asupra populatiei, deoarece lucrarile se deruleaza pe o perioada scurta de timp si la o distanta considerabila fata de zona locuita.

Totodata, in vecinatatea MP SKID 707 Seciu, nu sunt amplasate elemente care sa apartina patrimoniului istoric si cultural national.

Impactul asupra populaţiei şi sanataţii umane

Parcul MP SKID 707 Seciu, este amplasat in intravilanul localitatii Bucov, judetul Prahova.

Avand in vedere ca distanta fata de prima casa la care se afla amplasamentul  de circa 1100 m,  este mai mare decat cea minima necesara impusa ( 50 m – conform Ordinului 196 din 10 octombrie 2006 privind Normele si prescriptiile tehnice actuale, specifice zonelor de protectie si zonelor de siguranta aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului – Anexa 1) se poate considera ca securitatea asezarilor umane este asigurata.

Desfasurarea normala a procesului de optimizare Flux Tehnologic MP SKID 707 Seciu

SPFO Seciu Area nu conduce la poluarea semnificativa a mediului.

Se estimeaza ca impactul produs asupra asezarilor umane sau a obiectivelor industriale din zona adiacenta, precum si a starii de sanatate a populatiei este nesemnificativ.

Natura impactului

In urma analizei realizate pentru stabilirea impactului asupra componentelor de mediu se poate aprecia ca nu exista efecte permanente, lucrarile desfasurate vor avea un efect temporar redus si reversibil asupra factorilor de mediu.

Efectele negative produse ca urmare a realizarii proiectului asupra calitatii mediului se pot produce doar in cazuri accidentale.

Efectele pozitive determinate de realizarea proiectului sunt reprezentate de desfasurarea procesului de depozitare a titeiului extras de pe structura, in conditii de siguranta, securitate si de protectie a mediului inconjurator.

Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate):

Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare a proiectului.

Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra habitatelor din zona analizata in conditiile respectarii masurilor prevazute in memoriu.

Magnitudinea si complexitatea impactului:

- Probabilitatea impactului:

Realizarea lucrarilor de optimizare flux tehnologic MP SKID 707 Seciu SPFO Seciu Area, se va desfasura cu respectarea normelor specifice impuse, utilajele vor fi omologate, verificate si autorizate sa execute lucrarile propuse, iar mediul nu va fi afectat.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului:

Realizarea lucrarilor de transformare a optimizare flux tehnologic MP SKID 707 Seciu SPFO Seciu Area, vor fi temporare. Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare a proiectului.

Lucrarilor vor fi efectuate cu respectarea normelor in vigoare si in termenii stabiliti in proiect.

Impactul cumulativ

Impactul generat de transformarea optimizare flux tehnologic MP SKID 707 Seciu SPFO Seciu Area, este nesemnificativ, in zona nexistand semne de afectare a factorilor de mediu, astfel ca impactul cumulativ al acestei lucrari cu alte proiecte este nesemnificativ.

Pentru evitarea unor posibile depasiri limitele admisibile care pot afecta mediul, la punctul de colectare se iau masuri de protectia mediului pentru fiecare factor de mediu in parte, masuri pentru prevenirea poluarii accidentale, masuri in cazul unei poluari accidentale.

Pentru a verifica calitatea factorilor de mediu, beneficiarul monitorizeaza realizarea si exploatarea proiectului.

Riscurile de mediu sunt mentinute la un nivel scazut datorita strategiei de restructurare si modernizare, incluzand si implementarea unor tehnologii care sa asigure protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, diminuarea consumurilor energetice, a pierderilor tehnologice si a necesarului de personal, in scopul maririi rentabilitatii, precum si realizarea unor conditii mai bune de munca pentru personalul societatii.

In concluzie noul obiectiv nu va produce impact nici direct, nici indirect si nici cumulativ asupra celorlalte activitati existente in zona si va respecta toate obiectivele privitoare la protectia mediului (apa, aer, sol, subsol, sanatate publica, biodiversitate etc).

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

Protectia calitatii apelor:

- surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul :

Sursele potenţiale de poluare pot fi reprezentate de :

- Neetanseitati la cuplarea conductelor;

- Scurgeri accidentale de carburanţi, lubrifianţi;

- Gospodărirea incorectă a deşeurilor.

Pentru prevenirea acestui tip de poluare accidentală vor fi instituite o serie de măsuri de prevenire şi control:

- Respectarea programului de revizii şi reparaţii pentru utilaje şi echipamente, pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor;

- Operaţiile de întreţinere şi alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci în locaţii cu dotări adecvate;

- Dotarea locaţiei cu materiale absorbante specifice pentru compuşi petrolieri şi utilizarea acestora în caz de nevoie.

Este strict interzisă aruncarea deşeurilor solide în cursurile de apă; acestea vor fi colectate selectiv şi vor fi evacuate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute:

Nu este cazul.

- Protectia aerului:

- surse de poluanti pentru aer, poluanti:

Lucrarile se vor executa cu utilaje dotate cu motoare termice omologate, ale caror emisii se incadreaza in standarde.

In perioada lucrarilor de constructii-montaj, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta utilajele din sistemul operational participant (buldozere, sapatoare de sant, lansatoare, autocamioane de transport), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice, (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot si sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili metalici) in limitele admise de normele in vigoare.

În condiţiile de funcţionare normală şi de respectare a instrucţiunilor de proiectare, activitatea de optimizare flux tehnologic MP SKID 707 Seciu SPFO Seciu Area, nu va afecta factorul de mediu aer.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera:

Nu este cazul.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- surse de zgomot si de vibratii:

Principalele surse de zgomot şi vibraţii rezultă de la activitatile de montare conducte, prin utilajele necesare acestor activitati.

Zgomotele şi vibraţiile se produc în situaţii normale de exploatare, au caracter temporar şi nu au efecte negative asupra mediului. Protecţia împotriva zgomotului se realizează prin folosirea de catre personalul care executa lucrarile, a echipamentelor de protectie adecvate.

In timpul executarii lucrarilor de constructii – montaj, sursele de zgomot, sunt date de utilajele in functiune, ce deservesc lucrarile.

Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele admisibile.

Principalele surse de zgomot şi vibraţii de pe amplasament vor fi reprezentate de:

- funcţionarea motoarelor de acţionare şi a generatoarelor electrice;

- manipularea materialului tubular;

- funcţionarea utilajelor terasiere folosite pentru amenajarea terenului.

Sursele de zgomot vor avea un caracter temporar, având ca durată undeva la circa 6 saptamani.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului:

- in timpul efectuarii lucrarilor se vor respecta normele de producere a zgomotului prin poluare fonica, se vor folosi utilaje performante din acest punct de vedere, vor circula cu viteza redusa si fara a produce vibratii;

- toate utilajele si autovehiculele care produc zgomot si/sau vibratii vor fi performante din acest punct de vedere si se vor incadra in limitele de protectie prevazute de normative;

- organizarea muncii, minimizarea expunerii la zgomot peste orele normale de lucru, pentru lucratori, planificarea activitatilor generatoare de zgomote ridicate, astfel incat sa se evite o suprapunere a acestora – respectarea graficelor de lucru;

- oprirea motoarelor vehiculelor pe perioada stationarii.

3. Protectia impotriva radiatiilor:

- surse de radiatii:

In procesul de optimizare flux tehnologic nu se folosesc substante radioactive si nu se emit radiatii, deci nu exista un pericol din punct de vedere al radiatiilor.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor:

Nu este cazul.

4. Protectia solului si a subsolului:

- surse de poluanti pentu sol, subsol si ape freatice:

Sursele potenţiale de poluare pentru sol, subsol si ape freatice, pot fi reprezentate de:

- Neetanseitati la cuplarea conductei;

- Scurgeri accidentale de carburanţi, lubrifianţi;

- Gospodărirea incorectă a deşeurilor.

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:

Lucrarile nu vor afecta calitatea solului, din contra, vor avea un efect de protectie si stabilizare a zonei.

In vederea realizarii investitiei privind optimizarea fluxului tehnologic MP SKID 707 Seciu SPFO Seciu Area, vor fi prevazute urmatoarele instalatii:

- proiectarea unei conducte de 4 inch  avand L = 151 m si Dn = 114,3 mm, de la conducta existenta de 8 inch catre MP Skid 707 Seciu;

- montarea presostatelor (PSHH si PSH) pe conductele de amestec existente in careul de productie al sondelor.

Vor fi amenajate spaţii speciale pentru colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor (ambalaje, deşeuri metalice, deşeuri menajere, ape uzate menajere), astfel încât deşeurile nu vor fi niciodată depozitate direct pe sol. Toate deşeurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament în baza contractelor cu firme specializate.

Prevenirea unui accident necesită următoarele măsuri:

- cunoaşterea şi urmărirea proceselor tehnologice;

- cunoaşterea gradientilor de fisurare şi de presiune a conductelor;

- dotarea cu echipamente şi instalaţii de prevenire corespunzătoare solicitărilor maxime estimate;

- dotarea cu echipamente şi instalaţii de control ale proceselor tehnologice;

- respectarea regulamentului de prevenire a incendiilor;

- instruirea personalului operativ în scopul combaterii incendiilor.

Lucrarile de optimizare flux tehnologic MP SKID 707 Seciu SPFO Seciu Area, nu vor afecta calitatea solului.

5. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Datorita faptului ca lucrarile se desfasoara in incinta Parcului MP SKID 707 Seciu, proprietatea OMV Petrom, nu exista posbilitatea de a afecta areale sensibile. Activitatile vor fi desfasurate intr-un spatiu imprejmuit, dotat cu echipamente si tehnica moderna.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate:

Impactul ecologic al realizarii proiectului este minim datorita masurilor luate, astfel:

- ocuparea temporara a suprafetelor de teren pe o durata relativ mica de timp, necesara efectuarii lucrarilor de transformare a parcului in punct de colectare;

- interzicerea evacuarii apelor reziduale in receptorii naturali;

- amplasarea parcului a evitat ariile naturale protejate.

Ca urmare a masurilor luate impactul asupra ecosistemelor este in limite admisibile.

6. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional:

Lucrarea, prin amplasamentul ei, nu afectează în niciun fel aşezările umane.

Având în vedere că distanţa la care se află amplasamentul, este mai mare decât cea minimă necesară impusă (50 m – conform Ordinului 196 din 10 octombrie 2006 privind Normele si prescriptiile tehnice actuale, specifice zonelor de protectie si zonelor de siguranta aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului – Anexa 1) şi că în procesul de foraj nu se degaja substanţe microbiene sau radioactive se consideră că securitatea aşezărilor umane este asigurată.

* distanta fata de prima casa: cca 1100 m;

* distanta fata de prima apa: paraul Bucovel:cca 2000 m.

Totodata, in vecinatatea MP SKID 707 Seciu, nu sunt amplasate monumente istorice si de arhitectura, zone cu regim de restrictie, sau zone de interes traditional.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public:

- folosirea cu precadere a drumurilor care ocolesc localitatile;

- reducerea vitezei de deplasare si mentinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport;

- limitarea emisiilor din gazele de esapament prin verificari tehnice periodice ale autovehicolelor;

- in scopul reducerii nivelului de zgomot la limita incintei parcului, manipularea materialului tubular se va face cu atentie pentru evitarea lovirii tevilor;

7. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

- tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate:

Deseuri:

- sol vegetal ;

- deseuri metalice;

- deseuri de ambalaje;

- deseuri menajere.

Solul vegetal - rezultat din lucrarile de sapatura se va depozita de-a lungul culoarului de lucru al conductei, urmand a fi utilizat la reconstructia si ecologizarea terenurilor dupa terminarea lucrarilor.

Deseuri metalice, (cod deseu -17 04 07) -  sunt deseuri feroase rezultate din taierea tevilor, cabluri de otel, piese de schimb inlocuite. Se estimeaza producerea unei cantitati de circa 0,50 tone deseuri metalice. Aceste deseuri se vor valorifica prin unitati de colectare specializate.

Deseurile de ambalaje:

- ambalaje din hartie si carton care se colecteaza si se predau la unitatile de colectare autorizate;

- ambalaje din materiale plastice, rezultate de la diverse bauturi racoritoare sau nu, de la diverse alimente preparate, semipreparate, nepreparate, fructe etc.;

- ambalaje de sticla rezultate de la diverse conserve sau bauturi.

Pentru gestiunea ambalajelor se vor respecta prevederile Legii nr. 249/2015. Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje trebuie sa fie astfel organizata incat sa nu introduca bariere in calea comertului.

|  | Tip ambalaj | Categorie | Cod deseu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambalaje metalice | Deseuri de ambalaje – nepericuloase | 15 01 04 |
| Ambalaje hartie si carton |  | 15 01 01 |
| Ambalaje de materiale plastice |  | 15 01 02 |
| Ambalaje de sticla |  | 15 01 07 |

Deseurile menajere, (cod deseu - 20 03 01) - vor fi precolectate in containere (pubele) amplasate in incinta parcului. Eliminarea deseurilor menajere se face printr-un operator economic autorizat.

Metoda de eliminare a deseurilor menajere se face prin depozitare finala.

Se estimeaza o cantitate de aproximativ 0,5 m3 de deseuri menajere.

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru si monitorizata de catre departamentul HSEQ al beneficiarului.

- modul de gospodarire a deseurilor:

Magazia pentru depozitarea produselor in santier va fi asigurata de beneficiar; produsele nefolosite si in buna stare in ceea ce priveste modul de ambalare vor fi returnate la depozitele de provenienta.

Materialele de securitate vor fi transportate in santier pe masura derularii lucrarilor, iar o parte dintre acestea vor fi pastrate in securitate in depozitele Contractorului, la dispozitie in orice moment pentru a fi transportate in santier.

Substantele reziduale - fecaloide - rezultate din WC-ul ecologic amplasat in incinta parcului vor fi vidanjate si transportate la statia de epurare care deserveste zona.

Deşeurile metalice rezultate sunt colectate, sortate şi predate spre valorificare, pe baza de contract, unei firme de profil.

Deşeurile menajere vor fi colectate in pubele şi evacuate la rampa ecologica de gunoi care deserveste zona prin grija beneficiarului.

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru si monitorizata de catre serviciul de protectia al beneficiarului.

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru si monitorizata de catre departamentul HSEQ al beneficiarului.

8. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substante si preparate chimice periculoase utilizate si/sau produse:

Nu este cazul.

In procesul tehnologic de executie a lucrarilor la proiectul “Optimizare Flux Tehnologic MP SKID 707 Seciu SPFO Seciu Area” nu se utilizeaza substante toxice sau periculoase.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii:

Nu este cazul.

In procesul tehnologic de executie a lucrarilor la proiectul “Optimizare Flux Tehnologic MP SKID 707 Seciu SPFO Seciu Area” nu se utilizeaza substante toxice sau periculoase.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu:

Monitorizarea mediului in perioada de Optimizare Flux Tehnologic MP SKID 707 Seciu SPFO Seciu Area

Realizarea proiectului este monitorizată de beneficiar, pentru a verifica modul de respectare al parametrilor constructivi şi funcţionali şi al reglementărilor privind protecţia mediului.

Pentru marirea perioadei de utilizare, conductele sunt protejate catodic in vederea stoparii fenomenului de coroziune.

In aceasta etapa este foarte important sa se respecte locatiile prevezuta pentru depozitarea deseurilor rezultate.

Toate operatiile se executa cu masuri stricte de control, cu respectarea normelor in vigoare si a conditiilor tehnico - economice.

Monitorizarea mediului se realizeaza prin:

- urmarirea respectarii planului privind gestionarea deseurilor pe etape:

- colectare, depozitare, evacuare;

- urmarirea realizarii transportului de deseuri la locurile stabilite.

Transportul se va executa cu mijloace auto adecvate, pentru a se elimina posibilitatea deverserii deseurilor pe timpul transportului.

Documentele care vor insoti transportul vor avea mentionate in principal: natura deseurilor, cantitatea, locul de eliminare.

La intoarcerea din cursa, se va prezenta confirmarea ca deseul a fost transportat la locul stabilit; verificarea periodica a starii tehnice si a parametrilor de functionare a utilajelor si echipamentelor de executie a lucrarilor si asigurarea functionarii in permanenta a dotarilor cu rol de protectie a mediului; personalul care desfasoara activitatea de construire este obligat sa cunoasca si sa respecte regulamentul de prevenire a accidentelor.

Acest regulament cuprinde un set complet de masuri concrete, pentru fiecare loc de munca si instalatie, necesare a fi luate pentru prevenirea sau interventia in caz de situatii deosebite; folosirea tipurilor de materiale recomandate in proiect si asigurarea in permanenta a caracteristicilor indicate; automonitorizarea nivelurilor de zgomot la limita amplasamentului cu scopul aplicarii de masuri corective privitoare la poluarea sonora excesiva, odata /schimb si ori de cate ori este necesar.

Datele se vor consemna in caietul de schimb; instruirea corespunzatoare a personalului privitor la conditiile geologo-tehnice si prevederile SSM, aparare impotriva incendiilor, indrumatorul tehnic, regulamentele pentru prevenirea eruptiilor, prevenirea si lichidarea accidentelor tehnice;

- desfasurarea operatiilor pe baza de programe intocmite si avizate cu asigurarea unei asistente corespunzatoare.

Pentru ca impactul asupra cadrului natural in zona din vecinatatea zonei sa fie minim constructorul are obligativitatea respectarii termenelor de executie si control pe faze de executie, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic.

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directia -cadru apa, Directia - cadru aer, Directia - cadru a deseurilor):

Pentru lucrarea “Optimizare Flux Tehnologic MP Skid 707 Seciu SPFO Seciu Area” nu este necesar ca lucrarile de realizare sa fie incadrate in prevederile altor acte normative care transpun legislatia comunitara.

VII. Lucrari necesare organizarii de santier:

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier:

Amplasarea organizarii de santier, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare.

Avand in vedere amploarea redusa a lucrarilor de amplasare echipamente, nu este necesar un proiect detaliat de organizare a executiei lucrarilor de santier pentru realizarea lucrarilor de optimizare flux tehnologic MP SKID 707 Seciu SPFO Seciu Area.

Totusi, documentatia tehnica pentru realizarea unei constructii noi, chiar si cu caracter provizoriu, prevede obligatoriu si realizarea (in apropierea obiectivului) a unei organizari de santier care trebuie sa cuprinda:

- cai de acces;

- birouri de santier pentru personal (vestiare, grup sanitar, etc);

- surse de energie, echipament electric;

- spatii de depozitare unelte, scule, dispozitive, utilaje necesare;

- pichet PSI (amplasat in apropierea habelor de depozitare a apei PSI);

- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarea degradarilor.

Materialele de constructie vor putea fi depozitate fie in aer liber, pe platforme de depozitare, fara masuri deosebite de protectie, fie in magazii provizorii pentru protejare impotriva actiunii agentilor externi, in cazul celor cu potential poluator.

De asemenea, se vor amenaja:

- magazii provizorii cu rol de depozitare materiale, depozitare scule, vestiar muncitori, grup sanitar, toalete ecologice;

- spatii de depozitare temporara a deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor.

In cadrul organizarii de santier, pentru activitatea sociala a personalului care executa lucrarile necesare realizarii obiectivului se impune:

- asigurarea apei potabile necesara prepararii hranei;

- asigurarea apei potabile necesara igienei personale;

- montarea toaletelor ecologice;

- racordarea baracilor necesare organizarii de santier la reteaua electrica;

- racordarea bucatariei, dusurilor si spalatoarelor la sistemul de colectare si depozitare a apelor menajere uzate.

Aceste facilitati se regasesc in incinta parcului MP SKID 707 Seciu, unde este localizata organizarea de santier.

- localizarea organizarii de santier:

Facem precizarea ca organizarea de santier se va amplasa in incinta parcului MP SKID 707 Seciu, care dispune de toate facilitatile enumerate mai sus si nu sunt necesare alte suprafete de teren pentru inchiriere.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier:

Nu este cazul deoarece organizarea de santier se face in incinta parcului MP SKID 707 Seciu, care dispune de toate facilitatile necesare.

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier:

Utilajele si autovehiculele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonica , praf, emisii si vibratii.

Lucrarile ce se vor executa nu constituie surse de poluare pentru ape, aer, sol. Nu se evacueaza substante reziduale sau toxice, care sa altereze intr-un fel calitatea mediului.

Toate emisile rezultate de la utilajele implicate in lucrarile de executie vor respecta regulamentele si legislatia de protectia mediului in Romania.

Nivelul de zgomot pe perioada lucrarilor se incadreaza in cel admisibil nefiind necesara protectie speciala.

In ce priveste carburantii ce vor fi folositi de constructor, activitatea acestuia se va desfasura conform reglementarilor in vigoare, efectele si riscurile potentiale fiind cele uzuale pentru lucrari de constructii.

Materialele utilizate pentru constructii sunt inerte si nu genereaza un impact negativ asupra biodiversitatii. Amplasamentul va fi imprejmuit pentru a evita accesul accidental / neautorizat.

Colectarea si depozitarea deseurilor se va asigura conform normelor de igiena in vigoare astfel incat sa se indeplineasca conditiile impuse de protectia mediului.

Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice, etc), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

Nu este cazul deoarece lucrarile de constructii-montaj se desfasoara in incinta parcului MP SKID 707 Seciu, care apartine OMV Petrom, sub atenta supraveghere a personalului desemnat pentru buna desfasurare a activitatii din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca.

Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale :

In cazul unor scurgeri de motorina sau titei vor fi luate imediat masuri de colectare si prevenire sau inlaturare a poluarii solului, pentru a preveni infiltrarea in adancime spre apa subterana.

Accidente potentiale industriale sunt cu rata extrem de mica de realizare.

IX. Anexe – piese desenate:

-  Certificat de Urbanism Nr. 154 din 18.07.2016, emis de Primaria Bucov;

- Planul de incadrare in zona a obiectivului, scara 1:5000;

- Suport topografic in vederea obtinerii certificatului de urbanism, scara 1:500;

- Plan montaj conducta MP SKID 707 Seciu, scara 1:500.