PROIECT AUTORIZATIE  INTEGRATA  DE  MEDIU

Nr.    din           2017*)

Ca urmare a solicitarii privind revizuirea Autorizatiei Integrate de Mediu, adresata de S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L., cu sediul in localitatea Brazi, str. Trandafirilor, nr. 65, judetul Prahova, inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Prahova cu nr. 7288/31.05.2016 si completata cu nr. 12893/12.10.2016

in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii si parcurgerii etapelor procedurale,

in baza HG nr. 19/2017, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului – aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata şi  completata prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008, a Legii nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, a Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu, modificat si completat de Ordinul nr. 1158/2005 si O.U.G. nr 3970/2012, a Ordinului M.A.P.A.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană,

se emite:

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU

Titular: S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L.

Amplasament: str. Trandafirilor, nr. 65,

Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, judeţul Prahova

CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE  A TITULARULUI ACTIVITĂŢII	4

2. TEMEIUL LEGAL AL EMITERII AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU	4

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE	6

4. DOCUMENTATIA   SOLICITARII	6

5. MANAGEMENTUL ACTIVITAŢII	7

6. MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE	8

6.1. PRINCIPALELE MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE:	8

6.2. CONDIŢII DE PRELUARE, TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE:	10

6.3. SELECŢIA MATERIILOR PRIME	11

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE	11

7.1. CONSUMUL DE APA	11

7.1.1. Alimentarea cu apă:	11

7.1.2. Evacuarea apelor uzate:	12

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI	12

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	13

8.1. Instalaţia de producere a acetilenei - Reacţia de sinteză	13

8.2. Flux tehnologic	14

8.3. Purificarea	15

8.4. Comprimarea	16

8.5. Uscarea	17

8.6. Îmbutelierea acetilenei în butelii şi baterii de butelii	17

8.7. Automatizarea procesului	18

8.8. Sistemul de gaz recirculat	19

8.9. Repararea buteliilor şi a sistemului de gaz recirculat	19

8.10. Alimentarea cu acetonă, azot, aer comprimat şi aer instrumental	19

8.11. Spaţii pentru producţie şi anexe administrative:	20

8.12. Comparaţie BAT  pentru fabrica de acetilenă:	21

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU	24

9.1. AER	24

9.2. APA	24

9.3. SOL	25

9.4. ALTE DOTARI	25

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT	25

10.1. AER	25

10.1.1. AER – Emisii	25

10.2. APA	28

10.2.1. Apa uzată:	28

10.3. SOL	30

10.4. ZGOMOT	30

11. GESTIUNEA DESEURILOR	31

11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR	31

11.1.1. Deşeuri nepericuloase	32

11.1.2. Deşeuri periculoase	32

11.3. DESEURI VALORIFICATE	32

11.4. DEPOZITARE DEFINITIVA A DEŞEURILOR	33

12. INTERVENTIA RAPIDA / PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI	33

12.1. INCADRARE	33

12.2. MASURI DE PREVENIRE SI CONTROL	33

12.3. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR TOXICE ŞI PERICULOASE	33

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII	34

13.1. AER	34

13.1.1. AER – emisii	34

13.2. APA	36

13.2.1.  Apa uzată	36

13.3. SOL	37

13.4. DESEURI	37

13.4.1. Deşeuri tehnologice	37

13.4.2. Ambalaje	37

13.5. ZGOMOT	38

13.6. MIROSURI	38

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA	38

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII	39

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR	42

17. GLOSAR DE TERMENI	42

18. DISPOZITII FINALE	44

# 1. DATE DE IDENTIFICARE  A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Autorizaţia integratǎ de mediu se eliberează pentru:

Denumire titular de activitate:     S.C. LINDE GAZ ROMANIA  S.R.L.;

Cod unic de înregistrare:             8721959;

Număr Registrul Comerţului:      J35/1149/1996;

Adresa:    Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr. 65 - Platforma SNP PETROM SA - Sucursala Petrobrazi, judeţul Prahova;

Tel./fax:    0244 / 594506;

# 2. TEMEIUL LEGAL AL EMITERII AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU

Prezenta autorizaţie integrată de mediu se emite în baza:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 – privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 278/2013 – privind emisiile industriale.

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Ordin MAPPM nr. 462/1993  conditiile tehnice privind protectia atmosferei;

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare.

- Ordin M.M.G.A. nr. 1158/2005 – pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul M.A.P.A.M. nr. 818/2003 - pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana.

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare.

- H.G. nr. 351/2005 – privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta de Urgenta nr. 196/22.12.2005- privind Fondul pentru Mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 370/2003 privind activitatile si sistemul de autorizare al laboratoarelor de mediu.

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

- Decizia CE nr. 955/2014 – lista deseurilor

- Hotararea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Hotararea de Guvern nr. 210/2007 - pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului.

- Hotararea de Guvern nr. 1408/2007 privind modalitatile de investigare si poluare a solului si subsolului.

- Hotararea de Guvern nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.

- Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 161/2006 privind clasificarea calitatii apelor de suprafata.

- H.G. nr. 140/2008 – privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 – privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

- Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

- Ordin nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

- Regulament CE 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului CE nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei.

- Regulament CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare  a Regulamentului CE nr. 1907/2006.

- Regulament CE nr 453/2010 de modificare a Regulamentului nr.  1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH).

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

- STAS 10009/1998 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Ordin ministrului mediului şi dezvoltării durabile, ministrului transporturilor, ministrului sănătăţii publice şi ministrului internelor şi reformei administrative  nr. 152/558/1119/532/2008 – pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor – limita si a modului de aplicare a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte, in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele din aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 - privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 15 iulie 2008.

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- Regulament nr. 111/2005 – norme de monitorizare a comertului cu precursori de droguri intre Comunitate si tarile terte.

- Regulament nr. 1277/2005 – de stabilire a normelor de punere in aplicare a Regulamentului nr. 273/2004 si a Regulament nr. 111/2005.

- Regulamentului nr. 273/2004 – privind precursorii de droguri.

- Ordin nr. 859/2005 – Ghid privind derularea procedurii de notificare si stabilirea unor cerinte specifice in procesul de autorizare a anumitor activitati/instalatii care utilizeaza solventi organici cu continut de compusi organici volatili.

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2009.

- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Cod CAEN principal: 2011 – Fabricarea gazelor industriale;

Obiectul autorizării: Producerea, îmbutelierea şi comercializarea acetilenei conform Anexei I la Legea 278/2013 privind emisiile industriale

4 – Industria chimica, 4.1.a) – Producerea hidrocarburilor simple (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice).

Cod NOSE-P (cf. Ordinului MAPM nr.1144/2002):

- Compuşi chimici organici de bază – 105.09;

Cod SNAP-2 (cf. Ordinului MAPM nr.1144/2002):

- Procesarea compuşilor chimici organici (industria chimică) – 04 05;

Suprafaţa totală a amplasamentului:  13.392,00 m2 din care:

- suprafaţă construită: 5.237,00 m2;

- suprafaţă alei, drumuri, platforme, reţele, liberă: 8.155,00 m2;

# 4. DOCUMENTATIA   SOLICITARII

- Formular de solicitare pentru emiterea Autorizaţiei Integrate de Mediu, elaborat de S.C. Ecosafe Consulting S.R.L. Ploieşti;

- Raport de amplasament, elaborat de S.C. Ecosafe Consulting S.R.L. Ploieşti;

- Comparaţie BAT/BREF, realizată de S.C. Ecosafe Consulting S.R.L. Ploieşti;

- Plan tehnic de închidere a unităţii şi aducerea amplasamentului în starea care să permită reutilizarea acestuia întocmit de SC Acetilenă Brazi SRL;

- Plan de management al accidentelor întocmit de SC Acetilenă Brazi SRL;

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale întocmit de SC Acetilenă Brazi SRL;

- Plan de intervenţie PSI întocmit de SC Acetilenă Brazi SRL ;

- Dovada publicării anunţului privind solicitarea autorizaţiei integrate de mediu şi achitării taxelor şi tarifelor;

- Act constitutiv al Societăţii Mixte ACETILENA BRAZI S.R.L. autentificat sub nr.7.475/18.09.1998;

- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M03, nr.3.293/08.12.1990;

- Certificat de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timis  sub numărul J35/1149/1996, Cod Unic de Înregistrare 8721959;

- Certificat constatator nr. 76826.01.11.2016, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timis;

- Autorizaţie de gospodărirea apelor nr.231/2016, eliberată de S.G.A. Prahova;

- Autorizaţii Sanitare de Funcţionare nr. 528/25.06.2003, eliberate de Direcţia de Sănătate Publică Prahova;

- Autorizaţie I.S.C.I.R. nr.8/23.03.2005, eliberată de Inspectoratul de Stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat, Ploieşti;

- PSI – „funcţionează pe baza declaraţiei pe proprie răspundere conform OUG. nr.76/2001”, - Grupul de Pompieri Militari „Şerban Cantacuzino” Jud. Prahova;

- Autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii nr. 5.775/26.06.2003, eliberată de Inspectoratul Teritorial de Muncă al Jud. Prahova;

- Autorizaţie pentru operaţiuni cu precursori nr.2351/21.11.2005;

- Fişe tehnice de securitate întocmite de SC Acetilenă Brazi SRL;

- Instrucţiuni de operare cu substanţe periculoase întocmite de SC Acetilenă Brazi SRL;

- Contract încheiat cu SC PETROM SA Sucursala Petrobrazi, privind furnizarea de apă şi utilizarea canalizării nr.2/2009;

- Contract abonament privind livrarea apei tratate nr.5275/2006, încheiat cu SC Exploatare Sistem Zonal Prahova SA privind furnizarea apei potabile şi industriale şi utilizarea;

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 1/01.01.2006, încheiat cu SC PETROM SA;

- Contract de prestari servicii de salubrizare nr. 34/2010 si act aditional nr. 5/2014, incheiat cu SC Aquasal Utilserv SRL;

- Contract de furnizare a fluidelor energetice nr.1/01.01.2006, încheiat cu SC PETROM SA;

- Contract de prestari servicii nr.I.G-054-AV1/28.07.2015,cu anexe la contract,  incheiat cu SC Indeco Grup SRL;

- Protocol de colaborare nr.198/2008, incheiat cu Asociatia Recolamp;

- Lista principalilor beneficiari şi comenzi pentru preluarea deşeurilor valorificabile (SNP Petrom SA - Sucursala Petrobrazi, SC Sidex SA Galaţi, SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, SC Arpechim SA Piteşti – şlam de carbid, componente negazeificabile, ulei uzat; SC Vega Intercont SA Bucureşti, SC Daf Cochim SA Bucureşti – acid sulfuric uzat);

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITAŢII

Grupul Linde Gaz Romania, din care face parte si S.C. Linde Gaz Romania SRL - Pc. de lucru Acetilena Brazi S.R.L. detine pentru toate punctele de lucru Linde Gaz Certificatul ISO 14001 si ISO 9001, Certificatul OHSAS 18001 eliberate de catre TUV Austria.

SC LINDE GAZ ROMANIA  SRL. are implementat, dar nu si certificat sistemul integrat de managemnt al calitatii, protectiei mediului si al sigurantei si securitatii in munca.

Producerea acetilenei are la bază licenţa Know-How furnizată de firma Linde AG-Germania care nu permite evacuarea în atmosferă de emisii poluante dirijate. Sinteza acetilenei se realizează într-o instalaţie (un reactor) integral automatizată, concepută astfel încât să asigure evacuarea completă a aerului din reactor. Reacţia se desfăşoară numai în prezenţa carbidului şi a apei în sistem automatizat.

Întreaga instalaţie de acetilenă este comandată şi supravegheată de o instalaţie de comandă programabilă cu memorie (SPS), instalaţie care în condiţii de funcţionare anormale opreşte procesul şi îl pune într-o stare de siguranţă.  Emisii dirijate nu există, emisiile fugitive provin în cea mai mare parte de la decantorul de şlam şi de la bazinele deschise. Apa uzată este evacuată la canalizarea acidă a SC Petrom SA Sucursala Petrobrazi, iar pasta de şlam constituie produs auxiliar valorificat către construcţii conform tehnicilor prevăzute în BAT–ul pentru acetilenă.

- Instalaţia va fi exploatată, controlată şi întreţinută, aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată;

- Activitatea se va desfăşura cu personal calificat pentru fiecare loc de muncă, special instruit şi familiarizat cu condiţiile impuse de prezenta autorizaţie;

- Toate echipamentele şi instalaţiile utilizate în desfăşurarea activităţii, a căror avarie sau funcţionare necorespunzătoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi întreţinute în condiţii optime de lucru;

- Operatorul va asigura un program de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor şi un registru de evidenţă a operaţiunilor de întreţinere efectuate;

- Operatorul va înregistra şi investiga orice reclamaţie sau sesizare pe care o primeşte referitoare la mediu. Înregistrarea va cuprinde: date referitoare la reclamaţie/sesizare, investigarea făcută şi orice acţiune întreprinsă;

- Titularul activităţii trebuie să se asigure că o persoană responsabilă cu protecţia mediului va fi în orice moment disponibilǎ pe amplasament;

- Titularul activităţii trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru a asigura faptul că sunt efectuate acţiuni corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta Autorizaţie Integrată nu sunt îndeplinite;

- Titularul autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină un program pentru a asigura faptul că membrii publicului pot obţine în orice moment informaţii privind performanţele de mediu al titularului;

- Titularul activităţii va menţine un Sistem de Management al Autorizaţiei, prin care se va urmări modul de acţiune pentru îndeplinirea condiţiilor din autorizaţie. Sistemul de management al autorizaţiei va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producţiei mai curate precum, reducerea şi minimizarea deşeurilor şi va include o planificare a obiectivelor  şi a sarcinilor de mediu;

- Titularul autorizaţiei trebuie să depună la APM Prahova şi ARPM Piteşti anual un Raport Anual de Mediu pentru întregul an calendaristic precedent.

# 6. MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE

## 6.1. PRINCIPALELE MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE:

6.1.1. Materiile prime şi materialele auxiliare utilizate sunt prezentate mai jos:

| Denumire | Activitate | Cantitati anuale | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| Carbid | Sinteza acetilena | 2100 tone | Depozit carbid |
| Apa | Sinteza acetilena | 89000 mc | Reteua rafinariei |
| Acid sulfuric 96% | Purificare acetilena | 18 tone | Recipient 1000 l |
| Solutie hidroxid de sodiu 4-8% | Purificare acetilena | 3 tone | Recipient 1000 l |
| Acetona | Imbuteliere acetilena | 24 tone | Eurocontainer 1000 l |
| Azot sub presiune | Inertizare carbid | 12 tone | Rezervor tampon 100 mc |

- Producerea acetilenei

Materii prime intrate:

  - carbid:                                      265 kg/h calitatea A

  - apă de proces:                             11 m3/h.

Produse rezultate:

  - acetilenă brută:                           76 kg/h

  - lapte de var:                             2782 kg/h

  - calcar, cocs, ferosiliciu:               0,5 kg/h.

- Decantare şlam

Materiale intrate:

  - lapte de var:                            2782 kg/h.

Materiale ieşite:

  - şlam impurificat:                    2782 kg/h (10% solid şi 90% apă),

- Purificare acetilena

Materiale intrate:

  - acetilenă brută:                             76 kg/h

  - acid sulfuric 96%:                       0,38 kg/h

  - soluţie de NaOH 4 – 8%:            0,075 kg/h

Materiale ieşite:

  - acetilenă umedă:                          284 kg/h

  - acid sulfuric rezidual 45%:            0,5 kg/h

  - soluţie de NaOH folosită:            0,075 kg/h.

- Comprimare - uscare

Materiale intrate:

  - acetilenă umedă:                           284 kg/h

Materiale ieşite:

  - acetilenă uscată:                             76 kg/h

- Îmbuteliere acetilena

Materiale intrate:

  - acetilenă purificată şi uscată:          76 kg/h

Materiale ieşite:

  - acetilenă îmbuteliată:                       75 kg/h

  - acetilenă retur:                              1,85 kg/h

Consumuri specifice şi consumul de energie pentru producerea şi îmbutelierea acetilenei, la nivelul anului 2016:

  - Apă:                                     148 kg/kg C2H2

  - Acetonă:	                      0,04 kg/kg C2H2

  - Hidroxid de sodiu 8%:	        0,005 kg/kg C2H2

  - Acid sulfuric 96%:	             0,03 kg/kg C2H2

  - Azot:			             0,02 kg/kg C2H2

  - Energie:			          0,35 kW/kg C2H2

Fabrica are o capacitate de 600 t/an.

| Denumire | Cantitate, t/an | Nr. CAS | Nr. EINECS | Fraze de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbura de calciu (carbid) | 2100 | 75-20-7 | 200-848-3 | H260; H318; H315; H335 |
| Acid sulfuric | 18 | 7664-93-9 | 231-639-5 | H314; H290 |
| Solutie hidroxid de sodiu 48% | 3 | 1310-773-2 | 215-185-5 | H314; H290 |
| Acetona | 24 | 67-64-1 | 200-662-2 | H225; H319; H336 |
| Azot comprimat | 12 | 7727-37-9 | 231-73-9 | H280 |
| Acetilena | 600 | 74-86-2 | 200-816-9 | H220; H280; H230 |
| Propan* | 10 | 74-98-6 | 200-827-9 | H220; H280; H319 |

* Propanul este prezent pe amplasament dupa sistarea activitatii, de la sfarsitul lui iunie 2010, in butelii de cate 10 si 35 kg. Depozitul de butelii este utilizat in prezent ca statie de redistribuire: primire butelii de la furnizor, recepdepozit strategic pentru cele dotie butelii, expediere catre clienti.  Propanul nu face parte din procesul de productie acetilena.

Totodata, depozitul de carbid functioneaza ca depozit strategic pentru celelalte doua fabrici din tara, gazduind un stoc de rezerva de maxim 50 tone.

6.1.2. Ambalajele utilizate sunt:

| Principalele ambalaje | UM | Inventarul materialelor |
| --- | --- | --- |
| Butoaie carbid | buc | 817 |
| Recipiente ECO H2SO4 | buc | 2 |
| Recipiente ECO NaOH | buc | 2 |
| Eurocontainere acetonă | buc | 2 |

6.1.3. Societatea deţine şi utilizeazǎ substanţe chimice toxice şi periculoase, pǎstrate în locuri special amenajate şi securizate, pentru care deţine avizele şi autorizaţiile necesare, evidenţa mişcǎrilor fiind înscrisă în “Registrul pentru evidenţa mişcǎrilor produselor şi substanţelor toxice în fabrici, laboratoare, depozite, subdepozite” iar a substanţelor precursoare în “Registrul pentru evidenţa mişcărilor zilnice a precursorilor la operatori”.

6.1.4. Societatea utilizeazǎ combustibili (benzinǎ şi motorinǎ) pentru mijloacele de transport (intern şi extern) pentru care nu are amenajat depozit de combustibili, alimentarea se face de la staţiile de distributie carburanti.

## 6.2. CONDIŢII DE PRELUARE, TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE:

Toate materiile prime şi materialele auxiliare utilizate vor fi recepţionate, manipulate şi depozitate conform normelor specifice fiecărui material, fişelor tehnice de securitate - unde este cazul - în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

Principalele materii prime, materiale auxiliare şi ambalaje sunt depozitate astfel:

- Carbid: butoaie metalice sigilate de 100 kg - depozit special amenajat (substanţă periculoasă prin proprietăţile acesteia de a genera acetilenă în contact cu apa);

- Acetilenă: butelii metalice - spaţiu special amenajat (substanţă periculoasă din punct de vedere al inflamabilităţii: H220);

- Acid sulfuric: eurocontainere material plastic ECO BULK SX 1000 de 1.000 litri – spaţiu  special amenajat în clădirea anexă (substanţă toxică, corozivă);

- Acetonă: eurocontainer + rezervor tampon - spaţiu special amenajat (substanţă toxică, inflamabilă şi explozivă) ;

- Hidroxid de sodiu: eurocontainere material plastic ECO BULK SX 1000 de 1.000 litri – hală, în apropierea sistemului de purificare acetilenă (substanţă toxică, corozivă);

- Azot: rezervor tampon de 100 m3 - spaţiu special amenajat;

- Aer comprimat industrial şi instrumental: vas tampon de la compresor - spaţiu special amenajat;

- Ulei: butoaie metalice de 220 l - depozit special amenajat;

- Alte materiale auxiliare şi ambalaje: depozit de materiale - spaţiu special amenajat;

Depozitele şi magaziile se vor menţine amenajate şi întreţinute corespunzător şi se va asigura securitatea acestora. Deşeurile de ambalaje se vor gestiona potrivit legislaţiei specifice în vigoare.

Traseele şi echipamentele de descărcare, transport şi manipulare ale materiilor prime şi materialelor vor funcţiona în condiţii corespunzătoare.

## 6.3. SELECŢIA MATERIILOR PRIME

Operatorul va ţine evidenţa lunară a consumurilor  de materii prime şi materiale utilizate.

Operatorul va introduce în procesul de fabricaţie şi în activităţile auxiliare, materiile prime şi materialele cele mai puţin periculoase pentru mediu.

# 7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

## 7.1. CONSUMUL DE APA

### 7.1.1. Alimentarea cu apă:

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă şi tehnologică :

- Sursa – conducta de apă potabilă existentă în incinta Petrobrazi ( Contract de furnizare utilităţi nr.4/01.01.2009 încheiat între Petrom SA şi Linde Gaz România SRL).

Volume şi debite de apă autorizate:

- zilnic maxim          358  m3      2,84   l/s   - anual    118 mii mc

- zilnic mediu	     299  m3      2,78   l/s   - anual      98 mii mc

- Funcţionarea este:  - permanentă    365 zile/an şi   24 ore/zi

- Instalaţii de captare : racord la reţeaua Petrobrazi printr-un branşament Dn  100 mm.

- Instalaţii de aducţiune, distribuţie  şi înmagazinare a apei

- reţea distribuţie din conducta metalica, Dn 100 mm si L = 280 m.

- Apă pentru stingerea incendiilor

Avand in vedere incompatibilitatea dintre carbura de calciu si apa (producere spontana de acetilena), pentru stingerea incendiilor se folosesc substante stingatoare si pulberi.

- MODUL DE FOLOSIRE

Necesarul total de apă (mc/zi)	maxim           320									                     mediu           266

Cerinţa totală de apă (mc/zi)	maximă      	 358

medie         	 299

7.1.2 Evacuarea apelor uzate

Canalizarea industriala consta in canal deschis betonat in lungime de cca. 50 m, care conduce slamul de carbid rezultat din sinteza acetilenei in bazinele decantoare. De aici, prin pompare, faza lichida decantata cu pH 8 – 8,5 este evacuata in canalizarea industriala a rafinariei, in treapta de neutralizare ape acide.

Reteaua de canalizare apa menajera se racordeaza la canalizarea menajera a Rafinariei Petrobrazi. Lungimea totala simpla a retelelor de canalizare menajera este de cca. 100 m.

Canalizarea pluviala a Fabricii de acetilena este compusa din geigere din PE cu diametrul de 400 mm pentru preluare ape de pe drumuri acces si cămine din PE cu diametrul de 1100 mm si are o lungime totala de cca. 220 m. Reteaua de canalizare pluviala se racordeaza la canalizarea pluviala a Rafinariei Petrobrazi.

| Categoria apei | Receptori autorizaţi | Volum total evacuat (mc) |
| --- | --- | --- |
|  |  | zilnic minim | zilnic mediu | zilnic maxim | anual mii mc |
| Menajere | Retea canalizare Petrom Petrobrazi |  | 2,7 | 3,2 | 0,98 |
| Tehnologice | Retea canalizare Petrom Petrobrazi |  | 54 | 65 | 19 |

Atât apele pluviale cât şi cele tehnologice ajung in final in staţia de epurare ECBTAR  a OMV Petrobrazi SA.

- Instalaţii de epurare :

Apele uzate menajere sunt deversate direct in canalizarea Petrom – Petrobrazi.

Apele tehnologice rezultate de la Instalatia de producere a acetilenei, obtinuta prin descompunerea carburii de calciu cu apa, sunt deversate printr-un canal betonat cu L = 50 m spre bazinele decantoare de slam de carbid (2x1000 mc). Dupa decantarea acestora rezulta o solutie de hidroxid de calciu 2-5%, care se pompeaza in instalatia de epurare ECTBAR III apartinand Petrom Petrobrazi, in treapta de neutralizare ape acide.

## 7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

7.2.1. Alimentarea cu energie: energia electrică este preluată din reţeaua interioară a SNP PETROM SA - Sucursala Petrobrazi, pe baza de contract încheiat cu furnizorul de energie, printr-o staţie de distribuţie de joasă tensiune de 400/230V şi 50Hz prin cabluri subterane. Cantitatea contractata este de 7.000 kWh / lună.

7.2.2. Tablouri de distribuţie: sunt amplasate în afara zonelor cu potenţial exploziv. Pentru protecţia contra tensiunilor de atingere accidentale, reţeaua este realizată cu conductor de protecţie, formă de reţea conform STAS 12604-5/1990;

7.2.3. Acţionări electrice: In zonele cu potenţial exploziv 1+2 se utilizează numai acţionari electrice cu certificat de verificare, respectiv certificare de conformitate cu protecţia faţă de scântei în capsulare la presiune Ex(d), siguranţă mărită EEx(c), EEx(1), EEx(s) şi EEx(m), clasa de temperatură min.”T2”, grupa de explozie IIC.

7.2.4. Iluminat de siguranţă: Pe toate căile de salvare şi deasupra uşilor de salvare se vor instala corpuri de iluminat de siguranţă alimentate cu baterii;

7.2.5. Împământare, paratrăsnete, egalizare potenţial: Instalaţia de paratrăsnet cu conductor de captare pe acoperiş, conductor de legătură şi prize de împământare. Egalizarea de potenţial se face prin legarea tuturor componentelor metalice mai mari în ele şi la centura de împământare, evitându-se astfel apariţia diferenţelor de potenţial.

7.2.6. Prin creşterea eficienţei energetice scad emisiile de CO2, principala cauză a efectului de seră şi a schimbărilor climatice globale;

7.2.7. Utilizarea energiei electrice se va face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile;

7.2.8. Titularul autorizaţiei trebuie să identifice şi să aplice toate oportunităţile pentru reducerea energiei folosite şi creşterea eficienţei energetice;

7.2.9. Anual se va întocmi un plan de utilizare eficientă a energiei şi o dată la trei ani se va întocmi un audit privind eficienţa energetică. Aceste documente vor fi cuprinse în Sistemul de Management al Autorizaţiei.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

## 8.1. Instalaţia de producere a acetilenei - Reacţia de sinteză

Sinteza acetilenei se realizează într-o instalaţie (un generator) perfect automatizată concepută astfel încât să asigure etanşarea completă faţă de aer. Înainte de începerea procesului tehnologic se face inertizarea carbidului care cuprinde două faze: prima durează 10 minute iar cea de a două durează 7 minute. Inertizarea se realizează folosind azot la p=0,2 bar şi t=200C. Consumul de azot este de 2 ÷ 5 Nmc/h.

Acetilena, sau etina (denumirea chimică), se obţine prin reacţia F. Wohler din descompunerea carburii de calciu cu apă.

Reacţia are loc la presiunea de 0,5 atmosfere şi temperatura de 650C.

Reţeaua cristalină a carburii de calciu este compusă din ioni de Ca2+ şi C22- (-C≡C-); aceştia din urmă nu sunt stabili în prezenţa apei şi reacţionează instantaneu cu ionii de hidroniu (H+) din moleculele de H2O, dând ioni de hidroxil (OH-).

Acetilena obţinută din carbură de calciu conţine mici cantităţi de NH3, PH3, şi alţi compuşi chimici în funcţie de puritatea carbidului. Aceste impurităţi sunt îndepărtate prin spălare cu o soluţie de hidroxid de sodiu şi acid sulfuric.

Acetilena este un gaz incolor, puţin solubil în apă, dar solubil în alcool, eter şi mai ales în acetonă, putând fi comprimat până la 25 atmosfere în cilindrii de oţel umpluţi cu material poros îmbibat cu acetonă. Un volum de acetonă dizolvă aproximativ 300 volume de acetilenă.

Acetilena este, la temperaturi joase, un compus termodinamic instabil faţă de elementele componente. De aceea, acetilena se poate descompune exploziv, în 2C+H2. Explozia poate fi iniţiată prin căldură, printr-o scânteie electrică sau prin explozia unei capse de fulminat de mercur şi chiar spontan, adică fără o iniţiere aparentă, în special la presiune mărită (căldura degajată este ΔH0298=-54,9kcal/mol). Din cauza aceasta, lucrul cu acetilenă sub presiune impune precauţii speciale. Cilindrii din oţel în care se încarcă acest produs sunt umpluţi fără spaţii libere cu o masă minerală poroasă care împiedică propagarea exploziei. Această masă este îmbibată cu acetonă în care acetilena se dizolvă sub presiune.

Carbidul pentru procesul tehnologic este livrat în  butoaie metalice, etanşe la aer şi apă, care pot fi depozitate în aer liber.

Butoaiele metalice inertizate (cu azot) cu capacitatea de 100 kg, sunt aprovizionate CF şi descărcate în depozitul de carbid aflat în magazia de depozitare. Se utilizează în proces carbid calitatea A, cu granulaţia 15-25 mm, sau cu granulaţia 25-50 mm, cu o emisie de acetilenă de 275-290 l/kg carbid la 00C şi o atmosferă. Consumul normat este de 3,5 kg carbid/kg acetilenă.

Pentru alimentarea în siguranţă a generatorului de acetilenă, butoaiele cu carbid se transportă cu ajutorul unui transportor deasupra generatorului, se inertizează, se încarcă rezervorul de carbid al generatorului şi în final se dozează în rezervorul de apă al generatorului.

Carbidul se introduce în generator prin alimentarea LINDE în „sistem închis”, un sistem de închidere cu clapetă articulată şi autoblocare (în cazul căderii tensiunii, clapeta nu se poate deschide singură). Alimentarea se poate porni numai cu clapeta deschisă. La încercarea de pornire cu clapeta închisă, porneşte imediat alarma. Acest sistem permite alimentarea generatorului fără praf de carbid. Comanda pas cu pas a procesului de alimentare exclude deservirea defectuoasă de către personal, ceea ce măreşte siguranţa instalaţiei.

Apa de proces, care se introduce la un debit minim de 10 ori mai mare decât debitul de carbid, preia căldura degajată, astfel încât să nu se depăşească temperatura limită de 80 ˚C a apei din generator.

Acetilena rezultată în generator ajunge prin instalaţia de spălat la gazometru. La trecerea acetilenei prin închizătorul hidraulic este împiedicat returul gazului din gazometru în generator şi în acelaşi timp sunt îndepărtate unele impurităţi mecanice.

Gazometrul funcţionează ca un rezervor tampon între instalaţia de producere a acetilenei şi compresoare. Greutatea clopotului stabileşte presiunea gazului în gazometru şi presiunea la intrarea în instalaţia de purificare (75 mbar).

Impurităţile solide din carbid, care nu se transformă în gaz (piatră, ferosiliciu), se colectează la partea inferioară în ecluza de pietre şi sunt eliminate periodic din aceasta.

Acetilena, datorită proprietăţilor fizico-chimice şi termotehnice, este o substanţă periculoasă, în special datorită intervalului mare de concentraţii în care se pot forma amestecuri explozive în aer (16 g/cm3÷1080 g/cm3).

Datorită faptului că acetilena este un compus termodinamic instabil faţă de elementele componente, în fabrică se vor afla următoarele cantităţi de acetilenă :

- acetilenă brută:

- în gazometru de capacitate 40 m3, la o presiune de 1,075 bar ►80 kg;

- acetilenă purificată:

- în sistemul de gaz retur ►1,7 kg la o presiune de 2,5 bar şi                                              ►12 kg la o presiune de 25 bar;

- acetilenă purificată şi dizolvată în acetonă:

- în butelii şi baterii: ►max. 3.060 kg la o presiune de 19 bar şi o temperatură de 15°C.

## 8.2. Flux tehnologic

Carbidul ajunge în generator printr-un puţ de alimentare care este umplut cu apă. Prin intermediul pompei de apă se pulverizează direct apa de proces în puţul de introducere a carbidului. Apa de proces care se introduce la un debit de 10 x debit carbid are rolul de a prelua căldura în aşa fel încât să nu se depăşească temperatura limită a apei din generator. Acetilena care ia naştere în generator este transportată prin intermediul propriei presiuni prin vasul de spălare gaz către gazometru. Datorită tehnologiei LINDE se înlătură posibilitatea curgerii în sens invers a gazului din rezervorul de depozitare (gazometru) către generator şi se înlătură impurităţile mecanice din gaz.

Pe baza presiunii acetilenei formată în spaţiul de gaz, laptele de var care s-a format este împins afară din generator. Deci pe măsură ce are loc reacţia cu formarea acetilenei are loc şi evacuarea periodică a hidroxidului de calciu în decantor. Hidroxidul de calciu care rezultă din reactor, conţine cca. 10% substanţă uscată şi 90% apă, merge la două bazine de liniştire cu volum V=1.000 mc fiecare. Soluţia de var (10%) este pompată continuu la staţia de epurare ape acide a SC PETROBRAZI SA. iar partea grosieră, lopătabilă, este valorificată la terţi (material bun în construcţii).

Cantitatea de şlam rezultată din proces este în medie 2.782 kg/h.

Sintetizând, putem spune că sistemul de alimentare a generatorului este format din dispozitivul de dozare a carbidului şi dispozitivul de dozare a apei care sunt condiţionate pentru pornire de nivelul clopotului gazometrului. Cantitatea de carbid folosită se află în raport de 1/10 faţă de apă. Acetilena rezultată ca urmare a reacţiei dintre carbid şi apă este evacuată către gazometru (vas tampon cu volum variabil şi presiune constantă), care are o capacitate de 40 m3 şi reprezintă un tampon între secţia de generare şi secţia de comprimare – îmbuteliere.

Sursele de emisie ale instalaţiei:

Producerea acetilenei are loc în proces perfect etanş fără aer, procesul de fabricaţie este automatizat, programabil tip Siemens. În situaţii de emegenţă, pe clopotul gazometrului există o supapă care atunci când nivelul acetilenei creşte în gazometru declanşează şi evacuează în atmosferă acetilenă brută. În această situaţie în atmosferă sunt degajaţi următorii poluanţi C2H2, PH3, NH3, H2S.

Facem precizarea că acetilena face parte din fondul natural de mediu (există în natură în concentraţie de 0,1x10-14 mg/Nmc.

## 8.3. Purificarea

Acetilena din gazometru conţine impurităţi ca: urme de PH3, NH3, H2S. Conţinutul impurităţilor este în funcţie de calitatea carbidului. Acetilena din gazometru este răcită până la temperatura de 180C şi purificată cu acid sulfuric concentrat şi cu hidroxid de sodiu în două trepte după următorul flux:

- răcire în prima treaptă (de la 600 la 150C);

- purificare cu acid sulfuric de concentraţie minimum 96%, pentru diminuarea concentraţiei de PH3, NH3, H2S sub limitele admise de standarde; acetilena circulă în contracurent cu acidul sulfuric care se epuizează de la 96% la 45%, după care este trecut în rezervorul de acid uzat care are capacitatea de 1.000 l;

- purificarea acetilenei cu hidroxid de sodiu pentru reţinerea impurificatorilor gazoşi nereţinuţi în prima fază. Soluţia de NaOH este recirculată până când concentraţia se reduce la 8%, după care este trimisă în decantorul de lapte de var (Ca(OH)2).

Procesul propriu zis se realizează astfel:

Din gazometrul, acetilena intră în instalaţia de răcire.

Acetilena primară rezultată din carbura de calciu conţine, în funcţie de calitatea acesteia:

- PH3 (hidrogen fosforat) 			220-600 mg/kg C2H2

- NH3 (amoniac)				400-600 mg/kg C2H2

- H2S (hidrogen sulfurat)		 	   10- 20 mg/kg C2H2

Acetilena spălată are următoarea componenţă:

- C2H2 + impurităţi (H2S + PH3  < 10-20 mg/kg C2H2)

Elementele componente ale instalaţiei de spălare sunt:

- răcitorul de acetilenă;

- coloanele de spălare;

- depozitul de acid sulfuric;

- depozitul de hidroxid de sodiu.

Acetilena este răcită într-un schimbător de căldură de la 50-600C la 15-180C. Temperatura de ieşire a gazului se poate menţine constantă prin reglarea cantităţii de apă de răcire.

Acetilena răcită este trecută în continuare prin cele două coloanele de spălare, în care sunt eliminate toate impurităţile. Turnurile de spălare sunt umplute cu corpuri de umplere ce au ca rol creşterea suprafeţei specifice de reacţie a acidului.

Gazul trece printre corpurile de umplere din coloanele de spălare (legate în serie) de jos în sus, în contracurent cu acidul sulfuric. În turnul de spălare concentraţia acidului din coloană scade de la 80% la început, la o concentraţie de 60%. Din primul turn de spălare acetilena este trecută în turnul 2 unde, acidul de 96% se diluează la o concentraţie de cca. 80%. Acidul diluat (60%) nu se mai întrebuinţează, turnul 1(conc.80%) este alimentat cu acidul din turnul 2 (conc.80%) şi turnul 2 este alimentat cu acid proaspăt (conc.96%).

Prin contactul direct al acetilenei brute nepurificate cu acidul sulfuric, gazul pierde apa.

Impurităţile din acetilenă, sub formă de lichide sau săruri, sunt transportate prin conducte împreună cu acidul uzat în rezervorul de colectare şi apoi în europubele.

Produsele gazoase cu sulf (SO2), formate în reacţie, sunt eliminate din fluxul de acetilenă prin spălare cu hidroxid de sodiu, în concentraţie de 8%, în instalaţia de spălare cu Na(OH) nr.2.

Hidroxidul de sodiu se absoarbe cu ajutorul pompei şi se distribuie uniform (procedeu similar cu turnurile de acid), pe întreaga secţiune transversală a porţiunii cu corpuri de umplere din turnul de Na(OH) nr.2.

Hidroxidul de sodiu uzat se colectează în bazinul de colectare şi se deversează în laptele de var. Hidroxidul de sodiu proaspăt cu concentraţia de 45% se pompează din rezervorul de colectare în Na(OH) nr.2 şi este diluat apoi cu apă până la concentraţia de 8%.

Hidroxidul de sodiu diluat se recirculă în turnul de Na(OH), până la epuizare după care trebuie înlocuit cu altul proaspăt.

## 8.4. Comprimarea

Din gazometru, acetilena este trimisă prin intermediul conductelor aeriene în camera compresoarelor unde are loc comprimarea.

Acetilena purificată intră în compresoarele de presiune mare, compresoare cu pistoane cu ulei, răcite cu apă.

Amestecul ulei-condens care se formează la comprimare se separă după fiecare treaptă de comprimare în separatoare individuale, iar condensul este trimis în vasul colector pentru condens.

Suprapresiunea de lucru permisă în partea de înaltă presiune este limitată de manometrul de contact la 25 bar. Prin aceasta se asigură că suprapresiunea de lucru admisă de 25 bar nu se depăşeşte în funcţionarea continuă datorită opririi compresoarelor. Ventilele de siguranţă montate pe compresoarele de acetilenă se reglează astfel încât debitul masic ce rezultă la o creştere a presiunii cu max. 10% să fie evacuat de suprapresiunea de funcţionare admisă (25 bar).

Pentru a evita o deteriorare a utilajului, ele sunt oprite automat când presiunea uleiului din circuitul de ungere are pentru mai mult de 15 sec. o presiune mai mică de 1,5 bar sau o suprapresiune de 6 bar.

Acetilena comprimată părăseşte compresoarele cu umiditate remanentă. După comprimare acetilena este trecută prin intermediul conductelor la uscare.

## 8.5. Uscarea

După comprimare acetilena mai conţine umiditate remanentă fapt ce impune îndepărtarea acesteia. Uscarea se realizează prin adsorbţia apei cu ajutorul sitelor moleculare amplasate în două module, uscarea se realizează practic în unul din cele două module. În timp ce în unul se realizează uscarea în celălalt se face regenerarea sitei moleculare.

Acetilena comprimată iese din compresoare cu umiditate remanentă şi se usucă în uscătoare. Adsorbţia se face cu ajutorul unei site moleculare prin procedura de schimbare a presiunii, de la o presiune de 18 bar până la maxim 25 bar şi o temperatură de 30ºC. Desorbţia apei din sita moleculara se face cu o parte a curentului de gaz uscat, la o presiune de la 0,2 bar până la max. 0,5 bar şi la o temperatură apropiată cu cea de la adsorbţie.

Trecerea celor două adsorbere de la procesul “uscare” la procesul “regenerare” se face automat după trecerea unui timp setat de uscare cu ajutorul unui sistem de reglare pneumatic. Durata ritmului se poate alege.

După uscare, acetilena de înaltă presiune se transportă prin conducte şi utilaje de uscare către standurile de umplere individuală şi către standurile de umplere în grup. Procesul de umplere durează cca. 12 ore.

Acetilena se depozitează în butelii care sunt echipate cu o masă poroasă şi cu un solvent, respectiv acetona, la o presiune de max. 25 bar. Căldura care ia astfel naştere, în caz că este nevoie, se înlătură prin stropirea buteliilor cu apă de răcire. Înainte de umplere se cântăreşte fiecare butelie sau grup completându-se cantitatea de acetonă la valoarea nominală. După umplere se verifică în fiecare butelie şi grup cantitatea de acetilenă.

Conductele de la standurile de umplere ale buteliilor individuale sunt prevăzute cu cel puţin două din următoarele dispozitive:

- opritor de dezintegrare înainte de conducta de distribuţie în standul de umplere;

- opritor de dezintegrare între conducta de distribuţie şi butelia de umplut.

După terminarea lucrului se dirijează acetilena în sistemul de retur al gazului.

În caz de incendiu trebuie să existe, în scopul răcirii tuturor buteliilor care sunt conectate la standurile de umplere, o instalaţie de stropire care să poată fi comandată şi din afara încăperii de umplere dintr-un loc potrivit.

## 8.6. Îmbutelierea acetilenei în butelii şi baterii de butelii

Buteliile goale ce urmează a fi umplute sunt pe stoc. Capacitatea de îmbuteliere a instalaţiei este de 216 butelii şi 5 cuplaje baterii.

Buteliile pentru acetilenă sunt verificate înainte de umplere conform prescripţiilor tehnice PT, I.S.C.I.R., C5-2003, completându-se dacă este cazul cantitatea de acetonă existentă în masa poroasă din butelii. Pe parcursul îmbutelierii, cilindrii de oţel (buteliile) sunt răciţi, ciclul de încărcare durând 8-12 ore.

Îmbutelierea se bazează pe proprietatea acetilenei cu un conţinut maxim de vapori de apă de 100 ppm de a se dizolva în acetonă, în butelii de oţel prevăzute cu o masă specială şi cuprinde următoarele operaţii:

- preluarea buteliilor goale şi a bateriilor de butelii goale din depozit;

- testarea capacităţii de umplere, a fiecărei butelii, prin cântărire, pentru stabilirea   cantităţii de acetonă existentă în butelii;

- selectarea buteliilor pentru umplere;

- completarea cu acetonă în cazul în care aceasta nu este în cantitatea normată;

- încărcarea propriu-zisă a buteliilor cu acetilenă;

- cântărirea buteliilor pline pentru verificarea încadrării greutăţii lor în limitele permise;

- trimiterea buteliilor selectate ca necorespunzătoare umplerii la atelierul de reparaţii;

- depozitarea buteliilor şi bateriilor umplute în vederea expedierii lor.

După terminarea operaţiei de umplere, buteliile sunt recepţionate şi transportate cu ajutorul unor containere speciale în depozitul de butelii pline, de unde apoi sunt vândute.

La sfârşitul operaţiei de umplere, acetilena existentă în conducte se va returna în sistemul retur acetilenă.

În sistemul de retur se introduce acetilena în următoarele cazuri:

- golirea buteliilor de acetilenă în procesul de reparaţie;

- golirea surplusului din butelii sau grup de butelii;

- descărcarea conductelor de înaltă presiune şi a uscătoarelor la sfârşitul ciclului de     lucru;

- acetilena din rezervorul de condensat.

Returul are loc într-un sistem de conducte de presiune medie care trece prin separator. Separatorul este umplut cu inele Raschig şi apă. Apa serveşte pentru preluarea diluantului. Înainte şi după separator se montează baraje.

Acetilena din conductele de retur va fi dirijată printr-un sistem de conducte de presiune medie într-un separator umplut cu apă şi inele Raschig pentru reţinerea acetonei, după care acetilena este trimisă în gazometru.

În conductele de acetilenă cu presiune mare, acetilena este transportată de la compresoare prin uscătoare la standul de încărcare baterii  şi la standul de încărcare butelii, unde buteliile şi bateriile de acetilenă legate la instalaţie sunt încărcate în max. 12 ore.

Acetilena este îmbuteliată în butelii umplute cu o masă poroasă având ca solvent acetona, la o presiune de max. 25 bar. Căldura rezultată din dizolvare se elimină prin stropirea buteliilor cu apă de răcire. Înainte de umplere, fiecare baterie / butelie este cântărită, după care se completează cu acetonă până la valoarea nominală. După umplere se verifică încă o dată cantitatea de acetilenă din fiecare butelie / baterie.

Pentru cazurile de incendiu, în scopul răcirii tuturor buteliilor care sunt conectate la standurile de umplere trebuie să existe o instalaţie de stropire cu apă ce să poată fi comandată şi din afara halei de umplere dintr-un loc potrivit.

## 8.7. Automatizarea procesului

Instalaţia pentru producerea acetilenei funcţionează şi se supraveghează cu ajutorul unui automat programabil, fiind măsuraţi permanent parametrii importanţi din punct de vedere a siguranţei tehnice (presiune, temperatură, etc.). La atingerea unor valori limită programate are loc o alarmare optică şi acustică, iar la depăşirea unor valori limită ale procesului, automatul programabil opreşte automat maşinile / părţile din instalaţie afectate. Suprapresiunile periculoase sunt prevenite cu ajutorul siguranţelor de suprapresiune şi a ventilelor de siguranţă.

Există, de asemenea, un sistem de blocare ce permite desfăşurarea anumitor procese numai atunci când sunt îndeplinite toate condiţiile necesare.

În afară de sistemul de oprire automată este instalat un sistem de siguranţă, care se declanşează manual şi serveşte în principal protecţiei personalului şi anumitor părţi din instalaţie. În cazul declanşării unui incendiu, a degajărilor necontrolate de acetilenă sau a altui pericol de acest fel care ar apărea în instalaţia de îmbuteliere acetilenă, personalul de exploatare poate declanşa manual sistemul de siguranţă prin acţionarea comutatorilor de avarie, care sunt amplasaţi lângă fiecare ieşire din clădirea instalaţiei de producere, într-un număr suficient în zona instalaţiei de îmbuteliere şi în imediata apropiere a camerei de comanda din clădirea anexa.

Acţionarea comutatorilor de avarie conduce la:

- oprirea tuturor acţionărilor pentru instalaţia de producere şi îmbuteliere, în special a generatorului şi compresoarelor; alimentarea electrică a instalaţiei de aer comprimat rămânând în funcţiune;

- închiderea conductelor de recirculare a acetilenei dintre bariera de apă şi generator;

- deschiderea ventilelor de depresurizare ale conductelor de acetilenă de înaltă presiune de după compresoare şi uscătoare,

- declanşarea răcirii cu apă pulverizată la standurile cu butelii şi la staţiile de baterii;

- alarmarea acustică şi optică.

Iluminarea (execuţie anti-ex) nu se întrerupe în cazul acţionării sistemului de oprire prin avarie. În cazul întreruperii tensiunii de la reţea, prin intermediul unor baterii, se menţine curentul electric timp de 30 min. pentru sistemul de siguranţă şi se porneşte iluminarea de avarie.

În momentul în care tensiunea de la baterie sau presiunea aerului AMC scade, toate armăturile sistemului de siguranţă trec în poziţia prestabilită.

Toate dispozitivele electrice şi de AMC se aleg în funcţie de locul unde vor fi montate, din punctul de vedere al restricţiilor din zonele cu pericol de explozie. Instalaţiile sunt protejate de asemenea, împotriva fulgerelor şi a încărcărilor electrostatice, cu sisteme de împământare şi de egalizare a potenţialului.

## 8.8. Sistemul de gaz recirculat

Acetilena se introduce în sistemul de gaz de retur în cazul următoarelor operaţii din cadrul procesului tehnologic:

- golirea buteliilor de acetilenă în cadrul atelierului de reparaţii butelii;

- golirea bateriilor şi a buteliilor supraîncărcate;

- depresurizarea conductelor de acetilenă şi a rezervoarelor la încheierea programului de lucru;

- acetilena din rezervorul de condensat.

Acetilena recirculată se transportă într-un sistem de conducte de presiune medie, printr-un separator de solvent. Separatorul este umplut cu apă şi prevăzut cu inele Rasching. Apa este destinată preluării solventului.

## 8.9. Repararea buteliilor şi a sistemului de gaz recirculat

Buteliile de acetilenă sunt supuse unor verificări periodice care se fac la perioade bine determinate. Întreaga operaţie de verificare se face în cadrul unei atelier de reparaţii butelii conform unor modalităţi de lucru bine stabilite.

## 8.10. Alimentarea cu acetonă, azot, aer comprimat şi aer instrumental

Alimentarea cu acetonă

În mod obişnuit, buteliile de acetilenă conţin ca dizolvant acetona.

La operaţiile de descărcare a acetilenei din butelii, o parte a dizolvantului (acetonei) se pierde. Înainte de fiecare umplere a buteliei cu acetilenă aceasta se completează cu acetonă, conform cantităţii prescrise, din rezervorul tampon cu ajutorul unei pompe la standurile de acetonare.

Rezervorul de acetonă este un rezervor tampon alimentat dintr-un eurocontainer de 1.000 litri.

Umplerea rezervorului tampon se face din eurocontainere.

Alimentarea cu azot

Azotul, sub formă de gaz, este utilizat în cantităţi mici pentru inertizare la încărcarea cu carbid, ca gaz de spălare şi pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii. Este preluat dintr-un rezervor tampon de 100 mc fiind alimentat din reţeaua PETROBRAZI la 4 atm.

Alimentarea cu aer comprimat şi aer instrumental

Pentru alimentarea cu aer comprimat se instalează un compresor elicoidal KAESER cu vas tampon, uscător de aer şi un separator de ulei.

Condensul rezultat se colectează în cuvă, iar uleiul se transportă în locurile special amenajate, conform prevederilor legale în vigoare.

## 8.11. Spaţii pentru producţie şi anexe administrative:

Caracteristicile constructive ale obiectivului sunt următoarele:

- Suprafaţa construită:	5.237 m2;

Obiectivul are în compunere următoarele clădiri:

- Depozitul de carbid - clădire in suprafata de cca. 270 mp, cu un singur nivel situat la h=1,2 m faţă de sol. Magazia este prevăzută cu o rampă C.F. utilizată la descărcarea butoaielor din vagoane. Clădirea depozitului de carbid este o construcţie din stâlpi şi grinzi de beton armat cu zidărie autoportantă din cărămidă arsă.Tavanul este din fâşii de beton, la partea cea mai înaltă a clădirii fiind prevăzute guri de aerisire.

- Hala de producţie - clădire cu suprafata de cca. 220 mp, cu regimul de înălţime parter în care sunt montate generatorul de acetilenă, tabloul de comandă şi tabloul electric. În clădire se află şi birourile societăţii. Clădirea halei de producţie este o construcţie din cadre de beton cu zidărie din cărămidă arsă cu o grosime de 37,5 cm. Pereţii despărţitori ai camerei generatorului sunt pereţi antiexplozie cu o grosime de 37,5 cm. Suprafaţa de explozie este asigurată de ferestrele montate pe unul din pereţi. Tavanul este din fâşii de beton, la partea cea mai înaltă a clădirii fiind prevăzute guri de aerisire.

- Hala de îmbuteliere si sector purificare -  clădire in suprafata de cca. 410 mp, cu regim de înălţime parter, în care sunt montate instalaţia de purificare, compresorul pentru acetilenă şi instalaţia de îmbuteliere. Clădirea halei este o construcţie din stâlpi şi grinzi de beton cu zidărie autoportantă din cărămidă arsă cu o grosime de 37,5 cm. Tavanul este din fâşii de beton, la partea cea mai înaltă a clădirii fiind prevăzute guri de aerisire.

- Depozitul de butelii, sala compresoare, atelier probe si reparatii – clădire in suprafata de cca. 300 mp, cu regim de înălţime parter, în care sunt prevăzute două incinte pentru depozitare butelii şi un atelier pentru reparaţii butelii. Clădirea halei este o construcţie din stâlpi şi grinzi de beton cu zidărie autoportantă din cărămidă arsă cu o grosime de 37,5 cm. Tavanul este din fâşii de beton, la partea cea mai înaltă a clădirii fiind prevăzute guri de aerisire;

- Bazine şlam – 2 constructii subterane de beton armat, cu suprafata de 450 mp, adancimea de 4,5 m, avand capacitatea totala V = 2 x 1000 = 2000 mc;

- Gazometru – echipament suprateran, amplasat in exteriorul halei de productie, avand o capacitate de 40 mc.

- Construcţii şi utilaje anexe:

- estacade pe chituci.

- drumuri alei şi platforme;

- instalaţie electrică de forţă şi iluminat;

- instalaţie electrică de forţă şi iluminat îngropată;

- reţea electrică de iluminat exterior;

- racord canalizare apă rece;

- racord canalizare apă menajeră;

- instalaţie electrică de iluminat aeriană.

Accesul pe amplasamentul SC ACETILENA BRAZI SRL se face din Drumul A, în zona Porţii III.

## 8.12. Comparaţie BAT  pentru fabrica de acetilenă:

|  | Generator cu sistem inchis, presiune scazuta, conform BAT | Generator cu sistem inchis, presiune scazuta, tehnologie Linde Gas |
| --- | --- | --- |
| Date generale de productie a acetilenei |
| Nr.zile operare/an | 250 | 330 |
| Nr. ore de operare/zi | 24 | 24 |
| Consum carbid | 2520 tone/an | 2100 tone/an |
| Presiune acetilena in generator | 750 mmcol H2O | 750 mmcol H2O |
| Cantitatea de incarcare/sarja | 1,7 tone | 0,5 tone |
| Consum specific de apa | 10 mc/t CaC2 | 10 mc/t CaC2 |
| Volum necesar de apa | 25200 mc/an | 21000 mc/an |
| Impuritati in acetilena bruta |
| PH3 | 300 ppm/419 mg/kgC2H2 | 120 ppm/167,67 mg/ kgC2H2 |
| NH3 | 620 ppm/436 mg/kgC2H2 | 150 ppm/105,6 mg/kgC2H2 |
| H2S | 10 ppm/14,05 mg/kgC2H2 | 3 ppm/4,22 mg/kgC2H2 |
| Productia de acetilena |
| Acetilena | 895 tone/an | 45,5 tone/an |
| Var 25% | 10198 tone/an | 8498 tone/an |
| Emisii |
| Emisii la incarcarea generatorului cu carbid |
| C2H2 | 1273 kg/an; 0,21 kg/h | 1053 kg/an; 0,13 kg/h |
| PH3 | 0,53 kg/an; 89 mg/h | 0,176 kg/an; 22,22 mg/h |
| NH3 | 0,55 kg/an; 92 mg/h | 0,111 kg/an; 14,05 mg/h |
| H2S | 0,017 kg/an; 2,98 mg/h | 0,004 kg/an; 0,56 mg/h |
| Emisii din decantorul de slam |
| C2H2 | 1764 kg/an; 0,30 kg/h | 1470 kg/an; 0,19 kg/h |
| PH3 | 0,73 kg/an; 122 mg/h | 0,61 kg/an;77 mg/h |
| NH3 | 0,76 kg/an; 128 mg/h | 0,63 kg/an; 79,54mg/h |
| H2S | 0,03 kg/an; 4,1 mg/h | 0,02 kg/an; 2,65 mg/h |
| Emisii la gazometru |
| C2H2 | 17,64 kg/an | 14,70 kg/an |
| PH3 | 0,0073 kg/an | 0,0061 kg/an |
| NH3 | 0,0076 kg/an | 0,0063 kg/an |
| H2S | 0,0003 kg/an | 0,0002 kg/an |
| Emisii de la sistemul de control al suprapresiunii |
| C2H2 | 17,64 kg/an | 14,70 kg/an |
| PH3 | 0,0073 kg/an | 0,0061 kg/an |
| NH3 | 0,0076 kg/an | 0,0063 kg/an |
| H2S | 0,0003 kg/an | 0,0002 kg/an |
| Emisii de la purificare |
| C2H2 | 17,64 kg/an | 14,70 kg/an |
| PH3 | 0,0073 kg/an | 0,0061 kg/an |
| NH3 | 0,0076 kg/an | 0,0063 kg/an |
| H2S | 0,0003 kg/an | 0,0002 kg/an |
| Emisii de la statia de compresoare/sistem uscare/statia de umplere butelii |
| C2H2 | 4473 kg/an | 1837,5 kg/an |
| Emisii de acetona de la imbuteliere |
| C3H6O | 118 kg/an | 70 kg/an |
| Total emisii |
| C2H2 | 7563 kg/an | 4405 kg/an |
| PH3 | 1,29 kg/an | 0,788 kg/an |
| NH3 | 1,34 kg/an | 0,759 kg/an |
| H2S | 0,04 kg/an | 0,024 kg/an |
| C3H6O | 118 kg/an | 70 kg/an |

# 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

## 9.1. AER

Surse potenţiale de poluare:

- instalaţia de producere a acetilenei;

- utilajele şi conductele de transport şi stocare temporară a acetilenei;

- utilajele de uscare şi comprimare;

- traseele de transport la instalaţiile de îmbuteliere;

- buteliile de acetilenă.

Instalaţia de fabricare acetilenă este dotată cu:

- Ventile de siguranţă după fiecare treaptă de comprimare, pentru situaţia depăşirii presiunii acetilenei şi ruperea unor elemente de acţionare;

- Indicator de temperatură TISA H 0331 cu alarmă de deconectare automată a compresoarelor la temperatura de 400C după ultima treaptă de comprimare, pentru prevenirea depăşirii temperaturii în lipsa apei de răcire;

- Dispozitive de securitate, pe fiecare element al liniei de fabricare-îmbuteliere acetilenă, pentru a evita accidentele în cazul:

- întreruperii alimentării cu energie electrică;

- întreruperii alimentării cu aer comprimat;

- întreruperii alimentării cu apă de răcire;

- reluarea alimentării cu energie electrică şi aer comprimat, când toate agregatele trebuie pornite din nou, fără posibilitatea pornirii automate;

- dispozitivele acţionate pneumatic sunt puse în poziţia de siguranţă;

- Semnalizatoare (optice şi acustice) care acţionează la atingerea limitelor de temperatură sau de presiune;

- Siguranţe împotriva întoarcerii flăcării (descompunerii);

- Instalaţie de combatere a incendiilor;

- Instalaţie de protecţie a compresoarelor;

- centuri de împământare, etc.

## 9.2. APA

Sistemul de canalizare este unitar, apele se evacuează în canalizarea industrială a Petrobrazi SA.

- Apele tehnologice sunt evacuate la canalizarea industrială a SC Petrobrazi SA. Înainte de evacuare, apele uzate sunt decantate în halda activă, fiind apoi pompate în staţia de epurare a Petrobrazi, in treapta de neutralizare ape acide.

- Apele menajere sunt dirijate prin canalizare cu scurgere liberă la canalizarea apelor menajere a SC Petrobrazi SA.

- Apele pluviale sunt evacuate prin scurgere liberă la canalizarea pluvială a SC Petrobrazi SA.

## 9.3. SOL

Pe baza analizelor efectuate se constată că terenul este contaminat de activităţile anterioare, independente de funcţionarea instalaţiei de producere a acetilenei, care nu are potenţial de contaminare prin activitatea actuală.

Protecţia solului şi a pânzei de apǎ freaticǎ:

- Canalizare antiacidǎ pentru apele tehnologice – pânǎ la reţeaua de canalizare Petrobrazi SA;

- Două bazine de 1.000 m3 fiecare, din beton armat, placate antiacid, pentru a evita contactul şlamului de carbid  cu solul;

## 9.4. ALTE DOTARI

9.4.1. Depozitul de carbid: situat în afara secţiei de producţie, este amplasat suprateran si este prevazut cu rampa CF utilizata la descarcarea butoaielor din vagoane.

9.4.2. Depozitul de acid sulfuric: recipient din material plastic de 1.000 litri amplasat în interiorul halei în apropierea sistemului de purificare acetilenă;

Rezervoarele pentru acizi sunt amplasate pe platforme placate antiacid, prevăzute cu cuve de retenţie şi canale de colectare şi dirijare a eventualelor scurgeri de acizi către bazinele de şlam unde are loc neutralizarea.

9.4.3. Depozitul de hidroxid de sodiu: recipient din material plastic de 1.000 litri amplasat în interiorul halei în apropierea sistemului de purificare acetilenă;

Rezervoarele pentru acizi sunt amplasate pe platforme placate antiacid, prevăzute cu cuve de retenţie şi canale de colectare şi dirijare a eventualelor scurgeri de hidroxid către bazinele de şlam unde are loc amestecarea cu apele alcaline.

9.4.4. Separatoare individuale de ulei: care au rolul de a colecta eventualele pierderi de ulei de compresoare şi a  separa urmele de ulei;

# 10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

Operatorul este obligat să respecte valorile maxime ale emisiilor pe fiecare factor de mediu (aer, apă, sol) conform legislaţiei de mediu în vigoare.

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentraţiile maxime admise pentru poluanţii din emisiile atmosferice, evacuările de ape uzate şi în aerul ambiental) pentru componentele mediului aer, apă, precum şi a pragurilor de alertă ale agenţilor poluanţi pentru factorul de mediu sol, titularul activităţii are obligaţia suplimentarii monitorizării concentraţiilor poluanţilor şi luarea măsurilor de reducere a acestora.

## 10.1. AER

### 10.1.1. AER – Emisii

10.1.1.1. Emisii din procese tehnologice - surse dirijate:

Nu este cazul.

10.1.1.2. Aer ambiental

Se vor monitoriza cu frcventa semestriala urmatorii indicatori care se vor incadra in limitele stabilite prin Legea 104/2011 si STAS 12574/87:

| Nr. crt. | Indicatori de calitate | UM | VLE 104/2011, CMA 12574/1987 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oxizi de azot - NOX | Mg/mc | 0.2 |
|  | Dioxid de sulf SO2 | Mg/mc | 0.35 |
|  | Pulberi-in suspensie- medie de scurta durata(30min) | Mg/mc | 0.5 |
|  | Oxid de carbon- CO | Mg/mc | 10 |
|  | Hidrogen sulfurat H2S- medie de scurta durata(30min) | Mg/mc | 0.015 |
|  | Amoniac NH3 medie de scurta durata(30min) | Mg/mc | 0.3 |

Masurarile se vor realiza pe directia predominanta a vantului la monentul realizarii analizelor, spre zona de locuinta.

## 10.2. APA

### 10.2.1. Apa uzată:

Se vor respecta condiţiile impuse prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.231/2016 şi prin contractele in vigoare.

In situaţia în care analizele apelor evacuate ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea cu poluanţi, titularul autorizaţiei va acţiona astfel:

- va face investigaţiile necesare şi va izola sursa;

- va lua măsuri  pentru prevenirea extinderii contaminării  şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- va notifica incidentul autorităţilor de mediu, în cel mai scurt timp posibil de la producere.

- Apele uzate industriale - produs industrial secundar (evacuate prin reţeaua de canalizare industrială a SN PETROM SA - Sucursala Petrobrazi),

Indicatori de calitate ai apelor tehnologice evacuate în reţeaua de canalizare a OMV Petrobrazi SA, limitele admise şi frecvenţa de determinare a acestora impuse de deţinătorul reţelei prin anexa din 31.01.2017 privind compoziția apei uzate

| Nr. crt. | Indicatori de calitate | UM | V.L.A. HG.188/02 HG.352/05 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH | unit. pH | 6 – 9 |
|  | Sulfaţi | mg/l | 300 |
|  | Materii in suspensie | mg/l | 350 |
|  | Cloruri | mg/l | 500 |
|  | CBO5 | mg/l | 610 |
|  | CCOCr | mg/l | 500 |
|  | Substante extractibile | mg/l | 30 |
|  | Calciu | mg/l | 300 |
|  | Rezziduu filtrat | mg/l | 2000 |
|  | Amoniu (NH4) | mg/l | 73 |
|  | Azotaţi (NO3-) | mg/l | 66 |
|  | Azotiţi (NO2-) | mg/l | 2 |

- Apele reziduale menajere (evacuate prin reţeaua de canalizare menajeră a SN PETROM SA - Sucursala Petrobrazi), conform contractelor; se vor încadra în limitele impuse de NTPA 002/2005 în conformitate cu HG 188/2002, modificat şi completat cu HG 352/2005;

| Nr. crt. | Indicatori de calitate | UM | V.L.A. HG.188/02 HG.352/05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | unit. pH | 6,5 – 8,5 |
|  | Materii în suspensie | mg/l | 350,0 |
|  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | mg/l | 30,0 |
| 1 | Produse petroliere | mg/l | 5,0 |
|  | Detergenţi | mg/l | 25,0 |
|  | Reziduu filtrat la 1050 C | mg/l | 1.500,0 |

- Apele  pluviale (evacuate prin reţeaua de canalizare pluvială a SN PETROM SA - Sucursala Petrobrazi), conform contractelor ; se vor încadra în limitele impuse de NTPA 002/2005 în conformitate cu HG 188/2002, modificat şi completat cu HG 352/2005;

| Nr. crt. | Indicatori de calitate | UM | V.L.A. HG.188/02 HG.352/05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | unit. pH | - |
|  | Materii în suspensie | mg/l | 350,0 |
|  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | mg/l | 30,0 |
| 1 | Produse petroliere | mg/l | 5,0 |
|  | Calciu (Ca2+) | mg/l | - |
|  | Reziduu filtrat la 1050 C | mg/l | 1.500,0 |

Nu exista indicatorul Reziduu filtrat in NTPA 002.

## 10.3. SOL

Se vor respecta concentraţiile maxim admise prevăzute de Ordinul nr.756/1997 - reglementări privind evaluarea poluării mediului, pentru terenuri cu folosinţă mai puţin sensibilă:

| Nr. crt. | Indicatori analizaţi | UM | Valori referinţă cf. Ord.756/1997 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Prag de alertă | Prag de intervenţie |
|  | pH | Unit.pH | - | - |
|  | Calciu (Ca2+) | mg/kg s.u. | - | - |
|  | Produse petroliere | mg/kg s.u. | 1.000 | 2.000 |

## 10.4. ZGOMOT

10.4.1. Surse de poluare:

- Funcţionarea instalaţiilor tehnologice;

- Mijloacele de transport;

10.4.2. Activităţile de pe amplasament nu trebuie sǎ producǎ zgomote în afara amplasamentului, în locaţii sensibile la zgomot, care depǎşesc condiţiile prezentei autorizaţii.

10.4.3. Valoarea admisă pentru nivelul zgomotului la limita incintei, nu va depǎşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10.009/88 Acustica în construcţii - Acustica urbanǎ –Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

10.4.4. La limita receptorilor protejaţi nivelul de zgomot admis, conform art.17 din Ord. Ministerului Sănătăţii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienǎ şi recomandǎri privind mediul de viaţǎ al populaţiei, este de 50 dB(A) în timpul zilei, respectiv 40 dB(A) în timpul nopţii, la valoarea curbei de zgomot de 45 dB, respectiv 35 dB;

10.4.5. În emisiile de zgomot provenite de la activitǎţile desfǎşurate pe amplasament nu trebuie sǎ existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilǎ la zgomot;

10.4.6. Toate utilajele şi instalaţiile care produc zgomot şi/sau vibraţii vor fi menţinute în bună stare de funcţionare. Drumurile şi aleile din incintă vor fi întreţinute corespunzător.

| Nr. crt. | Spaţiul considerat | Lech dB(A) | Valoarea curbei de zgomot (Cz, dB) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stradă de categoria tehnică II, de legătură | 70 | 65 | STAS 10.009-88 tabel 1 |
| 2. | Incintă industrială (limită incintă industrială) | 65 | 60 | STAS 10.009-88 tabel 3 |

# 11. GESTIUNEA DESEURILOR

Modul de gestionare a deşeurilor trebuie sǎ respecte legislaţia în vigoare: OUG. nr.78/2000 modificatǎ şi aprobatǎ prin Legea nr. 426/2001, modificată prin OUG. nr.61/2006, iar ţinerea evidenţei deşeurilor sǎ se facǎ conform HG. nr.856/2002.

## 11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

In cadrul SC ACETILENA BRAZI SRL apar următoarele deşeuri:

| Sursele de deşeuri (punctele din cadrul procesului)/deşeu | Cod deşeu conform HG.856/2002 | Tip deşeu | Cantit. deşeuri (t/an) | Depozitare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri din procesul de fabricaţie: |
| - acid sulfuric uzat | 06 01 01* | Periculos | 4,00 | Eurocontainer |
| - hidroxid de sodiu uzat | 06 02 04* | Periculos | 3,20 | Bazin şlam |
| - hidroxid de calciu | 06 02 01* | Periculos | 0,60 | Bazin şlam |
| - şlam de carbid | 06 09 04 | Nepericulos | 720 | Platformă |
| - componente negazeificabile* | 06 13 99 | Nepericulos | 4,00 | Container |
| Deşeuri celulozice: |
| - hârtie | 15 01 01 | Nepericulos | 0,20 | Container |
| - cartoane | 15 01 01 | Nepericulos | 0,20 | Container |
| Alte deşeuri: |
| - ulei uzat | 13 01 10* | Periculos | 0,03 | Butoi metal |
| - deşeuri menajere | 20 03 01 | Nepericulos | 0,50 | Container |

*Componente negazeificabile = (cocs calcar, ferosiliciu, pietre)

### 11.1.1. Deşeuri nepericuloase

| Sursele de deşeuri (punctele din cadrul procesului)/deşeu | Cod deşeu conform HG.856/2002 | Tip deşeu | Cantit. deşeuri (t/an) | Depozitare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri din procesul de fabricaţie: |
| - şlam de carbid | 06 09 04 | Nepericulos | 720 | Platformă |
| - componente negazeificabile* | 06 13 99 | Nepericulos | 4,00 | Container |
| Deşeuri celulozice: |
| - hârtie | 15 01 01 | Nepericulos | 0,20 | Container |
| - cartoane | 15 01 01 | Nepericulos | 0,20 | Container |
| Alte deşeuri: |
| - deşeuri menajere | 20 03 01 | Nepericulos | 0,50 | Container |

### 11.1.2. Deşeuri periculoase

| Sursele de deşeuri (punctele din cadrul procesului)/deşeu | Cod deşeu conform HG.856/2002 | Tip deşeu | Cantit. deşeuri (t/an) | Depozitare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri din procesul de fabricaţie: |
| - acid sulfuric uzat | 06 01 01* | Periculos | 4,00 | Eurocontainer |
| - hidroxid de sodiu uzat | 06 02 04* | Periculos | 3,20 | Bazin şlam |
| - hidroxid de calciu | 06 02 01* | Periculos | 0,60 | Bazin şlam |
| - ulei uzat | 13 01 10* | Periculos | 0,03 | Butoi metal |

## 11.1.3. DESEURI VALORIFICATE

| Sursele de deşeuri (punctele din cadrul procesului)/deşeu | Cod deşeu conform HG.856/2002 | Tip deşeu | Cantit. deşeuri (t/an) | Destinaţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri din procesul de fabricaţie: |
| - acid sulfuric uzat | 06 01 01* | Periculos | 4,00 | Preluat de furnizor |
| - şlam de carbid | 06 09 04 | Nepericulos | 720 | Unitǎţi autorizate |
| - componente negazeificabile* | 06 13 99 | Nepericulos | 4,00 | Unitǎţi autorizate |
| Deşeuri celulozice: |
| - hârtie | 15 01 01 | Nepericulos | 0,20 | Unitǎţi autorizate |
| - cartoane | 15 01 01 | Nepericulos | 0,20 | Unitǎţi autorizate |
| Alte deşeuri: |
| - ulei uzat | 13 01 10* | Periculos | 0,03 | Unitǎţi autorizate |

## 11.1.4. DEPOZITARE DEFINITIVA A DEŞEURILOR

Deşeurile menajere şi cele asimilate cu cele menajere sunt depozitate la rampa de deşeuri orăşenească;

# 12. INTERVENTIA RAPIDA / PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

## 12.1. INCADRARE

Prin specificul activităţii, SC LINDE GAZ ROMANIA SRL nu se încadrează în prevederile HG. nr.59/2016, privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase.

## 12.2. MASURI DE PREVENIRE SI CONTROL

Societatea a întocmit:

- Plan de management al accidentelor;

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

- Plan de intervenţie PSI;

- Se vor întocmi, verifica, revizui şi actualiza periodic, conform reglementărilor legale în vigoare: Planul pentru situaţii de urgenţă, Planul de protecţie şi intervenţii la producerea dezastrelor; se vor verifica, revizui şi actualiza periodic: Planul de management al accidentelor, Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, Planul de intervenţie P.S.I.;

- Se vor respecta reglementările legale în vigoare privind organizarea activităţii de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă, conform planurilor de situaţii stabilite şi prevederilor autorizaţiei deţinute;

- Se vor respecta procedurile elaborate de revizii şi reparaţii al instalaţiilor;

- In cazul producerii unui accident se va notifica imediat APM Prahova, A.N. Apele Române Direcţia Buzău - Ialomiţa şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova şi se vor aplica măsurile de intervenţie stabilite prin planurile specifice fiecărui tip de accident produs.

## 12.3. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR TOXICE ŞI PERICULOASE

Substanţele toxice şi periculoase existente pe amplasament sunt:

- Carbid (CaC2) - Fraze de pericol: H260, H318, H315, H335 – efecte: in contact cu apa emite gaze inflamabile;

- Acetilenă (C2 H2) - Fraze de pericol: H220, H280, H230 – efecte: gaz extrem de inflamabil, prezinta pericol de explozie in absenta aerului si in caz de incalzire;

- Acid sulfuric (H2SO4) - Fraze de pericol: H314, H290 - efecte:  corosiv, cauzează arsuri severe;

- Acetonă - Fraze de pericol: H225, H319, H336- efecte:  foarte inflamabil, iritant pentru ochi, provoaca somnolenta si ameteala;

- Hidroxid de sodiu (NaOH) - Fraze de pericol: H314, H290 - efecte:  corosiv, cauzează arsuri severe;

- Azot comprimat - Fraze de pericol: H280 - efecte:  pericol de explozie in cazz de incalzire;

- Propan – Fraze de pericol: H220, H280, H319 – efecte: gaz extrem de inflamabil, prezinta pericol de explozie in absenta aerului si in caz de incalzire, iritant pentru ochi

Substanţele chimice toxice şi periculoase sunt păstrate în spaţii (magazii) special amenajate, supravegheate, în ambalaje originale şi rezervoare speciale construite şi protejate în funcţie de caracteristicile fizico-chimice ale fiecărei substanţe în parte (fişa tehnică de securitate a materialului), păstrându-se o evidenţă strictă a cantităţilor existente în magazii şi utilizate în procesul tehnologic, respectiv laboratoare, respectându-se instrucţiunile de lucru şi legislaţia în vigoare privind protecţia mediului, conform:

- Registrul pentru evidenţa mişcărilor produselor şi substanţelor toxice în fabrică, laboratoare, depozite, subdepozite;

- Registrul pentru evidenţa mişcărilor zilnice a precursorilor la operatori;

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITATII

Conform prevederilor O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006 şi a Legii nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:

- Să realizeze controlul emisiilor de poluanţi în mediu, precum şi controlul calităţii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat, cu echipamente de prelevare şi analize adecvate, descrise în standardele de prelevare şi analize specifice;

- Să raporteze autorităţilor de mediu rezultatele monitorizării, în forma adecvată, stabilită prin prezenta autorizaţie şi la termenele solicitate;

- Să transmită la APM Prahova şi ARPM Piteşti  orice alte informaţii solicitate, să asiste şi să pună la dispoziţie datele necesare pentru desfăşurarea controlului instalaţiei şi pentru prelevarea de probe sau culegerea oricăror informaţii pentru verificarea respectării prevederilor prezentei autorizaţii.

Monitorizarea factorilor de mediu (apă, aer, sol, apă subterană) se va face conform standardelor în vigoare, prin laboratoare autorizate/acreditate.

## 13.1. AER

### 13.1.1. AER – emisii

- Emisii din procese tehnologice - surse dirijate:

Nu este cazul.

13.1.2. Aer ambiental

Se vor monitoriza cu frcventa semestriala urmatorii indicatori care se vor incadra in limitele stabilite prin Legea 104/2011 si STAS 12574/87:

| Nr. crt. | Indicatori de calitate | UM | VLE 104/2011, CMA 12574/1987 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oxizi de azot - NOX | Mg/mc | 0.2 |
|  | Dioxid de sulf SO2 | Mg/mc | 0.35 |
|  | Pulberi-in suspensie- medie de scurta durata(30min) | Mg/mc | 0.5 |
|  | Oxid de carbon- CO | Mg/mc | 10 |
|  | Hidrogen sulfurat H2S- medie de scurta durata(30min) | Mg/mc | 0.015 |
|  | Amoniac NH3 medie de scurta durata(30min) | Mg/mc | 0.3 |

Masurarile se vor realiza pe directia predominanta a vantului la monentul realizarii analizelor, spre zona de locuinta.

## 13.2. APA

### Apa uzată:

Monitorizarea emisiilor în apa uzată se vor efectua conform tabelelor următoare:

- Apele uzate industriale – produs industrial secundar (evacuate prin reţeaua de canalizare industrială a SN PETROM SA - Sucursala Petrobrazi), conform contractelor , se vor încadra în limitele impuse de NTPA 002/2002 în conformitate cu HG 188/2002, modificat şi completat cu HG 352/2005;

| Indicator analizat | Punct de prelevare | Frecvenţa | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Cămin de ape uzate | Trimestrial | Conform standardelor legale în vigoare |
| Materii în suspensie |  |  |  |
| Consum chimic de oxigen, metoda CCO-Cr |  |  |  |
| Produse petroliere |  |  |  |
| Calciu (Ca2+) |  |  |  |
| Reziduu filtrat la 1050C |  |  |  |

- Apele pluviale (evacuate prin reţeaua de canalizare pluvială a SN PETROM SA - Sucursala Petrobrazi), conform contractelor se vor încadra în limitele impuse de NTPA 002/2005 în conformitate cu HG 188/2002, modificat şi completat cu HG 352/2005;

| Indicator analizat | Punct de prelevare | Frecvenţa | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Cămin ape pluviale | Anual | Conform standardelor legale în vigoare |
| Materii în suspensie |  |  |  |
| Consum chimic de oxigen, metoda CCO-Cr |  |  |  |
| Produse petroliere |  |  |  |
| Calciu (Ca2+) |  |  |  |
| Reziduu filtrat la 1050C |  |  |  |

## 13.3. SOL

Puncte de monitorizare:

- S1 - în zona canalului deschis  de evacuare a soluţiei de şlam (de la generatorul de acetilenă către bazinele de decantare);

- S2 – la limita platformei betonate pe care se depozitează temporar şlamul lopătabil;

- S3 - în zona platformei C.F. de descărcare a butoaielor de carbid;

- S4 - probă martor - în zona porţii de acces pe amplasament, teren înierbat;

| Indicator analizat | Punct de prelevare | Frecvenţa | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Locurile de monitorizare stabilite prin autorizaţie | Anual | Conform standardelor legale în vigoare |
| Calciu (Ca2+) |  |  |  |
| Produse petroliere |  |  |  |

Rezultatele analizelor vor constitui date de referinţă pentru evoluţia ulterioară a calităţii solului şi se vor raporta la valorile cuprinse în Ordinul nr.756/1997.

## 13.4. DESEURI

### 13.4.1. Deşeuri tehnologice

a) Evidenţa deşeurilor produse va fi ţinută lunar, conform HG nr.856/2002 şi va conţine următoarele informaţii:

- tipul deşeului;

- codul deşeului;

- instalaţia producătoare;

- cantitatea produsă;

- data evacuării deşeului din instalaţie;

- modul de stocare;

- data predării deşeului;

- cantitatea predată către transportator;

- date privind expediţiile respinse;

- date privind orice amestecare a deşeurilor;

b) Determinări privind compoziţia chimică şi fizică a deşeurilor produse şi caracteristicile periculoase ale acestora;

c) Urmărirea efectuării transportului de deşeuri conform Ordinului Comun nr.2/211/118/2004 privind transportul deşeurilor pe teritoriul României;

### 13.4.2. Ambalaje

a) ţinerea evidenţei ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, conform Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor din ambalaje:

- cantitatea achiziţionată;

- cantitate introdusă pe piaţa;

- cantitate reutilizabilă;

- cantităţi recuperate şi eliminate;

b) marcarea / inscripţionarea pe ambalajele reutilizabile a sintagmei „ambalaj reutilizabil”;

c) colectarea şi predarea deşeurilor de ambalaje unităţilor autorizate pentru activitatea de colectare / valorificare.

## 13.5. ZGOMOT

Nivelul de zgomot  va fi monitorizat anual în punctele de prelevare:

- Z1 - poarta principală de acces pe amplasament;

- Z2 -  staţia de compresoare;

Nivelul de zgomot la limita incintei unităţii se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10.009/1988, respectiv  65dB.

## 13.6. MIROSURI

Acetilena are miros de usturoi iar acetona are un miros dulceag aromat.

Întreaga activitate desfăşurată pe amplasamentul societăţii - depozitarea materiilor prime şi materialelor auxiliare, instalaţia chimică pentru producere şi îmbuteliere a acetilenei, depozitarea produsului finit, depozitarea temporară a deşeurilor - nu utilizează produse cu miros neplăcut, iar mirosul acetilenei şi acetonei nu se simt în incinta analizată.

# 14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

| Nr. crt. | RAPORT | Termen de raportare |
| --- | --- | --- |
|  | AER |  |
| 1 | Raportare aer ambiental in format electronic | semestrial |
| 2 | Cantitatea anuală a emisiilor conform chestionarelor solicitate de APM Prahova | 15 ianuarie anul în curs pentru anul precedent |
|  | APA |  |
| 1 | Valoarea concentraţiei indicatorilor de calitate ai apei industriale deversate în canalizare | 10 ale lunii în curs pentru trimestrul precedent |
|  | Valoarea concentraţiei indicatorilor de calitate ai apei pluviale deversate în canalizare | 10 ianuarie anul în curs pentru anul precedent |
|  | SOL |  |
| 1 | Valoarea concentraţiei anuale a poluanţilor monitorizaţi in format electronic | 15 ianuarie anul în curs pentru anul precedent |
|  | DEŞEURI |  |
| 1 | Situaţia lunară a gestiunii deşeurilor | 7 ale lunii în curs pentru luna precedentă |
| 2 | Situaţia gestiunii deşeurilor, conform chestionarelor statistice anuale | Data înscrisă în chestionar |
| 3 | Situaţia cantităţii ambalajelor gestionate anual | 15 martie anul în curs pentru anul precedent |
|  | ALTE RAPORTARI |  |
| 1 | Poluări accidentale odată cu producerea lor | In maxim o oră de la producerea acestora |
| 2 | Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasament in format electronic | Martie anul în curs pentru anul precedent |
|  | Poluantii care intra sub incidenta in H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE. | 30 aprilie anul in curs pentru anul precedent. |

# 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

- Titularul activităţii este obligat să ia toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la BAT atât pentru partea de tehnologie cât şi pentru monitorizarea emisiilor;

- Titularul activităţii este obligat să ia toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

- Titularul activităţii este obligat să evite producerea de deşeuri şi în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, sǎ le valorifice; În cazul imposibilitǎţii tehnice şi economice a valorificǎrii, sǎ ia măsuri pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- Titularul activităţii este obligat să utilizeze eficient energia;

- Titularul activităţii este obligat să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- Titularul activităţii este obligat să ia toate masurile necesare, în cazul încetării definitive a activităţii, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate intr-o stare care să permită reutilizarea acestora;

- La schimbarea modului de exploatare a instalaţiei, prevăzută de titularul activităţii/operator, titularul de activitate este obligat să ceară eliberarea Acordului şi/sau Autorizaţiei Integrate de Mediu;

- Titularul activităţii/operatorul este obligat să informeze autorităţile competente pentru protecţia mediului despre orice schimbare adusă instalaţiei sau procesului tehnologic;

- Activitatea autorizată trebuie să se desfăşoare şi să fie controlată astfel încât să fie respectat nivelul emisiilor pe factorii de mediu prevăzut în Autorizaţia Integrată de Mediu;

- In cazul depăşirii valorilor limitǎ a emisiilor, ce constituie parte a acestei autorizaţii, titularul de activitate va suporta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare;

- Se recomandă titularului activităţii să implementeze un sistem de management de mediu pentru cerinţele IPPC;

- Nici o modificare sau reconstrucţie afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va determina sau este probabil să determine o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, cu impact semnificativ asupra mediului, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului;

- Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament, de la primirea materialelor pană la expedierea produselor finite;

- Prezenta autorizaţie se va aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare;

- Titularul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în aşa manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a zonelor de agrement sau recreaţionale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului;

- Titularul autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru a asigura faptul că sunt întreprinse acţiuni corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta Autorizaţie nu sunt îndeplinite;

- Titularul activităţii trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului;

- Titularul Autorizaţiei  trebuie să stabilească şi să menţină un program pentru a asigura faptul că membrii publicului pot obţine informaţii privind performantele de mediu ale titularului;

- Titularul Autorizaţiei trebuie să notifice ARPM Piteşti, prin fax şi/sau notă telefonică şi electronic, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

- orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă sau defecţiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului asupra oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau care necesită un răspuns de urgenţă din partea autorităţii locale;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele prezentei Autorizaţii.

- Monitorizarea şi analizele trebuie realizate aşa cum s-a precizat în Cap.13.    Monitorizarea mediului, 13.1. Aer - emisii, imisii; un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la Agenţie cu frecvenţa stabilită în capitolul Raportare şi Înregistrare;

- Nici o emisie în apă nu trebuie să depăşească valoarea limita de emisie (VLE) menţionată în Cap.10 - Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediu, 10.2 - Apa, apa uzată, a prezentei autorizaţii, începând cu data emiterii Autorizaţiei Integrate de Mediu;

- Monitorizarea şi analizele trebuie făcute aşa cum s-a stabilit la Cap.13 -  Monitorizarea mediului, punctele 13.2.1- Apa uzată;

- Eliminarea sau recuperarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare  aşa cum este precizat în Cap.11 - Gestiunea deşeurilor; nu trebuie eliminate/recuperate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil Agenţia de Protecţie a Mediului şi fără acordul prealabil scris al Agenţiei;

- Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeurile; deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale; Transportul deşeurilor se va face conform Ordinului Comun Nr. 2/211/118/2004 ;

- Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare alte standarde  în vigoare  privind etichetarea;

- Titularul va ţine un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate ale Agenţiei pentru inspecţie; registrul trebuie păstrat de către titularul autorizaţiei;

- O copie a acestui registru privind Managementul Deşeurilor trebuie depusă la Agenţie ca parte a Raportului Anual de Mediu pentru amplasament ;

- Titularul autorizaţiei trebuie să realizeze anual măsurători privind zgomotul operaţiunilor efectuate pe amplasament;

- Activităţile de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote în afara amplasamentului.

- Drenajele de la cuvele de retenţie trebuie conduse spre colectare, testare şi eliminare în condiţii de siguranţă; toate cuvele de retenţie trebuie testate cel puţin o data la 3 ani. Un raport al acestor testări trebuie inclus în Raportul Anual de Mediu;

- Un program de testare şi verificare  a tuturor conductelor subterane trebuie iniţiat pentru a asigura faptul că toate structurile sunt testate  cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste testări trebuie inclus în Raportul Anual de Mediu;

- Toate puţurile de alimentare cu apǎ trebuie etanşate corespunzător, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă;

- Emisiile în sol vor respecta valorile limită de emisie (VLE) stabilite la Cap.10 - Concentraţii de poluanţi, admise la evacuarea în mediul înconjurător, 10.3.- Sol, începând cu data emiterii autorizaţiei integrate de mediu;

- Emisiile în aer vor respecta valorile limită de emisie (VLE) stabilite la Cap. 10.- Concentraţii de poluanţi, admise la evacuarea în mediul înconjurător - 10.1.- Aer, începând cu data emiterii autorizaţiei integrate de mediu;

- Titularul autorizaţiei trebuie să realizeze prelevările, analizele, măsurătorile, examinările pentru toţi factorii de mediu prevăzute în Cap.13.- Monitorizarea factorilor de mediu;

- Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările;

- Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizaţie, pot fi modificate doar cu  acordul scris al ARPM Piteşti după evaluarea rezultatelor testărilor;

- Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la următoarele puncte de prelevare şi monitorizare:

- punctele de prelevare a imisiilor în aer;

- punctele de prelevare - evacuarea apelor industriale uzate;

- punctele de prelevare - evacuarea apelor meteorice;

- zone de depozitare a deşeurilor pe amplasament;

- sursele de zgomot de pe amplasament;

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu;

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii; trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii; un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în Raportul Anual de Mediu;

- Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, acesta fiind  disponibil publicului, la cerere, la autoritatea locală de mediu şi la sediul unităţii; acest dosar trebuie să conţină: copii ale corespondenţei între Agenţie şi titularul autorizaţiei, Autorizaţia, Solicitarea, Raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

- Conform art. 14, punctul 4 din OUG. nr.195/2005, privind protecţia mediului, operatorul/titularul de activitate, are obligaţia să informeze autoritatea de mediu şi populaţia, în cazul eliminărilor accidentale de poluanţi în mediu, în caz de accident major sau orice eveniment cu impact negativ asupra mediului.

# 16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

- Titularul activităţii are întocmit Planul tehnic de închidere al unităţii şi aducerea amplasamentului într-o stare care să permită reutilizarea amplasamentului, plan care cuprinde măsurile propuse la încetarea activităţii şi măsurile de refacere a amplasamentului, în vederea refolosirii lui.

- Desfăşurarea acţiunilor de demolare a unor clădiri şi de dezafectare a unor instalaţii se vor realiza cu respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi cu societăţi care deţin autorizaţie de mediu. Orice incident apărut, care poate duce la poluarea mediului va fi anunţat imediat la APM Prahova şi ARPM Piteşti.

- La închiderea instalaţiei, titularul va solicita la ARPM Piteşti Acordul de mediu pentru dezafectare şi va pune în practică Planul de închidere pentru aducerea amplasamentului la starea iniţială.

# 17. GLOSAR DE TERMENI

Autorizatie integrata de mediu – act administrativ emis de autoritatile competente de mediu, care permite unei instalatii, unei instalatii de ardere, unei instalatii de incinerare a deseurilor sau unei instalatii de coincinerare a deseurilor sa functioneze in totalitate sau in parte, in conditii care sa garanteze ca instalatia respecta prevederile prezentei legi, respectiv:

-autorizatia integrata de mediu pentru activitatile prevazute in anexa nr.1;

-autorizatia de mediu pentru activitatile prevazute in anexele nr. 6-8;

Bilant de mediu – lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate, in scopul cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; in cazul in care bilantul de mediu identifica un impact semnificativ, acesta va fi completat cu un studiu de evaluare a riscului.

Instalatie – o unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati, prevazute in Anexa nr. 1 sau in Anexa 7, partea 1, a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum si orice alte activitati direct asociate desfasurate pe acelasi amplasament, care au o conexiune tehnica cu activitatile prevazute in anexele respective si care pot genera emisii si poluare.

Titularul  activitatii – orice persoana fizica sau juridica care exploateaza ori detine controlul total sau partial asupra instalatiei ori a instalatiei de ardere sau instalatiei de incinerare a deseurilor sau a instalatiei de coincinerare a deseurilor sau, asa cum este prevazut in legislatia nationala, careia i s-a delegat o puterea economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei.

Emisie – evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei.

Poluare – introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura, zgomot, in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari legitime ale acestuia in sensul prevederilor legislatiei in vigoare.

Valori limita de emisie (VLE) – masa, exprimata prin anumiti parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp.

Deseuri – orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca.

Deseuri periculoase – deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor (Anexa 4 a Legii 211/2011 privind regimul deseurilor), in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase.

Folosinta sensibila si mai putin sensibila a terenurilor – tipuri de folosinta ale terenurilor, care implica o anumita calitate a solurilor, caracterizata printr-un nivel maxim acceptat al poluantilor.

Prag de alerta – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, care au rolul de a avertiza autoritatile competente asupra unui impact potential asupra mediului si care determina declansarea unei monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari.

Prag de interventie – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, la care autoritatile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului si reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari.

Substante  periculoase – substante sau amestecuri in sensul prevederilor art.3 din Regulamentul (CE) nr.1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1.999/45/CE, precum si de modificare a regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

Cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica a tehnicilor specifice de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie si a altor conditii de autorizare, in scopul prevenirii poluarii, iar in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce, in ansamblu, emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau.

Eliminare - orice operatiune care nu este o operatiune de valorificare, efectuata asupra deseurilor, conform definitiei prevazute  in Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.

Cod CAEN - Nomenclatorul activitatilor din economia nationala.

COV – Compus Organic Volatil-orice compus organic, precum si fractiunea de creozot care la temperatura de 293,15 K are o presiune de vapori de cel putin 0,01 kPa sau care are volatilitate corespunzatoare in conditii particulare de utilizare.

# 18. DISPOZITII FINALE

- Prezenta Autorizaţie va fi valabilă până la data de 16.11.2016 şi poate fi anulată sau revizuită de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Piteşti în conformitate cu prevederile legale.

- Instalaţia va fi exploatată, controlata şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate, aşa cum  s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu. Toate programele depuse în solicitare şi care vor fi duse la îndeplinire conform condiţiilor prezentei Autorizaţii, sunt parte integrantă a acesteia.

- Titularul activităţii  are obligaţia de a solicita:

- reactualizarea Autorizaţiei Integrate de Mediu cu minim 90 de zile înaintea expirării ei;

- reexaminarea Autorizaţiei Integrate de Mediu în următoarele condiţii:

- poluarea cauzată de instalaţie necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizaţie sau necesită stabilirea de noi valori limită de emisie;

- schimbările substanţiale şi extinderi ale instalaţiilor precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor;

- siguranţa exploatării şi a desfăşurării activităţii face necesară introducerea de tehnici speciale şi măsuri de management;

- rezultatele acţiunilor de inspecţie şi control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusa pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizaţie;

- emiterea unor noi reglementari legale.

Beneficiarul are obligaţia ca în termenul legal să declare, să calculeze şi să vireze sumele rezultate în urma desfăşurării respectivelor activităţi, conform prevederilor art. 9 din OUG. nr. 196/22.12.2005, privind Fondul de Mediu aprobată prin Legea nr.105/2006.

Sumele băneşti se plătesc până la data de 25 ale lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, în contul IBAN nr. RO92TREZ7065017XXX000155 al Administraţiei Fondului de Mediu, deschis la Trezoreria Statului, sector 6, Bucureşti, corespunzătoare emisiilor de poluanţi evacuaţi în atmosferă, precum şi în cota de 10.000 lei/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piaţa naţională de producătorii de bunuri ambalate în cazul neîndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare prevăzute de HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Prezenta AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU este valabilă până la  2027.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova, GNM - Comisariatul Judeţean Prahova, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Pitesti, GNM – Comisariatul Regional Bucureşti.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu conduce la suspendarea acesteia şi la încetarea activităţii după caz, conform O.U.G. nr. 195/2005 – privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, precum şi la sancţionarea celor vinovaţi.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre A.P.M. Prahova si G.N.M. – Comisariatul Judetean Prahova.

Nerespectarea celor prevazute in prezenta Autorizatie de Mediu conduce la suspendarea acesteia si la incetarea activitatii dupa caz, conform O.U.G. Nr. 195/2005 – privind protectia mediului – aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare precum si la sanctionarea celor vinovati.

Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu cuprinde 38 pagini si a fost emisa in 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Florin Diaconu

Şef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Gabriela Munteanu

Întocmit,

Dorina Paraschiv