Decizia  etapei de încadrare-proiect

Nr. 4564 din 03.05.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PRIMARIA DRAJNA reprezentata de d-na Gonea Violeta-primar cu sediul in comuna Drajna, sat Drajna de Sus, strada Neagoe Basarab, nr. 25, judetul Prahova, inregistrată la APM Prahova cu nr. 4564/05.04.2017 si completata cu nr. 5238/24.04.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

APM Prahova  decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 02.05.2017, că proiectul: „ASFALTARE STRAZI IN COMUNA DRAJNA, JUDETUL PRAHOVA II”, in comuna Drajna, sat Drajna de Jos: str. Dudulesti, str. Moara de Apa, str. Castelului, str. Alexandru Filipescu, sat Faget: str. Biserica Sf. Dumitru, sat: Drajna de Sus: str. Bisericii, sat Ogretin: str. Sfantul Dimitrie, str. Morii, sat Poiana Mierlei: str. Mierlei, jud. Prahova,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

-  proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct.13(a) si conform criteriilor de selectie pentru stabilirea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului din Anexa nr. 3 ale aceleasi hotarari, nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

1) Caracteristicile proiectului:

-marimea proiectului: terenul este situat in intravilan si extravilan si apartine domeniului public al judetului Prahova, conform HGR nr. 1359/2001 cu modificarile si completarile ulterioare. Prin proiectul propus se urmareste modernizarea urmatoarelor strazi:

| Strada | Lungimea totala (m) | Lungime intravilan (m) | Lungime extravilan (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dudulesti | 678 | 678 |  |
| Moara de apa | 663 | 663 |  |
| Castelului | 452 | 452 |  |
| Alexandru Filipescu | 632 | 632 |  |
| Biserica Sf Dumitru | 560 | 560 |  |
| Bisericii | 594 | 594 |  |
| Sf Dumitru | 85 | 85 |  |
| Morii | 1300 | 406 | 894 |
| Mierlei | 696 | 650 | 46 |
| Total | 5660 |  |  |

Sistemul rutier propus pentru modernizarea strazilor este:

S1 Sistem rutier nou: Sapatura, 20 cm balast, 15 cm piatra sparta, 6 cm AB31, 4 cm BA16

S2-Sistem rutier flexibil: Frezare 2 cm, 6 cm AB 31, 4cm BA 16

S3 -Completare 10 cm balast, 12 cm piatra sparta, 6 cm AB 31, 4 cm BA16.

Santurile proiectate vor fi realizate din pamant, prin reprofilarea santurilor existente. Anumite tronsoane ce au scurgere catre emisar vor avea santuri pavate.

Drumurile laterale se vor amenaja cu aceeasi structura rutiera ca a drumului proiectat, pe 15 m lungime si 4 m latime. Intersectiile vor fi amenajate cu rigole carosabile pentru asigurarea continuitatii santului.

-cumularea cu alte proiecte: nu este cazul;

-productia de deseuri: - deseurile generate la realizarea proiectului propus (deseuri de constructii, pamant excedentar, etc);

-emisiile poluante, inclusiv zgomot si alte surse de disconfort: lucrarile prevazute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apa, sol asezari umane), in conditiile respectarii proceselor tehnologice, manevrarii si exploatarii corespunzatoare a utilajelor din dotare si luarii tuturor masurilor de protectie a mediului.

2) Localizarea proiectului:

-utilizarea existenta a terenului: folosinta actuală a terenului este de drum cu destinatia stabilita prin PATJ Prahova PUG-ul localitatii pentru zona cai de comunicatii rutiere si conform categoriei de folosinta, in extravilan.

- zonele de protectie speciala: amplasamentul propus nu se afla in perimetrul sau in apropierea unei arii naturale protejate de interes national/comunitar.

3) Caracteristicile impactului potential

-marimea si complexitatea impactului: impact relativ redus si local pe perioada executiei lucrarii;

-marimea si complexitatea impactului: impact relativ redus si local pe perioada executiei lucrarilor;

-probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusa atat pe parcursul realizarii investitiei cat si dupa darea in exploatare a acestuia, deoarece lucrarile prevazute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apa, sol, asezari umane) in conditiile respectarii masurilor prevazute.

Conditile de realizare a proiectului:

  - se vor respecta prevederile legislatiei de mediu in vigoare, conditiile impuse prin acordurile, avizele si punctele de vedere emise de autoritatile implicate in avizarea proiectului;

- la terminarea lucrarilor se va asigura salubritatea intregului amplasament, inclusiv a zonelor adiacente, prin eliminarea tuturor materialelor si resturilor rezultate din executia obiectivului;

- se interzice depozitarea deseurilor de orice fel in alte locuri decat in cele special amenajate;

- nu se admit evacuari de reziduuri sau deseuri de nici un fel in apele de suprafata sau subterane, pe sol sau in subsol;

Informarea si participarea publicului la procedura de reglementare

Autoritatea competenta pentru protectia mediului a asigurat si garantat accesul liber la informatie a publicului interesat/afectat de proiect.

Astfel, publicul a fost informat cu privire la depunerea solicitarii in vederea obtinerii acordului de mediu  si asupra deciziei luate:

-afisate pe pagina proprie de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului si la sediul acesteia.

-afisate de titular la primaria comunei Drajna si in ziarul Prahova in data de 24.04.2017 si 25.04.2017, respectiv in data de 03.05.2017 si 04.05.2017.

Documentatia aferenta proiectului a fost accesibila spre consultare de catre public pe toata durata derularii procedurii de reglementare la sediul APM Prahova si la sediul Comunei Drajna.

Precizam ca nu au existat sesizari si comentarii din partea publicului interesat/potential afectat pe parcursul procedurii de reglementare.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.445/2009, cu modificarile ulterioare, si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.