Decizia  etapei de încadrare-proiect

Nr. 3871 din 03.05.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA IZVOARELE reprezentata prin primar Grigore Ioan Paul, cu sediul in comuna Izvoarele, sat Izvoarele, str. Garii, nr. 381, judetul Prahova, inregistrată la APM Prahova cu nr. 3871/22.03.2017 si completata cu nr. 5320/26.04.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

APM Prahova  decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 02.05.2017, că proiectul: „AMENAJARE TROTUAR IN SAT MALU VINAT-DN1A”, in comuna Izvoarele, satul Malu Vinat, jud. Prahova,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

-  proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct.13(a) si conform criteriilor de selectie pentru stabilirea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului din Anexa nr. 3 ale aceleasi hotarari, nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

1) Caracteristicile proiectului:

-marimea proiectului: terenul este situat in intravilanul localitatii si apartine domeniului public al statului aflat in administrarea CNAIR Bucuresti. Trotuarul propus pentru amenajare este amplasat paralel cu DN1A dincolo de acostamentul, santul de pamant si spatiul verde. Trotuarul este format din mai multe segmente intrerupte de strazile care acced in DN1A, avand lungimea cumulata de 540 m.

Structura sistemului rutier este urmatoarea:

L=540 m, l=1,2 m,

3 cm strat de uzura BA 8

10 cm strat de baza din beton C8/10

10 cm grosime medie fundatie din balast.

Scurgerea apelor se realizeaza spre santul de pamant si pereat existent langa DN1A, prin prevederea unei pante in profil transversal a trotuarului de 2%.

-cumularea cu alte proiecte: nu este cazul;

-productia de deseuri: - deseurile generate la realizarea proiectului propus (deseuri de constructii, pamant excedentar, etc);

-emisiile poluante, inclusiv zgomot si alte surse de disconfort: lucrarile prevazute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apa, sol asezari umane), in conditiile respectarii proceselor tehnologice, manevrarii si exploatarii corespunzatoare a utilajelor din dotare si luarii tuturor masurilor de protectie a mediului.

2) Localizarea proiectului:

-utilizarea existenta a terenului: folosinta actuală a terenului este de drum cu destinatia stabilita prin PATJ Prahova PUG-ul localitatii pentru zona cai de comunicatie rutiere si constructii aferente.

- zonele de protectie speciala: amplasamentul propus nu se afla in perimetrul sau in apropierea unei arii naturale protejate de interes national/comunitar.

3) Caracteristicile impactului potential

-marimea si complexitatea impactului: impact relativ redus si local pe perioada executiei lucrarii;

-marimea si complexitatea impactului: impact relativ redus si local pe perioada executiei lucrarilor;

-probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusa atat pe parcursul realizarii investitiei cat si dupa darea in exploatare a acestuia, deoarece lucrarile prevazute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apa, sol, asezari umane) in conditiile respectarii masurilor prevazute.

Conditile de realizare a proiectului:

  - se vor respecta prevederile legislatiei de mediu in vigoare, conditiile impuse prin acordurile, avizele si punctele de vedere emise de autoritatile implicate in avizarea proiectului;

- la terminarea lucrarilor se va asigura salubritatea intregului amplasament, inclusiv a zonelor adiacente, prin eliminarea tuturor materialelor si resturilor rezultate din executia obiectivului;

- se interzice depozitarea deseurilor de orice fel in alte locuri decat in cele special amenajate;

- nu se admit evacuari de reziduuri sau deseuri de nici un fel in apele de suprafata sau subterane, pe sol sau in subsol;

Informarea si participarea publicului la procedura de reglementare

Autoritatea competenta pentru protectia mediului a asigurat si garantat accesul liber la informatie a publicului interesat/afectat de proiect.

Astfel, publicul a fost informat cu privire la depunerea solicitarii in vederea obtinerii acordului de mediu  si asupra deciziei luate:

-afisate pe pagina proprie de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului si la sediul acesteia.

-afisate de titular pe site-ul ziarului Telegrama si la primaria comunei Izvoarele in data de 26.04.2017 si in data de 03.05.2017

Documentatia aferenta proiectului a fost accesibila spre consultare de catre public pe toata durata derularii procedurii de reglementare la sediul APM Prahova si la sediul Comunei Izvoarele.

Precizam ca nu au existat sesizari si comentarii din partea publicului interesat/potential afectat pe parcursul procedurii de reglementare.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.445/2009, cu modificarile ulterioare, si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.