#### formular de solicitare

OBIECTIV : FERMĂ CREȘTERE PUI DE CARNE, Albești Paleologu, JUDEȚ PRAHOVA Amplasament : Sat Albești Paleologu , comuna Albești Paleologu, județ Prahova Titularul activității : SEREDIN AVI S.R.L.

## Întocmit ,

Eni Lidia Paulina Expert atestat nivel principal pentru elaborare studii de mediu-Certificat de atestare seria RGX nr.313/12.07.2022,Telefon: 0745025522, email: li_en09@yahoo.com

În colaborare cu

ARSENE SIMONA, Expert atestat nivel principal pentru elaborare studii de mediu-Certificat de atestare seria RGX nr.325/21.07.2022,Telefon: 0762636528, email: ssimonaionita@yahoo.com

Date de identificare a titularului de activitate/operatorului instalatiei care solicita autorizarea activitatii

Numele instalatiei

FERMA CRESTERE PUI DE CARNE , Albesti Paleologu, JUDET PRAHOVA

Numele Solicitantului, adresa, numarul de înregistrare la Registrul Comertului

• Titular: SEREDIN AVI S.R.L. • Adresă sediu social: sat Sălcioara, comuna Banca, nr.16,corp nr.9, județ Vaslui • Tel: 0785911612 • Email: mediu@vanbet.ro • Cod unic de înregistrare: CUI RO 34771999 • Înregistrare Registrul Comerțului: J37/299/2015 • Punct de lucru: Adresa amplasament/instalație: com. Albești Paleologu, sat Albești Paleologu , jud.Prahova- conform certificatului constator anexat prezentei documentații

Activitatea sau activitatile conform Anexei I din Legea nr. 278/2013  :

- 6.6. Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor , cu capacitati de peste : pct a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte , asa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege.

Cod NOSE-P: 110.04 – Fermentaţie enterică

110.05 – Managementul dejecţiilor animaliere

Cod SNAP:     1004 – Fermentaţie enterică

1005 – Managementul dejecţiilor animaliere

Conform Certificatul Constator emis de către Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Vaslui activitățile desfășurate la punctul de lucru cu amplasamentul  în com. Albești Paleologu, sat Albești Paleologu , jud. Prahova  încadrate in clasa CAEN sunt:

COD CAEN-0147 Creșterea păsărilor

COD CAEN 0162 Activități auxiliare pentru creșterea păsărilor

COD CAEN 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii

COD CAEN 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

COD CAEN 5210 Depozitări

COD CAEN  8129 Alte activități de curățenie

COD CAEN 8292 Activități de ambalare

Numele si prenumele proprietarului:

Titular: SEREDIN AVI  S.R.L.

Sediu social: social: sat Sălcioara, comuna Banca, nr.16,corp nr.9, județ Vaslui

Numele si functia persoanei împuternicite sa reprezinte titularul activitatii/operatorul instalatiei pe tot parcursul derularii procedurii de autorizare:Evaluator de mediu  Ing. Eni Lidia, telefon 0745025522.

Numele si prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protectie a mediului:

RAINEA LACRAMIOARA, telefon 0785911612

În numele firmei mai sus mentionate, solicitam prin prezenta emiterea unei autorizatii integrate conform prevederilor legale.

Titularul de activitate/operatorul instalatiei îsi asuma raspunderea pentru corectitudinea si completitudinea datelor si informatiilor furnizate autoritatii competente pentru protectia mediului în vederea analizarii si demararii procedurii de autorizare.

Nume: Bogos Robert Stefan

Functia: Administrator

Semnatura si stampila:

Data:

INFORMATIA SOLICITATA PRIVIND PREVENIREA, REDUCEREA SI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII

| O descriere a: | Unde se regaseste în formularul de solicitare | Verificare efectuata |
| --- | --- | --- |
| - instalatiei si activitatilor sale | Formularul de solicitare, Sectiunea 4 |  |
| - materiilor prime si auxiliare, altor substante si a energiei utilizate în sau generate de instalatie. | Formularul de solicitare, Sectiunea 3 |  |
| - surselor de emisii din instalatie, | Formularul de solicitare, Sectiunea 5 |  |
| - conditiilor amplasamentului pe care se afla instalatia, | Raportul de amplasament si Sectiunea 11 |  |
| - naturii si a cantitatilor estimate de emisii din instalatie în fiecare factor de mediu precum si identificarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului, | Sectiunile 0, 12 si 13 |  |
| - tehnologiei propuse si a altor tehnici pentru prevenirea sau, unde nu este posibila prevenirea, reducerea emisiilor de la instalatie, | Formularul de solicitare Sectiunile 3.2, 3.4.3, 4.9.1 si 12 |  |
| - acolo unde este cazul, masuri pentru prevenirea si recuperarea lor generate de instalatie, | Formularul de solicitare Sectiunea 5 |  |
| - masurilor suplimentare planificate în vederea conformarii cu principiile generale care decurg din obligatiile de baza ale operatorului/titularului activitatii asa cum sunt ele stipulate în Capitolul III al OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii: | Formularul de solicitare Sectiunea 14 |  |
| (a) sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poluarii, în mod special prin aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile; | Formularul de solicitare sectiunea 3.2, 0 si 12 |  |
| (b) nu este cauzata nici o poluare semnificativa; | Formularul de solicitare Sectiunea 13 |  |
| (c) este evitata generarea de deseuri în conformitate cu legislatia specifica nationala în vigoare privind deseurile (11); acolo unde sunt generate deseuri, acestea sunt recuperate sau, unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, ele sunt eliminate astfel încât sa se evite sau sa se reduca orice impact asupra mediului; | Formularul de solicitare Sectiunea 5 |  |
| (d) energia este utilizata eficient; | Formularul de solicitare Sectiunea 6 |  |
| (e) sunt luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor lor; | Formularul de solicitare Sectiunea 7 |  |
| (f) sunt luate masurile necesare la încetarea definitiva a activitatilor pentru a evita orice risc de poluare si de a aduce amplasamentul la o stare satisfacatoare | Formularul de solicitare Sectiunea 10 |  |
| - masurile planificate pentru monitorizarea emisiilor în mediu. | Formularul de solicitare Sectiunea 9 |  |
| - alternativele principale studiate de solicitant | Formularul de solicitare Sectiunile 4.15 si 11.2 |  |
| Solicitarea autorizarii trebuie de asemenea sa includa un rezumat netehnic al sectiunilor mentionate mai sus. | Formularul de solicitare Sectiunea 1 |  |

Lista de Verificare a Componentei Documentatiei de Solicitare

|  | Element | Sectiune relevanta | Verificat de solicitant | Verificat de ALPM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea face parte din sectoarele incluse în autorizarea integrata de mediu |  |  |  |
| 2 | Dovada ca taxa pentru etapa de evaluare a documentatiei de solicitare a autorizatiei integrate a fost achitata |  |  |  |
| 3 | Formularul de solicitare a autorizatiei integrate de mediu |  | Da |  |
| 4 | Rezumat netehnic |  | Da |  |
| 5 | Diagramele proceselor tehnologice (schematic), acolo unde nu sunt incluse în acest document, includeti punctele de emisie în toti factorii de mediu | Sectiunea 4.5 (daca este cazul) | Da |  |
| 6 | Raportul de amplasament | Sectiunea 11 | Da |  |
| 7 | Analize cost-beneficiu realizate pentru Evaluarea BAT | Sectiunea 2.3 (daca este cazul) | Nu e cazul |  |
| 8 | O evaluare BAT completa pentru întreaga instalatie | Sectiunea 4.15 | Da |  |
| 9 | Organigrama instalatiei | Sectiunea 2.1 | Da |  |
| 10 | Planul de situatie Indicati limitele amplasamentului | Formularul de solicitare | Da |  |
| 11 | Suprafete construite/betonate si suprafete libere/verzi permeabile si impermeabile | Formularul de solicitare | Da |  |
| 12 | Locatia instalatiei | Sectiunea 2.3.5 | Da |  |
| 13 | Locatiile (partile din instalatie) cu emisii de mirosuri | Sectiunea 4.14 (Miros) | Da |  |
| 14 | Receptori sensibili - ape subterane, structuri geologie, daca sunt descarcate direct sau indirect substantele periculoase din Anexele 5 si 6 ale Legii nr. 310/2001 privind modificarea si completarea legii apelor nr. 107/1996 în apele subterane | Sectiunea 2.4 | Nu e cazul |  |
| 15 | Receptori sensibili la zgomot | Sectiunea 8.1 | Nu e cazul |  |
| 16 | Puncte de emisii continue si fugitive |  | Da |  |
| 17 | Puncte propuse pentru monitorizare/automonitorizare | Sectiunea 13.2 | Da |  |
| 18 | Alti receptori sensibili din punct de vedere al mediului, inclusiv habitate si zone de interes stiintific | Sectiunea 13.5 | Nu e cazul |  |
| 19 | Planuri de amplasament (combinati si faceti trimitere la alte documente dupa caz) aratând pozitia oricaror rezervoare, conducte si canale subterane sau a altor structuri | Raportul de amplasament | Exista conducte subterane pentru ape uzate |  |
| 20 | Copii ale oricaror lucrari de modelare realizate | Sectiunea 4 | Nu e cazul |  |
| 21 | Harta prezentând reteaua Natura 2000 sau alte arii sau exemplare protejate | Sectiunea 13.5 | Nu e cazul |  |
| 22 | O copie a oricarei informatii anterioare referitoare la habitate furnizata pentru Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop | Sectiunea 13.5 | Nu e cazul |  |
| 23 | Studii existente privind amplasamentul si/sau instalatia sau în legatura cu acestea |  | Nu e cazul |  |
| 24 | Acte de reglementare ale altor autoritati publice obtinute pâna la data depunerii solicitarii si informatii asupra stadiului de obtinere a altor acte de reglementare |  | Autorizatia de gospodarire a apelor |  |
| 25 | Orice alte elemente în care furnizati copii ale propriilor informatii | (va rugam listati) | Contracte utilitati, Contracte preluare deseuri, Rapoarte de incercare, Fise de Securitate substante chimice |  |
| 26 | Copie a anuntului public |  | Da |  |

CUPRINS

SECTIUNEA 1-REZUMAT NETEHNIC

  - Descrierea proiectului

  - Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului , inclusiv poluarea istorica

  - Alternativele studiate de catre solicitant

  - Evaluarea BAT a instalatiei

SECTIUNEA 2 –TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1. Sistemul de management

SECTIUNEA 3 INTRARI DE MATERIALE

3.1. Selectarea materiilor prime

3.2 Cerinta BAT

3.3. Auditul privind minimizarea deseurilor

3.4. Utilizarea apei

3.4.1. Consumul de apa

3.4.2. Compararea cu limitele existente

3.4.3. Cerintele BAT pentru utilizarea apei

3.4.3.1. Sistemele de canalizare

3.4.3.2. Recircularea apei

3.4.3.3. Alte tehnici de minimizare

3.4.3.4. Apa utilizata la spalare

SECTIUNEA 4 –PRINCIPALELE ACTIVITATI

4.1. Inventarul proceselor tehnologice

4.2. Descrierea proceselor tehnologice

4.3. Inventarul iesirilor(produselor)

4.4. Inventarul iesirilor (deseurilor)

4.5. Diagramele elementelor principale ale instalatiei

4.6. Sistemul de exploatare

4.6.1. Conditii anormale

4.7. Studii pe termen indelungat considerate a fi necesare

4.8. Cerinte caracteristici BAT

4.8.1. Implementarea unui sistem eficient de management al mediului

4.8.2. Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de prevenire si management al situatiilor de urgenta

4.8.3. Cerinte relevante suplimentare pentru activitatile specifice

SECTIUNEA 5 EMISII SI REDUCEREA POLUARII

5.1. Reducerea emsiiilor din surse punctiforme in aer

5.1.1.  Emisii si reducerea poluarii

5.1.2. Protectia municii si sanatatea publica

5.1.3. Echipamente de depoluare

5.1.4. Studii de referinta

5.1.5. COV

5.1.6. Studii privind efectul emisiilor de COV

5.1.7. Eliminarea penei de abur

5.2. Minimizarea emisiilor fugitive in aer

5.2.1. Studii

5.2.2. Pulberi si fum

5.2.3.Transferul de C.O.V.

5.2.4. Sisteme de ventilatie

5.3. Reducerea emisiilor din sursele punctiforme in apa de suprafata si canalizare

5.3.1. Sursele de emisie

5.3.2. Minimizare

5.3.3. Separarea apei meteorice

5.3.4. Justificare

5.3.4.1. Studii

5.3.5.Compozitua efluentului

5.3.6. Studii

5.3.7. Toxicitate

5.3.8. Reducerea CBO

5.3.9. Eficienta statiei de epurare orasenesti

5.3.10. By-pass-area si protectia statiei de epurare a apelor uzate orasenesti

5.3.10.1. Rezervoare tampon

5.3.11. Epurarea pe amplasament

5.3.12 Pierderi si scurgeri in apa de suprafata , canalizare ,apa subterana

5.3.12.1. Informatii despre pierderi si scurgeri

5.3.12.2. Structuri subterane

5.3.12.3.Acoperiri izolante

5.3.12.4. Zone de poluare potentiala

5.3.12.5.Cuve de retentie

5.3.12.6. Alte riscuri asupra solului

5.4. Emisii in ape subterane

5.4.1. Exista emisii directe sau indirecte de substante din anexele 5 si 6 ale legii nr. 310/2004 rezultate din instalatie , in apa subterana?

5.4.2. Masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare , precum si al conductelor, recipientelor si rezervoarelor prin care tranziteaza , respectiv sunt depoziatte substantele periculoase

5.5. Miros

5.5.1.Separarea instalatiilor care nu genereaza miros

5.5.2. Receptori

5.5.3. Surse /emisii nesemnificative

5.5.3.1. Surse de mirosuri

5.5.4.Declaratie privind managementul mirosurilor

5.6. Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul amplasamentului

SECTIUNEA 6 MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

6.1. Surse de deseuri

6.2. Evidenta deseurilor

6.3. Zone de depozitare

6.4. Cerinte speciale de depozitare

6.5. Recipienti de depozitare

6.6. Recuperarea sau eliminarwa deseurilor

6.7. Deseuri din ambalaje

SECTIUNEA 7 ENERGIE

7.1. Cerintele energetice de baza

7.1.1. Consumul de energie

7.1.2. Energie specifica

7.1.3. Intretinerea

7.2. Masuri tehnice

7.2.1. Masuri de service a cladirilor

7.3. Eficienta energetica

7.3.1. Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

7.4. Alternative de furnizare a energiei

SECTIUNEA 8 ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR

8.1. Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase-SEVESO

8.2. Plan de management al aciidentelor

8.3. Tehnici

SECTIUNEA 9 ZGOMOT SI VIBRATII

9.1. Receptori

9.2. Surse de zgomot

9.3. Studii privind masurarea zgomotului in mediu

9.4. Intretinere

9.5. Informatii suplimentare ceute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

SECTIUNEA 10 MONITORIZARE

10.1. Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

10.2. Monitorizarea emisiilor in apa

10.2.1. Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa

10.3. Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana

10.4. Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare

10.5. Monitorizarea si raportarea deseurilor

10.6. Monitorizarea poluarii mediului ambiant

10.6.1. Contributia la poluatrea mediului ambiant

10.6.2. Monitorizarea impactului

10.7. Monitorizarea variabilelor de proces

10.8. Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala

SECTIUNEA 11 DEZAFECTAREA

11.1. Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare

11.2. Planul de inchidere a instalatiei

11.3. Structuri subterane

11.4. Structuri supraterane

11.5. Lagune (Iazuri de decantare , iazuri biologice)

11.6. Zone din care se preleveaza probe

SECTIUNEA 12 ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

12.1. Sinergii

12.2. Selectarea amplasamentului

SECTIUNEA 13 ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIE

13.1. Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor

13.1.1. Emisii de dioxid de carbon la utilizarea energiei

13.2. Evacuari in reteaua de canalizare proprie

13.3.Emisii în reteaua de canalizare oraseneasca sau cursuri de apa de suprafata (dupa preepurarea proprie)

SECTIUNEA 14 IMPACT

14.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

14.2. Localizarea receptorilor , a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare

14.2.1. Identificarea receptorilor importanti si sensibili

14.3. Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului

14.3.1 Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor

14.4. Managementul deseurilor

SECTIUNEA 15 PROGRAME DE CONFORMARE SI MODERNIZARE

15.1. Habitate speciale

15.2.Programul pentru conformare si programul de modernizare

SECTIUNEA 1: REZUMAT NETEHNIC

  - Descrierea proiectului

SC SEREDIN AVI având punct de lucru in localitatea Albești Paleologu, jud. Prahova solicită revizuirea  autorizației integrate de mediu pentru activitatea  de creştere intensivă a puilor de carne ce se desfășoară în ferma din localitatea Albești Paleologu , urmare adresei nr 10637/30.06.2023 si ca urmare a modificarilor efectuate pe amplasament, respectiv punerea în funcțiune a statiei de incubație.

Activitate desfasurată de către SEREDIN AVI S.R.L.  pe amplasamentul din localitatea Albești Paleologu este reprezentată in principal de creșterea intensivă a puilor de carne .

Capacitatea inițială proiectată a  fermei era de 18 hale creștere pui de carne formate din câte 2 săli așezate pe 2 nivele P+E , fiecare sală având  dimensiunile de 50 x 12 m.

Din totalul de 36 de sali momentan sunt utilizate  35 de săli, respectiv hala cu nr. 1 este utilizată doar o sală amplasată la etaj , sala de la parter are destinație administrativă, astfel capacitatea la care este utilizată ferma este de  330.000 locuri/serie, 6 serii/an, ceea ce reprezintă cca 1.980.000 pui carne/an.

Activitatea de pe amplasament se desfasoară 365 zile/an, 24 ore/zi. Se realizează 6 serii de creștere pe an .

În cadrul fermei se folosește principiul ,, totul plin-totul gol. Puii de carne, proveniți de la stația de incubație, sunt crescuți de la vârsta de o zi până  la 42 de zile, când se livrează la abator pentru sacrificare . Într-un an sunt crescute aproximativ 6 serii/an.

După fiecare ciclu de creștere halele sunt  complet golite, spălate și igienizate. Durata perioadei de vid sanitar și igienizarea halelor este de aproximativ  19   zile.

Stația de incubație

Stația de incubație este prevăzută cu 12 incubatoare a câte 58.600 locuri , respectiv 703.200 buc, 9 ecluzionatoare x 19.000=171.000 pui

Capacitatea totală a stațiilor de incubație este de 703.000 oua/sarja, durata unei șarje fiind de 21 zile, rezultând un număr de cca 14-15 cicluri/an, între cicluri existând o perioada de 2-4 zile pentru igienizare.

Necesarul de ouă pentru incubație este de 9.844.800 oua/an, asigurarea acestuia se realizează din ferme de creștere.

  - Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica

SEREDIN AVI SRL  își desfășoară activitatea pe un amplasament aflat  în comuna Albești Paleologu pe o suprafața de 41257 mp , amplasament ce are ca  vecinătați:

- nord-est, nord-vest: terenuri agricole

- sud-vest : DN 1D

- sud-est:. terenuri agricole și societate comercială

- vest : terenuri agricole

Folosirea actuală a terenului din împrejurimile fermei constă în principal din activităţi agricole.

În zona în care este amplasat obiectivul analizat nu au fost identificati receptori sensibili si/sau obiective de interes, spaţii de recreere, monumente istorice, de arhitectură sau alte zone şi obiective de interes tradiţional, public sau istoric.

Accesul la ferma se face prin drumul DN 1D si apoi pe un drum de exploatare din beton, racordat la stanga drumului national, lungime de cca. 500 m.

La momentul întocmirii  raportului de amplasament situația în fermă:

- sunt  echipate  35 de săli

- hala nr 1 la parter este utilizată și dotată ca și clădire administrativă

- clădirea având folosința de incubator în suprafața de 1530 mp  este echipată cu o stație de incubație ce constă din 12 incubatoare a câte 58.600 locuri , respectiv 703.200 buc și 9 ecluzionatoare x 19.000=171.000 pui

- sursa de apă –reprezentată de 2 foraje cu caracteristicile:H-25 m NHs=8,5 m, NHd=10 m și sunt echipate cu pompe Hebe 50 x 2 (Qp=7 mc.h, Hp=29 mcA , P= 4kW)

- Aleile si platformele betonate interioare realizate din beton rutier .

Fiecare hală are câte o încăpere de creștere deservită de un hol de acces în care sunt montate instalațiile de control electronic pentru  măsurarea temperaturii, pornirea sistemului de ventilație, sistemului de încălzire, când este cazul.

Tehnologia de creștere a puilor de carne folosind așternutul permanent de resturi vegetale, are avantajul de a manipula mai usor dejecțiile, care pot fi stocate în halele de creștere până la terminarea ciclului de producție.

-Hala  1 parter  a primit ca folosința funcția de filtru sanitar. Clădirea are  în componența pe lângă funcția de baza –filtru sanitar, un birou pentru TESA , spațiu pentru servirea mesei pentru personalul TESA si angajații societatii, farmacie, depozit materiale, vestiare, grupuri sanitare, dusuri, vestiare . .

Aprovizionarea cu furaje a halelor se realizează cu mijloace auto ale furnizorului, care intră în incintă pe poarta principală, trec prin press-ul de dezinfecţie de la intrare şi ajung in dreptul fiecărei hale, hala care este prevazută la exterior cu câte un buncar de oțel cu o  capacitate de 10 t în care se depoziteaza furajul. Descărcarea furajelor în buncare  se realizează pneumatic. Din buncărele exterioare descărcarea furajelor se realizează mecanic către buncarășele din hală. În fiecare hală, pe fiecare linie se află câte un buncăraș, deci 3 buncărașe pe sală.

Pentru derularea activităților, SEREDIN AVI S.R.L.  S.A. a încheiat contracte cu societăți cu profil de prestări servicii:

- Contract prestari serviciinr. 206/25.08.2022 încheiat cu  S.C. TOTDEAUNA IMPECABIL S.R.L. având ca obiect preluarea apelor uzate și transportul acestora la  stația de epurare

- Contract nr. KPHB 017095111.10.2022 încheiat cu S.C. ROSAL GRUP S.A. având ca obiect de activitate prestarea serviciilor de salubritate

- Contract prestări servicii nr. 23/22.05.2023 incheiat cu S.C. COMAGRA PROD S.R.L. având ca obiect de activitate colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor de origine animalieră

- Contract de furnizare gaze naturale nr. GN 1267/28.03.2023   încheiat cu MET Romania Energy SA

- Contract de vânzare-cumpărare îngrașăminte naturale nr. 29/19.09.2022 , contract încheiat cu S.C COSVAN S.R.L. având ca obiect de activitate vânzarea cumpărarea îngrășăminte naturale, respectiv dejecții de pasăre

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 4686/28.12.2021 , încheiat cu ENEL ENERGY S.A.

- Abonament de utilizare /exploatare a resurselor de apă nr 39C/M.M/10.01.2023 încheiat cu Administrația Naționala “APELE ROMÂNE”-Administrația Bazinală de apă Buzău-Ialomița

- Contract nr. 113/24.02.2022 încheiat cu C.M.V. S.C COSVAN S.R.L. –consultanța sanitar veterinară

- Contract nr. 92/20.01.2022 încheiat cu S.C. COSVAN S.R.L. prestare servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare

Din informatiile culese de la SC SEREDIN  S.R.L.  s-a concluzionat  ca pana in prezent nu au fost semnalate incidente provocate de poluari grave pe amplasament, nu s-au inregistrat reclamatii ale vecinilor persoane particulare din zona, sau ale agentilor economici, legate de evacuări accidentale si/sau intentionate de ape uzate sau depozitari necontrolate de dejectii pe terenurile inconjuratoare.

  - Alternativele studiate de catre solicitant :

Solicitantul nu a prezentat pentru analiza alternative legate de locatie, justificare economica sau orientare spre alt domeniu.

  - Evaluarea BAT a instalației :

| Cerințele Deciziei de stabilire a concluziilor BAT | Aplicabilitate în cadrul fermei |
| --- | --- |
| Sisteme de management de mediu |
| BAT 1. Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu(EMS) care încorporeaza toate caracteristicile următoare: 1. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; 2. definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației; 3. planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile; 4. punerea în aplicare a procedurilor 5. verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție specială: (a) monitorizării și măsurării (b) masurilor corective și preventive; (c) păstrării evidențelor; (d) auditului intern sau extern independent 6. revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia; 7.urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate 10.Punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului 11.punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului | La nivelul societății sunt stabilite proceduri ce au ca obiective îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a fermei . Verificarea performanței se realizează prin punere în aplicare a diverselor planuri . Astfel, verificarea performanței și luarea de măsuri corective se realizeaza prin efectuare de monitorizări , măsurari, cântăriri, păstrarea evidențelor, aplicare de măsuri de prevenție și corective în cazul identificării unor situații critice. Masurile de prevenire, modalitatile control in caz de situatie accidentala sunt cuprinse in Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta; Este intocmit Registrul de evidenta a accidentelor /incidentelor de mediu, in care se va consemna orice eveniment aparut pe amplasamentul fermei, indicând momentul și cauza apariției, modul de intervenție – echipamente, materiale, efectele evenimentului, etc. Are loc monitorizarea variabilelor de proces cu transmitere în cadrul RAM Sunt întocmite și puse în aplicare: - Plan de management al dejecțiilor; - Plan operativ de prevenire și management al situațiilor de urgența; - Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie; - Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale; - Rapoarte de analiza monitorizare factori de mediu |
| Buna organizare interna |
| BAT 2. Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului si pentru a imbunatati performanta globala a)amplasarea corespunzatoare a instalatiei si o buna amenajare spațială a activităților b) Educarea și formarea personalului, în special pentru: — reglementari relevante, cresterea animalelor, sanatatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejecțiilor animaliere, siguranța lucratorilor; — transportul si imprastierea pe sol a dejecțiilor animaliere; — planificarea activităților; — planificarea si gestionarea situațiilor de urgenta; — repararea si intretinerea echipamentelor. c) Pregatirea unui plan de urgenta pentru a face fața emisiilor si incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. d) Verificarea, repararea și întretinerea periodică a structurilor și a echipamentelor, e)Depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile. | Amplasarea halelor, detaliata in planul de situație, s-a facut tinându-se cont de normele de protecția muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, exigentele sanitar-veterinare,etc. Incinta fermei este împărțită in 2 zone, curată și murdară, accesul spre zona curată făcându-se după ce mașinile trec prin rampa de spălare și dezinfectare. În cadrul fermei există întocmite: -Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale cu rol în planificarea și gestionarea situațiilor de urgență -Plan de întretinere a echipamentelor si instalațiilor -Registru de evidența a defectiunilor -Instructiuni de lucru pentru echipamente și instalații Depozitarea animalelor moarte se realizează ladă frigorifică . |
| MANAGEMENT NUTRITIONAL |
| BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat si, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau in utilizarea unui regim alimentar si in aplicarea unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Reducerea continutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat in azot bazat pe necesitatile de energie si aminoacizi digestibili. Hranirea in mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie Adaugarea unei cantitati controlate de aminoacizi esentiali la un regim alimentar cu un nivel scazut de proteine brute Utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc azotul total excretat. BAT 4.Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau in utilizarea unui regim alimentar si in aplicarea unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Conform” Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs” In tabelul 3.3.Aprecierea nivelurilor de proteine ​​si lizina si a domeniului de aplicare pentru soldurile recomandate pentru aminoacizi Faza 1 Proteina – 20-24 % lizina – 1.1-1.5% Faza 2 : Proteina – 18-22% lizina – 1.0-1.3% Faza 3 : Proteina – 17-21% lizina – 0,9-1.2% Conform tabelului 3.2(pag 151). Indicarea ratei de conversie a hranei pentru animale si a consumului de furaje pe categoria de pasari consum de furaje : 2.4 -5.7 kg/pasare/ciclu | Alimentatia puilor pe toata perioada de crestere se face cu furaj echilibrat fabricat dupa retete optimizate conform cerintelor puilor de carne. Retetele de furajare sunt fabricate in functie de varsta puilor si cuprind in amestec cereale, sroturi proteice, premix vitamino-mineral si alti aditivi furajeri, astfel incat sa se realizeze un spor mediu de 50-55 g/zi furajata. Pe parcursul cresterii puiul primesc urmatoarele retete de furaj: - demaraj –furaj care se administreaza puilor in prima perioada de crestere si care constituie aproximativ 20 % din cantitatea de furaje a intregii perioade; - crestere –furaj ce se administreaza puilor in perioada cea mai lunga si care constituie 60% din cantitatea de furajare a intregii perioade; - finisare –furaj care se administreaza puilor in ultima parte a ciclului de crestere si ingrasare si reprezinta 20% din cantitatea totala de furaje ce revin pe cap de pui broiler. Tehnica de nutritie Puii sunt hraniti dupa retete diferentiate pe faze de crestere in functie de greutatea corporala. Se utilizeaza nutret combinat Faza 1(1 – 10 zile): Proteina – 21-22 % Fosfor total – 0,70% Lizina 1.44% Faza 2 (11 – 29 zile): Proteina – 21,3 % Fosfor total – 0,65% Lizina 1.29% Faza 3 (30 – 112 zile): Proteina – 20% Fosfor total – 0,60% Lizina 1.16% Cerinta BAT indeplinita prin: In cadrul fermei se utilizeaza enzime autorizate conform Reg CE 1831/2003 in vederea favorizarii asimilarii eficiente a nutrientilor si reducerea pierderilor prin excretie a acestor nutrienti. De asemenea se utilizeaza retete adaptate etapelor de crestere. La nivelul societatii se atinge o rata de 4,1 kg/pasăre/serie, la un consum de cca 1366 t /serie si 330.000 locuri/serie. |
| Azotul total excretat asociat BAT |
| Azotul total excretat, exprimat ca N Categorie de animale Azot total excretat asociat BAT(1)(2)(kg de N excretat/spatiu pentru animal/an) Pui de carne 0.2-0.6 Fosfor total excretat asociat BAT Categorie de animale Fosfor total excretat asociat BAT(1)(2) (kg de P2O5 excretat/spatiu pentru animal/an) Pui de carne 0.05-0.25 | Pentru conformarea la BAT 24 societatea va realiza monitorizarea anuală prin estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere sau prin calcul prin utilizarea unui bilanț masic al azotului si fosforului bazat pe rația alimentară conform tehnicilor prevăzute . Conform Deciziei de punere in aplicare (UE) 2017/302 notificata cu numarul 0(2017)688-BAT 3 –Azot total excretat nu va depași 0.6 kg N excretat/spațiu animal/an Conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/302 notificată cu numărul 0(2017)688-BAT 3 –Fosfor total excretat nu va depăși 0.25 kg P2O5 excretat/spațiu animal/an |
| Utilizarea eficienta a apei |
| BAT 5.Pentru utilizarea eficienta a apei, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. a)Menținerea unei evidențe a utilizării apei. b)Detectarea si repararea scurgerilor de apa c)Utilizarea aparatelor de curatare cu inalta presiune pentru curatarea adăposturilor pentru animale si a echipamentelor d)Selectarea si utilizarea echipamentului corespunzator (de exemplu adapatori de tip biberon, adapatori circulare, jgheaburi cu apa) pentru anumite categorii de animale, garantand, in acelasi timp, disponibilitatea apei (ad libitum). e) verificarea si (daca este necesar) ajustarea in mod periodic a calibrarii echipamentului de furnizare a apei potabile f) reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apa utilizata pentru curatenie | Cerinta BAT este îndeplinită având în vedere ca: -Halele sunt dotate cu picurători cu cupița recuperatoare.Sistemul este prevăzut cu un sistem de clătire peccu control automat. -La nivelul societații se țin evidente de întreținere în vederea verificării, detectării și reparării eventulalelor defecțiuni apărute. -Spălarea halelor se face cu jet sub presiune, cu un consum mic de apă. -Disponibilitatea apei (ad libitum). |
| Emisii provenite din ape uzate |
| BAT 6 Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. a)Mentinerea suprafetei zonelor murdare din curte la un nivel cat mai redus posibil. b)Reducerea la minimum a consumului de apa. c)Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. | Cerinta BAT este îndeplinită având în vedere faptul că dupa golirea halelor urmează operația de măturare si spălare mecanică cu apă sub presiune . Zonele posibil sa fie murdarite sunt betonate si curatate de cate ori este necesar Apele pluviale se infiltrează direct în sol . In cazul fermei nu se fac deversari de ape uzate in ape de suprafata sau subterane, apele uzate sunt colectate in bazine vidanjabile urmand a fi vidanjate de catre firme autorizate. Integritatea sistemului de canalizare este asigurata de inspectiile periodice si de vizualizarea nivelului apelor uzate din bazinele vidanjabile. |
| BAT 7.Pentru a reduce emisiile în apa provenite din apele uzate, BAT constau în utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. a)Scurgerea apelor uzate catre un container special sau un depozit pentru dejecțiile lichide. b)Epurarea apelor uzate |  |
| Utilizarea eficienta a energiei |
| BAT 8.Pentru utilizarea eficienta a energiei in cadrul unei ferme, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos: a)Sisteme de incalzire/racire si de ventilație cu eficienta ridicata. b)Optimizarea sistemelor de incalzire/racire si de ventilație si gestionarea acestora, in special in cazul in care se utilizeaza sisteme de purificare a aerului. d) Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. Conform Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs pag 163 tab 3.21 Niveluri indicative de utilizare a energiei in fermele de pasari din Marea Britanie : electricitate 0,4-0,7 kwh/pasare. | Alimentarea cu energie electrică realizează pe baza de contract. Principalele procese consumatoare de energie: sistemul de iluminat, climatizare, ventilație si functionare a instalatiilor pentru halele de crestere a pasarilor. Programul de iluminat al halelor are influenta asupra dezvoltarii puilor de carne. Iluminatul este selectiv si temporizat pentru a raspunde cerintelor animalelor Astfel programul de iluminat este: primele doua saptamani : 1 ora intuneric si 23 ore lumina saptamana 3-6 : 4 ore intuneric si 20 ore lumina Instalația de iluminat din fiecare sală este formată din 50 becuri incandescente cu consum redus de energie electrică . Acționarea sistemului de ventilație și a încălzirii halelor este coordonată prin calculatoare de proces, care țin cont de temperatura exterioara si de necesitatile de productie . La un consum de cca 750 MWh/an si un numar de 1980000 capete/an rezulta un nivel al electricitatii de 0,38 kwh/pasare/an |
| Emisii de zgomot |
| BAT 9. Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, BAT constau in elaborarea si punerea in aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) si care include urmatoarele elemente: (i) un protocol care contine actiunile si calendarele corespunzatoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea zgomotului; (iii) un protocol pentru raspunsul la evenimentele sonore identificate; (iv) un program de reducere a zgomotului, conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile sonore, pentru a caracteriza contributiile surselor si pentru a pune in aplicare masuri de eliminare si/sau reducere; (v) o analiza a incidentelor sonore anterioare si a masurilor de remediere a acestora si diseminarea cunostintelor privind incidentele sonore. BAT 10 Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisile de zgomot, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate sau a unei combinatii a acestora: a)asigurarea unor distante adecvate intre instalatie/ferma si receptorii sensibili b)amplasarea echipamentelor avand ca scop reducerea nivelurilor de zgomot prin mărirea distanței între emitator și receptor, sau reducerea la minimum a lungimii tevilor de distribuire a furajelor sau amplasarea recipientelor si a silozurilor cu furaje astfel incat sa se reduca la maxim circulatia vehiculelor in cadrul fermei c)masuri optionale ce constau in :închiderea ușilor și a orificiilor principale ale clădirii, în special în perioada hrănirii, in cazul in care este posibil; utilizarea echipamentului de catre personal cu experienta;evitarea activitatilor generatoare de zgomot in timpul noptii si la sfârșit de săptămâna, în cazul in care este posibil; măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere; operarea conveierelor și a transportatoarelor elicoidale pline cu furaje , în cazul în care este posibil;efectuarea a cât mai puține lucrări de terasamente în zonele aflate în aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapa d)echipamente silentioase: ventilatoare cu randament ridicat, in cazul in care ventialtaia naturala nu este posibila sau nu este suficienta;pompe si compresoare e) echipamente de control al zgomotului , acestea includ: reductoare de zgomot,izolarea surselor de vibratii;amplasarea in spatii inchise a echipamentelor care fac zgomot;izolarea fonica a cladirilor f)reducerea zgomotului: propagarea zgomotului poate fi redusa prin introducerea de obstacole intre emitatori si receptori | Aplicabilitate BAT 9 sunt aplicabile doar in cazurile in care se preconizeaza si/sau s-a dovedit o poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili. |
| Emisii de pulberi |
| BAT 11. Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Reducerea formarii pulberii in interiorul cladirilor destinate cresterii animalelor. In acest scop se poate utiliza o combinatie intre urmatoarele tehnici: 2. aplicarea unui asternut proaspat prin utilizarea unei tehnici de presare a asternutului care genereaza un nivel scazut de pulberi (de exemplu cu mana); 3. alimentarea ad libitum 4. utilizarea hranei umede, a hranei sub forma de pelete sau adaugarea unor materii prime uleioase sau lianti in sistemele de furajare uscate; 5.montarea unor separatoare de pulberi in depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice. | Cerinta BAT este îndeplinită având în vedere că în cadrul fermei alimentarea este ad libitum și în plus aprovizionarea cu furaje a halelor se realizează cu mijloace auto ale furnizorului, care intra în incinta pe poarta principală, trec prin dezinfectorul auto de la intrare si ajung in dreptul halelor, hale care sunt prevazute la exterior cu cate un buncar de otel in care se depoziteaza furajul. Sistemul de distributie a furajului este cu transportor cu snec. |
| Emisiile de mirosuri |
| BAT 12. Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o fermă, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodica a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu BAT 13. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o ferma, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos: a.Asigurarea unei distante adecvate între ferma și receptorii sensibili b Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre urmatoarele principii sau o combinație a acestora: -menținerea așternutului uscat si in condiții aerobe în sistemele cu asternut e 2 Amplasarea depozitului, luând în considerare direcția generală a vântului și/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul și deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale) | Masurile sunt aplicabile doar în cazurile în care se preconizează și/sau s-a dovedit o poluare la nivelul receptorilor sensibili. Operatorul va gestiona activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile, sesizabile olfactiv ținând cont și de condițiile atmosferice cu scopul prevenirii creșterii intensității mirosului sau transportul mirosului la distanțe mari. În acest sens la nivelul societatii se aplica tehnici nutritionale conform BAT prin care se reduc nutrientii din dejecții avand ca scop scaderea nivelului emisiilor de mirosuri din halele de crestere a pasarilor. În plus la nivelul societății se utilizeaza un sistem de adăposturi care pune în aplicare principiul de menținere a suprafețelor uscate și curate. Zonele prevăzute pentru pentru depozitul de stocare dejecții , precum si pentru camera frigorifică sunt în permanența igienizate pe baza unui program de curătenie și pe baza unui plan de control si combatere a dăunatorilor. În cazul în care se vor dovedi neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili se va urmări aplicarea prevederilor BAT 12 ce constau în elaborarea, punerea în aplicare si revizuirea periodica a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu(BAT1) care include un program de prevenire și eliminare a mirosurilor, conceput pentru identificarea sursei, monitorizarea emisiilor de mirosuri și punere în aplicare a masurilor de eliminare/reducere ; o analiza a incidentelor anterioare în materie de mirosuri si a măsurilor de remediere a acestora . Emisiile de mirosuri pot fi monitorizate conform BAT 26 prin utilizarea standardelor EN și în cazul in care se aplică metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde En se pot utiliza standarde ISO , standarde nationale sau alte standarde internationale care asigura furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta. |
| Emisiile provenite din depozitarea dejecțiilor solide |
| BAT 14. Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. a) Reducerea raportului dintre suprafata emitatoare si volumul gramezii de dejecții solide. | Cerinta BAT este îndeplinită: Evacuarea dejecțiilor se realizeaza la sfârșitul fiecărei serii de creștere, urmând a fi transportate la platforma de stocare a dejecțiilor aflată pe amplasamentul fermei, V=250 mc |
| BAT 15.Pentru a preveni sau, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce emisiile in sol si apa provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos, in urmatoarea ordine de prioritate. c) Depozitarea dejecțiilor solide pe o podea solida impermeabila echipata cu sistem de scurgere si rezervor de captare a scurgerilor. d) Alegerea unei instalatii de depozitare cu o capacitate suficienta pentru a pastra dejecțiile solide in timpul perioadelor in care nu este posibila imprastierea pe sol a acestora. |  |
| Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces |
| BAT 23 Pentru a reduce emisile de amoniac provenite din intregul proces de productie BAT constau in estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de intregul proces de produtie care utilizeaza BAT disponibile puse in aplicare in cadrul fermei BAT 24.BAT constau in monitorizarea cantitatii de azot si fosfor total excretat rezultata din dejecțiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicata mai jos. a)Calculare prin utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe ratia alimentara, continutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totala de fosfor si performanta animalelor. b) Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru continutul de azot total si de fosfor total. O data pe an pentru fiecare categorie de animale. Azot total excretat asociat BAT (kg de N excretat/spatiu pentru animal/an)= 0,2-0,5 –pui de carne Fosfor total excretat asociat BAT (kg de P excretat/spatiu pentru animal/an)= 0,05-0,25 –pui de carne | Se va realiza o estimare anuala a cantitatii de azot si fosfor total excretat prin calculare prin utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe rația alimentara, continutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totala de fosfor si performanta animalelor. Conform datelor tehnologice la ferma Albesti Paleologu s-a inregistrat in anul 2020 un consum de furaj 6810596 kg/an pentru un efectiv de 1844561 pui livrati la abator. Consum mediu furaj: 6810596 kg/an / 1844561 capete=3,69 kg furaj/cap. Continutul mediu de proteina bruta din furaj este de 19,55 g/100g furaj. Cantitatea de proteina administrată unui pui a fost de: 3690 g x 19,55/100=721,4 g/cap/an Continutul estimat de N din proteina brută este de 16 %, deci au fost administrate 721,4x16/100= 115,4 gN/cap. N regim alimentar= 115,4 gN/cap Continutul de proteina bruta a carcaselor pui la finalul ciclului este de 20,1% . Greutatea medie a puilor livrati de la ferma spre abatorizare este de 2,4 kg/cap. Randamentul de abatorizare este de 75% greutatea medie a unei carcase de pui consum este de 1,8 kg/cap. Cantitatea estimata de proteina bruta/cap este de 1800 g x 20,1/100= 361,8 g proteina bruta/cap. Cantitatea estimata de N din proteina bruta este de 16% deci au fost retinute 361,8 g proteina bruta/cap x 16/100= 57,88 gN /cap/an Azot retentie =57,88 gN/cap/an; Azot excretat =Azot din hrana- Azot retentie; Azot excretat= 115,4 g N/cap – 57,88 g N/cap/an= 57,52 g N/cap/an = 0,057 kgN/cap/an Calcul fosfor total excretat Conform datelor tehnologice la ferma s-a înregistrat în anul 2020 un consum de furaj consum de furaj 6810596 kg/an pentru un efectiv de 1844561 pui livrați la abator Consum mediu furaj: 6810596 kg/an / 1844561 capete= 3,69 kg furaj/cap. Continutul mediu de fosfor total din furaj a fost de 0,5/100g furaj. Cantitatea de fosfor total administrata prin furaj a fost de: 3690 g x0,5/100=18,45 g fosfor total/cap/an P regim alimentar= 18,45 g fosfor total/cap/an Continutul de fosfor total a carcaselor de pui la finalul ciclului este de 0,45 %. Greutatea medie a puilor consum livrați spre abatorizare este de 2,4 kg/cap. Randamentul de abatorizare este de 75% greutatea medie a unei carcase de pui este de 1,8 kg/cap. Cantitatea estimata de fosfor total/cap este de 1800 g x 0,45/100= 8,1g fosfor total/cap Fosfor retentie = 8,1 g /cap/an; Fosfor excretat = Fosfor din hrana- Fosfor retentie; Fosfor excretat= 18,45 g /cap/an – 8,1 g /cap/an= 10,35 g P /cap/an =0,01035 kgP/cap/an |
| BAT 25.BAT constau in monitorizarea emisiilor de amoniac in aer prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicata mai jos. a)Estimare prin utilizarea bilantului masic bazat pe excretie si pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent in fiecare etapa de gestionare a dejecțiilor animaliere. c) Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. Amoniac exprimat ca NH3: 0.01-0.08 kg de NH3 /spatiu pentru animal/an | Estimarea emisiilor de amoniac se va face conform recomandarilor BAT o data pe an Pentru calculul emisiilor de amoniac a fost utilizata metoda estimarii prin utilizarea factorului de emisie, folosind factorii indicati de “EMEP EEA air pollutant emission Inventory guldebook 2019“-Update 2020 si anume punctul „3.4. Tier 2 tehchnology-specific approach“, luând in considerare numarul de zile cat au fost populate halele intr-un an calendaristic. Conform Tab.3.9 din documentul mai sus menționat: Code Livestock Housing Period d a-1 Nex Proportion of Tan Manure type Efhousin g EFyard EFstorage EF application EF grazing/ outdoor 3B4gii broilers (broilers and parents) 365 0,36 0,7 solid 0,21 NA 0,3 0,38 NA mhala –N = Xhala x Nex (Xhala reprezinta proportia de timp cat au stat dejecțiile in hala din 365 zile ) mdepozitareN = Xdepozitare x Nex ( Xdepozitare reprezinta proportia de timp cat au stat depozitate dejecțiile pe platforma din 365 zile) Xhala + Xdepozitare = 1 Nex = cantitatea de azot excretat exprimată în Kg N/ spațiu animal/ an mhala TAN = Xtan x mhala N mdepozitare TAN = XTAN x mdepozitareN Ehala = mhala TAN x EFhala Edepozitare = mdepozitare TAM x EFdepozitare NH3 EMMS NH3 = (Ehala + E depozitare) x 17/14 m hala-N = X hala x Nex = 0,69 x 0,057 = 0,039 m depozitare-N = X depozitare x Nex= 0,31 x 0,057 = 0,0176 m hala-TAN = XTAN x m hala-N = 0,7 x 0,039= 0,0273 m depozitare-TAN = XTAN x mdepozitare-N= 0,7 x 0,0176 = 0,0123 E hala = m hala-TAN x EFhala = 0,0273 x 0,21=0,0057 E depozitare-NH3 = mdepozitare-TAN x EFdepozitare-NH3= 0,0123 x 0,3 =0,00369 EMMS - NH3 = (Ehala + Edepozitare-NH3) x 17/14 = (0,0057+0,00369)x 17/14 = 0,0114kg NH3/ spatiu animal/an |
| BAT 27 Monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adăpost pentru animale, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu o frecvență indicată mai jos: Calculare prin masurarea concentratiei de pulberi si a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode care asigura date de o calitate științifica echivalentă o dată pe an sau; Estimare prin utilizarea factorilor de mediu | Estimarea emisiilor de pulberi se va efectua anual prin utilizarea factorilor de mediu. Pentru calculul emisiilor de pulberi a fost utilizată metoda estimării prin utilizarea factorilor de emisie, folosind factorii indicați de tabelul 3.5 din “EMEP EEA air pollution emission inventory guldebook 2019“. Tip animal TSP pulberi totale EF PM 10(Kg) EF PM 2,5 (Kg) Pui 0,04 0,02 0,002 Efectivul de pui carne- este de 1.980.000 capete /an- 6 serii/an AAP=nplacesx(1-tempty/365)=330000(1-0,31)= 330000 x 0,69= 227700 tempty= nround x t cleanse tempty =6x19 zile= 114 zile Cantitatea de pulbere totale este de 227700 capete x 0,04= 9108 kg/an Cantitatea de pulberi in suspensie PM 10 este de 227700 capete x 0,02=4554 kg/an Cantitatea de pulberi fine PM 2,5 este de 227700 x0,002 =455.4 kg/an TOTAL EMISII – Pui de carne Cantitatea de pulbere totale este de = 9108 kg/an Cantitatea de pulberi in suspensie PM 10 este de = 4554 kg/an Cantitatea de pulberi fine PM 2,5 este de = 455.4 kg/an |
| BAT 29. BAT constau în monitorizarea următorilor parametri ai procesului, cel puțin o dată pe an. a)Consumul de apa. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de masura adecvate sau a facturilor. Principalele procese consumatoare de apa din adăposturile pentru animale (curatarea, hranirea etc.) pot fi monitorizate separat. b)Consumul de energie electrica. Inregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de masura adecvate sau a facturilor. Consumul de energie electrica al adăposturilor pentru animale este monitorizat separat de cel al altor instalatii din ferma. Principalele procese consumatoare de energie din adăposturile pentru animale (incalzire, ventilație, iluminat etc.) pot fi monitorizate separat. c)Consumul de combustibil Inregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de masura adecvate sau a facturilor. d)Numarul de animale care intra si ies, inclusiv nasterile si mortalitatile in cazul in care este relevant. Inregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente. e)Consumul de furaje Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a facturilor sau a registrelor existente. g) Generarea de dejecții animaliere Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente | In cadrul societatii are loc o evidența permanenta a consumurilor de apa, consumul fiind transmise anual in cadrul RAM-ului catre APM Prahova. In prezent nu este posibila monitorizarea separata a energiei electrice utilizata in principalele procese consumatoare de energie electrica. Evidentele, pe baza citirii contoarelor, se tin lunar si anual. Consumul anual se raporteaza in RAM. Consumul de combustibil lichid (motorina pentru generator) se evidențiaza pe baza documentelor de intrare si orelor de functionare a instalatiei . Consumul anual se raporteaza in RAM. Se inregistreaza numarul de pui care intra (materie prima) si cel al puilor care ies (productie) si se raporteaza anual (in RAM). De asemenea, se inregistreaza mortalitatile si se raporteaza anual (in RAM). Se inregistreaza consumul de furaje si reteta acestuia corespunzatoare perioadei de crestere si se raporteaza anual (in RAM). Se inregistreaza toate cantitatile de dejecții generate si valorificate si se raporteaza anual (in RAM). |
| Emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru pasari de curte |
| BAT 31. Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din fiecare adăpost pentru gaini ouatoare, pui de carne sau puicute, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. General aplicabila: Uscare fortata a asternutului prin utilizarea aerului din interior (in cazul unei podele cu suprafata solida cu asternut adanc). BAT 32 Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din fiecare adăpost pentru pui de carne, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora: -ventilație fortat si un sistem de adapare anti-scurgere(in cazul unei podele solide cu asternut adanc) -sistem de uscare fortata a litierei prin utilizarea aerului din interior ( in cazul unei podele solide cu asternut adanc) -ventilație naturala echipata cu un sistem de adapare antiscurgere ( in cazul unei podele solide cu asternut adanc) -asternut pe banda pentru dejecțiile animaliere si uscarea fortata in aer( in cazul sistemelor cu podele pe niveluri) -podea cu asternut prevazuta cu sistem de incalzire si racire(in cazul sistemelor combideck) -utilizarea unui sistem de purificarea aerului BAT –AEL pentru emisiile de amoniac in aer provenite din fiecare adăpost pentru puii de carne cu o greutate finala de pana la 2.5 kg Amoniac exprimat ca NH3 :0.01-0.08 kg de NH3/spatiu pentru animal/an | În cadrul fermei se aplică o ventilație corespunzătoare în vederea mentinerii climatului favorabil creșterii puilor de carne precum și în scopul evitării creșterii umidității așternutului. |

SECTIUNEA 2: TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1.Sistemul de management

| Sunteti certificati conform ISO 140001 sau înregistrati conform EMAS (sau ambele) - daca da indicati aici numerele de certificare/înregistrare | Nu |
| --- | --- |
| Furnizati o organigrama de management în documentatia dumneavoastra de solicitare a autorizatiei integrate de mediu (indicati posturi si nu nume). Faceti aici referire la documentul pe care îl veti atasa | Se anexeaza organigrama societatii |

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Da sau Nu | Documentul de referinta sau data pâna la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsabilitati Prezentati ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aveti o politica de mediu recunoscuta oficial? | Nu |  | Responsabil de mediu |
| 2 | Aveti programare preventive de întretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? | Da | Grafice de reparatii si revizii | Sef ferma |
| 3 | Aveti o metoda de înregistrare a necesitatilor de întretinere si revizie? | Da | Grafice de revizii si reparatii | Sef ferma |
| 4 | Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare | Da | Buletine de analiza emise de laboratoare acreditate | Departament tehnic |
| 5 | Aveti un sistem prin care identificati principalii indicatori de performanta în domeniul mediului? | Da | Registru de consemnari a parametrilor functionali ,rapoarte de incercari | Sef ferma Director productie |
| 6 | Aveti un sistem prin care stabiliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si îmbunatatirea performantei? | Da | Memoria computerului instalaţiei Registrul de consemnare parametrii funcţionali | Sef de productie |
| 7 | Aveti un plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale? | Da | Se revizuieste la fiecare modificare | Responsabil de mediu |
| 8 | Daca raspunsul de mai sus este DA listati indicatorii principali folositi |  | Monitorizarea calitatii solului si a apei subterane, inspectie periodica a zonelor posibil poluatoare | Sef de productie, responsabil de mediu |
| 9 | Instruire Confirmati ca sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate si vor începe în intervalul de 2 luni de la emiterea autorizatiei integrate de mediu) pentru întreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si materiale; si care cuprinde urmatoarele elemente: - constientizarea implicatiilor reglementarii data de Autorizatia integrata de mediu pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru; - constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea în conditii normale si conditii anormale; - constientizarea necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile de autorizare integrata de mediu; - prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci când apar emisii accidentale; - constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire. | Da | Proces verbal de instruire | Sef de productie Responsabil protectia mediului |
| 10 | Exista o declaratie clara a calificarilor si competentelor necesare pentru posturile cheie? | Da | Fisa postului | Birou personal |
| 11 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si în ce masura va conformati lor? | Da |  | Birou tehnic |
| 12 | Aveti o procedura scrisa pentru rezolvare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neconformare actuala sau potentiala, incluzând luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective? | Nu |  |  |
| 13 | Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzând luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii? | Nu |  |  |
| 14 | Aveti în mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate în conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare) | Nu |  |  |
| 15 | Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? | Nu |  |  |
| 16 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de vârf al companiei analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare atunci când este necesar sa se garanteze ca sunt îndeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca politica ramâne relevanta? Denumiti postul cel mai important care are în sarcina analiza performantei de mediu | Da |  | Responsabil protectia mediului |
| 17 | Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de vârf al companiei analizeaza progresul programelor de îmbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an? | Nu |  |  |
| 18 | Exista o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca aspectele de mediu sunt incluse în urmatoarele domenii asa cum sunt cerute de IPPC: - controlul modificarii procesului în instalatie; - proiectarea si retrospectiva instalatiile noi, tehnologiei sau altor proiecte importante; - aprobarea de capital; - alocarea de resurse; - planificarea si programarea; - includerea aspectelor de mediu în procedurile normale de functionare; - politica de achizitii; - evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie). | Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu | Raport investitii mediu | Birou tehnic |
| 19 | Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit), pentru: - informatii solicitate de Autoritatea de Reglementare; si - eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si îmbunatatirile viitoare planificate. | Da Nu | Raportari la autoritatea de mediu | Responsabil de mediu |
| 20 | Se fac raportari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul? | Da | Raportari | Responsabil de mediu |

Informatii suplimentare

Nu sunt necesare.

| Cerinta caracteristica a BAT | Unde este pastrata | Cum se identifica | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Managementul documentatiei si registrelor |  |  |  |
| Politici | Calitate – mediu | Politica de calitate si mediu se afiseaza | Responsabil de mediu |
| Responsabilitati | Angajat | Fisa post | Sef de productie |
| Tinte |  |  |  |
| Evidentele de întretinere | SC SEREDIN SRL | Registrul de tura | Sef ferma |
| Proceduri |  |  |  |
| Registrele de monitorizare | Responsabil protectia mediului | Registrul de monitorizare | Responsabil protectia mediului |
| Rezultatele auditurilor | - | - | - |
| Rezultatele revizuirilor | Director mecano energetic | Buletine de revizii | Sef ferma |
| Evidentele privind sesizarile si incidentele | Birou tehnic si PM | Sesizari | Sef serviciu |
| Evidentele privind instruirile | Birou PM | Fise de protectia muncii si PSI | Sef ferma |

SECTIUNEA 3: INTRARI DE MATERIALE

3.1.Selectarea materiilor prime

Utilizati acest tabel pentru a furniza o lista a principalelor materii prime utilizate, precum si a altora care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. De asemenea aratati unde exista materii prime alternative care au un impact mai mic asupra mediului si daca acestea sunt utilizate. Daca nu sunt utilizate, explicati de ce.

| PRODUCȚIE | RESURSE FOLOSITE |
| --- | --- |
| DENUMIRE | CANTITATE ANUALĂ | DENUMIRE | CANTITATE | FURNIZORI |
| Ouă pentru incubație | 9.844.800 buc. ouă |  |  |  |
| Păsări | 330000 pui/serie respectiv 1.980.000 capete/an | apă | Cca 40.000 mc/an | Sursa proprie-rezervor din beton cu capacitatea de 100 mc |
|  |  | Energie electrica | 750 MW/an | Prin racord la reteaua de distributie energie electrica |
|  |  | Gaz natural | 655.000 mc/an | Alimentare din retea |
|  |  | motorina | 3500 l/an | Statii de distributie carburanti |

Informatii despre materiile prime si substanțe sau preparate chimice

| Denumirea materiei prime, substanțe sau preparat chimic | Cantitatea | Clasificarea si etichetarea substanțelor sau preparatelor chimice |
| --- | --- | --- |
| Furaje concentrate | 8.200 t /an | nepericulos |
| Așternut vegetal | 90 t/serie | nepericulos |
| Cofraje-ambalaje carton | 3,5 t/an | nepericulos |
| medicamente | 470 kg/an 84 l/an | nepericulos |
| Dezinfectanți | 3800 l/an | Conform fișelor de securitate |
| formol | 200 l/an | Conform fisei de securitate |
| detergenți | 500 l/an | Conform fișelor de securitate |
| VAR | 3500 l/an | Conform fișelor de securitate |

Lista produselor chimice utilizate in fermă:

| Denumire | Compoziție | Clasificarea /etichetare | Loc de depozitare | Cum este folosit | Măsuri pentru protecția solului și apelor subterane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIROGUARD | 10% <= Glutaraldehida < 20% 5% <= Compuşi de amoniu cuaternar, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri < 10% | H302: Nociv în caz de înghiţire. H314: Provoaca arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H317: Poate provoca o reacţie alergica a pielii. H331: Toxic în caz de inhalare. H334: Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultaţi de respiraţie în caz de inhalare. H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH 071: Corosiv pentru caile respiratorii | Bidon plastic de 25 l depozitat temporar in incapere speciala | Dezinfectant- dezinfectie hale | Manipulat pe suprafete betonate Se aduc in ferma in perioada de vid sanitar , se depoziteaza in spatiu amenajat. |
| KEM FOAM | Hidroxid de sodiu Butildiglicol Coco Glucoside C8-C10 Caprylyl/Decyl Glucoside | H314 - Provoaca arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor | Bidon plastic de 5 l depozitat temporar in incapere speciala | Dezinfectant- dezinfectie hale | Manipulat pe suprafete betonate Se aduc in ferma in perioada de vid sanitar , se depoziteaza in spatiu amenajat |
| ALDEZIN | Glutaraldehida Clorura de alchil(C12-C14) dimetilbenzil amoniu Clorura de didecilmetil amoniu Alcool gras etoxilat C12-C15 Parfum de lamaire Acid fosforic | H302 Nociv în caz de înghiţire H312 Nociv in contact cu pielea H322 Nociv in caz de inhalare H314: Provoaca arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor H317: Poate provoca o reacţie alergica a pielii H334: Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultaţi de respiraţie în caz de inhalare H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic | Bidon plastic de 5 l depozitat temporar in incapere speciala | Dezinfectant- dezinfectie hale | Manipulat pe suprafete betonate Se aduc in ferma in perioada de vid sanitar , se depoziteaza in spatiu amenajat |
| VIROSHIELD | Glutaraldehida Compuşi de amoniu cuaternar, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri | H302: Nociv în caz de înghiţire. H314: Provoaca arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H317: Poate provoca o reacţie alergica a pielii. H318: Provoaca leziuni oculare grave. H331: Toxic în caz de inhalare. H334: Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultaţi de respiraţie în caz de inhalare. H400: Foarte toxic pentru organismele acvatice. H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Bidon plastic de 5 l depozitat temporar in incapere speciala | Dezinfectant- dezinfectie hale | Manipulat pe suprafete betonate Se aduc in ferma in perioada de vid sanitar , se depoziteaza in spatiu amenajat |
| VAR | Hidroxid de calciu | H315 Provoaca iritarea pielii H318 Provoaca leziuni oculare grave. H335 Provoaca iritarea cailor respiratorii | Saci de rafie de 20 kg depozitati in magazie | Igienizare hale | Stocat in ambalaje originale |
| MOTORINA | amestec de hidrocarburi parafinice, naftenice și aromatice | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. H315 Provoacă iritarea pielii. H332 Nociv în caz de inhalare. H351 Susceptibil de a provoca cancer (oral). H373 Poate provoca leziuni ale organelor (plămâni, piele) în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare, în contact cu pielea). H411 Toxic pentru viaţa acvatică, având efecte de lungă durată | Rezervor cub de plastic +rezervoare generator | combustibil | - |
| formol | Solutie de formaldehida | H301+H311+H331 Toxic în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice H350 Poate provoca cancer H370 Provoacă leziuni ale organelor (ochi) | Recipiente din plastic | Dezinfectie statie de incubatie | Stocat in ambalaje originale |

3.2.Cerintele BAT

| Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| Exista studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile mediul si impactul materiilor prime si materiilor utilizate? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati în cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate. | Nu |  |
| Listati orice substitutii identificate si indicati data la care acestea vor fi finalizate în cadrul programului de modernizare. | Nu este cazul |  |
| Confirmati faptul ca veti mentine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament?3) | Da, evidente contabile, fise de magazie | Birou contabilitate, Sef ferma |
| Confirmati faptul ca veti mentine proceduri pentru revizuirea sistematica în concordanta cu noile progrese referitoare la materiile prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | Da , buletine de calitate pentru materiale | Sef ferma |
| Confirmati faptul ca aveti proceduri de asigurare a calitatii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificatii pentru evaluarea oricaror modificari referitoare la impactul asupra mediului cauzat de impuritatile continute de materiile prime si care modifica structura si nivelul emisiilor. | Da , buletine de analiza , fise de securitate | Sef ferma |

3.3.Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit al minimizarii deseurilor? Indicati data si numarul de înregistrare al documentului. Nota: Referire la H.G. nr. 856/2005 | Nu |  |
| 2 | Listati principalele recomandari ale auditului si data pâna la care ele vor fi implementate. Anexati planul de actiune cu masurile necesare pentru corectarea neconformitatilor înregistrate în raportul de audit. | Nu e cazul |  |
| 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificati principalele oportunitati de minimizare a deseurilor si data pâna la care ele vor fi implementate. | Nu e cazul |  |
| 4 | Indicati data programata pentru realizarea viitorului audit. | Nu |  |
| 5 | Confirmati faptul ca veti realiza un audit privind minimizarea deseurilor cel putin o data la doi ani. Prezentati procedura de audit si rezultatele/recomandarile auditului precum si modul de punere în practica a acestora în termen de 2 luni de la încheierea lui. | Da , conform legislatiei in vigoare |  |

3.4.Utilizarea apei

3.4.1. Alimentarea cu apă

Sursa  de apa : Sursa subterană – 2 foraje  amplasate în incinta fermei

Volume si debite  de apă autorizate :

Zilnic maxim  109,59 mc     1,129 l/s –        anual  40,00 mii mc

Zilnic mediu  95,89 mc    1,100 l/s    - anual  35,00 mii mc

- Funcționarea este : permanentă 365  zile/an, 24 h/zi

Instalații de captare : cele două foraje au următoarele caracteristici  H= 25 m, Nhs= -8,5 m, Nhd= 10 m și sunt echipate cu pompe Hebe 50x 2 (Qp=7 mc/h, Hp=29 mcA, P= 4Kw)

Instalatii de tratare a apei consta intr-o instalație de denitrificare

Instalații de aducțiune si înmagazinare :

- înmagazinare : 1 rezervor de 100  mc , rezervor din beton semiîngropat prevăzută cu stație de pompare echipată cu 2 pompe Lotru 80 (Qp=40 mc/h, Hp=45 mcA, P= 7,5Kw)  și 2 recipienți hidrofor cu V= 1600 l fiecare

Rețeaua de distribuție a apei :  lungime de 1351 m-polietilenă cu diametre între 1”si 4”

# Apa pentru stingerea incendiilor Volum intangibil 30 mc în rezervorul de 100 mc

# Volume de apă asigurate

În regim nominal Vmediu =109,59 mc     1,129 l/s –        V anual  40,00 mii mc

În regim minim  V min= 95,89 mc    1,100 l/s    - anual  35,00 mii mc

Necesarul de apă maxim 120,55 mc/zi

medie    105,48 mc/zi

Cerința de apă maximă   109,59 mc/zi

medie       95,89 mc/zi.

3.4.2.Compararea cu limitele existente

In  DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor nu sunt prevazute limite .

Se vor respecta limitele recomandate In  “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs” nu sunt incluse informatii cu privire la consumurile de apa pentru categoriile tineret si adulte reproductie rase grele.

Pentru alte categorii de pasari, conform “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs”.tabel 3.11  Water consumption of different poultry species per cycle and per year :

Conform tabel 3.12 Estimated water use for cleaning of poultry  housing:

3.4.3.Cerintele BAT pentru utilizarea apei

| Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind utilizarea eficienta a apei? Indicati data si numarul documentului respectiv. | Nu |  |
| Listati principalele recomandari ale acelui studiu si data pâna la care recomandarile vor fi implementate. Daca un Plan de actiune este disponibil, este mai convenabil ca acesta sa fie anexat aici. | Nu este cazul |  |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apa? Daca DA, descrieti succint mai jos principalele rezultate. | Da, monitorizarea consumului de apa | Sef ferma |
| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat identificati principalele oportunitati de îmbunatatire a utilizarii eficiente a apei si data pâna la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. | Nu este cazul |  |
| Indicati data pâna la care va fi realizat urmatorul studiu. | Nu e cazul |  |
| Confirmati faptul ca veti realiza un studiu privind utilizarea apei cel putin la fel de frecvent ca si perioada de revizuire a autorizatiei integrate de mediu si ca veti prezenta metodologia utilizata si ca si rezultatele recomandarilor auditului într-un interval de 2 luni de la încheierea acestuia. | - |  |

3.4.3.1.Sistemele de canalizare

Evacuarea apelor uzate :

Lungimea totala a conductelor de canalizare 0,5 km.

Statii de preepurare si de epurare finala

-2 bazine vidanjabile cu V=10 mc fiecare pentru ape menajere –contract de vidanjare ;

-apele uzate de la halele de productie rezultate dupa depopulare si igienizare sunt colectate in 2 bazine betonate vidanjabile cu V= 70 mc fiecare- contract de vidanjare

3.4.3.2.Recircularea apei

In desfasurarea procesului tehnologic apa nu se realizeaza recircularea apei.

3.4.3.3.Alte tehnici de minimizare

-

3.4.3.4.Apa utilizata la spalare

Acolo unde apa este folosita pentru curatire si spalare, cantitatea utilizata trebuie minimizata prin:

- aspirare, frecare sau stergere mai degraba decât prin spalare cu furtunul;

Utilajele vor fi mai intai curate mecanic apoi spalate cu apa sub presiune.

- evaluarea scopului reutilizarii apei de spalare:

-

- controale stricte ale tuturor furtunelor si echipamentelor de spalare.

Furtunele si echipamentele pentru spalare sunt periodic verificate/reparate.

Exista alte tehnici adecvate pentru instalatie?

Nu.

SECTIUNEA 4 PRINCIPALELE ACTIVITATI

4.1. Inventarul proceselor

| Numele procesului | Numarul procesului (daca e cazul) | Descriere | Capacitate maxima |
| --- | --- | --- | --- |
| Crestere pui de carne |  | Descrierea la punctul 4.2. | 330000 locuri/serie, 6 serii/an, ceea ce reprezinta cca 1.980.000 pui carne/an. |

4.2. Descrierea proceselor

1. Pregătirea halelor in vederea populării:

Halele se pregătesc înainte de introducerea puilor de o zi, după cum urmează :

1.1. Curatarea mecanica si igienizarea

La sfârșitul fiecărui ciclu de creștere se execută procesul de curățare mecanică și igienizare  a halelor, proces ce constă  dintr-o succesiune de operații:

- operația de  evacuare a furajului rămas în instalațiile de furajare
- îndepărtarea gunoiului din halele de creștere pui se realizează cu un încărcator frontal SCHAFEER și transportat  la platforma de dejecții
-îndepărtarea prafului de pe motoare electrice, aeroterme, rețele și tablouri electrice
-repararea și întreținerea utilajelor
-spălarea cu jet de apă sub presiune a tuturor spațiilor (pereti, tavane, pardoseli, baterii,utilaje)
-zvântarea halei prin folosirea ventilației
-dezinfecția coloanelor de apă cu soluție dezinfectantă și limpezirea acestora după un anumit timp indicat de producător
-efectuarea dezinfecției de fixare(soluție 2,5 % cu un dezinfectant) a tuturor suprafețelor
-zvântarea halei prin folosirea ventilației
-văruirea cu soluție de var proaspăt stins 10% a tuturor pereților, tavanelor și pardoselilor din hala;

-introducerea așternutului în hale, ștergerea și dezinfectarea echipamentelor (cupițe, hrănitori, buncăraș, spiromat, clapeți), montarea utilajelor care au fost demontate, așezarea hârtiei pentru suplimentare furaj
-dezinfecția finală prin termonebulizare, închiderea halei

Aceste operațiuni trebuie să dureze maxim 14 zile lăsând un interval de 3-7 zile pentru vid sanitar.

1.2.Asigurarea sistemului de încălzire a halelor, prin revizia aerotermelor după care are loc încălzirea halei în trepte de temperatură , în așa fel încât in momentul popularii sa se asigure temperatura tehnologica necesara.

1.3. Punerea in stare de functionare a sistemului de adapare si de hranire. Apa de baut trebuie sa

aiba temperatura tehnologica necesara, apropiata de cea a adapostului;

1.4.Verificarea așternutului in cantitate si grosime variabila, in functie de anotimp astfel ca vara

grosimea așternutului este de 7 cm , iar in timpul iernii este de 10 cm.

2. Popularea halelor

2.1. Transportul puilor de o zi

Preluarea de la terti a puilor de o zi si transportul acestora de la statia de incubatie in halele de productie se face cu autospeciala prevazuta cu sursa proprie de încălzire si ventilație, in ladite speciale, cu o capacitate de 80 capete/ladița.Se va realiza dezinfectia autospecialei inainte ca aceasta sa între in ferma.

Mijloacele de transport sunt ale furnizorilor.

Descarcarea puilor si transportul lor in halele pregatite se face de către personalul fermei .

2.2.Introducerea puilor in hala

Puii de gaina, în sistem intensiv de creștere se introduc în hale de creștere, la vârsta  de o zi. Aceștia se repartizează în halele pregătite corespunzator, pe compartimente, hale, respectând densitațile. După plasarea puilor în hala va exista o perioada de 2 ore în care nu se va mai intra prîntre ei. Se va observa comportamentul puilor ca indicator al temperaturii corecte.

În cadrul fermei păsările sunt crescute la sol, pe pat de creștere. Patul de creștere este constituit  din  resturi vegetale: coaja de floarea soarelui, coaja orez, paie, rumegus, etc si este răspândit pe toată suprafața halei de creștere a păsărilor. Pardoseala halelor de creștere este realizată din beton .

Evacuarea patului de creștere (pat în care sunt înglobate dejecții și resturi vegetale ) se face periodic, la depopularea halelor, respectiv la sfarșitul unei perioade de creștere .

2.3. Creşterea, întreţinerea si exploatarea pasărilor

Hrănirea puilor de o zi va începe cât mai repede. Pentru ca hrănirea să se facă în condiții optime, trebuie asigurat frontul de furaje necesar.

Creșterea puilor destinati producției de carne, pe toată perioada de viata, până  la livrare se face in sistem intensiv, la sol, pe asternut permanent. Asternutul este format din resturi vegetale, in cantitate și grosime variabilă, în funcție de anotimp. Astfel, vara grosimea așternutului este de 7 cm, iar în timpul iernii este de 10 cm.

Așternutul trebuie să îndeplineasca următoarele condiții :

- nu trebuie să conțina substanțe toxice sau dăunătoare

- materialul utilizat trebuie să asigure o bună absorbție a umezelii

- sa fie confortabil

- să asigure un nivel scăzut de praf

- să nu conțină corpuri contondente- bucăți de lemn , pietre,sau fier

- sa provină dintr-o sursă ce îndeplinește normele de biosecuritate

Furajarea se face la discreție cu utilaj specific; în primele 4 zile frontul de furajare se suplimentează cu hârtie ce se așează sub liniile de adăpare. Administrarea furajului pe hârtie se face în strat subțire pentru a fi consumat în maxim 4 ore de la administrare ( pentru a preveni alterarea).

Distributia echipamentelor de hrănire si adăpare :

- halele sunt dotate cu cate  4 linii adapare, 3 furajare

Dupa curățarea halei și înainte de sosirea puilor apa este testată pentru contaminare bacteriană la sursa , bazinul de stocare și punctele de adăpare . Adăpatoarele trebuie păstrate curate și sistemele de adăpare se spală după fiecare perioada de administrare a medicamentelor pentru a evita depunerea peliculei de biofilm.

Alimentația puilor

Frontul de furajare este calculat pentru o încărcatură de 75 pui/tavita.

Furajele combinate sunt aduse de la FNC și depozitate în buncărele de la capetele halelor(capacitate 10 t).

Pentru hrănirea păsărilor se utilizeaza un furaj ale cărui principale componente sunt : porumbul, șrotul de soia, grăsimea, premix mineralo-vitaminic.

Alimentația  puilor pe toată perioada de creștere se face cu furaj echilibrat fabricat dupa rețete optimizate conform cerințelor puilor de carne.

Rețetele de furajare care se fabrică în funcție de vârsta  puilor și cuprind în amestec cereale, șroturi proteice, premix vitamino-mineral și alti aditivi furajeri, astfel încât să se realizeze un spor mediu de 50-55 g/zi furajată.

Pe parcursul creșterii puiul primește următoarele rețete de furaj:

- demaraj –furaj care se administrează puilor în prima perioada de creștere și care constituie aproximativ 20 % din cantitatea de furaje a întregii perioade

- creștere –furaj ce se administrează puilor în perioada cea mai lungă și care constituie 60% din cantitatea de furajare a întregii perioade;

- finisare –furaj care se administrează puilor în ultima parte a ciclului de creștere si îngrașare si reprezintă 20% din cantitatea totală de furaje ce revin pe cap de pui broiler.

Media de consum de furaje pe serie/cap de pui este de 4 kg .

Puii sunt hrăniți dupa rețete diferențiate pe faze de creștere în funcție de greutatea corporală. Se utilizează nutreț combinat:

Faza 1(1 – 10 zile):

Proteina – 21-22 %

Fosfor total – 0,70%

Faza 2 (11 – 29 zile):

Proteina – 21,3 %

Fosfor total – 0,65%

Faza 3 (30 – 112 zile):

Proteina – 20%

Fosfor total – 0,60%

Microclimat

Sistemul de ventilație  și asigurarea microclimatului

Ventilația este realizată de ventilatoare plasate astfel :

- câte 4 ventilatoare/sală montate pe unul din zidurile laterale care asigură fiecare un debit Q=10000 mc/h  și câte 3 ventilatoare pe capătul sălii de 55000 mc ;

Admisia de aer proaspăt se face prin câte 10 admisii/sala , acționate mecanic , amplasare pe zidul opus celui pe care sunt amplasate ventilatoarele.

Acestea asigură exhaustarea aerului din interiorul în exteriorul halelor, la exterior ventilatoarelor sunt prevăzute cu deflectoare de dirijare a aerului spre sol.

Încălzirea spațiilor administrative se realizează cu centrale termice murale cu tiraj fortat cu P= 31 kW (2 buc)

Încălzirea halelor se realizează în general în perioada rece a anului dar si când pasările sunt mici şi aceasta se impune. Încălzirea spatiilor de creștere se realizează cu elemente radiante. Fiecare spațiu este echipat cu generatoare cu aer cald  cu ardere integrala, astfel: câte 2 aeroterme /sală.

Comportamentul puilor este un indicator  sigur al confortului termic. Daca temperatura este prea ridicată se vor răspândi spre pereți. Dacă există curenți de aer puii se vor grupa în zona opusă formării curenților.

Dacă puii se simt bine din punct de vedere al confortului termic aceștia se răspândesc pe toată suprafața compartimentului.

Iluminatul

În prima perioadă de viață (prima săptămâna) intensitatea luminoasă trebuie sa fie mare , in jur de 20 lux/mp pentru ca puii sa gaseasca usor sursa de hrana si apa.

Programul de iluminat al halelor are influenta asupra dezvoltarii puilor de carne. Astfel programul de iluminat va fi :

- primele doua saptamani : 1 ora intuneric  si 23 ore lumina

- saptamana 3-6 : 4 ore intuneric si 20 ore lumina

Instalatia de iluminat din fiecare sala este formata din 50 becuri incandescente cu consum redus de energie electrica .

3. Livrarea pasărilor la sfârşitul perioadei de exploatare către diverşi beneficiari

După finalizarea ciclului de creștere puii ajunși la greutatea de sacrificare sunt livrati catre terți.Livrarea se face cu mijloace de transport speciale, încărcarea lor se face manual , respectând condițiile tehnice de manipulare

După depopulare, dejecțiile din hale sunt evacuate si depozitate pe platforma de dejecții  de unde sunt preluate pentru a fi folosite ca ingrasamant natural pe terenurile agricole, cu respectarea prevederilor Codului bunelor practici agricole.

2. Stația de incubație este prevăzută cu echipamente specifice pentru incubarea și eclozionarea ouălor de incubație.

Pentru menținerea condițiilor de incubație acest spatiu  este dotat cu o 3 centrale termice murale cu tiraj fortat de cate 25 kw, cazan incalzire tip Vaillant 1 buc P= 70-240 kW, centrale termice de tratate aer P=102 kW (4 buc) si un chiller de 64 Kw.

Statia de incubatie este  dotata cu filtru sanitar, cu o sala de sortare oua, o sala de fumigare a acestora in vederea dezinfectarii lor,  un depozit pentru depozitare oua de incubatie dotat cu instalație de menținere a temperaturii optime, o sală de preincălzire a ouălor de incubație, o sală pentru incubație,  sali ecloziune, o încăpere pentru spălarea sitelor de incubație, o sală pentru spălarea sitelor de ecloziune, o sală pentru efectuarea mirajului, o sală pentru sortarea si vaccinarea puilor de o zi, o zona de incarcare a puilor de o zi in mijlocul de transport. Sala de incubatie are 12 incubatoare cu o capacitate de 703.000 ouă

Activitatile ce se desfasoara in Stația de incubație, sunt:

Recepția ouălor. Ouăle sunt preluate din depozitul de oua, acestea fiind asezate pe cofraje

Sortarea oualor. Din camera de receptie, ouale sunt preluate si transportate cu carucioarele in sala de sortare, dotata cu mese de inox, pe care sunt asezate cofrajele. Sala este iluminata artificial, astfel incat, eventualele fisuri din coaja oualor sa fie observate, pentru a fi separate. Ouale foarte mari sau foarte mici, sub 50g, fisurate, murdare sau deformate, sunt eliminate.

Ouale corespunzatoare sunt preluate pe site si carucioare, etichetate cu data si transportate in depozitul de oua pentru incubatii.

Depozitarea oualor se realizeaza intr-o incinta pe o durata de 2-4 zile (maxim 7 zile), la o temperatură de 17-18°C si o umiditate de 70-80%.

Camera de fumigare- Este o camera in care se face decontaminarea oualor, inainte intoducerii in incubator. Se folosesc 30 ml de formol (37%) pentru fiecare m3 de cameră de fumigare. ( 2,7 litri/camera).  Temperatura să fie ≥24 0C si umiditatea ≥60%.  Camera de fumigare trebuie să fie etansă în timpul fumigării,  timpul de contact cu gazul trebuie sa  fie cel putin 20 de minute după ce a fost generat, dupa care se deschide ventilatia pentru cca 60 minute.

Incubatia- se realizeaza in incubatoare, 12 bucati, amplasate intr-o incinta amenajata, unde ouăle de incubat se introduc functie de data ouării, în zilele programate. Ouăle de pe site sunt introduse in incubator, intr-o anumita ordine. Ouăle de pe sitele din partea de jos a cărucioarelor, fiind mai reci, se introduc in partea de sus a incubatorului, iar la transfer sunt asezate pe carucior invers, in partea de sus.

Faza de preincalzire se realizeaza in incubator unde are loc preincalzirea carucioarelor cu oua de incubat, timp de 12 ore, la o temperatura de 28,5-32°C si o umiditate relative de 75%.

Astfel, se realizeaza o temperatuta uniforma la nivelul sitei si o ecloziune asemanatoare pe nivelele caruciorului. Procentul de oua incubabile este de cca. 97-98%, cu variatii 90-95%, functie de varsta pasarilor.

Controlul incubatiei consta in sistemul de observare a embrionului, care se realizeaza printr-un control biologic ce consta din 2 etape:

1- se efectueaza la 8-10 zile pentru sitele de control, in vederea stabilirii calitatii oualor de incubat. In acest scop, odata pe saptamana, sunt verificate sitele de control pentru a stabili daca fertilitatea este corecta. Verificarea se efecuteaza prin introducerea oualelor in aparate pentru observarea stadiului de dezvoltare al embrionului in vederea unui procent cat mai mare de pui, dupa care se transfera din nou in incubator.

2- transferul- se realizeaza la 18-19 zile si consta in operatiunea de transfer a oualor din incubator in eclozionator. In aceasta etapa se elimina ouale limpezi, cu embrioni morti, oua sparte sau fisurate. Ouale ce urmeaza a fi transferate de la incubatie sunt asezate pe sitele de ecloziune, cele goale in partea inferioara a aparatului. Prin comasare se urmareste mentinerea unei temperaturi uniforme la nivelul sitei, producerea unei ciocniri eficiente, deoarece oul nu se poate rostogoli. Embrionul fiind in stare de somnolenta, cei mai vioi incep ciocnirea, ceea ce conduce la propagarea zgomotului de la ou la ou, ouale fiind alaturate si se realizeaza o ecloziune exploziva. Aceste masuri sunt importante deoarece se realizeaza o ecloziune in masa.

Ecloziunea ouălelor se realizează în eclozionator-9 buc unde ouăle sunt transferate în lăzi de ecloziune, cca. 5-10 site, pentru a nu se produce răcirea acestora. Procesul de ecloziune are loc la 21 de zile si 10 ore, cu o variatie functie de precocitatea liniilor, respectiv varsta pasarilor, vechimea oualor si temperatura de pastrare. Prin acest transfer, se evita producerea unei ciocniri pe site, deoarece oul nu se mai poate rostogoli. Embrionul din ou este in stare de somnolenta, in unele oua, iar in altele incepe ciocnirea oualor, zgomotul propaganda-se astfel de la ou la ou.Eclozionatorul nu se va deschide daca nu sunt probleme, deoarece se modifica temperatura si umiditatea prin deschideri repetate. Pe durata eclozionarii se pregateste sala de sortare.

Sortarea puilor este realizata de personal instruit, eliminand exemplarele necorespunzatoare. Puii de buna calitate au puful uscat, neaglutinat, fara resturi de ou, coji sau membrane. Puii sortati sunt pusi in cutii, cu maxim 80 de pui in anotimpul cald si 100 in anotimpul rece, dupa care sunt supusi vaccinarii optionale antipseudopesta.

Vaccinarea se efectueaza cu un dozator specific la puii din ladite la maxim 2 ore de la iesirea din ecloziune.

Livrarea. Puii vaccinati si depozitati in lădițe sunt transportați în halele de creștere ale societătii sau către diverși beneficiari, cu mașini ce au fost igienizate, spălate și încălzite. Dupa livrare, sala de sortare și depozitul sunt supuse procesului de igienizare.

Agentul frigorific este produs într-o instalație frigorifică ce asigură climatizarea spațiilor de lucru, cât și temperaturile necesare zonelor de depozitare. Pentru realizarea temperaturilor se folosește ca agent de răcire freonul ecologic, instalația fiind capsulată și dotată cu sistem automatizat de reglare pentru a se evita pierderile. Instalațiile frigorifice din dotare sunt prevăzute cu urmatoarele echipamente :

-chiller- are in componenta 1 compresor, condensator răcit cu aer, vaporizator,  schimbător cu plăci (freon/ apa),  freon pentru răcirea apei.

Pentru obținerea parametrilor de climă corespunzatori, agentul frigorific îl constituie freonul R410A.

Stația de incubație este prevăzută cu căi de acces betonate, cu racordare la căile de acces amenajate din incinta fermei.

4.3.Inventarul iesirilor (produselor)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs |
| --- | --- | --- | --- |
| Crestere pasari |  | Pui de carne | 1.980.000 pui carne/an |
| Pui din statia de incubatie |  | Pui de o zi | 9.844.800 buc/an |

4.4.Inventarul iesirilor (deseurilor)

| Activitate | Denumire deseu | Cantitatea prevazuta a fi generata | Starea fizica (S,L,SS) | Cod deseu | Managementul deșeurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Creșterea păsărilor | materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat și tratate în afara incintei | 1100 t/an | S | 02 01 06 | Stocare temporară, urmând a fi transportata la o platforma autorizata si folosita ca fertilizant pe terenuri agricole |
| Creșterea păsărilor | deșeuri de țesuturi animale | 25 t/an | S | 02 01 02 | Stocate temporar in lada frigorifică urmând a fi preluate in vederea neutralizării de către o societate autorizata. |
| Creșterea păsărilor | deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor | 10 kg/an | S | 18 02 02 * | Sunt stocate temporar in recipiente inscriptionate in farmacia veterinară, urmând a fi eliminate prin firme autorizate |
| Întretinerea echipamentelor tehnologice | Deşeuri de metal | 0.050 t/an | S | 02 01 10 | Sunt depozitate în cadrul fermei într-un spaţiu special amenajat, pe o platformă betonată până la livrarea către o firmă autorizată pentru valorificarea deşeurilor din metal. |
| Activitati administrative | Deșeuri menajere | 2 t/an | S | 20 03 01 | Stocare temporara in pubele , urmând a fi preluate de către firma de salubritate cu care societatea va incheia contract de prestari servicii de salubritate. |
|  | Ambalaje hartie carton | 0.05 t/an | S | 15 01 01 | Valorificare prin societati autorizate |
|  | Ambalaje de materiale plastice | 0.2 t/an | S | 15 01 02 | Valorificare prin societati autorizate |
|  | Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | 10 kg/an | S | 20 01 21* | Stocate temporar in spațiu special amenjat si eliminate prin firme autorizate |

4.5.Diagramele elementelor principale ale instalatiei

Halele sunt dotate cu :

- sistemul de adăpare

- sistem de furajare

- Sistem de ventilatie

- Sistem de iluminat

- Sistem de climatizare ce consta dintr-un computer ce controleaza gurile de aerisire , ventilatoarele si sistemul de racire in combinatie cu termostatele , senzorii, sistemul de alarma si panoul de control

- Sistem de incalzire a halelor realizat cu aeroterme:câte 2 aeroterme /sala

- Centrala termica incalzire spatiu administrativ, filtru sanitar

- Sistem de furajare

- Buncăre exteriore cu capacitatea de 10 t, prevazute cu sistem de umplere pneumatic, confectionate din foi metalice galvanizate de foarte buna calitate .Silozul contine o scara si o scara de acoperis, cusca de siguranta , scara cu carlige si un kit de instalare.Silozul se descarca cu sistemul melc Flex 90, complet cu unitate de ghidare, senzor si intrerupator motor si materiale de suspendare.

4.6.Sistemul de exploatare

| Parametrul de exploatare | Înregistrat Da/Nu | Alarma (N/L/R)4) | Ce actiune a procesului rezulta din feedback-ul acestui parametru? | Care este timpul de raspuns? (secunde/minute/ore daca nu este cunoscut cu precizie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura din hale | Da | Local | Reglarea temperaturii prin sistemul de climatizare, pornirea ventilatoare pentru evacuarea excesului de umiditate | Minute |

4) N - Fara alarma; L = Alarma la nivel local; R = Alarma dirijata de la distanta (camera de control).

4.6.1.Conditii anormale

In conditii anormale de exploatare sau in conditiile unor avarii exista un plan de masuri preventive si de combatere a unor eventuale efecte negative care se refera la :

- In cazul unor decese in numar mare cadavrele sunt depozitate corespunzator  si preluate in regim de urgenta de catre o firma autorizata

- In caz de imbolnaviri vor fi respectate normele de crestere a animalelor si normele sanitar veterinare de preventie

- In caz de avarii la sistemul de alimentare cu energie electrica se pornesc generatoarele de curent aflate in dotare pana la remedierea defectiunii

- Pentru cazuri extreme de incendii se vor respecta procedurile legale obligatorii privind anuntarea autoritatilor competente .Pentru prevenirea acestor situatii si interventia in cazul aparitiei ferma este dotata cu :

  - Retea de hidranti exteriori

  - Rezerva de apa PSI

  - Materiale necesare conform prevederilor legislatiei PSI

  - Personalul este instruit cu privire a modul de inetreventie in caz de incendiu , dispunerea si modul de utulizare a mijloacelor de stingere a incendiului

  - Este elaborat :

    - Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale

    - Planul de prevenire si stingere a incendiilor

In cazul unui accident care pune in pericol ecosistemul acvatic sau care polueaza grav aerul va fi anuntata autoritatea pentru protectia mediului.

In caz de defectiuni la instalatiile de proces acestea se vor remedia in cel mai scurt timp posibil .

4.7.Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

Identificati omisiunile în informatiile de mai sus, pentru care Operatorul/titularul activitatii crede ca este nevoie de studii pe termen mai lung pentru a le furniza. Includeti-le si în Sectiunea 15.

| Proiecte curente în derulare | Rezumatul planului studiului |
| --- | --- |
| Nu e cazul |  |
| Studii propuse |  |
| Nu e cazul |  |

4.8.Cerinte caracteristice BAT

4.8.1.Implementarea unui sistem eficient de management al mediului;

Propunem implementarea sistemului de management al mediului ISO 14001 si certificarea acestuia de catre un organism de certificare. Se propune sistem de management integrat.

4.8.2.Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de prevenire si management al situatiilor de urgenta;

| - Planul este compus din: | - Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale DA |
| --- | --- |
|  | - Planul de prevenire si stingere a incendiilor DA |
|  | - Planul de prevenire si combatere a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase si a accidentelor la constructiile hidrotehnice NU |
| Prevede planul masuri corespunzatoare fiecareia dintre situatiile de urgenta, responsabilii de punerea în practica a acestor masuri sunt instruiti, se fac simulari si exercitii periodice? |

4.8.3.Cerinte relevante suplimentare pentru activitatile specifice sunt identificate mai jos:

Nu este cazul.

SECTIUNEA 5 EMISII SI REDUCEREA POLUARII

5.1. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în aer

5.1.1.Emisii si reducerea poluarii

| Proces | Intrari | Iesiri | Monitorizare/ reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Halele de crestere a pasarilor | Pui | Metan (CH4) Amoniac (NH3) Oxid de azot (NO2) Miros (H2S) Pulberi | - aplicarea tehnicilor nutriţionale, acceptate la nivel naţional prin care să se reducă cantităţile de nutrienţi din dejecţii şi implicit a mirosul de amoniac - toate halele sunt echipate cu instalaţii tehnologice mecanizate pentru descărcarea furajelor din buncărul exterior care alimentează liniile de furajare automate. - controlul climatului în interiorul adăposturilor | Nedirijat prin dispersie atmosferica |
| Centrale termice | Gaz natural | SOx CO NOx Pulberi | - exploatarea la parametrii optimi ai centralelor - verificarea ISCIR, conform normelor legale | Cosuri de evacuare |
| Emisii fugitive de la manipularea dejectiilor | Dejectii | Miros CH4 N2O CO2 pulberi | - menţinerea dejecţiilor solide in forma uscată pentru reducerea emisiilor de amoniac - transportul dejectiilor solide se va face cu mijloace de transport adecvate pentru a evita poluarea mediului prin pierderile acestora şi miros | Emisii difuze |
| Emisii fugitive de la descarcarea furajelor | Furaje | Praf | - întreţinerea corespunzătoare a tubulaturii şi supravegherea operaţiilor de încărcare/ descărcare | Emisii difuze |
| Emisii de la mijloacele de transport | Combustibili | Oxid de carbon, hidrocarburi, oxid de azot, oxid de sulf, aldehide | - pentru reducerea cantităţii de noxe evacuate se va urmări ca autovehiculele şi utilajele să-şi menţină parametrii înscrişi în cartea tehnică, prin efectuarea la termene a reviziilor tehnice şi a reparaţiilor. | Emisii difuze |

Aspecte care pot influenta emisiiile in atmosfera:

-ventilatia si sitemele de ventilatie

-incalzirea si temperatura exterioara

-cantitatea si calitatea furajelor , strategia nutritionala, tipul de asternut utilizat, sistemul de adapare

-numarul de pasari

Incalzirea zonei administrative, a statiei de incubatie  se face cu ajutorul centralelor temice, evacuarea gazelor arse facandu-se dirijat .

Prin procesul tehnologic impactele activitatii desfasurate asupra factorului de mediu aer precum si mirosurile neplacute sunt minimizate.In scopul evitarii producerii de mirosuri neplacute , societatea mentine curatenia in hale si in exteriorul acestora. Sistemul de ventilatie si climatizare folosit limiteaza posibilele emisii de praf prin asigurarea unei viteze reduse a aerului si dirijare a curentilor inspre acoperisul halei fara antrenarea prafului generat de asternut.

5.1.2.Protectia muncii si sanatatea publica

Este necesara monitorizarea profesionala/ocupationala (cu Tuburi Drager)? sau monitorizarea ambientala (cu tehnici automate/continue sau neautomate sau periodice)?

In cadrul fermei este numit un responsabil pentru protectia muncii, ce are datoria instruirii periodice a personalul in ceea ce priveste normele de protectia muncii.

5.1.3.Echipamente de depoluare

Pentru fiecare faza relevanta a procesului/punct de emisie si pentru fiecare poluant, indicati echipamentele de depoluare utilizate sau propuse. Includeti amplasarea sistemelor de ventilare si supapele de siguranta sau rezervele. Unde nu exista, mentionati ca nu exista.

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ardere combustibil | Cosuri centralele termice | Gaze de ardere | Coşuri de dispersie | existent |
| Distributia furajelor | Hala de pasari | pulberi | De la buncarele exterioarele din dreptul halelor in interior se face spiromatic . | Transportoare spiromatice |

5.1.4.Studii de referinta

| Exista studii care necesita a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvata metoda de încadrare în limitele de emisie stabilite în Sectiunea 13 a acestui formular? Daca da, enumerati-le si indicati data pâna la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu exista. |  |

5.1.5.COV

Nu e cazul prin activitatea desfasurata nu rezulta compusi organici volatili.

5.1.6.Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

Nu este cazul.

5.1.7. Eliminarea penei de abur

Prezentati emisiile vizibile si fie justificati ca fiecare emisie este în conformitate cu cerintele BAT sau explicati masurile de conformare pe care intentionati sa le aplicati pentru a reduce pana vizibila.

Nu e cazul.

5.2. Minimizarea emisiilor fugitive în aer

Oferiti informatii privind emisiile fugitive dupa cum urmeaza:

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervoare deschise (de ex. statia de epurare a apelor uzate, instalatie de tratare/acoperire a suprafetelor); |  |  |  |
| Zone de depozitare (de ex. containere, halda, lagune etc.); |  |  |  |
| Încarcarea si descarcarea containerelor de transport |  |  |  |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient în altul (de ex. reactoare, silozuri; cisterne) | Pulberi in suspensie | mg/mc |  |
| Sisteme de transport; de ex. benzi transportoare |  |  |  |
| Sisteme de conducte si canale (de ex. pompe, valve, flanse, bazine de decantare, drenuri, guri de vizitare etc.) |  |  |  |
| Deficiente de etansare/etansare slaba |  |  |  |
| Posibiltatea de by-pass-are a echipamentului de depoluare (în aer sau în apa); Posibilitatea ca emisiile sa evite echipamentul de depoluare a aerului sau a statiei de epurare a apelor |  |  |  |
| Pierderi accidentale ale continutului instalatiilor sau echipamentelor în caz de avarie |  |  |  |

Fiecare hala este dotata cu sisteme de exhaustare a aerului prin ventilatie fortata .

5.2.1. Studii

| Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Daca da, enumerati-le si indicati data pâna la care vor fi finalizate pe durata acoperita de planul de masuri obligatorii. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu e cazul. |  |

5.2.2. Pulberi si fum

- Retinerea pulberilor de la operatiile de lustruire. Posibilitatea de recirculare a pulberilor trebuie analizata;

Nu e cazul.

- Acoperirea rezervoarelor si vagonetilor;

Nu e cazul.

- Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite;

Nu e cazul.

- Acolo unde depozitarea exterioara este inevitabila, utilizati stropirea cu apa, materiale de fixare, tehnici de management al depozitarii, paravânturi etc.;

Nu e cazul.

- Curatarea rotilor autovehicolelor si curatarea drumurilor (evita transferul poluarii în apa si împrastierea de catre vânt);

Mijloacele de transport ce tranziteaza amplasamentul fermei sunt trecute la intrarea in ferma printr-un dezinfector auto.

- Benzi transportoare închise, transport pneumatic (notati necesitatile energetice mai mari), minimizarea pierderilor;

Nu e cazul.

- Curatenie sistematica;

Conform normelor de igiena.

- Captarea adecvata a gazelor rezultate din proces.

-

5.2.3. Transferul de COV

| De la | Catre | Substante | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Nu e cazul . |

5.2.4. Sisteme de ventilare

| Identificati fiecare sistem de ventilare | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- |
| Cate 4 ventilatoare/sala montate pe unul din zidurile laterale care asigura fiecare un debit Q=10000 mc/h si cate 3 ventilatoare pe capatul salii de 55000 mc | - aplicarea tehnicilor nutriţionale, acceptate la nivel naţional prin care să se reducă cantităţile de nutrienţi din dejecţii şi implicit a mirosul de amoniac - sistem de uscare a dejecţiilor - toate halele sunt echipate cu instalaţii tehnologice mecanizate pentru descărcarea furajelor din buncărul exterior care alimentează liniile de furajare automate. - controlul climatului în interiorul adăposturilor |

5.3. .Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafata si canalizare

5.3.1. Sursele de emisie

Posibilitatea poluarii apelor de suprafata prin activitatea desfasurata pe amplasament exista in urmatoarele situatii:

- Gestionarea necorespunzatoare a apelor uzate , a deseurilor generate pe amplasament

| Sursa de apa uzata | Metode de minimizare a cantitatii de apa consumata | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Igienizarea halelor | Apele uzate menajere sunt colectate in 2 bazine betonate vidanjabile etanse, cu capacitatea de 10 mc. Periodic bazinul se vidanjeaza iar apa uzata este transportata la statia de epurare conform Contractului, incheiat cu SC TOTDEAUNA IMPECABIL SRL - Apele uzate tehnologice rezultate in urma igienizarii halelor de pui de carne, la sfarsitul fiecarui ciclu de crestere sunt colectate printr-o retea de canalizare in 2 bazine betonate vidanjabile de 70 mc. |
| Filtre sanitare |  |

5.3.2. Minimizare

Justificati cazurile în care consumul apei nu este minimizat sau apa uzata nu este reutilizata sau recirculata

Nu e cazul.

5.3.3. Separarea apei meteorice

Confirmati ca apele meteorice sunt colectate separat de apele uzate industriale si identificati orice zona în care exista un risc de contaminare a apelor de suprafata:

Apele pluviale se infiltreaza direct in sol.

5.3.4. Justificare

Acolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentati, o justificare pentru faptul ca efluentul nu este epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este adecvat);

Nu e cazul.

5.3.4.1. Studii

| Este necesar sa se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode în vederea încadrarii în valorile limita de emisie din Sectiunea 13? Daca da, enumerati-le si indicati data pâna la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu e cazul. |  |

5.3.5. Compozitia efluentului

Identificati principalii compusi chimici ai efluentului epurat (inclusiv sub forma de CCO) si ce se întâmpla cu ei în mediu

Nu e cazul.

| Component (în special sub forma CCO) | Punctul de evacuare | Destinatie (ce se întâmpla cu ea în mediu) | Masa/unitate de timp | mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.3.6. Studii

| Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stabili destinatia în mediu si impactul acestor evacuari? Daca da, enumerati-le si indicati data pâna la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu e cazul. |  |

5.3.7. Toxicitate

Prezentati lista poluantilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat - Prezentati pe scurt rezultatele oricarei evaluari de toxicitate sau propunerea de evaluare/diminuare a toxicitatii efluentului.

Nu e cazul.

Acolo unde exista studii care au identificat substante periculoase sau niveluri de toxicitate reziduala, rezumati orice informatii disponibile referitoare la cauzele toxicitatii si orice tehnici propuse pentru reducerea impactului potential;

-

5.3.8. Reducerea CBO

În ceea ce priveste CBO, trebuie luata în considerare natura receptorului. Acolo unde evacuarea se realizeaza direct în ape de suprafata care sunt cele mai rentabile masuri din punct de vedere al costului care pot fi luate pentru reducerea CBO.

Daca nu va propuneti sa aplicati aceste masuri, justificati.

Nu e cazul .

5.3.9. Eficienta statiei de epurare orasenesti

Daca apele uzate sunt epurate în afara amplasamentului, într-o statie de epurare a apelor uzate orasenesti, demonstrati ca: epurarea realizata în aceasta statie este la fel de eficienta ca si cea care ar fi fost realizata daca apele uzate ar fi fost epurate pe amplasament, bazata pe reducerea încarcarii (si nu concentratiei) fiecarui poluant în apa epurata evacuata.

Nu e cazul.

5.3.10. By-pass-area si protectia statiei de epurare a apelor uzate orasenesti

Demonstrati ca probabilitatea ocolirii statiei de epurare a apelor uzate (în situatii de viituri provocate de furtuna sau alte situatii de urgenta) sau a statiilor intermediare de pompare din reteaua de canalizare este acceptabil de redusa (poate ca ar trebui sa discutati acest aspect cu operatorul sistemului de canalizare);

| % din timp cât statia este ocolita | Nu e cazul. |
| --- | --- |
| O estimare a încarcarii anuale crescute cu metale si poluanti persistenti care vor rezulta din by-pass-are | Nu e cazul. |
| Planuri de actiune în caz de by-pass-are, cum ar fi cunoasterea momentului în care apare, replanificarea unor activitati cum ar fi curatarea sau chiar închiderea atunci când se produce by-pass-area | Nu e cazul. |
| Ce evenimente ar putea cauza o evacuare care ar putea afecta în mod negativ statia de epurare si ce actiuni (de ex. bazine de retentie, monitorizare, descarcare fractionata etc.) sunt luate pentru a o preveni. |  |
| Valoarea debitului de asigurare la care statia de epurare oraseneasca va fi by-pass-ata | Nu e cazul. |

5.3.10.1. Rezervoare tampon

Demonstrati ca este asigurata o capacitate de stocare tampon sau aratati modul în care sunt rezolvate încarcarile maxime fara a supraîncarca capacitatea statiei de epurare.

Nu este cazul, apele uzate sunt vidanjate si transportate catre o statie de epurare ori de cate ori este nevoie.

5.3.11. Epurarea pe amplasament

Daca efluentul este epurat pe amplasament, justificati alegerea si performanta statiilor de epurare pe trepte, primara, secundara si tertiara (acolo unde este cazul). Completati tabelul de mai jos:

| Statie | Obiective | Tehnici | Parametrii principali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parametrii proiectati | Statia de epurare analizata | Parametrii de performanta | Eficienta epurarii |
| Epurare primara | Reducerea fluctuatiilor de debit si intensitate ale efluentului | Egalizarea debitului | Capacitate |  | Debit mediu zilnic (m3/zi) Debit maxim pe ora (m3/zi) |  |
|  | Prevenirea deteriorarii statiei de epurare | Rezervoare de deviatie | Capacitate |  | Monitorizarea on-line a turbiditatii/materiilor în suspensie |  |
|  | Îndepartarea solidelor de dimensiuni mari si a unor poluanti precum grasimi, uleiuri si lubrifianti (GUL) | Gratare | Capacitate (Examinarea marimii particulelor în timpul proiectarii de detaliu) |  | Materii în suspensie (mg/dm3) în efluentul de la gratare |  |
|  | Îndepartarea solidelor în suspensie/vopselelor |  | Centrifugare Decantare Flotare pneumatica |  | Materii în suspensie (mg/l) Materii în suspensie (mg/l) Materii în suspensie (mg/l) |  |
| Epurare secundara | Îndepartarea CBO | Epurare aeroba | Valorile încarcarii cu CCO Timpul de retentie hidraulica % de namol activ recirculat |  | CBO/CCO în influent CBO/CCO în efluent Solutii mixte Solide în suspensie (mg/l) |  |
|  |  | Epurare anaeroba | Pre-epurare? Tipul de retentie hidraulica Nutrienti Încarcare pH si temperatura Productie de gaz Post epurare |  | CBO/CCO în influent CBO/CCO în efluent |  |
|  | Tratarea si eliminarea namolului | Concentrare si deshidratare | Potential de îngrosare Indicele de namol Timpul de retentie |  | Procent de substanta uscata în influent si efluent |  |
| Epurare tertiara | Reciclarea apei | Macrofiltrare | Marimea paturilor filtrante (Filtre de nisip?) |  | Materii totale în suspensie (mg/l) Turbiditate |  |
|  |  | Membrane | Marimea porilor? |  | Conductivitate |  |
|  |  | Dezinfectie |  |  | Transmisivitate (pentru UV) Numar de coliformi Analiza agentilor patogeni |  |
| Pot fi unele etape ocolite/evitate? Daca da, cât de des se întâmpla asta si care sunt masurile luate pentru reducerea emisiilor? |  |

5.3.12.Pierderi si scurgeri în apa de suprafata, canalizare si apa subterana

5.3.12.1. Informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | Numai in caz de avarie,in conditii normale de functionare nu exista scurgeri in apa de suprafata, canalizare sau subterana. |

5.3.12.2. Structuri subterane:

| Cerinta caracteristica a BAT | Conformare cu BAT Da/Nu | Document de referinta | Daca nu va conformati acum, data pâna la care va veti conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizati planul (planurile) de amplasament, care identifica traseul tuturor drenurilor, conductelor si canalelor si al rezervoarelor de depozitare subterane din instalatie. (Daca acestea sunt deja identificate în planul de închidere a amplasamentului sau în planul raportului de amplasament, faceti o simpla referire la acestea). | Exista un program de inspectie si intretinere in vederea detectarii scurgerilor . | Plan de situatie cu retelele de apa , canalizare, bazine |  |
| Pentru toate conductele, canalele si rezervoarele de depozitare subterane confirmati ca una din urmatoarele optiuni este implementata: - izolatie de siguranta - detectare continua a scurgerilor - un program de inspectie si întretinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificari ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV-CCTV, care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex. în ultimii 3 ani si sunt repetate cel putin la fiecare 3 ani). | Da | Program de intretinere instalatii |  |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu necesita masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

5.3.12.3. Acoperiri izolante

| Cerinta | Da/Nu | Daca nu, data pâna la care va fi |
| --- | --- | --- |
| Exista un proiect de program pentru asigurarea calitatii, pentru inspectie si întretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de protectie care ia în considerare: - capacitati; - grosime; - material; - permeabilitate; - stabilitate/consolidare; - rezistenta la atac chimic; - proceduri de inspectie si întretinere; si asigurarea calitatii constructiei | Nu . |  |
| Au fost cele de mai sus aplicate în toate zonele de acest fel? | Nu |  |

5.3.12.4. Zone de poluare potentiala

Pentru fiecare zona în care exista posibilitatea ca activitatile sa polueze apa subterana, confirmati ca structurile instalatiei (drenuri, conducte, canale, rezervoare, batale) sunt impermeabilizate si ca straturile izolatoare corespund fiecareia dintre cerintele din tabelul de mai jos.

Acolo unde nu se conformeaza, indicati data pâna la care se vor conforma. Introduceti referintele corespunzatoare instalatiei dumneavoastra si extindeti tabelul daca este necesar.

Zone potentiale de poluare

| Cerinta | Traseu conducte canalizare | Bazin stocare ape uzate | Statie de epurare |
| --- | --- | --- | --- |
| Confirmati conformarea sau o data pentru conformarea cu prevederile pentru: |  |  |  |
| - suprafata de contact cu solul sau subsolul este impermeabila | DA | DA | DA |
| - cuve etanse de retinere a deversarilor | DA | DA | DA |
| - îmbinari etanse ale constructiei | DA | DA | DA |
| - conectarea la un sistem etans de drenaj | NU | NU | NU |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici

5.3.12.5. Cuve de retentie

Pentru fiecare rezervor care contine lichide ale caror pierderi prin scurgere pot fi periculoase pentru mediu, confirmati faptul ca exista cuve de retentie si ca acestea respecta fiecare dintre cerintele prezentate în tabelul de mai jos. Daca nu se conformeaza, indicati data pâna la care se va conforma. Introduceti datele corespunzatoare instalatiei analizate si repetati tabelul daca este necesar.

| Cerinta | Rezervoare combustibil |
| --- | --- |
| Sa fie impermeabile si rezistente la materialele depozitate. Sa nu aiba orificii de iesire (adica drenuri sau racorduri) si sa se scurga/colecteze catre un punct de colectare un punct de colectare din interiorul cuvei de retentie | Rezervorul este rezistent la depozitare motorina. |
| Sa aiba traseele de conducte în interiorul cuvei de retentie si sa nu patrunda în suprafetele de siguranta | Nu este cazul |
| Sa fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete | Nu este cazul |
| Sa aiba o capacitate care sa fie cu 110% mai mare decât cel mai mare rezervor sau cu 25% din capacitatea totala a rezervoarelor | Nu este cazul |
| Sa faca obiectul inspectiei vizuale regulate si orice continuturi sa fie pompate în afara sau îndepartate în alt mod, sub control manual, în caz de contaminare | Da |
| Atunci când nu este inspectat în mod frecvent, sa fie prevazut cu un senzor de ridicare a nivelului si cu o alarma adecvata | Nu este prevazut nici un senzor . |
| Sa aiba puncte de umplere în interiorul cuvei de retentie, unde este posibil sau sa aiba izolatie adecvata | Nu este cazul |
| Sa aiba un program sistematic de inspectie a cuvelor de retentie, (în mod normal vizual, dar care poate fi extins la teste cu apa acolo unde integritatea structurala este incerta) | Nu este cazul |

5.3.12.6. Alte riscuri asupra solului

Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate în apa sau sol

| Identificati orice alte structuri, activitati, instalatii, conducte etc. care, datorita scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apa | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluari |
| --- | --- |
| Sistemul de canalizare. | Intretinere curenta. Remedieri imediate ale defectiunilor aparute. |

Tinand cont de specificul activitatii desfasurate pe amplasament, sursele posibile de poluare pot fi constituite in primul rand de materiile organice prin depunere direct in ape sau infiltrarea apelor uzate .

5.4. Emisii în ape subterane

Tabelul de mai jos este conceput ca un ghid care sa va ajute în pregatirea informatiilor solicitate. Totusi, daca dumneavoastra considerati ca este posibil sa evacuati substante prezentate în Anexele 5 si 6 ale Legii 310/28.06.2004, care transpune Directiva 2455/2001/EC5) sau în Anexa VIII a Directivei 2000/60, în apa subterana, direct sau indirect sunteti sfatuiti sa discutati cerintele cu specialistul din cadrul Agentiei Regionale de Protectia Mediului care se ocupa de emiterea autorizatiei integrate de mediu.

5 Substante prioritare în relatie cu Directiva cadru privind apa, transpusa în legislatia româna de Legea 310/28.06.2004, Anexa 5.

Operatorul monitorizeaza calitatea apelor subterane conform cerintelor autorizatiei de gospodarire a apelor.Din analizele anuale efectuate se constata ca se respecta valorile limita.

5.4.1. Exista emisii directe sau indirecte de substante din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalatie, în apa subterana?

|  | Supraveghere - aceasta va varia de asemenea de la caz la caz, dar este obligatorie efectuarea unui studiu hidrogeologic care sa contina monitorizarea calitatii apei subterane si asigurarea luarii masurilor de precautie necesare prevenirii poluarii apei subterane. |
| --- | --- |
| 1. | Ce monitorizare a calitatii apei subterane este/va fi realizata? | Substantele monitorizate | Amplasamentul punctelor de monitorizare si caracteristicile tehnice ale lucrarilor de monitorizare | Frecventa (de ex. zilnica, lunara) |
|  | se va continua monitorizarea calitatii apei subterane | pH, CCOMn, cloruri, nitrati,nitriti azot amoniacal,turbiditate, duritate totala, fier | Valorile indicatorilor analizati sunt comparati limitele impuse in legislatia in vigoare | anual |
| 2. | Ce masuri de precautie sunt luate pentru prevenirea poluarii apei subterane? | Forajul este protejat cu cămin din beton, prevăzut cu capac metalic asigurat cu lacăt, având asigurată şi zona de protecţie sanitară. |

5.4.2. Masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care tranziteaza, respectiv sunt depozitate substantele periculoase. Este necesar sa specificati:

Seful de ferma realizeaza un control preventiv prin inspectia vizuala zilnica a amplasamentului , verifica buletinele de analiza privind calitatea apei subterane, verifica etansietatea rezervoarelor de combustibil , modul de gestionare a dejectiilor pe amplasament, verifica consumurile de apa, energie electrica , furaj in vederea detectarii eventualelor pierderi tehnologice.Nu exista sume speciale destinate prevazute in bugetul fermei, exista costuri cu procurarea materialelor , echipamentelor de rezerva (conducte , racorduri, ventile , pompe, etc) necesare functionarii , exploatarii corespunzatoare a instalatiilor de pe amplasament.

5.5.Miros

În general, nivelul de detaliere trebuie sa corespunda riscului care determina neplacere receptorilor sensibili (scoli, spitale, sanatorii, zone rezidentiale, zone recreationale). Instalatiile care nu utilizeaza substante urât mirositoare sau care nu genereaza materiale urât mirositoare si prin urmare prezinta un risc scazut trebuie separate de la început utilizând Tabelul 5.6.1.

Sursele nesemnificative dintr-o instalatie care are si surse semnificative trebuie "separate" din punct de vedere calitativ la începutul Tabelului 5.6.1 (trebuie facuta justificarea) si nu mai trebuie furnizate informatii detaliate în sectiunile urmatoare.

În cazul în care receptorii se afla la mare distanta si riscul asociat impactului asupra mediului este scazut, informatiile referitoare la receptorii sensibili care trebuie oferite, vor fi minime. Informatiile referitoare la sursele nesemnificative de miros din Tabelul 5.6.3 vor fi totusi cerute si trebuie utilizate BAT-uri pentru reducerea mirosului atât cât va permite balanta costurilor si beneficiilor.

Daca este cazul trebuie furnizate harti si planuri de amplasament pentru a indica localizarea receptorilor, surselor si punctelor de monitorizare.

5.5.1. Separarea instalatiilor care nu genereaza miros

Activitatile care nu utilizeaza sau nu genereaza substante urât mirositoare trebuie mentionate aici. Trebuie furnizate suficiente explicatii în sprijinul acestei optiuni pentru a permite Operatorului/titularului activitatii sa nu mai dea informatii suplimentare. În cazul în care sunt utilizate sau generate substante urât mirositoare, dar acestea sunt izolate si controlate, nu trebuie completat acest tabel, ci trebuie în schimb descrise în Tabelul 5.6.3.

Captare apa,transportul pneumatic al furajelor , adaparea pasarilor,hranirea pasarilor,iluminarea.

Prin procesul tehnologic adoptat procesele de degradare a dejectiilor insotite de emiterea de mirosuri neplacute sunt minimizate prin pastrarea curateniei in interiorul , exteriorul halelor , prin tehnica de nutritive adoptata , prin sistemele de ventilatie si climatizare controlata necesara asigurarii unei viteze redue de aer de aerisire fara antrenarea prafului generat de patul de crestere.Dieta cu continut scazut de proteina reduce emisiile de ammoniac cat si cele de mirosuri.

5.5.2. Receptori

(inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si la reglementarile existente pentru monitorizarea impactului asupra mediului)

În unele cazuri, delimitarea suprafetei pe care se desfasoara procesul sau perimetrul amplasamentului a fost poate utilizat ca o localizare loctiitoare pentru evaluarea impactului (pentru instalatii noi) si evaluari de mediu (pentru instalatiile existente) asupra receptorilor sensibili, iar limitele sau conditiile au fost stabilite poate, în functie de acest perimetru. În acest caz, ele trebuie incluse în tabelul de mai jos.

| Identificati si descrieti zona afectata de prezenta mirosurilor | Au fost realizate evaluari ale efectelor mirosului asupra mediului? | Se realizeaza o monitorizare de rutina? | Prezentare generala a sesizarilor primite | Au fost aplicate limite sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEREDIN SRL isi desfasoara activitatea pe un amplasament aflat in comuna Albesti Paleologu pe o suprafata de 41257 mp , amplasament ce are ca vecinatati: -nord-est, nord-vest –terenuri agricole -sud-vest : DN 1D -sud-est:. terenuri agricole si societate comerciala -vest :terenuri agricole | Nu | Nu | Nu a fost cazul . |  |

5.5.3. Surse/emisii nesemnificative

Sursele nesemnificative de mirosuri sunt halele de productie si depozitul de dejectii .

5.5.3.1. Surse de mirosuri

(inclusiv actiuni întreprinse pentru prevenirea si/sau minimizarea acestora)

| Unde apar mirosurile si cum sunt ele generate? | Descrieti sursele de emisii punctiforme | Descrieti emanarile fugitive sau alte posibilitati de emanare ocazionala | Ce materiale mirositoare sunt utilizate sau ce tip de mirosuri sunt generate? | Se realizeaza o monitorizare continua sau ocazionala? | Exista limite pentru emanarile de mirosuri sau alte conditii referitoare la aceste emanari? | Descrieti actiunile întreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emanarilor | Descrieti masurile care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
| Mirosurile de pe amplasament sunt generate de activitatea metabolica a pasarilor si prin degradarea substantelor organice din dejectii | Ventilatoarele | Igienizarea halei prin curatarea mecanica a dejectiilor pe amplasament. | Mirosurile provin de la dejectiile pasarilor | Nu | Nu | Respectarea continutului de proteina a furajului, detectarea pierderilor de apa in cadrul halelor pentru evitarea umectarii asternutului . | Detectarea si repararea scurgerilor , furnizarea echilibrata de proteine in furaje. Managementul corespunzator al dejectiilor, al administrarii acestuia ca fertilizant . |

În cazul în care emanarile au fost deja descrise ca "emisii în aer" în alta parte a solicitarii DAR AU SI MIROS, ele trebuie mentionate si aici. Este suficient sa precizati materialul si/sau mirosul aici si sa faceti referire la partea din solicitare în care se gasesc detalii

Sursele potentiale de mirosuri trebuie indicate, la fel ca si cele reale. De exemplu, o statie de epurare a apelor uzate poate sa nu fie detectabila dincolo de perimetrul instalatiei în conditii normale, dar daca au loc procese anaerobe, atunci ea poate deveni sursa de mirosuri.

5.5.4. Declaratie privind managementul mirosurilor

Se vor lua masuri permanente pentru reducerea emisiilor in aer prin respectarea tehnologiei de preparare a hranei , respective hranirea diferentiata pe etape de crestere ceea ce are ca effect scaderea emisiilor de azot;ventilarea corespunzatoare a spatiilor tehnologice, evitarea umezirii asternutului ,gestionarea corespunzatoare a dejectiilor .

| Sursa/punct de emanare | Natura/cauza avariei | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea sau reducerea riscului de producere a avariei? | Ce se întâmpla atunci când se produce o avarie? | Ce masuri sunt luate atunci când apare? | Cine este responsabil pentru initierea masurilor? | Exista alte cerinte specifice cerute de autoritatea de reglementare? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) |
| Halele de crestere a pasarilor , mirosurile fiind generate de activitatea metabolica a pasarilor si prin degradarea substantelor organice din dejectii, avand ca punct de emanare ventilatoarele ce elimina aerul incarcat cu H2S si NH3 . | Defectiuni la alimentarea cu apa | Controlul permanent al liniilor de alimentare cu apa in halele de crestere | Umezirea asternutului | Asigurarea unui microlimat corespunzator in hale, rezolvarea defectiunilor aparute. | Sef de ferma | Gestionarea corespunzatoare a dejectillor |

5.6.Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/evaluarii BAT

Nu  au fost studiate tehnologii alternati

SECTIUNEA 6: MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

6.1.Surse de deseuri

| Referinta deseului | 1. Identificati sursele de deseuri (punctele din cadrul procesului) | 2. Codurile deseurilor conform EWC (Codul European al Deseurilor) | 3. Identificati fluxurile de deseuri (ce deseuri sunt generale) (periculoase, nepericuloase, inerte) | 4. Cuantificati fluxurile de deseuri (de ex. m3 pe zi) | 5. Care sunt modalitatile actuale sau propuse de manipulare a deseurilor? - deseurile colectate separat? - traseul de eliminare este cât mai apropiat posibil de punctul de producere? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deseuri menajere | 200301 | Biodegradabile nepericuloase | 2 t/an | Stocare temporara in pubele , urmand a fi preluate de catre firma de salubritate cu care societatea incheie contract de prestari servicii de salubritate |
| 2 | Deseuri metalice | 020110 | Nepericuloase | 0.050 t/an | Depozitare temporar pe platforma betonata si valorificare prin unitati specializate |
| 3 | Deseuri de tesuturi animaliere | 020102 | Biodegradabile | 25 t/an | Stocate temporar in camera frigorifica urmand a fi preluate in vederea neutralizarii de catre firme autorizate |
| 4 | materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat și tratate în afara incintei | 020106 | Biodegrabile | 980 t/an | Este depozitat pe platforma de dejectii urmand a fi ridicate in vederea utilizarii ca fertilizant pe terenuri agricole |
| 5 | Deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor | 180202* | Periculoase | 10 kg/an | Deseuri de ambalaje de la medicamente, vaccinuri, dezinfectanti sunt stocate temporar in recipiente inscriptionate in famacia veterinara si ridicate de catre firme autorizate |
| 6 | Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | 20 01 21* | Periculoase | 10 kg/an | Stocate temporar in spatiu special amenjat si ridicate de catre firme autorizate |
| 7 | Ambalaje hartie carton | 15 01 01 | Nepericuloase | 0.05 t/an | Valorificare prin societati autorizate |
| 8 | Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | Nepericuloase | 0.2 t/an | Valorificare prin societati autorizate |

6.2.Evidenta deseurilor

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da/Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse în documente urmatoarele informatii despre deseurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalatie | DA |
| Cantitate | Conform raportarilor lunare |
| Natura | Nepericuloase inerte biodegradabile. |
| Origine (acolo unde este relevant) | Menajere si specifice activitatii de crestere a pasarilor – dejectii si deseuri de tesuturi animaliere , deseuri provenite din activitati administrative , deseuri ambalaje medicamente si dezinfectanti |
| Destinatie (Obligatia urmaririi - daca sunt trimise în afara amplasamentului) | Valorificarea dejectiilor animaliere Valorificarea deseuri de tesuturi animaliere |
| Modul de transport | Transporul deseurilor va fi insotit de aviz de expeditie |
| Metoda de tratare | Lada frigorifica pentru depozitarea deseurilor de tesuturi animaliere |

6.3.Zone de depozitare

| Identificati zona | Deseurile depozitate | Sunt ele identificate în mod clar, inclusiv capacitatea maxima de depozitare si perioada maxima de depozitare?*) | Proximitatea fata de cursuri de ape zone de interes public/vulnerabile la vandalism alte perimetre sensibile (va rugam dati detalii) Identificati masurile necesare pentru minimizarea riscurilor | Amenajarile existente ale zonei de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Menajere Metalice | Da | Incinta bine imprejmuita | Placa betonata Containere |

* trebuie realizate înainte de emiterea autorizatiei

6.4.Cerinte speciale de depozitare

| Material | Categoria de mai jos | Este zona de depozitare acoperita (D/N) sau împrejmuita în întregime (I) | Exista un sistem de evacuare a biogazului (D/N) | Levigatul este drenat si tratat înainte de evacuare (D/N) | Exista protectie împotriva inundatiilor sau patrunderii apei de la stingerea incendiilor D/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu e cazul |

6.5.Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)

Lada frigorifica cu capacitatea de 400l pentru depozitarea deseurilor de tesuturi animaliere.

6.6.Recuperarea sau eliminarea deseurilor

| Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practice pentru eliminarea deseurilor din punct de vedere al protectiei mediului |
| --- |
| Sursa deseurilor | Metale asociate/ prezenta PCB sau azbest | Deseu | Optiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau propuse în instalatie |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare sau nu se aplica | Specificati optiunea | Daca optiunea actuala este "Eliminare", precizati data pâna la care veti implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificati de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic si economic |
| Ferma crestere pasari | Nu este cazul |  |  |  | - | - |

Modul de eliminare a deseurilor din incinta fermei corespunde cerintelor BAT .Sistemul actual de colectare a deseurilor este selectivdeseurile fiind preluate pe baza de contract de catre firme autorizate in vederea valorificarii/eliminarii .

6.7. Deseuri de ambalaje Deseurile de ambalaje sunt colectate selectiv si ridicate de catre firme autorizate .

SECTIUNEA 7: ENERGIE

7.1. Cerintele energetice de baza

7.1.1.Consumul de energie

Consumul anual de energie al activitatilor este prezentat în tabelul urmator, în functie de sursa de energie.

| Sursa de energie | Consum de energie |
| --- | --- |
|  | Furnizata | Primara, MWh | % din total |
| Electricitate din reteaua publica | 750 MW/an |  |  |
| Electricitate din alta sursa*) | - |  |  |
| Abur/apa fierbinte achizitionata si nu generata pe amplasament (a)*) | - |  |  |
| Gaze | - |  |  |
| Petrol motorina | 3500 l/an |  |  |
| Carbune | - |  |  |
| Altele (Operatorul/titularul activitatii trebuie sa specifice) | - |  |  |

7.1.2.Energie specifica

Informatii despre consumul specific de energie pentru activitatile din autorizatia integrata de mediu sunt descrise în tabelul urmator:

| Listati mai jos activitatile | Consum specific de energie (CSE) (specificati unitatile adecvate) | Descrierea fundamentelor CSE Acestea trebuie sa se bazeze pe consumul de energie primara pentru produse sau pe intrarile de materii prime care corespund cel mai mult scopului principal sau capacitatii de productie a instalatiei | Compararea cu limitele (comparati consumul specific de energie cu orice limite furnizate în Îndrumarul specific sectorului sau alte standarde industriale) |
| --- | --- | --- | --- |

7.1.3.Întretinere

Masurile fundamentale pentru functionarea si întretinerea eficienta din punct de vedere energetic sunt descrise în tabelul de mai jos.

| Exista masuri documentate de functionare, întretinere si gospodarire a energiei pentru urmatoarele componente? (acolo unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer conditionat, proces de refrigerare si sisteme de racire (scurgeri, etansari, controlul temperaturii, întretinerea evaporatorului/condensatorului); | da |  | lada frigorifica |
| Functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare |  | x | Revizii periodice |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare); |  | x | Nu este cazul |
| Sisteme de distributie a aburului (scurgeri, izolatii); |  | x |  |
| Sisteme de încalzire a spatiilor si de furnizare a apei calde; | da |  |  |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; | nu | x |  |
| Întretinerea boilerelor de ex. optimizarea excesului de aer; | nu | x |  |
| Alte forme de întretinere relevante pentru activitatile din instalatie. | da |  | Contorizare, programe de intretinere si urmarire |

7.2.Masuri tehnice

Masurile tehnice fundamentale pentru eficienta energetica sunt descrise în tabelul de mai jos

| Confirmati ca urmatoarele masuri tehnice sunt implementate pentru evitarea încalzirii excesive sau pierderilor din procesul de racire pentru urmatoarele aspecte: (acolo unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (termenele prevazute pentru aplicarea masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficienta a sistemelor de abur, a recipientilor si conductelor încalzite | Da |  | Pentru incalzirea halelor se utilizeaza aeroterme |
| Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii | Da |  |  |
| Senzori si întrerupatoare temporizate simple sunt prevazute pentru a preveni evacuarile inutile de lichide si gaze încalzite. | nu |  |  |
| Alte masuri adecvate | - |  | Ventilatia:necesitatile de temperatura si umiditate sunt stricte, sistemul de ventilatie controleaza automat parametrii |

7.2.1.Masuri de service al cladirilor

Masuri fundamentale pentru eficienta energetica a service-ului cladirilor sunt descrise în tabelul de mai jos:

| Confirmati ca urmatoarele masuri de service al cladirilor sunt implementate pentru urmatoarele aspecte (unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenul de punere în practica/aplicare a masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic | Da |  | Exista cazuri cand se foloseste numai iluminatul de siguranta |
| Exista sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: | Da Da Da Da |  | Trebuie asigurate conditiile optime pentru cresterea pasarilor prin utilizarea unui sistem computerizat. |
| - Încalzirea spatiilor |  |  |  |
| - Apa calda |  | x |  |
| - Controlul temperaturii |  |  |  |
| - Ventilatie |  |  |  |
| - Controlul umiditatii |  |  |  |

7.3.Eficienta Energetica

Un plan de utilizare eficienta a energiei este furnizat mai jos, care identifica si evalueaza toate tehnicile care sa conduca la utilizarea eficienta a energiei, aplicabile activitatilor reglementate prin autorizatie

-Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii

-dotarea cu echipamente eficiente energetic, monitorizarea consumurilor specifice.

Operatorul are in vedere aplicarea urmatoarelor masuri:

-mentinerea izolatiei termice a halelor

-iluminatul:utilizarea lampilor cu flux luminos reglabil

-ventilatia-utilizarea ventilatiei naturale in combinatie cu ventilatia fortata cu ventilatoare antrenante de motoare cu consum de energie scazut

-incalzire prin aeroterme

-mentinerea in parametrii corespunzatori a sistemului automat de climatizare

-aplicarea de tehnici nutritionale eficiente in scopul eficientizarii utilizarii hranei

Completati tabelul astfel:

| TOTI SOLICITANTII |
| --- |
| Masura de utilizare eficienta a energiei | Recuperari de CO2 (tone) | Cost Anual Echivalent (CAE) EUR | CAE/CO2 recuperat EUR/tona | Data de implementare |
|  | Anual | Pe durata de functionare |  |  |  |
| Nu este cazul. |

7.3.1.Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei | Este aceasta tehnica utilizata în mod curent în instalatie? (D/N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea caldurii din diferite parti ale proceselor, de ex. din solutiile de vopsire. | N | Nu e cazul |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienta pentru minimizarea energiei necesare uscarii. | N | Nu e cazul |
| Minimizarea consumului de apa si utilizarea sistemelor închise de circulatie a apei. | Da | Spalarea halelor cu apa sub presiune, utilizarea adapatori semiautomate cu niplu |
| Izolatie buna (cladiri, conducte, camera de uscare si instalatia). | Da |  |
| Amplasamentul instalatiei pentru reducerea distantelor de pompare. | Nu e cazul. |  |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda electronica. | Da |  |
| Utilizarea apelor de racire reziduale (care au o temperatura ridicata) pentru recuperarea caldurii. | Nu e cazul. |  |
| Transportor cu benzi transportoare în locul celui pneumatic (desi acesta trebuie protejat împotriva probabilitatii sporite de producere a evacuarilor fugitive) | Nu . | Creste riscul imprastierii furajelor |
| Masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere, de ex. preîncalzirea aerului/combustibilului, excesul de aer etc. | Nu e cazul. |  |
| Procesare continua în loc de procese discontinue | Nu e cazul, |  |
| Valve automate | Da |  |
| Valve de returnare a condensului | Nu e cazul |  |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare | Da |  |

7.4.Alternative de furnizare a energiei

Informatii despre tehnicile de furnizare eficienta a energiei sunt date în tabelul de mai jos.

| Tehnici de furnizare a energiei | Este aceasta tehnica utilizata în mod curent în instalatie? (D/N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unitatilor de co-generare; | Nu e cazul |  |
| Recuperarea energiei din deseuri; | Nu e cazul |  |
| Utilizarea de combustibili mai putin poluanti. | Da |  |

SECTIUNEA 8: ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR

Societatea are intocmit un Plan de prevenire si management al accidentelor

8.1.Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase – SEVESO

|  | Da/Nu |  | Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatia se încadreaza în categoria de risc major conform prevederilor H.G. nr. 95/2003 ce transpune Directiva SEVESO? | Nu | Daca da, ati depus raportul de securitate? | Nu |
| Instalatia se încadreaza în categoria de risc minor conform prevederilor H.G. nr. 95/2003 ce transpune Directiva SEVESO? | Nu | Daca da, ati realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? | Nu |

8.2.Plan de management al accidentelor

| Scenariu de accident sau de evacuare anormala | Probabilitatea de producere | Consecintele producerii | Masuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilitatii de producere | Actiuni planificate în eventualitatea ca un astfel de eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planul de management se refera la situatiile de intrerupere alimentare cu energie electrica , intrerupere alimentare cu apa , epidemii, incendii , cutremur, inundatii. |

Scenariu de accidente:

| Scenariu de accident sau de evacuare anormala | Probabilitate de producere | Consecintele producerii | Masuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilitatii producerii | Actiuni planificate in eventualitatea ca un astfel de eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intrerupe alimentare cu energie electrica | mica | Reducerea ventilatiei, afectare climatizare | Generatorul se porneste automat | Asigurare ventilatie naturala Contactare firma de furnizare energie electrica Pornire generator |
| Intrerupere alimentare cu apa | mica | Lipsa apa | Existent unei rezerve de apa | Alimentare cu apa din alta sursa |
| Epidemii aviare | mica | mortalitati | Respectarea cerintelor de dezinfectie , igiena | Informare DSV Informare autoritati de mediu Indepartarea focarelor de infectie |
| incendiu | mica | Distrugeri material Ranirea personalului | Respectarea normelor PSI si de protectia muncii | Informare ISU Combatrea incendiului cu mijloace proprii din dotare |
| inundatii | mica | Distrugeri material si pericol de epidemii | Minimizarea cantitatilor de deseuri stocate pe amplasament | Informare ISU si a afactorilor de decizie |
| cutremur | mica | Distrugeri material si pericol de epidemii | Expertizarea periodica a starii cladirilor | Informare ISU si a factorilor de decizie |
| Explozie la rezervoare de stocare carburanti | mica | Distrugeri materiale Ranirea personalului | Amplasarea si montarea rezervoarelor conform prescriptiilor tehnice si cerintelor Comandamentului de paza contra incendiilor | Informare ISU si a factorilor de decizie |
| Avarii la instalatii hidroedilitare | mica | Poluarea solului si apei freatice | Intocmirea si respectarea planului de supraveghere si intretinere a acestora | Conform Regulamentului de exploatare si intretinere |

8.3.Tehnici

Explicati pe scurt modul în care sunt folosite urmatoarele tehnici, acolo unde este relevant.

|  | Raspuns |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| inventarul substantelor | Substantele sunt stocate in spatii inchise |
| trebuie sa existe proceduri pentru verificarea materiilor prime si deseurilor pentru a ne asigura ca ele nu vor interactiona contribuind la aparitia unui incident | Nu e cazul |
| depozitare adecvata | Depozitarea furajelor si a materialelor auxiliare se realizeaza in buncare si magazii inchise |
| alarme proiectate în proces, mecanisme de decuplare si alte modalitati de control | Nu este cazul |
| bariere si retinerea continutului | Nu este cazul |
| cuve de retentie si bazine de decantare | Nu e cazul |
| izolarea cladirilor |  |
| asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. masurarea nivelului, alarme care sa sesizeze nivelul ridicat, întrerupatoare de nivel ridicat si contorizarea încarcaturilor; | Nu este cazul |
| sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat | Accesul in ferma este supravegheat |
| registre pentru evidenta tuturor incidentelor, esecurilor, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor inspectiilor de întretinere | A se vedea Sectiunea 2.1 |
| trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a raspunde si a trage învataminte din aceste incidente; | A se vedea Sectiunea 2.1 |
| rolurile si responsabilitatile personalului implicat în managementul accidentelor | Plan de masuri si actiuni |
| proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente între angajati în cadrul operatiunilor de schimbare de tura, de întretinere sau în cadrul altor operatiuni tehnice | Nu sunt aplicate |
| compozitia continutului din colectoarele de retentie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificata înainte de epurare sau eliminare | Nu |
| canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarma de nivel ridicat sau cu senzor conectat la o pompa automata pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie sa fie implementat un sistem pentru a asigura ca nivelurile colectoarelor sunt mereu mentinute la o valoare minima | Nu |
| alarmele care sesizeaza nivelul ridicat nu trebuie folosite în mod obisnuit ca metoda primara de control al nivelului | Nu |
| ACTIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| îndrumare privind modul în care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident |  |
| caile de comunicare trebuie stabilite cu autoritatile de resort si cu serviciile de urgenta |  |
| echipament de retinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anuntarea autoritatilor de resort si proceduri de evacuare |  |
| izolarea scurgerilor posibile în caz de accident de la anumite componente ale instalatiei si a apei folosite pentru stingerea incendiilor de apa pluviala, prin retele separate de canalizare |  |
| Alte tehnici specifice pentru sector | Inventarul proceselor, a iesirilor |

SECTIUNEA 9 .ZGOMOT SI VIBRATII

9.1.Receptori

(Inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si masurile existente pentru monitorizarea impactului)

| Identificati si descrieti fiecare locatie sensibila la zgomot, care este afectata | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat? | Exista un punct de monitorizare specificat care are legatura cu receptorul? | Frecventa monitorizarii? | Care este nivelul zgomotului când instalatia/sursa (sursele) functioneaza? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A fost efectuata monitorizarea zgomotului la limita incintei amplasamentului, nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor limita.

9.2.Surse de zgomot

(Informatii referitoare la sursele si emisiile individuale)

| Identificati fiecare sursa semnificativa de zgomot si/sau vibratii | Numarul de referinta al sursei | Descrieti natura zgomotului sau vibratiei | Exista un punct de monitorizare specificat? | Care este contributia la emisia totala de zgomot? | Descrieti actiunile întreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | Masuri care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor stabilite în Planul de masuri obligatorii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Functionarea ventilatoarelor de aerisire | hale crestere pasari | Discontinuu | Nu e cazul | Nesemnificativ | Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor intretine in stare corespunzatoare de functionare utilajele generatoare de zgomot ,mijloacele de transport folosite cat si drumurile de acces. | Folosirea unor utilaje silentioase |
| Spalarea halelor | hale crestere pasari | Discontinuu | Nu e cazul | Nesemnificativ |  | Folosirea unor utilaje silentioase |
| Circulatia auto de pe amplasament |  | Ocazional | Nu | Nesemnificativ |  |  |

Orice alte informatii relevante trebuie precizate aici sau trebuie facuta referire la ele. Nu e cazul.

9.3.Studii privind masurarea zgomotului în mediu

Furnizati detalii privind orice studii care au fost facute.

Aplicabilitate BAT 9 sunt aplicabile doar in cazurile in care se preconizeaza si/sau s-a dovedit o poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili

9.4.Întretinere

|  | Da | Nu | Daca nu, indicati termenul de aplicare a procedurilor/masurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de întretinere identifica în mod precis cazurile în care este necesara întretinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |
| Procedurile de exploatare identifica în mod precis actiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |

Receptori sensibili

Impune functionarea instalatiilor si desfasurarea tuturor activitatilor astfel incat populatia din zona sa nu fie afectata de nivelul de zgomot.

9.5.Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

| Sursa6) | Scenarii de avarie posibile | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea avariei sau pentru reducerea impactului? | Care este impactul/rezultatul asupra mediului daca se produce o avarie? | Ce masuri sunt luate daca apare si cine este responsabil? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu e cazul |

Minimizarea potentialului de disconfort datorat zgomotului, în special de la:

- Utilaje de ridicat, precum benzi transportatoare sau ascensoare;

mentinere in stare de functionare buna

- Manevrare mecanica,

Nu este cazul

- Deplasarea vehiculelor, în special încarcatoare interne precum autoîncarcatoare;

Deplasare cu viteza redusa

SECTIUNEA 10 MONITORIZARE

10.1.Monitorizarea si raportarea emisiilor în aer

| Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Este echipamentul calibrat? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10.2.Monitorizarea emisiilor în apa

Monitorizarea emisiilor din apele uzate evacuate de pe incinta societații

| Nr. Crt. | Punct de prelevare | Indicatori urmariti | UM | Valori admise | Frecvența de analiza | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bazine vidanjabile | pH | Unit ph | 6,5-8,5 | la fiecare vidanjare | SR ISO 10523-97 STAS 6953-81 STAS 6560-82 STAS 6060/96 SR ISO 7875/U-96 STAS 8683-70 STAS 10064-75 SR ISO 10530-97 |
| 2 |  | suspensii | mg/l | 350 |  |  |
| 3 |  | CBO5 | mg/l | 300 |  |  |
| 4 |  | CCO Cr | mg/l | 500 |  |  |
| 5 |  | Detergenți sintetici | mg/l | 25 |  |  |
| 6 |  | Azot amoniacal | mg/l | 30 |  |  |
| 7 |  | Fosfor total | mg/l | 5 |  |  |
| 8 |  | Sulfuri | mg/l | 30 |  |  |

10.3..Monitorizarea si raportarea emisiilor în apa subterana

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea admisă conform legii 458/2002 cu completările și modificările ulterioare | Valoarea masurata (mg / l) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mg / l) | 2020 |
| Foraj de observație | pH | 6,5-9,5 | 7.5 |
|  | Turbiditate | ≤ 5 | 2.7 |
|  | Amoniu | 0,5 | <0.064 |
|  | Nitriti | 0,5 | 0.14 |
|  | Duritate totala | > 5 | 14 |
|  | Fier | 200 μg/l | 162 |
|  | CCO-Mn | 5 | 4.6 |
|  | Nitrati | 50 | 18.1 |
|  | Cloruri | 250 | 221 |

10.4.Monitorizarea si raportarea emisiilor în reteaua de canalizare

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare / prelevare ape uzate | Poluanti existenti in apa uzata | V.L.E. conf.Autorizatiei (mg / l) | VLE masurat (mg / l) 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate creștere păsări / activitate personal | Ape uzate | Bazine vidanjabil B1 | pH | 6,5 - 8,5 | 7,2;7.3;7.1;7.5 |
|  |  |  | Materii in suspensie | 350 | 35;25;23;33 |
|  |  |  | CBO₅ | 300 | 22;40;70;35 |
|  |  |  | CCOCr | 500 | 85;157;289;138 |
|  |  |  | NH₄+ | 30 | 26.1;19.6;23.5;20.0 |
|  |  |  | Fosfor total | 5 | 3.78;4;4.19;2.77 |
|  |  |  | Detergenti sintetici biodegradabili | 25 | 1.97;0.410;0.6;1.73 |
|  |  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat | 1 | 0.041;0.615;0.720;0.083 |
|  | Ape uzate | Bazine vidanjabil B2 | pH | 6,5 - 8,5 | 7.3;7.2;7.3;7.6 |
|  |  |  | Materii in suspensie | 350 | 27;33;31;47 |
|  |  |  | CBO₅ | 300 | 50;25;60;40 |
|  |  |  | CCOCr | 500 | 189;143;245;146 |
|  |  |  | NH₄+ | 30 | 17.5;24.4;22.2;27.5 |
|  |  |  | Fosfor total | 5 | 4.02;4.16;3.95;2.13 |
|  |  |  | Detergenti sintetici biodegradabili | 25 | 1.85;0.445;0.56;1.59 |
|  |  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat | 1 | 0.116;0.400;0.650;0.125 |

10.5.Monitorizarea si raportarea deseurilor

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toate tipurile de deseuri generate | kg |  | Anual, evidenta lunara | Cantarire |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea generarii de deseuri | Raport de mediu anual |
| --- | --- |

10.6.Monitorizarea poluarii mediului ambiant

10.6.1.Contributia la poluarea mediului ambiant.

1) Necesitatea monitorizarii mediului în afara amplasamentului trebuie luata în considerare pentru evaluarea efectelor emisiilor în cursurile de apa controlate, în apa subterana, în aer sau sol sau a emisiilor de zgomot sau mirosuri neplacute.

2) Monitorizarea mediului poate fi ceruta, de ex. atunci când:

- exista receptori vulnerabili;

- emisiile au o contributie semnificativa asupra unui Standard de Calitate a Mediului (SCM) care este în pericol de a fi depasit

- Operatorul doreste sa justifice o concluzie BAT bazându-se pe lipsa efectului asupra mediului

- este necesara validarea modelarii.

3) Necesitatea monitorizarii trebuie luata în considerare pentru:

- apa subterana, când trebuie facuta o caracterizare a calitatii si debitului si luate în considerare atât variatiile pe termen scurt, cât si variatiile pe termen lung. Monitorizarea trebuie stabilita prin autorizatia de gospodarirea apelor pe baza unui studiu hidrogeologic care sa indice directia de curgere a apelor subterane, amplasamentul si caracteristicile constructive necesare pentru forajele de monitorizare;

- apa de suprafata, când vor fi necesare, în conformitate cu prevederile autorizatiei de gospodarirea apelor, prelevarea de probe, analiza si raportarea calitatii în amonte si în aval a cursurilor de apa controlate

- aer, inclusiv mirosurile;

- contaminarea solului, inclusiv vegetatia si produsele agricole;

- evaluarea impactului asupra sanatatii;

- zgomot.

Nu s-a realizat monitorizare a apei de suprafata, aerului, solului pe suprafete situate in vecinatatea amplasamentului.

10.6.2.Monitorizarea impactului

Descrieti orice monitorizare a mediului realizata sau propusa în scopul evaluarii efectelor emisiilor

| Parametru/factor de mediu | Studiu/metoda de monitorizare | Concluzii (daca au fost formulate) |
| --- | --- | --- |
| Zgomot | Masuratorile de nivel de zgomot la limita incintei | Valorile masurate nu depasesc limita aferenta incintei industriale din mediu urban , respectiv 65 dB(A) |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor în apa de suprafata sau în reteaua de canalizare | Raport de incercare anexat |
| --- | --- |

Observatii:

În cazul în care monitorizarea mediului este ceruta, la formularea propunerilor, trebuie luate în considerare urmatoarele:

- poluantii care trebuie monitorizati, metodele standard de referinta, protocoalele privind prelevarea probelor;

- strategia de monitorizare, selectia punctelor de monitorizare, optimizarea abordarii monitorizarii;

- stabilirea nivelului de fond la care au contribuit alte surse;

- incertitudinea metodelor utilizate si eroarea generala de masurare care rezulta;

- protocoale de asigurare a calitatii (AC) si de control al calitatii (CC), calibrarea si întretinerea echipamentelor, depozitarea probelor si urmarirea retelei de custodie/audit;

- proceduri de raportare, stocarea datelor, interpretarea si analiza rezultatelor, formatul de raportare pentru furnizarea informatiilor catre Autoritatea responsabila de emiterea autorizatiei integrate de mediu.

10.7.Monitorizarea variabilelor de proces

Descrieti monitorizarea variabilelor de proces

| Urmatoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare: | Descrieti masurile luate sau pe care intentionati sa le aplicati |
| --- | --- |
| - materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere al poluantilor, atunci când acestia sunt probabili si informatia provenita de la furnizor este necorespunzatoare | Nu e cazul. Se verifica calitatea cf buletinelor de analiza eliberate de furnizorii de materii prime si materiale. |
| - oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura în cuptor sau în emisiile de gaze | Nu este cazul. |
| - eficienta instalatiei atunci când este importanta pentru mediu | Nu este cazul |
| - consumul de energie în instalatie si la punctele individuale de utilizare în conformitate cu planul energetic (continuu si înregistrat) | Monitorizarea consumului de energie electrica in scopul reducerii acesteia. |
| - calitatea fiecarei clase de deseuri generate | Colectare selectiva a deseurilor generate pe amplasament. |
| Listati alte variabile de proces care pot fi importante pentru protectia mediului |  |

10.8.Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala

Descrieti orice masuri speciale propuse pe perioada de punere în functiune, oprire sau alte conditii anormale. Includeti orice monitorizare speciala a emisiilor în aer, apa sau a variabilelor de proces ceruta pentru a minimiza riscul asupra mediului.

Titularul are obligatia inregistrarii tuturor incidentelor care afecteaza functionarea anormala a instalatiei.

Activitatea in halele de crestere a pasarilor este continua pe durata unui ciclu de crestere.In aceasta perioada , orice intrerupere de utilitati :apa, curent electric ,  are consecinte negative asupra productiei.In functie de durata intreruperii cat si de marimea pasarilor se pot inregistra scaderi ale greutatii puilor sau mai grav decesul acestora.

Pentru a diminua aceste riscuri, societatea detine personal care supravegheaza in permanenta activitatea fermei si are modalitati de interventie:

-rezerva intangibila de incendiu

-generatoare de curent electric care compenseaza in cazul intreruperilor de curent electric.

In plus,in conditii anormale de exploatare sau in cazul unor avarii exista adoptat un plan de masuri preventive si de combatere a unor eventuale efecte negative care se refera la :

-In cazul unor decese in numar mare cadavrele acestea vor fi depozitate in camera frigorifica si va fi anuntata imediat firma cu care societatea are contract incheiat in vederea ridicarii acestora in regim de urgenta;

-in caz de imbolnaviri animalele ce prezinta probleme de sanatate vor fi supuse tratamentelor corespunzatoare fiind respectate normele de buna crestere a animalelor si normelor sanitar veterinare pentru a preveni aparitia unor imbolnaviri in masa.Pentru prevenirea unei epizootii societatea a elaborat Planul de biosecuritate. Acest plan este aprobat şi controlat de autoritatea sanitar- veterinară. În perioada unei epizootii se vor respecta dispoziţiile emise de autoritaţile locale şi sanitar -veterinare.

-in cazul unor avarii la sistemul de alimentare cu energie electrica se porneste generatorul de curent aflat in dotare pana la remedierea defectiunii;

-in caz de defectiuni la instalatiile din proces acestea se vor remedia in cel mai scurt timp posibil, exista un plan de supraveghere si intretinere a acestora

- in cazul aparitiei unor fisuri la bazin stocare ape uzate, sau in cadrul retelei de canalizare se opreste circuitul respectiv avand in vedere capacitatile de stocare existente , pana la remedierea defectiunilor .

Pentru cazuri extreme de incendii se vor respecta procedurile legale obligatorii privind anuntatea catre autoritatile competente pentru situatii de urgenta .Pentru prevenirea acestor situatii si interventia in cazul aparitiei lor, in cadrul fermei exista :

-retea de hidranti exteriori

-a fost prevazut un necesar de apa pentru rezerva de incendiu cu un volum intangibil de 54 mc;

-dotarea cu materiale necesare conform prevederilor legislatiei specifice PSI.

Personalul angajat este instruit si cunoaste modul de interventie in caz de incendiu si modul de utilizare a mijloacelor de stingere a incendiilor .

SECTIUNEA 11 DEZAFECTAREA

11.1.Masuri de prevenire a poluarii luate înca din faza de proiectare

(Pentru o instalatie noua) descrieti modul în care au fost luate în considerare urmatoarele etape în faza de proiectare si de executie a lucrarilor

- Utilizarea rezervoarelor si conductelor subterane este evitata atunci când este posibil (doar daca nu sunt protejate de o izolatie secundara sau printr-un program adecvat de monitorizare);

Da

- este prevazuta drenarea si curatarea rezervoarelor si conductelor înainte de demontare;

Da

- lagunele si depozitele de deseuri sunt concepute având în vedere eventuala lor golire si închidere;

Da

- izolatia este conceputa astfel încât sa fie impermeabila, usor de demontat si fara sa produca praf si pericol;

Da

- materialele folosite sunt reciclabile (luând în considerare obiectivele operationale sau alte obiective de mediu).

Da

11.2.Planul de închidere a instalatiei

Documentatia pentru solicitarea autorizatiei integrate a instalatiilor noi si a celor existente trebuie sa contina un Plan de închidere a instalatiei.

Cele de mai jos pot fundamenta planul de închidere a instalatiei. Acest plan trebuie elaborat la nivel de amplasament si actualizat daca circumstantele se modifica. Orice revizuiri trebuie trimise Autoritatii responsabila de emiterea autorizatiei integrate de mediu.

In cazul încetării activităţii respectiv dezafectării instalaţiilor se va acorda o atenţie deosebită eliberării complete de conţinut a rezervoarelor şi a celorlalte fluide, etc.

La încetarea activităţii urmează a se parcurge masurile prevazute in Planul de inchidere a instalatiei si de dezafectare a amplasamentului :

- curatarea mecanica a spatiilor tehnologice

- igienizarea spatiilor si a conductelor ce urmeaza a fi dezafectate

- obtinerea avizelor pentru desfiintarea obiectivului , stabilirea si amenajarea spatiilor pentru depozitare temporara , selectiva a materialelor rezultate de la dezafectarea instalatiilor

- golirea rezervoarelor existente pe amplasament

- deconectarea echipamentelor , verificarea si avizarea desfacerii legaturilor conductelor si demontarea racordurilor tehnologice

- oprirea alimentării cu energie electrică respectiv combustibil ;

- demontarea circuitelor electrice , desfiintarea circuitelor electrice si celorlalte utilitati

- golirea instalaţiilor, a transformatoarelor de ulei din posturile de transformatoare şi predarea acestuia spre unităţi autorizate

- eliminarea completă a fluidelor tehnologice din instalaţii şi tratarea lor înainte de evacuare

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate spre destinaţii bine stabilite

- dezafectarea depozitelor de materii prime, magaziilor

- determinarea gradului de afectare a solului ;

Prin dezafectarea totală a obiectivului vor rezulta o serie de materiale care urmează a se colecta pe categorii, gestionându-se ca atare:

- Uleiuri se vor transporta la unităţi specializate în neutralizarea acestora

- Moloz din construcţii (clădiri respectiv platforme)– urmează a se utiliza ca materiale de umplutură, cu respectarea prevederilor legale la data respectivă

- Deseuri de sticla, azbest, deseuri metalice, deseuri materiale plastice  -urmareza a fi eliminate prin firme autorizate

| Furnizati un Plan de Amplasament cu indicarea pozitiei tuturor rezervoarelor, conductelor si canalelor subterane sau a altor structuri. Identificati toate cursurile de apa, canalele catre cursurile de apa sau acvifere. Identificati permeabilitatea structurilor subterane. Daca toate aceste informatii sunt prezentate în Planul de Amplasament anexat Raportului de Amplasament, faceti o referire la acesta. |  |
| --- | --- |

11.3.Structuri subterane

Pentru fiecare structura subterana identificata în planul de mai sus se prezinta pe scurt detalii privind modul în care poate fi golita si curatata/decontaminata si orice alte actiuni care ar putea fi necesare pentru scoaterea lor din functiune în conditii de siguranta atunci când va fi nevoie. Identificati orice aspecte nerezolvate

| Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune în conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| foraj | Apa | In cazul in care se hotaraste eliminarea acestora se vor indeparta tuburile si se va acoperi forajul |
| Bazine betonate vidanjabile , ingropate de cate 10 mc | Apa uzata menajera | Golire, dezgropare,eliminare de pe amplasament |
| Bazine betonate vidanjabile , ingropate de cate 70 mc | Apa uzata tehnologica | Golire, dezgropare,eliminare de pe amplasament |
| Lungimea totala a conductelor si colectoarelor de canalizare | Apa uzata | Golire, dezgropare,eliminare de pe amplasament |

11.4.Structuri supraterane

Pentru fiecare structura supraterana identificati materialele periculoase (de ex. izolatiile de azbest) pentru care ar putea fi necesara o atentie sporita la demontare si/sau eliminare. Orice alte pericole pe care demontarea structurii le poate genera. Identificarea problemelor potentiale este mai importanta decât solutiile, cu exceptia cazului în care dezafectarea este iminenta.

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |
| Hale crestere pasari | Nu este cazul | Asternutul uzat va fi evacuat si transportat la platforma de stocare a dejectiilor |
| Filtrul sanitar | Nu este cazul |  |
| Depozit paie | Nu este cazul |  |
| Post trafo |  | Inainte de demolare vor fi inlaturate transformatoarele din incinta |
| Dezinfector auto | Nu este cazul |  |
| Buncare | Nu este cazul |  |
| Cabina poarta | Nu este cazul |  |

11.5.Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice)

| Lagune | Nu e cazul. |
| --- | --- |
| Identificati toate lagunele (iazuri de decantare, iazuri biologice | Nu este cazul |
| Care sunt poluantii/agentii de contaminare din apa? | Nu este cazul |
| Cum va fi eliminata apa? | Apele uzate vor fi evacuate la o statie de epurare |
| Care sunt poluantii/agentii de contaminare din sediment/namol? | Nu este cazul |
| Cum va fi eliminat sedimentul/namolul? | Eliminate prin firma autorizata |
| Cât de adânc patrunde contaminarea? | Nu este cazul |
| Cum va fi tratat solul contaminat de sub laguna (iazuri de decantare, iazuri biologice)? | Nu este cazul |
| Cum va fi tratata structura lagunei (iazuri de decantare, iazuri biologice) pentru recuperarea terenului? | Nu este cazul |

11.6.Zone din care se preleveaza probe

Pe baza informatiilor cuprinse în Raportul de Amplasament si a operatiilor propuse pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii, identificati zonele care ar putea fi considerate în aceasta etapa ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol si de apa subterana la momentul dezafectarii. Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activitatile desfasurate si necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului într-o stare satisfacatoare, care a fost definite în raportul initial de amplasament.

| Zone/locatii în care se preleveaza probe de sol/apa subterana | Motivatie |
| --- | --- |
| Foraj de alimentare cu apa | Pentru a identifica eventualele impurificari ale apei subterane |

| Este necesara realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati termenele la care vor fi realizate. |  |
| --- | --- |
| Studiu | Termen (anul si luna) |
| Nu e cazul |  |

Identificati oricare alte probleme pertinente care trebuie rezolvate în eventualitatea dezafectarii.

SECTIUNEA 12 ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

| Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de mediu pe amplasament? Daca da, treceti la Sectiunea 13 | Da/Nu (stergeti dupa caz) Da |
| --- | --- |

12.1.Sinergii

Luati în considerare si descrieti daca exista sau nu posibilitatea de aparitie a sinergiilor cu alti detinatori de autorizatie de mediu fata de tehnicile prezentate mai jos sau alte tehnici care pot avea influenta asupra emisiilor produse de instalatie.

| Tehnica | Oportunitati |
| --- | --- |
| 1) proceduri de comunicare între diferiti detinatori de autorizatie; în special cele care sunt necesare pentru a garanta ca riscul procedurii incidentelor de mediu este minimizat; | Nu este cazul |
| 2) beneficierea de economiile de proportie pentru a justifica instalarea unei unitati de co-generare; | Nu este cazul |
| 3) combinarea deseurilor combustibile pentru a justifica montarea unei instalatii în care deseurile sunt utilizate la producerea de energie/unei instalatii de co-generare; | Nu este cazul |
| 4) deseurile rezultate dintr-o activitate pot fi utilizate ca materii prime într-o alta instalatie; | Nu este cazul |
| 5) efluentul epurat rezultat dintr-o activitate având calitate corespunzatoare pentru a fi folosit ca sursa de alimentare cu apa pentru o alta activitate; | Nu este cazul |
| 6) combinarea efluentilor pentru a justifica realizarea unei statii de epurare combinate sau modernizate; | Nu este cazul |
| 7) evitarea accidentelor de la o activitate care poate avea un efect daunator asupra unei activitati aflate în vecinatate; | Nu este cazul |
| 8) contaminarea solului rezultata dintr-o activitate care afecteaza alta activitate - sau posibilitatea ca un Operator sa detina terenul pe care se afla o alta activitate; | Nu este cazul |
| 9) Altele. |  |

12.2.Selectarea amplasamentului

Justificati selectarea amplasamentului propus (pentru instalatii noi).

Nu este cazul

SECTIUNEA 13 ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

13.1.Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor

| Activitate | Emisie | Puncte de emisie | Nivel limita | Unitati de masura | Tehnici care pot fi considerate a fi BAT | Oricare abatere de la limita - faceti justificarea aici |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crestere pasari | NH3,CH4,CO2, mirosuri , praf | Adaposturi de animale , stocarea asternut uzat |  |  | Ventilatie corespunzatoare, tehnica de nutrititie cu continut scazut de proteina | Conform buletinelor de analiza anexate documentaiilor , valorile imisiile inregistrate nu depasesc valorile admise |

Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de emisie prezentate mai sus.

13.1.1. Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

| Sursa de energie | Emisii anuale de CO2 în mediu (tone) |
| --- | --- |
| Electricitate din reteaua publica | - |
| Electricitate din alta sursa*) | - |
| Abur adus din afara amplasamentului/apa fierbinte*) | - |
| Gaz |  |
| Petrol |  |
| Total |  |

* specificati mai jos sursa si factorul pentru emisiile de CO2

13.2.Evacuari în reteaua de canalizare proprie

Emisii în apa asociate utilizarii BAT-urilor

Nu este cazul

13.3.Emisii în reteaua de canalizare oraseneasca sau cursuri de apa de suprafata (dupa preepurarea proprie)

Monitorizarea emisiilor din apele uzate evacuate de pe incinta societatii s-a realizat conform obligatiilor prevazute in autorizatia de gospodarire a apelor si in autorizatia integrata de mediu prin laborator acreditat .

Monitorizarea emisiilor din apele uzate evacuate de pe incinta societatii avand ca puncte pe prelevare cele doua bazine vidanjabile de 70 mc

| Nr. Crt. | Punct de prelevare | Indicatori urmariti | UM | Valori admise | Frecventa de analiza | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bazine vidanjabile | pH | Unit ph | 6,5-8,5 | la fiecare vidanjare | SR ISO 10523-97 STAS 6953-81 STAS 6560-82 STAS 6060/96 SR ISO 7875/U-96 STAS 8683-70 STAS 10064-75 SR ISO 10530-97 |
| 2 |  | suspensii | mg/l | 350 |  |  |
| 3 |  | CBO5 | mg/l | 300 |  |  |
| 4 |  | CCO Cr | mg/l | 500 |  |  |
| 5 |  | Detergenti sintetici | mg/l | 25 |  |  |
| 6 |  | Azot amoniacal | mg/l | 30 |  |  |
| 7 |  | Fosfor total | mg/l | 5 |  |  |
| 8 |  | Sulfuri | mg/l | 30 |  |  |

SECTIUNEA 14 IMPACT

14.1.Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Impactul asupra mediului datorat desfasurarii activitatii

Instalatia de crestere prin tehnologia utilizata,  in conditii normale de functionare nu prezinta o probabilitate de  depasire a limitelor si/sau concentratiilor maxime admise prevazute in normativele tehnice pentru factorii de mediu aer, apa, sol.

Activitatea desfasurata pe amplasament ar putea inregistra un impact asupra mediului daca nu ar fi respectate cerintele BAT/BREF referitoare la cresterea intensiva a pasarilor.

Impactul asupra calitatii apelor de suprafata

Apele uzate tehnologice sunt incarcate in general cu substante organice , compusi ai azotului si fosforului.Referitor la apele uzate menajere indicatorii principali de poluare sunt materiile in suspensie si CBO5.

Luand in considerare organizarea fermei si managementul activitatii intr-o functionare normala nu se va inregistra un impact semnificativ deoarece:

- Nu se evacueaza ape uzate direct in emisar;

# Sistem de colectare si evacuare ape uzate este compus din conducte colectoare ape uzate de la filtrul sanitar si conducte colectoare ape uzate de la hale in timpul procesului de igienizare intre ciclurile de productie, catre bazinul cu V=70 mc

Impactul asupra calitatii apelor subterane Prin dotarile si amenajarile efectuate in cadrul fermei, s-a eliminat impactul asupra calitatii freaticului. Nu se produce impact asupra subsolului, doar în situaţii accidentale s-ar putea produce impact prin gestionarea necorespunzatoare a deseurilor, scurgeri accidentale din reteaua interna de canalizare, scurgeri de ape pluviale impurificate cu nutrienti .

In zona de amplasare a fermei nu exista folosinte de apa care ar putea fi afectate, direct sau indirect, de activitatea desfasurata  cum sunt: prize de apa sau fronturi de captare, evacuari de ape uzate, poduri si alte traversari, platforme industriale, incinte indiguite, lacuri de acumulare care pot suferi impurificari de ordin fizico-chimic si biologic in cazul aparitiei unor avarii .

Cadavrele de animale se vor păstra intr-un spatiu special amenajat , într-o ladă frigorifică, de unde vor fi preluate de o societate specializată şi autorizată în acest sens  cu care titularul are încheiat un contract de prestări servicii anexat prezentei documentaţii.

Masuri de diminuare:

- Respectarea parametrilor de evacuare in receptorii naturali

- Masuri de reducere a poluarii apelor pluviale printr-un management corespunzator al deseurilor

- Evitarea pierderilor accidentale de produse petroliere

- Verificarea etansietatii retelelor de canalizare precum si a bazinelor vidanjabile

- Monitorizarea calitati apelor uzate  si a apei subterane conform cerintelor autorizatiei de gospodarire a apelor

Impactul asupra calitatii aerului

Pentru factorul de mediu aer poluantii cheie sunt :

- azot sub forma de: (NH3), protoxid de azot (N2O), azot gaz (N2), oxizi de azot (Nox);

- metan (CH4);

- dioxid de carbon (CO2);

- hidrogen sulfurat (H2S) asociat cu miros evident;

- pulberi in suspensie si sedimentabile

Principalele surse de emisii atmosferice sunt datorate proceselor de fermentatie a dejectiilor în halele de crestere a pasarilor,fiziologiei animalelor si circulatiei mijloacelor auto de transport în incinta si pe drumurile adiacente fermei.

Sistemul  de crestere a pasarilor este BAT fiind posibila reducerea emisiilor prin tehnologia adoptata, evitarea umezirii asternutului, managementul nutritional si buna practica in ferma.

Realizarea activitatilor care presupun emisii de mirosuri, provenite din fermentatia dejectiilor si procesele metabolice ale pasarilor, se vor face obligatoriu în perioade caracterizate de date meteorologice care favorizeaza dispersia  poluantilor (de ex. Fara vant puternic), pentru ca efectul activitatii fermei asupra zonei rezidentiale a localitatilor si asupra angajatilor sa fie pe cat posibil minimizat.

Emisii punctuale. Centralele termice din dotare sunt de capacitate mica, prevazute cu arzatoare cu control automat al arderii, astfel emisiile de impurificatori in gazele de ardere se incadreaza in limitele impuse de Ordinul 462/1993.

Emisii difuze . Impactul generat de emisiile difuze rezultate de la halele de productie este mult diminuat avand in vedere masurile ce se aplica:

- tehnici de furajare pe categorie de animal, faze de crestere, hrana echilibrata ce permite rata de conversie optima a furajelor;

- asigurarea pe tot parcursul de reproducere, crestere si exploatare a temperaturii optime si mai ales a volumului de aer proaspat necesar functie de masa vie existenta in hala

- igienizarea halelor

Mirosul in procesul de crestere a pasarilor rezulta din hale si din managementul dejectiilor.

Masuri de reducere a emisiilor in aer:

- Hranirea pe faze de crestere cu continut redus de proteina in hrana

- Sistem de ventilatie corespunzator

- Utilizarea eficienta a energiei termice , izolarea termica corespunzatoare a cladirilor

- Curatarea in permanenta a cailor de accces

- Intretinerea corespunzatoare a vehiculelor

Impactul asupra calitatii solului doar în situaţii accidentale s-ar putea produce impact asupra calitatii solului, acest fapt fiind datorat in principal colmatarii conductelor de preluare ape uzate, avarierea ambalajelor ce contin substante chimice periculoase, gestionarii necorespunzatoare a deseurilor/deseurilor, scurgeri necontrolate din reteaua de canalizare.Prinicpalul agent de transport este faza lichida deoarece majoritatea poluantilor care pot afecta solul se gasesc in forme de tip suspensie, amestec coloidal .

Urmarirea corectitudinii operatiilor si folosirea unor echipamente si mijloace corespunzatoare din punct de vedere tehnic pot preveni scurgerile de dejectii in momentul evacuarii din hala si la manipularea acestora în scopul încarcarii în mijloacele auto si apoi transport. De asemenea este important momentul evacuarii dejectiilor fiind strict interzis ca aceasta sa se efectueze în perioade cu precipitatii.

De asemenea, la folosirea mijloacelor de transport si utilitare se impune ca acestea sa se afle într-o stare tehnica buna, conforma cu Normele RAR, astfel incat sa se evite scurgerea de carburanti, uleiuri sau a altor lichide de motor, direct pe sol sau in zone acoperite care ar putea fi spalate de apele pluviale. De asemenea, mijloacele de transport trebuie sa fie incarcate in mod corespunzator pentru a preveni imprastierea dejectiilor pe timpul transportului.

Emisiile semnificative in sol pot aparea la fertilizarea terenurilor agricole in cazul in care nu sunt respectate conditiile de bune practica in agricultura.

In acest caz responsabilitatea unei aplicări adecvate (cantitate, mod de administrare, perioadă de administrare etc.) va reveni utilizatorului final avand in vedere ca predarea îngrăşământului organic se face pe baza de contract .

Unitatea monitorizeaza calitatea apei din subteran avand in vedere ca aceasta constitue si sursa de alimentare cu apa potabila pentru adaparea puilor .

Rezultatele analizelor efectuate pentru acest obiectiv pana la data intocmirii documentatiei arata ca ferma prin activitatea desfasurata nu inregistreaza un impact semnificativ asupra mediului.

14.2.Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare

Trebuie anexate harti si planuri ale amplasamentului la scara corespunzatoare pentru a indica în mod vizibil localizarile receptorilor, sursele si punctele de monitorizare în care au fost facute masuratori pentru substantele evacuate sau pentru impactul substantelor evacuate din instalatii. Extinderea zonei considerate poate fi la nivel local, national sau international, în functie de marimea si natura instalatiei si de natura evacuarilor.

În special, urmatorii receptori importanti si sensibili trebuie luati în considerare ca parte a evaluarii:

- Habitate care intra sub incidenta Directivei Habitate, transpusa în legislatia nationala prin Legea 462/2001, aflate la o distanta de pâna la 20 km de instalatie sau pâna la 20 km de amplasamentul unei centrale electrice cu o putere mai mare 50 MWth

- Arii naturale protejate aflate la o distanta de pâna la 20 km de instalatie

- Arii naturale protejate care pot fi afectate de instalatie

- Comunitati (de ex. scoli, spitale sau proprietati învecinate)

- Zone de patrimoniu cultural

- Soluri sensibile

- Cursuri de apa sensibile (inclusiv ape subterane)

- Zone sensibile din atmosfera (de ex. reducerea stratului de ozon din stratosfera, calitatea aerului în zona în care SCM este amenintat)

Informatiile despre identificarea receptorilor importanti si sensibili trebuie rezumate în tabelul de mai jos (extindeti tabelul daca este nevoie)7

7 Receptorii sensibili la mirosuri si zgomot trebuie sa fi fost identificati în Sectiunile 5.6.3.1 si 9 din solicitare.

14.2.1. Identificarea receptorilor importanti si sensibili

| Harta de referinta pentru receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalatie | Lista evacuarilor din instalatie care pot avea un efect asupra receptorului si parcursul lor. (Aceasta poate include atât efectele negative, cât si pe cele pozitive) | Localizarea informatiei de suport privind impactul evacuarilor (de ex. rezultatele evaluarii BAT, rezultatele modelarii detaliate, contributia altor surse - anexate acestei solicitari |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aer | Emisii de amoniac, pulberi si mirosuri | Raport de amplasament |
|  | Apa | Canalizare menajera | Raport de amplasament |

14.3.Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului

Operatorii/Titularii de activitate trebuie sa faca dovada ca o evaluare satisfacatoare a efectelor potentiale ale evacuarilor din activitatile autorizate a fost realizata si impactul este acceptabil. Acest lucru poate fi facut prin utilizarea metodologiei de evaluare a BAT si a altor informatii suplimentare pentru a prezenta efectele asupra mediului exercitate de emisiile rezultate din activitati. Rezultatul evaluarii trebuie inclus în solicitare si rezumat în tabelul 14.3.1 de mai jos.

14.3.1. Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor (extindeti tabelul daca este nevoie)

| Rezumatul evaluarii impactului |
| --- |
| Listati evacuarile semnificative de substante si factorul de mediu în care sunt evacuate, de ex. cele în care contributia procesului (CP) este mai mare de 1% din SCM*) | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelari detaliate: daca aceasta a fost realizata, si localizarea rezultatelor (anexate solicitarii) | Confirmati ca evacuarile semnificative nu au drept rezultat o depasire a SCM prin listarea Concentratiei Preconizate în Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanta (inclusiv efectele pe termen lung si pe termen scurt, dupa caz)* |
| Nu sunt evacuari semnificative din instalatie care sa modifice calitatea factorilor de mediu in zona | - | - |

* SCM se refera la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil.

14.4.Managementul deseurilor

Referitor la activitatile care implica eliminarea sau valorificarea deseurilor, luati în considerare obiectivele relevante în tabelul urmator si identificati orice masuri suplimentare care trebuie luate în afara de cele pe care v-ati angajat deja sa le realizati, în scopul aplicarii BAT- urilor, în aceasta Solicitare de obtinere a autorizatiei integrate de mediu.

| Obiectiv relevant | Masuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| a) asigurarea ca deseul este recuperat sau eliminat fara periclitarea sanatatii umane si fara utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul si mai ales fara: | Respectarea conditiilor de depozitare temporara si a conditiilor optime de transport a dejectiilor |
| - risc pentru apa, aer, sol, plante sau animale; sau |  |
| - cauzarea disconfortului prin zgomot si mirosuri; sau |  |
| - afectarea negativa a peisajului sau a locurilor de interes special; |  |

Referitor la obiectivul relevant

b)implementare, cât mai concret cu putinta, a unui plan facut conform prevederilor din Planul Local de Actiune pentru protectia mediului completati tabelul urmator:

| Identificati orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locala de planificare, inclusiv planul local pentru deseuri | Faceti observatii asupra gradului în care propunerile corespund cu continutul unui astfel de plan |
| --- | --- |
| Master planul pentru deseuri | Gestionarea corespunzatoare a deseurilor conform legislatiei in vigoare |

SECTIUNEA 15 PROGRAMELE DE CONFORMARE SI MODERNIZARE

15.1.Habitate speciale

| Cerinta | Raspuns (Da/Nu/identificati/confirmati includerea, daca este cazul) |
| --- | --- |
| Ati identificat Situri de Interes Comunitar (Natura 2000), arii naturale protejate, zone speciale de conservare, care pot fi afectate de operatiile la care s-a facut referire în Solicitare sau în evaluarea dumneavoastra de -impact de mai sus? | Nu |
| Ati furnizat anterior informatii legate de Directiva Habitate, pentru SEVESO sau în alt scop? | - |
| Exista obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate? (D/N, va rugam enumerati) | - |
| Realizând evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate din activitatile dumneavoastra apropiate de, sau depasesc nivelul identificat ca posibil sa aiba un impact semnificativ asupra ariilor protejate? Nu uitati sa luati în considerare nivelul de fond si emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte. | - |

15.2.PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE SI PROGRAMUL DE MODERNIZARE

Va rugam sa rezumati mai jos toate datele pe care le-ati propus în sectiunile anterioare ale solicitarii. Masurile incluse în Planul de actiuni si Programul de modernizare trebuie grupate pe sectiuni pentru fiecare factor de mediu afectat, masuri de reducere a poluarii, masuri de remediere a poluarii istorice, pe baza obiectivului principal al masurii respective.

| Masura | Data propusa pentru implementare | Costuri | Sursa de finantare Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Determinari fizico chimice pentru monitoring factorul de mediu apa uzata | La fiecare vidanjare |  | 1 |
| Determinari fizico chimice pentru monitoring factorul de mediu apa subterana | anual |  | 1 |
| Determinari fizico chimice pentru monitoring factorul de mediu sol | anual |  | 1 |
| Determinari zgomot | Daca este cazul |  |  |

Nota:

- 0= sursa va trebui identificata

- 1 = finantare proprie

- 2 = credit bancar

- 3 = institutie financiara internationala

- 4 = finantare nerambursabila.