AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. Proiect din     .03.2019

Operator: S.C VIS CAMPI S.R.L,

Adresa: sat Dulbanu, comuna Amaru, nr. 264, DJ 102H, Judetul Buzau

Punct de lucru: Ferma pui de carne

Locaţia activităţii: sat Cioranii de Sus, comuna Ciorani,  judetul Prahova

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED |  | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.6.a) | 6.6. Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste:a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte |  | 3.B.4.g.ii | 100508 |
|  |  |  |  | 1.A.4.c.ii | 080601 |
|  |  |  |  | 1.A.4.c.i | 020302 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 7.(a).(i) | Instalatii de crestere intensiva a pasarilor de curte |

Emisă de: APM Prahova

Prezenta autorizaţie integrată de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala art.1 alin.2 din OUG 75/2018.

Data emiterii: .......2019

1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  S.C VIS CAMPI S.R.L,

Sediul social: sat Dulbanu, comuna Amaru, nr. 264, DJ 102H, Judetul Buzau

Certificat de înregistrare: J10/672/2014

Cod unic de înregistrare:15462288

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J21/323/1995

Compania părinte: S.C VIS CAMPI S.R.L,

# 2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C VIS CAMPI S.R.L, cu punctul de lucru in sat Cioranii de Sus, comuna Ciorani, judetul Prahova, înregistrată la APM Prahova cu nr.17561/03.12.2018,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- in urma consultarii publicului si a organizarii sedintei de dezbatere publica in data de 21.01.2019;

- in lipsa oricarui comentariu/ cu luarea in considerare a comentariilor si a observatiilor publicului privind solicitarea S.C VIS CAMPI S.R.L, de obtinere a autorizatiei integrate de mediu pentru activitatea de crestere a puilor de carne, cu respectarea celor mai bune practici agricole si a legislatiei specifice de mediu;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza OM 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza OUG nr.1/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului;

- în baza HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- in baza Deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene din 15 februarie 2017, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile BAT, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

-Document de referinţă asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru cresterea intensiva a pasarilor si porcilor, editia :iulie 2003, adoptat prin Ord. 169/2.04.2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile aprobate de Uniunea Europeană.

-în baza Ordinului M.A.P.M. nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

-în baza O.M. nr. 169/02.03.2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a documentelor de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

-Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

-Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor şi preparatelor chimice (REACH);

-Regulamentul (UE) nr. 142/2011 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere in aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului in ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontiera in conformitate cu directiva mentionata;

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei: Ferma pui de carne

Amplasată în: sat Cioranii de Sus, comuna Ciorani, judetul Prahova

Operator: S.C VIS CAMPI S.R.L

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Conform Anexa 1 la Legea 278/2013, privind emisiile industriale, anexa 1, pct. 6.6 Cresterea intensiva a pasarilor de curte cu capacitati de peste: a) 40.000 locuri pentru pasari de curte , asa cum cunt definite la art.3 lit.rr) din prezenta lege.

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 6.6.a) | 3120000 | Capete/an |

Cod CAEN Rev.2: 0147 Cresterea pasarilor;

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

-Cerere de solicitare autorizatie integrata de mediu inregistrata la APM Prahova cu nr.17561/03.12.2018;

-Formular solicitare Autorizaţie Integrata de Mediu, întocmit de ecolog Arsene Simona Stanica (inregistrata in Registrul National al Elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia 163, reinnoit la data 27.07.2018;

-Raport de amplasament întocmit de întocmit de întocmit de ecolog Arsene Simona Stanica (inregistrata in Registrul National al Elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia 163, reinoit la data 27.07.2018;

-Raport privind situatia de referinta, elaborat de ecolog Arsene Simona Stanica;

-Evaluarea impactului activitatilor care se vor desfasurata la obiectivul de investitii SC VIS CAMPI SRL-Ferma de crestere intensiva a puilor de carne avand o capacitate mai mare de 40000 de locuri, situat in comuna Ciorani, sat Cioranii de Sus, jud. Prahova, asupra confortului si sanatatii populatiei din zona nr. 819/21.02.2019, elaborat de Institutul National de Sanatate Publica Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi;

-Contract de vanzare-cumparare imobilul Ferma Zootehnica Ciorani nr. 14/08.07.2005, incheiat cu SC SANCA IMPEX SA reprezentata prin lichidator judiciar SC IPCMG REFAL SA;

-Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 250/27.12.2018, emisă de AN Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, S.G.A. Prahova;

-Autorizatie sanitar-veterinara nr.54/24.08.2010, emisa de DSV SA Prahova;

-Autorizatie sanitar-veterinara nr.RO-PH-003-INCP/2-23/08/2010, emisa de DSV SA Prahova;

-Studiu agrochimic al teritoriului SC VIS CAMPI SRL, elaborat de SC CARTARE AGROCHIMICA SRL;

-Contract de furnizare a energiei electrice nr.372 E/11.08.2016, incheiat cu SC ENGIE ROMANIA SA;

-Contract de vanzare-cumparare gaze naturale nr.755/11.08.2016, incheiat cu SC ENGIE ROMANIA SA;

-contract de prestari servicii nr. 890/20.10.2015, incheiat cu SC Expert VET SRL, privind activitati sanitar veterinare si de biosecuritate;

-Contract de prestari servicii publice de salubrizare pentru agentii economici nr.820/03.12.2011, incheiat cu SC ROSAL GRUP SA;

-contract abonament pentru servicii de colectare si eliminare finala a deseurilor nr.150522-2/22.05.2015, incheiat cu SC Cartogate Group SRL;

-contract nr. 3175/08.10.2012, incheiat cu SC Greenweee International SA, privind preluarea deseurilor de surse de iluminat, DEEE;

-Contract nr. 600/18.04.2018, incheiat cu SC ECOAQUA SA Calarasi Sucursala Urziceni, privind preluarea si epurarea apelor uzate;

-Contract incheiat in data de 16.07.2012 cu SC Clean Tech International SRL, privind preluarea, transportul, colectarea si neutralizarea subproduselor de origine animala;

-Certificat constatator nr.28605/18.12.2014, emis de ORC Buzau;

-Certificat de inregistrare CUI 15462288  J10/672/2014, emis de ORC Buzau;

Anexe:

-Rapoarte de mediu ;

-Plan de situaţie şi plan de încadrare în zona.

-Plan de intretinere si reparatii, intocmit de SC VIS CAMPI SRL;

-Plan de combatere a poluarilor accidentale, intocmit de SC VIS CAMPI SRL;

-Plan de inchidere a activitatii si de refacere a amplasamentului, întocmit de SC VIS CAMPI SRL;

-Rapoarte de incercare aer, sol, zgomot, apa;

-Fise de securitate ;

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice, conform BAT 2015;

- Plan de management al mirosului (BAT 12);

- Plan de management al zgomotului (BAT 9).

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Responsabilitati

5.3.1. Operatorul trebuie să se asigure ca o persoana responsabila cu protectia mediului va fi in orice moment disponibila pe amplasament, in conformitate cu prevederile OUG 195/2005 aprobata prin Legea 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1. Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | pui de o zi | Materie primă | 3120000 | Buc/an | Produs organic | comercializare | 12 hale de crestere | nu |
| Alte materii | furaje | Materie auxiliară | 8365 | T/an | Furaje combinate | hrana animalelor | buncare metalice | nu |
| Alte materii | asternut | Materie auxiliară | 383,75 | T/an | Material vegetal | pat de crestere pentru pui | Depozit de paie | nu |
| Alte materii | apa | Materie auxiliară | 21971 | mc/an |  | adapare pui | Rezervor semiingropat cu V=200 mc |  |
| Alte materii | Substanţe dezinfectante Substante utilizate la igienizare | Materie auxiliară | 6.000 120 96 | kg/an l/an mc/an |  | igienizarea si curatenia spatiilor | magazie speciala | R 31 R20/22 R35 R 50 R 34, R37, R23/25 R42/43 R50 |
| Alte materii | Medicamente vaccinuri | Materie auxiliară | 800 | kg/an |  | tratamente animale | magazie speciala |  |
| Alte materii | energie electrica | Materie auxiliară | 480952 | KWh/an |  | iluminat hale |  |  |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | Carburanti auto (motorină); | Combustibili | 15000 | Litri/an |  | utilizare la grup electrogen in caz de avarie si la alimentarea utilajului din dotare | Rezervoare (1500si 5000 l) | R 10, R 40 R(2) 36/37 R 12, R 45, R38, R65 |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | gaze naturale | Combustibili | 393891 | Mc/an | Gaz metan | incalzirea halelor si a sediului administrativ |  |  |

6.2.Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3.Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | Gaze naturale | 393891,00 | Mc/an |  |  |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 68476-34-6 - Fuels, diesel, No 2; | 15000,00 | Litri/an | R40-Xn;R65-R66-N;R51/53 | H2206;H304;H315;H332;H351;H373;H411 |
| Alte materii | Materiale curatenie, igienizare, insecticide (SOLFAC EW 050, DIMILIN 25 WP,VIROGUARD, VIREX,BIOFILMETEC, BIOCLEAN BIOCID, ARPON G,VIROSHIELD BIOCLEAN SUPERBAZIFOAM) | 6.000,00 120,00 96,00 | Kg/an l/an mc/an | H317, H410,H302, H315, HH319, H335, H400, H410,H301, H302, H311, H312, H314, H317, H331, H334, H335, H341, H350, H400,R22,R35,H315, H314,,H302, H314,H400, H336, H 332.Fraze H: H400, H410,H411, H304, H318, H226, H315, H335, H336. R20/22, R34, R42/43, R50,R22,R 31, R35. | H317, H410,H302, H315, HH319, H335, H400, H410,H301, H302, H311, H312, H314, H317, H331, H334, H335, H341, H350, H400,R22,R35,H315, H314,,H302, H314,H400, H336, H 332.Fraze H: H400, H410,H411, H304, H318, H226, H315, H335, H336. R20/22, R34, R42/43, R50,R22,R 31, R35. |
| Alte materii | Vaccinuri, Medicamente | 800 | Doze/an Kg/an |  |  |

-carburanti (motorina)-15000 litri/an stocata in rezervoarele (1500 si 5000 l);

-gaz metan(utilizat la incalzirea halelor)- 393891 mc/an, racord la reteaua de gaze naturale a localitatii;

6.7.1.Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2.Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3.Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator

Nu este cazul

# 7. RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI UTILIZATI

## 7.1 APA

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă in scop tehnologic si menajer se realizează din :

-surse: subteran, foraj propriu existent in incinta unitatii, H=53 m, Nhs=6 m, Nhd=13 m, prevazut cu pompa tip Grundfoss cu: Q=10 mc/h.

Volume şi debite de apa autorizate:

- zilnic maxim:   105 mc      (1,21 l/s)        38,3 mii mc/an;

- zilnic mediu:    87,5 mc     (1,01 l/s)        31,9 mii mc/an;

- zilnic minim:    65,6 mc      (0,76 l/s)        23,9 mii mc/an.

Funcţionarea este permanenta:24 ore/zi cu 365 zile/an.

Instalatii de tratare:

-statie de tratare fizico-chimica Intellfilter cu capacitate de 8 mc/h.

-instalatie de clorinare cu hipoclorit de sodium

-filtru mecanic de sedimente

-baterie de 2 filtre automate-model MM-pentru filtrarea apei pretratate

-baterie de 2 filtre mixte automate cu carbun activat si rasina de denitrificare

-rezervor de saramura pentru regenerarea rasinii.

Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei:

- conducta metalica Dn = 90mm, L= 100m

- rezervor semiingropat din beton V = 200 mc;

- statie de pompare alcatuita din 3 pompe tip Grundfoss cu Q=10 mc/h.

Reteaua de distributie a apei:

- pentru distributie apa adapat: conducta PVC Dn= 32 mm, L= 90m, pentru fiecare hala;

- pentru distributia apei de spalare: conducta PVC Dn= 32 mm, L= 100m.

Rezerva de apa este asigurata de rezervorul de inmagazinare avand V= 70 mc.

7.1.1.2. Volume de apa asigurate in surse

In regim  nominal:  105 mc/zi;   Van=31,9 mii mc

In regim minim:     87,5 mc/zi;    V=23,9 mii mc

Modul de folosire a apei

Necesarul total de apa:

- maxim – 93,6  mc/zi;

- mediu –  78     mc/zi

- minim –  58,5  mc/zi

Cerinta totala de apa:

- maxim – 105  mc/zi;

- mediu –  87,5 mc/zi

- minim –  65,6  mc/zi

Consumul de apa pentru cresterea pui: 6 l apa/pui/ciclu.

Consumul de apa pentru igienizare hale : 0,0122 mc/mp/ciclu.

Evacuarea apelor uzate:

- ape uzate menajere se colecteaza printr-un sistem de canalizare intr-un bazin cu betonat, vidanjabil avand V = 45 mc, vidanjarea este asigurata de unitati autorizate in acest sens pe baza de contract;

- ape uzate tehnologice provenite din igienizarea halelor de crestere la sfarsit de ciclu sunt colectate intr-un decantor V= 200 mc, apoi stocate, in vederea folosirii pentru irigarea terenurilor proprii, in 2 platforme betonate+4 platforme de rezerva, cu volumul total de 6350 mc

- apele pluviale de pe acoperisuri si alei betonate, sunt colectate printr-un sistem de rigole si evacuate in raul Cricovul Sarat.

Dejectiile solide rezultate sunt depozitate temporar intr-unul din cele 4 batale de stocare a gunoiului situate in vecinatatea fermei.

Dupa stationare dejectiile respecta conditiile din studiile agrochimice si pot fi utilizate la fertilizarea terenurilor agricole proprii (studiu OSPA elaborate in anul 2014).

Pentru monitorizarea calitatii apei subterane societatea a executat 2 foraje de observatie: unul amonte si unul aval de batale. Pentru urmarirea modificarii calitatii apelor din stratul freatic si a influentei activitatii desfasurate asupra apelor subterane se analizeaza apa din forajele de observatie cu privire la indicatorii de calitate pH, CBO5, CCO-Cr, azot ammoniacal, azotiti, azotati, fosfor total.

Evacuarea asternutului: se realizeaza mecanic cu ajutorul unui tractor cu lama si se depoziteaza pana la deshidratare intr-unul din cele 4 batale de stocare a gunoiului situate in vecinatatea fermei.

Dupa uscare si fermentare dejectiile respecta conditiile din studiile agrochimice si pot fi utilizate la fertilizarea terenurilor agricole proprii.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2.Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3.Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

7.3.Gaze naturale/Combustibili

-carburanti (motorina)-15000 litri/an stocata in rezervoarele (1500 si 5000 l);

-gaz metan(utilizat la incalzirea halelor)- 393891mc/an, racord la reteaua de gaze naturale a localitatii;

## 8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | ------------ | 609.591 |
| Latitudine | ------------ | 373.498 |

Amplasare în teritoriu:  Ferma de crestere pui de carne, apartinand  S.C. VIS CAMPI SRL (conform contractului de vanzare cumparare, cu incheierea de autentificare nr. 14/08.07.2005) este situata in extravilanul localitatii comunei Ciorani, judetul Prahova, detinand numarul cadastral 363.

Drumul de acces este reprezentant de DN1D Urziceni -Albești Paleologul.

Ferma ocupă suprafaţa totală de aproximativ 17,5 ha din care 3,6 ha constructie conform actului de vânzare-cumpărare.

Vecinatatile amplasamentului analizat sunt :

- la nord - nord-vest - teritoriul administrativ U.A.T. Drăgănesti ;

- la sud - sud-vest albia Cricovului Sărat;

- la est - DJ 10;

- la sud - sud-est - izlaz comuna Ciorani.

Pe amplasamentul analizat functionează 12 hale pentru cresterea si îngrăsarea puilor de carne.

Capacitatea unei hale de creştere a puilor este de 40.000 locuri, astfel incat capacitatea maximă fermei S.C. VIS CAMPI S.R.L. este de 480.000 locuri; într-un an calendaristic fiind 6,5 serii.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Nu este cazul

Dotari:

- Suprafata totala construita (12 hale) este  de 26674  mp;

- 12 hale cu capacitatea proiectata de 2500000 pui /an;

- Pavilion sanitar – veterinar cu suprafata de 285 mp; În clădirea pavilionului sanitar -veterinar sunt amenajate următoarele utilitati: birouri; filtre sanitare; cantină personal + bucătărie;   depozit piese de schimb;  grup electrogen;  atelier mecanic.

- Cantar (platforma si cabina) cu suprafata de 62 mp;

- Dezinferctor auto in suprafata de 90 mp, utilizat pentru dezinfectarea mijloacelor auto prevazut cu basa de colectare;

- Rampa expeditie cu suprafata de 209 mp;

- Depozit de medicamente;

- Batal betonat pentru depozitarea patului de crestere;

- 6 bazine betonate pentru stocarea apei tehnologice;

- Grup electrogen si post trafo; în exteriorul incintei generatorului este amenajat un rezervor cu capacitatea de 1500 I din tablă amplasat pe o platformă betonată prevăzută cu bordură.

- Depozit de motorină cu pompă cu capacitatea de stocare de 5000 I, bazinul de stocare este situat pe platformă betonată prevăzută cu bordură iar pompa este dotată cu bazin betonat cu bordură pentru captarea eventualelor scurgeri accidentale.

- Magazie;

- Spatiu pentru depozitarea paielor (finar) - cu o suprafata de 900 mp, amenajat pe o platformă de beton si acoperit cu tablă.;

- Panou solar pentru apa calda;

- spatii verzi si plantatii decorative;.

- Incinerator  uzinal folosit pentru incinerarea cadavrelor de pui. Acesta este parte componenta dintr-o cladire ce se afla situata in afara zonei de crestere la 50 m de ultima hala de pui, separat printr-un gard, intrarea se face conform regulilor de biosecuritate sanitar- veterinare.

## 8.2. Descrierea principalelor activităţi şi procese

Curatirea mecanica- Dupa golirea halelor de pui se evacueaza furajul ramas pe instalatii, se scoate asternutul uzat si apoi se realizeaza operatia de maturare si spalare mecanica cu apa sub presiune. Apa uzata recoltata din spalare este dirijata prin sistemul de canalizare interior in bazinul decantor si platformele destinate stocarii temporare a apelor uzate.

Igienizare- La sfarsitul fiecarui ciclu de crestere se executa procesul de igienizare a a halelor, care este format dintr-o succesiune de operatii:

-aspersarea cu aer sub presiune a instalatiilor (motoare electrice, aeroterme, maturarea si indepartarea prafului din retele si tablouri electrice);

- efectuarea dezinfectiei a tuturor suprafetelor;

- spalarea cu jet de apa sub presiune a tuturor spatiilor (pereti, tavane, pardoseli, baterii, utilaje);

- frecarea cu perii sau obiecte ascutite a jgheabului si a peretilor frontali in special;

- limpezirea si zvantarea halei;

- dezinfectia coloanelor de apa si a bazinelor de apa;

- dezinfectia cu solutii dezinfectante 2-3%0 , in aceeasi concentratie cu pompe speciale pe toate suprafetele;

- vid sanitar;

- aerisirea halei;

- repararea si intretinerea utilajelor;

- dezinfectia finala cu solutii dezinfectante a tuturor suprafetelor;

Aceste operatiuni trebuie sa dureze maxim 14 zile lasand un interval de 3-7 zile pentru vid sanitar.

Asigurarea sistemului de incalzire a halelor, prin revizia aerotermelor dupa care are loc incalzirea halei in trepte de temperatura, in asa fel incat in momentul popularii sa se asigure temperatura tehnologica necesara. Halele se preincalzesc cu 24 de ore inainte de sosirea puilor in ferma .

Punerea in stare de functionare a sistemului de adapare si de hranire: Apa de baut si furajul trebuie asigurate imediat ce puii sunt introdusi in halele de crestere si de aceea sistemele de adapare si furajare trebuie sa fie perfect functionale. Inainte de sosirea puilor trebuie sa fie facuta aprovizionarea cu furaj si se amplaseaza hartie de furajare in apropierea sistemelor principale de furajare si adapare .

Verificarea asternutului. In cadrul fermei pasarile sunt crescute la sol, pe pat de crestere. Patul de crestere este constituit  din  resturi vegetale: paie si este raspandit pe toata suprafata halei de crestere a pasarilor. Pardoseala halelor de crestere este realizata din beton. Asternutul trebuie sa fie de calitate si  trebuie distribuit uniform pe toata suprafata halei. Grosimea stratului de asternut variaza in functie de anotimp astfel ca vara grosimea asternutului este de 7 cm, iar in timpul iernii este de 10 cm.

Transportul puilor de o zi

Preluarea de la terti a puilor de o zi si transportul acestora de la statia de incubatie in halele de productie se face cu autospeciala prevazuta cu sursa proprie de incalzire si ventilatie, in ladite speciale, cu o capacitate de 80 capete/ladita.Se va realiza dezinfectia autospecialei inainte ca aceasta sa intre in ferma. Descarcarea puilor si transportul lor in halele pregatite se face de catre personalul fermei.

Introducerea puilor in hala- Puii de gaina, in sistem intensiv de crestere se introduc in hale de crestere, la varsta de o zi. Acestia se repartizeaza in halele pregatite corespunzator, respectand densitatile de populare. Puii sunt lasati 1-2 h dupa amplasare in hale pentru a se obisnui cu mediul  si apoi se face o verificare pentru a vedea daca acestia au acces usor la hrana si apa. Se va observa comportamentul puilor ca indicator al temperaturii corecte.

La fermele de productie a puilor de carne, densitatea medie in cazul cresterii la sol este de 18-24 pui/mp.

Daca densitatea puilor este mai mare decat cea tehnologica normala, mortalitatea poate creste, iar dezvoltarea lor va avea de suferit.

In cadrul fermei pasarile sunt crescute la sol, pe pat de crestere. Patul de crestere este constituit  din  resturi vegetale - paie si este raspandit pe toata suprafata halei de crestere a pasarilor. Pardoseala halelor de crestere este realizata din beton .

Evacuarea patului de crestere (pat in care sunt inglobate dejectii si resturi vegetale) se face periodic, la depopularea halelor, respectiv la sfarsitul unei perioade de crestere .

Furajarea Furajele combinate vor fi aduse de la fabrici de nutreturi combinate autorizate  si se vor depozita in buncarele de la capetele halelor (capacitate 16 to fiecare) de unde se descarca automat in buncarasele sistemelor de furajare din hala .

Furajul pentru broiler trebuie sa fie fabricat in conformitate cu specificatiile nutritionale recomandate de producatorul de hibrid si nutritionist pentru a furniza pasarilor niveluri adecvate de energie, aminoacizi, vitamine si minerale intr-un raport adecvat pentru performante  optime si bunastare a pasarilor.

Pe parcursul cresterii puiul va primi urmatoarele retete de furaj:

- demaraj –furaj care se administreaza puilor in prima perioada de crestere (0-10 zile) are o reteta a carei formula are ca obiectiv obtinerea unei greutati corporale optime la 7 zile.

- crestere –furaj ce se administreaza puilor o perioada de 14-16 zile dupa furajul demaraj ;

- finisare –furaj care se administreaza puilor in ultima parte a ciclului de crestere, de obicei dupa 25 de zile .

Microclimat- La sosirea in ferma puilor trebuie sa i se asigure o temperatura de 300C ( masurata la inaltimea puilor in zinele unde sunt pozitionate furajul si apa), temperatura asternutului de 28-300C si o umiditate relativa de 60-70%.

Temperatura si umiditatea relativa trebuie monitorizate periodic pentru a asigura un mediu uniform in intreaga zona de crestere, dar cel mai bun indicator al conditiilor de mediu este comportamentul puilor. Daca comportamentul indica faptul ca puii resimt o temperatura prea scazuta sau prea ridicata, aceasta trebuie modificata in consecinta.

Umiditate- Nivelul umiditatii relative in primele zile de viata ar trebui sa die 60-70%. Pe  masura ce cresc puii se pierde nivelul optim de umiditate si de aceea se intervine pentru controlul acesteia cu ventilatie si incalzire.

Sistemul de ventilatie si asigurare a microclimatului- Pentru asigurarea ventilaţiei au fost instalate următoarele:

• 6 ventilatoare de coamă/hală cu puterea de 0,56 kW si debit del 3.800 mc/ora;

• 12 ventilatoare M50 montate pe frontonul din spate al fiecărei hale, cu puterea de 1,1, kW si debitul de 35.000 mc/oră;

• 92 clapeţi de admisie aer/hală, dispuşi uniform pe peretji laterali ai halei;

• calculator AMACS pentru comanda climatizării, fără monitor;

• un motor pentru deschiderea şi închiderea clapetilor;

• alarmă de semnalizare a nivelului de minim şi maxim al temperaturii şi a lipsei de curent, cu sirenă acustică;

• termostat.

Fluxul de aer poate sa circule transversal sau longitudinal.

Sistemul de incalzire: Încălzirea halelor se face prin intermediul a 32 radiante montate la 1,50 - 1,70 m deasupra pardoselii care functionează pe bază de gaz metan.

Pentru încălzirea spatiilor din filtrul sanitar este utilizată o centrală termică murală, care funcţionează cu gaz natural, cu puterea calorifică de 45 kW, având parametri:

•	putere	 45 kw;

•	T max. 95°C;

•	Q combustibii-max. 12,8 Nmc/h;

Iluminatul- In prima perioada de viata (prima saptamana) intensitatea luminoasa trebuie sa fie mare, in jur de 20 lux/mp pentru ca puii sa gaseasca usor sursa de hrana si apa.

Programul de iluminat al halelor are influenta asupra dezvoltarii puilor de carne. Astfel programul de iluminat va fi:

- primele doua saptamani: 1 ora intuneric  si 23 ore lumina

- saptamana 3-6: 4 ore intuneric si 20 ore lumina

In halele de la ferma SC VIS CAMPI SRL sistemul de iluminat este compus din:

- 4 linii a câte 38 becuri fiecare, intensitatea luminii se regalează în functie de vârsta puilor;

- 2 linii suplimentare de neoane 38 buc;

- sistem de reglare a intensitatii luminii.

Livrarea pasărilor la abator- Cand puii au ajuns la varsta de sacrificare sunt livrati catre abatorul de pasari contractant. Livrarea se face cu mijloace de transport speciale conform planificarii. Incarcarea lor in mijloace de transport se face manual, respectand normele de bunastare a pasarilor.

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte produse | Pui de carne | 3120000 | pui/an | comercializare |

Depozitarea dejectiilor-

La sfârşitul ciclului de creştere a păsărilor resturile de furaje rămase, cât si dejecţiile (aşternutul epuizat) din interiorul halelor vor fi evacuate si depozitate temporar (in vederea mineralizarii) la batalul impermeabilizat din vecinatatea fermei. De aici, dupa perioada de mineralizare vor fi preluate si utilizate ca fertilizant pe terenurile agricole.

Incinerarea cadavrelor de pui

Zilnic, la începerea lucrului, personalul de pe halele de pui adună cadavrele, le numără si apoi le pun în saci de polietilenă. Sacii sunt adusi în sala de necropsie pentru examenul necropsie iar apoi cadavrele sunt arse. Incinerarea cadavrelor de pui are loc la temperaturi de 800 - 900°C, cenusa rezultată este analizată si eliminate la container sau depozitată împreună cu dejectiile de pasăre pe platforma de stocare dejectii. Evacuarea gazelor de ardere se face printr-un cos cu o înăltime de 14 m si diametrul de 25 cm.

Incineratorul este de tip ecologic, dispus pe verticală, format din două camere de ardere -   initială si finală, cu tiraj fortat. Capacitatea de încărcare este de 50 kg/h.

Incineratorul este folosit periodic, în functie de necesitati pentru a elimina cadavrele care nu pot fi preluate de S.C. CLEAN TECH INTERNATIONAL S.R.L.

Incineratorul este construit în totalitate din cărămidă refractară si izolat cu cărămida izolatoare pentru a preveni pierderile de căldură. Cele două camere sunt prevăzute cu câte un arzător de capacitati diferite:

- camera de ardere primară este dotată cu un arzător principal monobloc cu o treaptă de functional model NG 140 M-TN, putere termică maximă de 168 kW, combustibil utilizat - gaz metan cu un consum minim de 4 NMc/h si un consum maxim de 9 Nmv/h si protectie IP40;

- camera de ardere finală este dotată cu un arzător monobloc cu treaptă de functional   model   NG   90   M-TN,   putere  termică   maximă  de  85   kW, combustibil utilizat - gaz metan cu un consum minim de 4 NMc/h si un consum maxim de 9 Nmv/h si protectie IP40; Ambele arzătoare sunt prevăzute cu protectie la întreruperea gazului metan sau la presiune scăzută,  la oprirea ventilatorului de aer,  la defectiuni la sistemul de aprindere.

| Tip combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaze naturale | 393891 | Mc/an | CONDEXA PRO 50 in condensatie | 50 KW |

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului și a etapelor / fazelor | Instalații / Echipamente / Parametri specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Cresterea si ingrasarea pasarilor pina la greutatea de livrare catre abator | Cresterea pasarilor pana la greutatea de 2-2,2 kg (timp de 42 zile) si incarcarea in mijloace auto in vederea livrarii la abatoare | 12 hale dotate cu instalatii de hranire, adapare, incalzire/ventilare specifice cresterii puilor de carne pe asternut permanent din resturi vegetale |

8.2.2. Activităţi conexe

- activitatea de intretinere si reparatii curente ale utilajelor (ventilatoare, liniile de furaj, adapatorile);

- activitati sanitar veterinare;

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

In situatii speciale, cum ar fi imbolnaviri masive in randul pasarilor, deseurile de origine animala se vor colecta, manipula si elimina din activitate conform dispozitiilor autoritatilor sanitar-veterinare, elaborate in acest sens.

Defectiunile aparute la sistemul de ventilatie al halelor se vor remedia imediat, astfel incat microclimatul necesar pentru cresterea si intretinerea pasarilor sa fie asigurat.

Se vor aplica masurile pentru situatii speciale si va fi asigurata in permanenta comunicarea (telefon, fax) cu personalul implicat din cadrul societatii si din partea autoritatilor locale.

Orice situatie anormala de functionare va fi comunicata autoritatilor de mediu (APM, GNM) telefonic- in cel mai scurt timp si scris -in maxim 24 de ore.

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

SC VIS CAMPI SRL aplica urmatoarele tehnici pentru conformarea cu prevederile Deciziei de punere ȋn aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) :

● reducerea azotului total excretat si a emisiilor de amoniac:

-pentru reducerea conținutului de proteine brute se utilizeaza un regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili;

-hrănirea puilor de carne în mai multe etape, cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție;

-utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc azotul total excretat;

● reducerea fosforului total excretat:

-hrănirea puilor de carne în mai multe etape, cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție.

● pentru utilizarea eficienta a apei

-consumul de apa este contorizat si inregistrat lunar in evidentele societatii;

-igienizarea adaposturilor se face cu sisteme cu jet de apa cu presiune;

-se efectuaeaza calibrarea periodica a sistemului de adapare a pasarilor;

-depistarea si remedierea scurgerilor de apa;

● reducerea consumului de apa

-reducerea cantitatii de ape uzate;

●utilizarea eficienta a energiei

-sunt utilizate sisteme de incalzire si ventilatie cu eficienta ridicata;

-controlul microclimatului este asigurat prin ventilatie si incalzire automatizate, controlate de un calculator de proces, unde toti parametrii sunt reglati in mod optim luand in considerare varsta si conditiile de mediu inconjurator;

-se utilizeaza iluminat eficient din punct de vedere energetic;

● prevenirea si reducerea emisiilor de mirosuri

-evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere situat în exterior;

-menținerea așternutului uscat și în condiții aerobe în sistemele cu așternut;

-perimetrul amplasamentului este delimitat prin perdea vegetativa de protectie.

● reducerea emisiilor de amoniac in aer din depozitarea dejectiilor solide

-depozitarea dejecțiilor solide se realizeaza pe o platform betonata special amenajata.

-halele de crestere a puilor de carne sunt închise și izolate, echipate cu sisteme de ventilație naturală si forța.

-podelele sunt betonate si complet acoperite cu așternut, care poate fi completat atunci când este necesar.

-dejecțiile solide se evacuează la sfârșitul fiecarui ciclu de creștere.

-sistemului de alimentare cu apă potabilă previne aparitia scurgerilor de apă în așternut.

In situatii speciale, cum ar fi îmbolnăviri masive în cadrul fermei de pasari, deşeurile de origine animală se vor colecta, manipula şi elimina din activitate conform dispoziţiilor autorităţilor sanitar-veterinare, elaborate în acest sens.

Se vor aplica măsurile pentru situaţii speciale şi va fi asigurată în permanenţă comunicarea (telefon, fax) cu personalul implicat din cadrul societăţii şi din partea autorităţilor locale.

## 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

Sursele generatoare de emisii în aer sunt:

- managementul dejecţiilor;

- procese de ardere a combustibililor;

- incinerarea cadavrelor animaliere;

- activităţi auxiliare: de transport, de descărcare furaje, de întreţinere a incintei;

9.1.1. Emisii dirijate

| Nr. Crt. | Activitatea | Punct de descarcare a emisiilor | Poluant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incalzirea spatiilor (vestiar/cladire administrativa) si producere de apa calda menajera | 1 cosuri D=150 mm amplasate la 3 m fata de nivelul solului | CO; SOx, NOx, pulberi |
| 2 | Incinerare deseuri de tesuturi animale-incinerator tip ecologic cu functionare pe gaze naturale. Capacitatea de încărcare este de 50 kg/h | 1 cos cu D=250 mm si H=14 m | Pulberi Carbon organic total (COT) exprimat in C Oxizi de azot (NOx) Oxizi de sulf (SOx) Monoxid de carbon |

9.1.2. Emisii difuze

Principalele emisii sunt reprezentate de amoniac, miros si pulberi, care rezulta din procesele metabolice si din dejectii.

Factorii care pot influenta emisiile în aer sunt:

- Strategia nutritionala pentru cresterea pasarilor

- Sistemul constructiv de adapostire si de colectare a dejectiilor

- Ventilatia si sistemele de ventilare

- Încalzirea si temperatura interioara

- Cantitatea si calitatea de dejectii obtinute, care la rândul ei depinde de strategia nutritionala, tipul de litiera utilizat, sistemul de adapare si numarul de animale

- Managementul deseurilor (depozitare, transport, imprastiere pe teren agricol.

Conform BREF emisiile in aer de la cresterea intesiva a pasarilor pot sa fie:

-Amoniac NH3 (de la adaposturile de animale, depozitarea ingrasamintelor organice, imprastierea ingrasamintelor organice pe camp)

-Mirosuri (de la adaposturile de animale, stocare si imprastiere ingrasaminte organice pe sol, gestionarea incorecta a deseurilor)

-Praf/pulberi (de la stocarea furajelor, adaposturi de animale, manipulare incorecta deseuri, imprastierea pe sol a ingrasamintelor organice).

Reducerea azotului total si fosforului total excretate si minimizarea emisiilor de amoniac, se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adăpostire, compoziţia furajelor, modul de administrare a apei de băut, colectarea/ transferul/ tratarea/ stocarea şi eliminarea dejecţiilor.

| Activitatea/instalatia generatoare | Poluant | Mod de evacuare | Tip de emisie |
| --- | --- | --- | --- |
| Halele pentru cresterea puilor de carne | NH3 | Sistem de ventilaţie hale | Emisii difuze |
|  | H2S |  |  |
|  | pulberi |  |  |
| Incarcare, transport si stocare temporara dejectii si pat de crestere uzat, stocat temporar, la batalul impermeabilizat din vecinatatea fermei | NH3 | Emisii rezultate din operatiile de incarcare/transport/stocare temporara a dejectiilor | Emisii difuze |
|  | H2S |  |  |
|  | CH4 |  |  |
| Încălzirea halelor de creştere a păsărilor prin 32 radiante | CO | Sistem de ventilaţie hale | Emisii difuze |
|  | Pulberi |  |  |
|  | SOx |  |  |
|  | NOx |  |  |
| Incinerarea cadavrelor animaliere | CO | Cos evacuare gaze arse: H= 14 m; diametrul de 25 cm | Emisii dirijate |
|  | NOx |  |  |
|  | SOx |  |  |
|  | Pulberi |  |  |
|  | Carbon organic total(COT) |  |  |

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean Prahova în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.1.9.Toate echipamentele, inclusiv echipamentele de rezerva, trebuie sa existe pe amplasament. Toate echipamentele de tratare/reducere, control si monitorizare trebuie sa fie calibrate si intretinute, cand sunt folosite, conform capitolului monitorizare.

9.2.0.Emisiile difuze de pulberi si mirosurile vor fi micsorate prin urmatoarele masuri:

-respectarea stricta a procesului tehnologic;

-intretinerea curenta si eficienta a echipamentelor tehnologice;

-evacuarea asternutului cu dejectii rezultate de la halele de crestere a puilor, depus pe platforma betonata de depozitare temporara, se va realiza dupa mineralizarea acestuia, respectiv dupa o perioada de cel putin 6 luni;

-evacuarea si aplicarea asternutului uscat si dejectiilor animaliere, trebuie sa tina cont de vecinatati, conditiile atmosferice, pentru evitarea producerii neplacerilor din cauza mirosului;

-evacurea si aplicarea asternutului uscat si dejectiilor animaliere ca ingrasamant natural pe terenurile agricole apartinand SC VIS CAMPI SRL, în cantităţile indicate în studiul agrochimic elaborat de SC CARTARE AGROCHIMICA SRL, se va realiza cu respectarea Ordinele comune ale MMGA si MAPDR 242/197/2005, 1182/1270/2006 pentru aprobarea Codului Bunelor Practici Agricole, ale STAS-ului nr.9450/88, a autorizatiei de gospodarire a apelor nr.250/27.12.2018, emisă de AN Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, S.G.A. Prahova, valabilă până la 17.12.2021 si cu verificarea incadrarii in parametrii admisi de prevederile BAT.

## 9.2 APA

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| -Ape uzate menajere si tehnologice -Ape uzate de la filtrul sanitar | pH Materii in suspensie CCO-Cr CBO5 CCO-Mn Reziduu filtrat uscat la 105⁰ C Amoniu Cloruri Detergenti sintetici Substante extractibile Sulfuri si hidrogen sulfurat Temperatura | -1 bazin betonat, vidanjabil, cu V=45 mc, pentru colectarea apelor uzate menajere provenite de la filtrul sanitar si sediul administrativ al fermei; apele uzate menajere sunt vidanjate de SC ECOAQUA SA Calarasi; -1 decantor cu V=200 mc si 2 platforme betonate+4 platforme de rezerva, cu Vtotal=6350 mc, pentru apele uzate tehnologice, rezultate de la igienizarea celor 12 hale; acestea sunt folosite pentru irigarea terenurilor proprii. |

9.2.2. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.3. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3. Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

-containere metalice pentru depozitarea temporara a deseurilor menajere in vederea predarii lor catre firma de salubritate, conform contract de prestari servicii;

-magazie special amenajata pentru depozitarea dezinfectantilor si a materialelor auxiliare;

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

## 10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVELE DE EMISIE

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru cresterea puilor de carne, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu.

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cresterea puilor de carne | Cos incinerator | Pulberi Carbon organic total (COT) exprimat in C Oxizi de azot (NOx) Oxizi de sulf (SOx) Monoxid de carbon | 5 5 300 25 50 | mg / Nmc mg / Nmc mg/Nmc mg / Nmc mg / Nmc | valori conform prevederilor Ordinului MAPPM nr. 462/1993 |

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor stabilite de standardul STAS 12574/1987 – Aer din zone protejate. Condiţii de calitate, respectiv:

| Indicator | Concentratie maxima admisibila –medie de scurta durata, 30 min (mg/mc) |
| --- | --- |
| NH3 | 0,3 |
| H2S | 0,015 |
| Pulberi in suspensie | 0,5 |

10.2.2. Valorile limita ale indicatorilor pentru emisiile de poluanti in atmosfera de la instalatia de incinerare nu vor depasi valorile limita – pentru urmatorii poluanti, conform prevederilor Ordinului 462/1993, astfel:

| Indicator | Perioada de referinta | Valoare limita |
| --- | --- | --- |
| Pulberi | 24 h | 5 mg / Nmc |
| Carbon organic total (COT) exprimat in C | 24 h | 5 mg / Nmc |
| Oxizi de azot (NOx) | 24 h | 300 mg/Nmc |
| Oxizi de sulf (SOx) | 24 h | 25 mg / Nmc |
| Monoxid de carbon | 24 h | 50 mg / Nmc |

## 10.3. APA UZATA

## 10.3.1  Ape uzate menajere

Se vor respecta concentratiile maxime admise in HG 352/2005 care modifica si completeaza HG 188/2002 – NTPA 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate menajere si anume :

| Nr. crt | Indicator | U.M | Valori limita | Cadrul legal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PH | unitati PH | 6,5 -8,5 | Conform specificatiilor din HG. nr. 325/2005 si contractului incheiat cu SC ECOAQUA SA Calarasi, sucursala Urziceni |
| 2. | Materii in suspensie | mg/l | 250 |  |
| 3. | CCO-Cr | mgO2/l | 400 |  |
| 4 | CBO5 | mg O2/l | 250 |  |
| 5. | CCO-Mn | mg O2/l | 235 |  |
| 6. | Substante extractibile cu eter de petrol | mg /l | 20 |  |
| 7. | NH4+ | mg/l | 20 |  |
| 8. | Sulfuri si H2S | mg/l | 0,5 |  |
| 9. | Detergenti sintetici biodegradabili | mg/l | 30 |  |
| 10. | Temperatura | 0C | 30 |  |
| 11. | Reziduu filtrat uscat la 105° | mg /l | 2400 |  |
| 12. | Cloruri | mg /l | 500 |  |

## 10.3.2 Ape uzate tehnologice

Se vor respecta concentratiile maxime admise in HG 352/2005 care modifica si completeaza HG 188/2002 – NTPA 002, in cazul in care se vidanjeaza si sunt transportate la o statie de epurare,  sau vor respecta conditiile de calitate impuse de STAS 9450-88 si a studiului pedologic realizat in acest sens, in cazul in care  apa este folosita la irigarea terenurilor proprii.

* Titularul are obligatia de a tine evidenta vidanjarilor intr-un registru special in care vor fi mentionate: data, volumul vidanjat, societatea care vidanjeaza.

## 10.4. SOL

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii, nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

| Indicator | Valori normale mg/Kg substanta uscata | Prag de alerta mg/Kg substanta uscata | Praguri de interventie mg/Kg substanta uscata |
| --- | --- | --- | --- |
| Cupru | 20 | 100 | 200 |
| Zinc | 100 | 300 | 600 |
| Hidrocarburi din petrol | <100 | 200 | 500 |

# 10.4.2. Se vor evita deversarile accidentale de produse care pot polua solul si implicit apa. In caz contrar, se impune eliminarea deversarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si restabilirea conditiilor anterioare producerii deversarilor.

# 10.4.3.Se vor curata si stropi caile de acces ori de cate ori, este nevoie pentru reducerea emisiilor datorate circulatiei autovehiculelor.

# 10.4.4.Conform Ordinului MAPPM nr.756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru poluantii din emisiile atmosferice, evacuarile de ape uzate si in aerul ambiental) pentru componentele mediului aer, apa, precum si a pragurilor de alerta ale agentilor poluanti pentru factorul de mediu sol, titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

## 10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform SR 10009/2017- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: conform OM 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

10.6.Azot total excretat si fosfor total excretat asociat BAT:

| Nr.crt. | Categorie de animale | Azot total excretat (Kg de N excretat/animal/an) | Fosfor total excretat Kg de P2O5 excretat/animal/an |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pui de carne | 0,2-0,6 | 0,05-0,25 |

# 11.GESTIUNEA DESEURILOR DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

## 11.1. Deseuri nepericuloase

| Nr. Crt | Cod deseu conf.HG 856/2002 | Denumire deseu | Cantitate | GESTIUNEA DESEURILOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Stocare | Valorificare | Eliminare |
| 1 | 02 01 06 | Dejectii pasare | 1350 tone/an | Depozitare pe platforma betonata | Utilizare ca fertilizant in agricultura respectarea Codului de Bune Practici Agricole |  |
| 2 | 02 01 02 | Cadavre pasari | Cca 41.040 buc/an | Se colecteaza in saci si incinereaza | - | Se incinereaza in incineratorul propriu sau/ si eliminate prin unitati autorizate in acest sens |
| 3 | 02 02 99 | Cenusa inerta | 1500 kg/an | Depozitare butoi metalic | - | Unitati autorizate pentru eliminare |
| 4 | 20 03 01 | Deşeuri menajere | 7,3 tone/an | Se colectează selectiv | - | Unitati autorizate pentru eliminare |
| 5 | 15 01 02 | Deseuri de la ambalaje (activitatea de igienizare) | 1 tona/an | Se colectează selectiv | - | Se predau societatilor furnizoare |

## 11.2. Deseuri periculoase

| Nr. Crt. | Cod deseu conf.HG 856/2002 | Denumire deseu | Cantitate | GESTIUNEA DESEURILOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Stocare | Valorificare | Eliminare |
| 1 | 18 02 02* | Deseuri din activitatea sanitara veterinara | cca 1000 kg/an | Saci inscriptionati (in farmacia veterinara) | - | Predare catre unitatile furnizoare |

Nota:  Schimbarea contractelor cu firmele autorizate  care valorifica deseurile se va comunica la Agentia pentru Protectia Mediului Prahova.

Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se impactul asupra mediului.

- Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri.

- Eliminarea sau recuperarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum s-a precizat in Capitolul 11.1 al prezentei autorizatii si in conformitate cu legislatia nationala in domeniu. Nu trebuie eliminate sau recuperate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului, fara a informa in prealabil autoritatea competenta pentru protectia mediului si fara acordul scris al acesteia.

- Prezenta autorizatie se va aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare.

- HG. nr. 1061/10.09.2008 – privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei

- Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta persoana sunt ambalate si etichetate in conformitate cu standardele nationale, europene si cu oricare alte standarde  in vigoare  privind etichetarea.

- Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi recomandările celor mai bune tehnici disponibile.

- Deseurile vor fi depozitate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului si a apei.

- Zonele de depozitare vor fi marcate si semnalizate.

# 12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

- S.C VIS CAMPI S.R.L nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 59/2016, privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente in care sunt implicate substante periculoase.

- Raportat la legislatia privind PSI, societatea detine un Plan de interventie in caz de incendiu.

- Raportat la legislatia privind protectia civila societatea detine un Plan pentru situatii de urgenta.

Masuri de prevenire si control

- Se vor respecta reglementarile in vigoare privind organizarea activitatii de prevenire si stingerea incendiilor si prevederile autorizatiei detinute.

- Se vor respecta si actualiza periodic: Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale; Planul de protectie si interventii la producerea dezastrelor; Planul de interventii in caz de incendiu.

- Se va respecta programul de revizii si reparatii al instalatiilor.

- In cazul producerii unui accident se va notifica imediat APM Prahova, GNM – Comisariatul Judetean Prahova, AN APELE ROMANE – Directia Apelor Buzau Ialomita- S.G.A. Prahova si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova si se vor aplica masurile de interventie stabilite prin planurile specifice fiecarui tip de accident produs.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, titularul autorizatiei are urmatoarele obligatii:

- sa realizeze controlul calitatii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, descrise in standardele de prelevare si analiza specifice;

- sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, in forma adecvata, stabilita prin prezenta autorizatie si la termenele solicitate;

- sa transmita la Autoritatea competenta pentru protectia mediului orice alte informatii solicitate, sa asiste si sa puna la dispozitie datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii pentru verificarea respectarii prevederilor prezentei autorizatii.

Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii aerului se va organiza in cadrul societatii si va fi coordonata de persoane numite cu decizie de catre conducerea unitatii.

Monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer, sol, apa subterana) se va face conform standardelor in vigoare, prin laboratoare acreditate.

Monitorizarea activitatii conform celor mai bune tehnici disponibile:

- numar de pasari; cresterea in greutate; consum de hrana

- compozitie hrana cu evidentiere continut de proteina cruda si fosfor;

- consum de apa; consum de energie;

- cantitati de deseuri si compozitia acestora ( inclusiv asternut uzat ).

## 13.1. AER

Monitorizarea calitatii aerului

Titularul de activitate are obligatia sa monitorizeze nivelul poluantilor in aer la: limita amplasamentului, pe directia vantului, conform conditiilor stabilite:

| Nr. crt. | Poluanti analizati | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanti | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amoniac | la fiecare final de ciclu | Conform standardelor nationale in vigoare |
| 2 | Hidrogen sulfurat |  |  |
| 3 | Pulberi in suspensie |  |  |

Monitorizarea emisiilor de poluanti in atmosfera de la instalatia de incinerare, se va realiza conform conditiilor stabilite, astfel:

| Nr. crt. | Punctul de monitorizare | Indicatori | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d 1. | Cos evacuare gaze arse incinerator (H = 14 m) | Pulberi | semestrial | Se vor utiliza pentru analiza metode recunoscute de Organizatia Nationala si Internationala de Standardizare, Norme Europene sau alte metode echivalente. |
|  |  | Carbon organic total (COT) exprimat in C |  |  |
|  |  | Oxizi de azot (NOx) |  |  |
|  |  | Oxizi de sulf (SOx) |  |  |
|  |  | Monoxid de carbon |  |  |

## 13.2. APA SUBTERANA

F1 – forajul de monitorizare din aval

F2 – forajul de monitorizare din amonte

| Nr. crt. | Punctul de prelevare a probei | Poluanti analizati | Frecventa de prelevare si analiza | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | F1 F2 | pH | semestrial | Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor emisa de SGA Prahova |
| 2. |  | CBO5 |  |  |
| 3 |  | CCO-Cr |  |  |
| 4 |  | Azot amoniacal |  |  |
| 5 |  | Azotiti |  |  |
| 6 |  | Azotati |  |  |
| 7 |  | Fosfor total |  |  |

- Nici o emisie in apa nu trebuie sa depaseasca Valoarea Limita de Emisie mentionata in Capitolul 10 - Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu, 10.2 – Apa uzata,  a prezentei autorizatii.

- Monitorizarea si analizele trebuie efectuate asa cum s-a stabilit la capitolul 13. Monitorizarea      mediului;

- Controlul debitelor si ale nivelelor de incarcare cu indicatori de poluare se realizeaza conform prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor.

- Operatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanti in apa.

- Titularul activitatii are obligatia sa detina planul de amplasament in care sunt prevazute toate constructiile si conductele subterane.

- Operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire la orice modificare a sistemului actual de evacuare a apelor de pe amplasament.

- Titularul activitatii are obligatia sa respecte prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor si sa instiinteze in scris autoritatea competenta pentru protectia mediului in cazul revizuirii acesteia.

## 13.3. SOLUL

S1 – teren langa platforma de depozitare dejectii

| Nr. crt | Punct de prelevare probe | Indicatori analizati | Frecventa de prelevare si analiza | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | S1 | Cupru | anual | Conform standardelor nationale in vigoare |
| 2. |  | Zinc |  |  |
| 3. |  | Hidrocarburi din petrol |  |  |

- Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.

- Se vor evita deversarile accidentale de produse care pot polua solul si implicit apa. In caz contrar, se impune eliminarea deversarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si restabilirea conditiilor anterioare producerii deversarilor.

- Titularul activitatii are obligatia sa detina in depozit o cantitate corespunzatoare de substante absorbante, adecvate pentru controlul oricarei deversari accidentale de produse.

- Se vor curata si stropi caile de acces ori de cate ori este nevoie pentru reducerea emisiilor datorate circulatiei autovehiculelor. Emisiile accidentale de praf pe platforme se vor curata dupa caz manual sau prin aspirare in regim mobil sau stationar.

## 13.4 DESEURI

### 13.4.1 Monitorizarea gestiunii deseurilor

- Tinerea evidentei lunar deseurilor produse conform HG. nr. 856/2002 si anume: tipul deseului si codul acestuia, provenienta – sectie/instalatie, cantitatea produsa, modul de stocare, valorificare, transport si eliminare;

- Monitorizarea cantitatilor de asternut uzat livrat ca material fertilizant, data livrarii, destinatia dejectiilor;

- Titularul de activitate are obligatia ca la inceputul fiecarui an sa realizeze un Plan de management al dejectiilor care va fi inclus in RAM (Raport anual de mediu), tinand seama de prevederile Ord. nr. 1552/2008.

## 13.4.  Monitorizarea deşeurilor

13.4.1. deşeuri tehnologice

13.4.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.4.1.2.Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-cantităţile şi codurile deşeurilor;

-numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

-confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.4.1.3.Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011privind regimul deseurilor modificata si completata cu OUG 68/2016, art.49 alin.1,referitor laevidenta cronologica a gestiunii deseurilor

13.4.1.4.Producatorii si detinatorii de desuri au obligatia valorificarii acestora, cu respectarea prevederilor art.4 alin.1-3 si art.20–Legea nr.211/2011privind regimul deseurilor modificata si completata cu OUG 68/2016.

13.7.1.5.Producatorii si detinatorii de deseuri au obligatia valorificarii acestora, cu respectarea prevederilor art.4, alin.(1)-(3), art.20 si art.49 alin.1 din Legea 211/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

13.5. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Altele | ambalaje de hartie si carton ambalaje plastic | 0,009 0,018 | Tone/an |
| Altele | ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 0,39 | Tone/an |

13.6. Monitorizare zgomot

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| poarta principala | nivel de zgomot echivalent | anual | STAS 6163/3-1982 |

Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii se va incadra in limitele prevazute de SR 10009/2017, respectiv  65dB.

13.7. Monitorizare miros

13.7.1.In conformitate cu prevederile Standardului National 12574/1987-Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxime admise, atunci cand in zona de impact, mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

13.7.2.Pentru minimizarea emisiilor de mirosuri, se vor evita pierderile accidentale ale continutului instalatiilor sau echipamentelor in caz de avarie, remedierea neetanseitatilor si intretinerea sistemelor de conducte, a sistemelor de transport si a sistemelor de extractie grasimi.

13.7.3.Controlul pentru minimizarea emisiilor de mirosuri se va face prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile in domeniu de activitate.

13.7.4.Operatorul este obligat sa-si planifice activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (descarcarea materiilor prime, anumite lucrari de intretinere, transportul dejectiilor, bazinul de stocare a dejectiilor)  tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu–se realizarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor, pentru prevenirea raspandirii mirosului la distante mari.

13.7.5.Operatorul se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament vor fi realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

13.7.6.In vederea respectarii cerintei: neplacerea cauzata de miros sa nu apara in zona din vecinatatea instalatiei, in cazul poluarii cu miros, operatorul va lua toate masurile necesare ca sursele semnificative de miros sa fie dirijate catre un sistem adecvat de reducere a poluarii cu miros.

13.8. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

## 13.9.   Monitorizarea post – închidere

13.9.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Prahova, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2.Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea cresterea porcilor care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 74-82-8 | Metan(CH4) | 100.000 | - | - |
| 7664-41-7 | Amoniac(NH3) | 10.000 | - | - |
|  | Pulberi in suspensie(PM 10) | 50.000 | - | - |
|  | Azot total | - | 50.000 | 50.000 |
|  | Fosfor total | - | 5.000 | 5.000 |

14.3.7.Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportul  de mediu  va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

-Chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012  pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

-Gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

Raport anual de mediu va fi transmis la A.P.M. Prahova pana la 30 martie al fiecarui an, pentru anul anterior. Raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor se face catre autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, pana la 31 martie a anului urmator celui de raportare, atat pe suport hartie, cat si electronic sau la cererea acesteia.

| Nr. crt. | Raport | Frecventa de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicatii SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitorizari conform AIM: | Conform AIM |  |  |
| 2. | Poluantii care intra sub incidenta HG nr.140/2008 privind infiintarea “Registrului european al poluantilor emisi si transferati”-Registrul E-PRTR (include aer si apa) catre APM Prahova | anual | 30 aprilie anul in curs pentru anul precedent | Aplicatii Emisii Industriale Controlul Poluarii |
| 3. | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu-Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie -30 mai pentru anul de raportare n-1 | Emisii industriale-Registrul Integrat: IPPC Controlul Poluarii |
| 4. | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012 | anual | 15 ianuarie-15 martie | Protectia atmosferei-Inventare locale de emisii |
| 5. | Notificare privind Situatia investitiilor realizate pentru mediu, catre APM Prahova, GNM-CJ Prahova | Cand este cazul |  | - |
| 6. | Raportul RAM: -Impactul activitatii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului si panzelor freatice, nivelului de zgomot, monitorizarea parametrilor tehnologici: consumuri (materii prime, combustibil, energie electrica, apa), gestiunea deseurilor, costuri pentru mediu, productii, audit energetic, sesizari, reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora verificarea starii tehnice a structurii subterane. Inventarul deseurilor generate, valorificate, eliminate si ramase in stoc din anul precedent catre APM Prahova, GNM-CJ Prahova | anual | 30 martie | - |
| 7. | Statistica desurilor: Chestionar 4: producatori de deseuri | Anual | Conform instructiunilor ANPM | Statistica deseurilor Chestionar 4: PRODDES-completat de producatorii de deseuri |

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

-OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata de Legea 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

-Ord.818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificata si completata de Ord.1158/2005, si Ord.3970/2012;

-HG nr.140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului CE nr.166/2006 privind înfiinţarea “Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi” si modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE

-Ordin 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

-Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-Ord.3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera;

-OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu aprobata de Legea 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

-STAS 12574/1987 privind „Aer din zonele protejate.Condiţii de calitate”;

-Legea apelor 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva Cadru privind Apa 2000/60/ECE;

-Legea nr.458/2002- privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare;

-HG 352/2005 pentru modificarea si completarea HG 188/2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, care transpune DC 91/271/ECE, DC 98/15/CE;

-Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, modificata de Legea 187/2012;

-HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului.

-HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Cod de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluarii cu nitraţi din surse agricole aprobat prin Ordinul MMGA 1182/2005 - Ordinul MAPDR 1270/2005;

-HG 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluarii cu nitraţi din surse agricole şi a înfiinţării Comisiei şi a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluarii cu nitraţi din surse agricole, cu modificarile si completarile ulterioare;

-OMMGA 1234/2006 privind aprobarea Codului de bune practici în fermă;

-Ordinele comune ale MMGA si MAPDR 242/197/2005, 1182/1270/2006 pentru aprobarea Codului Bunelor Practici Agricole;

-Ordin 1552/743/2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde exista surse de nitraţi din activităţile agricole.

-HG 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania;

-HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

-OG 47/2005 privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala, cu modificarile si completarile ulterioare;

-HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificata si completata de HG 210/2007 si HG 1292/2010;

-Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje

-Ordinului 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje ;

-HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

-HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase, modificata si completata de 1079/2011;

-HG 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

-HG 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

-HG 674/2007 pentru modificarea şi completarea HG 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental.

-SR 10009/2017 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

-Ordinul 242/197 din 2005 pentru aprobarea organizarii sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati.

-Ordinul 2579/2012 pentru aprobarea fluxului informational-decizional de avertizare, alarmare in cazul producerii unor situatii de urgenta generate de riscurile specifice MMP.

-HG 956/2005 privind plasarea pe piata a biocidelor, modificata si completata de Ord.209/1329/2012 (MS, MMP, SNSVSA) pentru completarea normelor metodologice de aplicare a HG 956/2005, aprobate prin Ord.1321/2006/280/90/2007 de MS, MMP, SNSVSA.

-HG 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, modificata si completata de OUG 70/2009;

-Ordin MS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

-se vor respecta prevederile Ordinului nr.1171/05.11. 2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2  Operatorul are obligatia sa respecte conditiile si recomandarile cuprinse in studiul de evaluare asupra confortului si sanatatii populatiei din zona, intocmit de Institutul National de Sanatate Publica Iasi.

15.3 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.4. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.5. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.6. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Prahova:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.7. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.8. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ I Prahova prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.9. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Buzau Ialomita- SGA Prahova;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.10. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.11. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC.VIS CAMPI SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.12. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.13.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu,operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.14. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.15. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

15.16.Operatorul are obligaţia sa achitea la fondul de mediu, taxa de mediu, pentru sursele stationare care genereaza emisii de poluanti in atmosfera, in conformitate cu prevederile OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu, aprobata de Legea 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

# 16.MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

# 17.DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomita |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Ialomita al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv de analiza tehnica |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a)prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b)prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c)prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

18.ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Ialomita | Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomita |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Prahova al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Prahova al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv de analiza tehnica |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |

19. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 18 | ABREVIERI |  |
| 19 | CUPRINS |  |

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu-Comisariatul Judeţean Prahova şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova.

Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu cuprinde 40 de pagini si a fost intocmita in 3 (trei)  exemplare.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.