Decizia  etapei de încadrare- Proiect

Nr. 6869 din .....................

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Primaria Mizil- primar Silviu Calin Negraru, din Judetul Prahova, Oras Mizil, b-dul Unirii, nr. 14, înregistrată la APM Prahova cu nr. 6869/11.05.2020, completata cu nr. 7604/26.05.2020,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private aupra mediului si a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

APM Prahova  decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 09.06.2020 că proiectul: „Inlocuire retea canalizare pe strada Paralela 45”, propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Oras Mizil, str. Paralela 45- nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa nr. 2, 13(a) si conform criteriilor de selectie pentru stabilirea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului din Anexa nr. 3 ale aceleasi hotarari, nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

b)  Caracteristicile proiectului:

-  dimensiunea si conceptia intregului proiect :

Prin proiect se propune inlocuirea retelei de canalizare pentru evacuarea apelor uzate menajere pe strada Paralela 45. Canalizarea proiectata va avea ca si constructii auxiliare, camine de vizitare si racorduri individuale de canalizare ce urmeaza a se monta sub sistemul rutier la o adancime medie de 1,6m, cu respectarea distantelor impuse de STAS 8591, fata de retelele existente si de fundatiile cladirilor. Apele uzate menajre se vor prelua prin racorduri din tuburi PVC D160mm.

Noua retea de canalizare ce se va executa va cuprinde doua obiecte:

-obiectul 1- canal colector menajer ce va avea o lungime totala de 472m, va fi amplasat in carosabil, la cca 1,5m de axul strazii, se va executa din tuburi PVC , cu diametrul D315, pozarea acestuia se face pe un strat de nisip de 0,10 m grosime, sub generatoarea inferioara a tubului si va fi ingropat in nisip pana la 0,3m deasupra generatoarei superioare a tubului de PVC, la o adnacime de cca 1,50- 1,70 mpentru a permite racordarea consumatorilor.. pe canalul colector menajer se va executa 11 camine de vizitare ce se vor amplasa la o distanta de 60m sau mai mica.

- obiectivul 2- racorduri individuale de canalizare- se vor realiza 28 racorduri de canalizare din tuburi PVC D160. Racordul de canalizare se va poza pe un strat de nisip de 0,10m grosime sub generatoarea inferioara a tubului si va fi ingropat in nisip pana la 0,3m deasupra generatoarei superioare a tubului de PVC.

- cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

- utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii: nu este cazul;

- cantitatea si tipuri de deseuri generate/gestionate: principalele tipuri de deseuri sunt: deseuri menajere si deseuri din constructii -deseuri rezultate din lucrari   vor fi predate catre unitati autorizate.

-    poluarea si alte efecte negative;  nu este cazul;

-   riscurile de accidente majore si /sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform informatiilor stiintifice; nu este cazul;

-  riscurile pentru sanatatea umana ( de ex., din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice) : nu este cazul.

c)  Amplasarea proiectului:

- utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: terenul este situat in intravilan;- are categoria de folosinta drum public;- destinatia pentru cai de comunicatie si retele edilitare, conform Certificatului de Urbanism nr. 11/04.02.2020.

-  bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia; - nu este cazul;

-  capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor; - nu este cazul;

- zone costiere şi mediul marin; - nu este cazul;

- zonele montane şi forestiere; - nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional; - nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică; - nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri; - nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: - nu este cazul;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: - nu este cazul.

- Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

-  importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: nu este cazul;

-  natura impactului; impact relativ redus si local pe perioada executiei lucrarii.

-  natura transfrontalieră a impactului; nu este cazul;

-  intensitatea şi complexitatea impactului; nu este cazul;

-  probabilitatea impactului; impact cu probabilitate redusa atat pe parcursul realizarii investitiei cat si dupa darea in exploatare a acestuia, deoarece masurile prevazute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apa, sol, asezari umane).

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului; - nu este cazul

-  cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate; - nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea efectuarii/neefectuarii evaluarii evaluarii adecvate : nu este cazul - amplasamentul nu se afla in perimetrul sau in apropierea unei arii naturale protejate de interes national/comunitar.

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea efectuarii/neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa : proiectul propus nu intra sub incidenta art.48 si art.54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Condiţiile  de realizare a proiectului:

a) aveti obligatia sa colectati si sa depozitati corespunzator deseurile rezultate in urma lucrarilor efectuate;

b) la terminarea lucrarilor de reabilitare se va asigura salubritatea intregului amplasament, inclusiv a zonelor adiacente, prin eliminarea tuturor materialelor si resturilor rezultate din executia obiectivului;

c) depozitarea provizorie a materialelor pe amplasament se va realiza asfel incat sa se reduca riscul poluarii solurilor si a apei freatice;

d) este interzisa poluarea in orice mod a resurselor de apa;

e) se  vor respecta prevederile Legii nr.211/2011, art.17, alin.3 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) deseurile rezultate din lucrari se vor valorifica/elimina, pe masura acumularii lor, prin societati autorizate;

g) privitor la protectia impotriva zgomotului: alegerea unor echipamente de munca adecvate, care sa emita cel mai mic nivel de zgomot posibil, folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase, reducerea la minim a traficului utilajelor in apropierea zonelor locuite;

h) la terminarea lucrarilor aveti obligatia sa aduceti terenul la starea initiala;

i) autovehiculelor ce vor transporta nisipul sau balastul li se va impune circulatia cu viteza redusa in zonele de case si protejarea cu prelata a incarcaturilor respective;

j) se vor imprejmui zonele unde se vor efectua lucrarile si se vor instala panouri de instiintare.