Decizia  etapei de încadrare- Proiect

Nr. 7156 din ..........

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC HOLCIM ROMANIA SA reprezentata prin Sassebes Rares –Director din Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 169A, Cladirea B, et. 7-8 , înregistrată la APM Prahova cu nr.7156/15.05.2020, completata cu nr. 7854/29.05.2020,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private aupra mediului si a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

APM Prahova  decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 16.06.2020 că proiectul: „Decolmatare si reprofilare albie minora rau Prahova pentru regularizarea scurgerii si amenajare acces”, propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Comuna Cocorastii Colt si Targsoru Vechi - nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa nr. 2, 2(a) si conform criteriilor de selectie pentru stabilirea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului din Anexa nr. 3 ale aceleasi hotarari, nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

b)  Caracteristicile proiectului:

-  dimensiunea si conceptia intregului proiect :

Realizarea obiectivului de investitii presupune protejarea terenurilor din malul stang al vaii Prahova, prin profilarea albiei minore – realizarea unui senal prin excavarea agregatelor minerale (nisipuri si pietrisuri) din albia minora.

Pentru realizarea lucrarilor propuse se va excava in albia minora a raului un senal cu lungimea de cca. 1.025 m si latimea maxima de 80 m, care sa permita tranzitarea celei mai mari parti a debitului cu asigurarea de 10 %. Prin realizarea senalului de profilare si extractie agregate, senal amplasat in zona centrala a albiei minore, se vor atenua meandrele raului si dirija fluxul principal de apa la debite mari, catre zona centrala si proteja terenurile din ambele maluri.

Senalul va fi racordat atat la albia minora actuala cat si la lucrarile aflate in executie de catre alti beneficiari, la ambele extremitati, traiectul fiind aleas in asa fel incat sa nu duca la marirea pantei generale.

Coordonatele de delimitare a perimetrului de exploatare:

| Nr. punct | Coordonate STEREO 1970 | Nr. punct | Coordonate STEREO 1970 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 amonte | 375.818 | 569.439 | 6 aval | 374.937 | 570.139 |
| 2 amonte | 375.773 | 569.568 | 7 aval | 374.975 | 570.040 |
| 3 | 375.565 | 569.740 | 8 | 374.113 | 570.973 |
| 4 | 375.340 | 569.873 | 9 | 374.279 | 570.919 |
| 5 | 375.154 | 570.038 | 10 | 374.522 | 570.670 |

Activitatea care se va desfasura  impune urmatoarele lucrari:

- Lucrari de deschidere

- Lucrari de pregatire

- Lucrari de decolmatare (profilare albie)

- Lucrari de umpluturi si terasamente

- Lucrari de transport

Lucrari de deschidere

Pentru accesul la perimetrul de exploatare se va amenaja un drum temporar de acces la malul raului din De 374/3, pe o suprafata de cca. 132 mp (cca. 30 m lungime si cca. 4,5 m latime), iar suprafata de 2.573 mp a De 374/3, pe o lungime de cca 572 m si latimea de cca. 4,5 m va fi amenajat corespunzator pentru accesul basculantelor.

Lucrari de pregatire

Pentru perioada propusa pentru lucrari de reprofilare si exploatare nu sunt necesare lucrari  speciale, in vederea pregatirii fasiei de lucru deoarece extractia se va realiza in albia minora, în cadrul senalului proiectat, unde roca este deschisa la zi, fara coperta sau cu coperta redusa.

In situatia in care coperta va depasi 0,10 m grosime, se vor executa lucrari de pregatire a fisiei de exploatare care vor consta din indepartarea materialului argilos, cu lama buldozerului si impingerea acestuia in afara zonei de lucru.

Lucrari de decolmatare

Metodologia de lucru este cea a fâşiilor longitudinale cu lungime de până la 100 m, de-a lungul senalului de profilare, lăţimea de pana la 80 m (latimea senalului) şi adâncimea în funcţie de cota talvegului văii si oglinda apei.

În cadrul acestor fâşii longitudinale se vor trasa fâşii de exploatare transversale cu lungimea de 50 m si latimea de 10 m (functie de raza de actiune a utilajelor de exploatare). Direcţia de exploatare va fi din aval în amonte şi dinspre apa spre mal

Tehnologia de exploatare este urmatoarea:

- trasarea zonei de exploatare, conform planului de situatie si materializarea ei pe teren prin bornare;

- delimitarea fasiilor longitudinale si transversale, conform cu morfologia terenului si caracteristicile tehnice ale utilajelor;

- realizarea accesului la zonele de excavare

- decopertarea cu ajutorul buldozerului S 1500, acolo unde este cazul;

- excavarea cu ajutorul excavatorului

- incarcarea agregatelor in autobasculante;

- transportul pana la statia de spalare – sortare.

Pentru suprafetele aflate exclusiv deasupra apei, exploatarea se va realiza cu Wolla, iar sub oglinda apei se va utiliza exclusiv excavatorul cu cupa.

Adancimea de excavare va fi conditionata de cota locala a talvegului vaii Prahova, si anume maxim 1,50 m, mediu 1,15 m, pentru care a fost estimat un volum de excavatii de cca. 91.000 mc.

### Lucrari de umpluturi si terasamente

Pentru realizarea senalului proiectat si pentru dirijarea apei pe traiectul nou creat se vor executa lucrari de umpluturi si terasamente.

Aceste lucrari se vor executa pe sectoarele in care senalul intersecteaza acualul curs al vaii si pe suprafete suficient de mari care sa asigure o stabilitate a noului curs de apa. Prin tema de proiectare s-a stabilit ca materialul necesar acestor lucrari va proveni din cadrul volumului de agregate existent in zona de excavare pentru a evita costurile de transport din alte zone.

Lucrari de transport

Lucrarile de transport a materialului rezultat din excavatii, catre statia de sortare amplasata in malul stang al vaii, la cca. 500 m distant, se va realiza cu autobasculantele

Accesul în perimetrul de exploatare se realizează de la statia de sortare a societatii, prin DJ 129 (drum nemodernizat), pe cca. 450 m, de unde se accede drumul de exploatare De 374/3 amplasat pe malul stang al raului Prahova, din care desprinde un drum temporar care accede in albia minora a raului.

Organizarea de santier- se afla la cca. 300m est de zona de exploatare, unde se afla sediul administrativ, cu magazie pentru depozitarea diverselor materiale , spatii de depozitare pentru balast, etc.

- cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

- utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii: nu este cazul;

-   cantitatea si tipuri de deseuri generate/gestionate:

-din activitatea de exploatare care se va desfasura in perimetrul analizat nu rezulta deseuri miniere ci numai deseuri menajere si deseuri din activitatile auxiliare-vor fi depozitate in spatiu special amenajat si vor fi livrate ritmic centrelor specializate.

Reziduurile menajere si celelalte deseuri rezultate din activitatile auxiliare sau de deservire sunt:

- cauciucuri uzate -   4 – 8 buc/an;

- piese metalice uzate	 -   1,5 – 2 tone/an;

- uleiuri uzate	-    300 – 500 l/an;

- deseuri menajere -   200 – 300 kg/an.

-    poluarea si alte efecte negative;

-pentru aer, sursele de poluanti sunt: utilajele – buldozere, excavatoare, autobasculante, care in urma arderii combustibililor evacueaza gaze de ardere specifice;

-pentru sol: sursele de poluare sunt reprezentate de depozitarea necorespunzatoare a deseurilor, scurgeri accidentale de produs petrolier pe suprafata solului;

-pentru zgomot sursele sunt : utilajele de incarcare, activitatea de transport.

-   riscurile de accidente majore si /sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform informatiilor stiintifice; nu este cazul;

-  riscurile pentru sanatatea umana ( de ex., din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice) : nu este cazul.

c)  Amplasarea proiectului:

- utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: terenul se afla in extravilanul Comunelor Cocorastii Colt si Targsoru Vechi ;-categoria de folosinta: curs de apa, arabil si drum conform Certificatului de Urbanism nr. 24/25.02.2020, emis de Consiliul Judetean Prahova.

-  bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia; - nu este cazul;

-  capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor; - nu este cazul;

- zone costiere şi mediul marin; - nu este cazul;

- zonele montane şi forestiere; - nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional; - nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică; - nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri; - nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: - nu este cazul;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: - nu este cazul.

- Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

-  importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: nu este cazul;

-  natura impactului; impact relativ redus si local pe perioada executiei lucrarii.

-  natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

-  intensitatea şi complexitatea impactului: nu este cazul;

-  probabilitatea impactului; impact cu probabilitate redusa atat  activitatii de decolmatare cat si excavare agregate, deoarece masurile prevazute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apa, sol, asezari umane), in conditiile respectarii proiectului tehnic si cu conditiile de mediu stabilite.

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului; - nu este cazul

-  cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate; - nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului:-prin respectarea normelor metodologice specifice la realizarea lucrarilor, prin luarea masurilor de diminuare a impactului conform proiectului si prin monitorizarea mediului in perioada lucrarilor.

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea efectuarii/neefectuarii evaluarii evaluarii adecvate : nu este cazul - amplasamentul nu se afla in perimetrul sau in apropierea unei arii naturale protejate de interes national/comunitar.

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea efectuarii/neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa : proiectul propus intra sub incidenta art.48 si art.54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si detine Aviz de Gospodarire a Apelor Nr. 56/06.05.2020 si are o influenta nesemnificativa din punct de vedere cantitativ asupra corpului de apa subteran si nu este necesar elaborarea SEICA.

Condiţiile  de realizare a proiectului:

-aveti obligatia sa colectati si sa depozitati corespunzator deseurile rezultate in urma lucrarilor efectuate;

-depozitarea provizorie a materialelor pe amplasament se va realiza asfel incat sa se reduca riscul poluarii solurilor si a apei freatice;

- este interzisa poluarea in orice mod a resurselor de apa;

- se  vor respecta prevederile Legii nr.211/2011, art.17, alin.3 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- eventualele deseurile rezultate din lucrarile de amenajare se vor valorifica/elimina, pe masura acumularii lor, prin societati autorizate;

- privitor la protectia impotriva zgomotului: alegerea unor echipamente de munca adecvate, care sa emita cel mai mic nivel de zgomot posibil, folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase, reducerea la minim a traficului utilajelor in apropierea zonelor locuite;

- autovehiculelor ce vor transporta nisipul sau balastul li se va impune circulatia cu viteza redusa in zonele de case si protejarea cu prelata a incarcaturilor respective;

-extractia agregatelor se va face cu respectarea stricta a pilierilor de protectie la zonele invecinate;

-exploatarea balastului se va face in cadrul fasiilor, cu respectarea sensului de avansare;

-adancimea de exploatare va fi cea din profilele transversale, pana la cota proiectata;

-respectarea taluzurilor la inclinarea proiectata finala de 45 grade;

-se va respecta adancimea maxima de exploatare conform proiectului;

-pe tot parcursul executiei lucrarilor, se vor lua toate masurile si se vor executa toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii apelor subterane si prevenirea poluarilor accidentale ale apelor subterane si de suprafata;

-utilajele de excavare vor fi retrase din zona de lucru, la sfarsitul fiecarei zile de lucru, in vederea evitarii unor situatii neprevazute;

-intretinerea utilajelor, schimbul de ulei si alimentarea cu motorina a acestora nu se va face decat de personal instruit si in locuri special amenajate;

-pentru suprafetele de teren contaminate accidental in timpul executiei se vor lua masurile necesare pentru indepartarea materialului infestat si inlocuirea acestuia;

-se interzice spalarea utilajelor in zonele de lucru;

-utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea cresterii performantelor;

-procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pământ, vor fi reduse în perioade cu vânt puternic sau se va realiza o umectare mai intensă a suprafeţelor

-reconstructia ecologica, respectiv lucrarile de refacere a mediului se vor realiza conform planului de refacere a mediului respectiv proiectul tehnic de refacere a mediului.

-dupa finalizarea lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale, terenul va fi redat circuitului agricol; este interzisa constituirea de depozite de deseuri de orice fel pe perimetrul care face obiectul acestui aviz;

- pe tot parcursul executiei lucrarilor se vor lua toate masurile si se vor realiza lucrarile necesare pentru prevenirea si protectia poluarii apelor de suprafata si subterane.

-aveti obligatia sa solicitati si sa obtineti Autorizatie de mediu;

-se vor respecta prevederile Avizului de Gospodarire a Apelor;

-accesul la obiectiv se va realiza numai pe drumurile stabilite, aprobate;

-beneficiarul va lua toate masurile si se vor realiza lucrarile necesare pentru protejarea teritoriala si obiectivele riverane care ar putea fi afectate de exploatare.