MEMORIU TEHNIC

- DATE GENERALE

- Denumirea investitiei : « Inlocuire retea de distributie gaze naturale pe strazile APELOR (tronsonul de la nr.24S pana la intersectie cu strada OSTASILOR), RAULUI,ROMULUS,PIELARI(tronsonul de la strada APELOR pana la imobilul nr.1),BADESTI (tonsonul de la strada APELOR pana la imobilul nr.42) si OSTASILOR  orasul PLOIESTI,judetul PRAHOVA cu conducte si instalatii  de racordare MP din PE100,SDR11 »

- Faza lucrarii                            :   OBTINERE AVIZE SI ACORDURI

- NR. PROIECT                                :   2/2020

- TITULAR INVESTITIE                   : S.C. ENGIE ROMANIA S.A

- BENEFICIAR INVESTITIE             : S.C. ENGIE ROMANIA S.A

- AmplasamenT                          : localitatea Ploiesti,Judetul Prahova

- PROIECTANT GENERAL              : S.C. ERGITY SISTEM S.R.L.

- CATEGORIA DE IMPORTANTA A LUCRARII , CONF. Legii 10/95  : “ c “

- CERINTELE DE CALITATE              :  A ; B ; C ; D ; E ; F

- Categoria de pericol DE INCENDIU :  “ E “

- SITUATIA EXISTENTA

La aceasta data pe strazile mentionate mai sus exista conducte si bransamente gaze redusa presiune din otel conform tabelelor de mai jos.

Avand in vedere vechimea si defectele constatate dealungul timpului pe traseul retelei de gaze existente pe aceste strazi pentru siguranta in exploatare se impune inlocuirea conductelor si bransamentelor existente cu conducte din PE100,SDR11 conform temei de proiectare pusa la dispozitie de S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L.

Delimitarea zone ce se va inlocui este prezentata in planurile de situatie anexate iar caracteristicile retelei de distributie existente sunt prezentate in tabelele urmatoare:

Conducte distributie gaze existente ce se inlocuiesc :

| Denumire strada | Regim presiune | Diametru | Material | L(m) | An PIF | Vane existente | Natura teren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APELOR | R.P. | 3’’ | OL | 210.3 | 1994 | - | asfalt pe beton |
| OSTASILOR | R.P. | 3’’ | OL | 130.7 | 1993 | 1 | asfalt pe beton |
| RAULUI | R.P. | 3’’ | OL | 79.20 | 1994 | 1 | piatra bolovan |
| ROMULUS | R.P. | 3’’ | PE | 126 | 1993 | 1 | piatra bolovan |
| BADESTI | R.P. | 3’’ | PE | 89.6 | 1991 | 1 | asfalt pe beton |
| PIELARI | R.P. | 3’’ | OL | 98.5 | 1970 | - | piatra bolovan |
| TOTAL RETEA EXISTENTA |  |  |  | 734.3 |  | 4 |  |

Bransamente gaze existente ce se inlocuiesc:

| Denumire strada | Regim de pres | OL | PE | An PIF | Natura terenului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr. br | Diametru | Lungime | Nr. br. | Diametru | Lungime |  |  |
| APELOR | RP | 8 | 1’’ | 32 | 2 | Dn32mm | 12 | 1994 1995 2014 | asfalt pe beton |
| OSTASILOR | RP | 8 | 1’’ | 32 | 1 | Dn32mm | 5 | 1993 2014 | asfalt pe beton |
| RAULUI | RP | 6 | 1’’ | 38 | 1 | Dn32mm | 5 | 1994 1999 2000 2011 | asfalt pe beton |
| BADESTI | RP | 3 | 1’’ | 20 | 2 | Dn32mm | 14.5 | 1994 2010 2017 | asfalt pe beton |
| PIELARI | RP | 4 | 1’’ | 21 | 1 | Dn32mm | 6 | 1989 1993 1994 2015 | asfalt pe beton |
| ROMULUS | RP | 9 | 1’’ | 34 | 5 | Dn32mm | 27 | 1993 1996 2009 2011 2017 | asfalt pe beton |
| TOTAL BRANSAMENTE |  | 38 | - | 177 | 12 | - | 69.5 | - | - |

Total general retea gaze naturale ce se inlocuieste=734.30+246.5=980.8m

- PROPUNERI SPECIFICE PENTRU SITUATIA PROIECTATA

Conductele si bransamentele de gaze naturale propuse vor avea caracteristicile tehnice conform tabelelor de mai jos :

| Denumire strada | Regim presiune | Diametru | Material | L(m) | Nr. Vane propuse | Natura teren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APELOR | M.P. | Dn90mm | PE100 | 751 | - | Asfalt/beton |
| OSTASILOR | M.P. | Dn90mm | PE100 | 154 | - | Asfalt/beton |
| RAULUI | M.P. | Dn90mm | PE100 | 66 | - | Asfalt/beton |
| BADESTI | M.P. | Dn90mm | PE100 | 78 | - | Asfalt/beton |
| PIELARI | M.P. | Dn90mm | PE100 | 105 |  | Asfalt/beton |
| ROMULUS | M.P. | Dn90mm | PE100 | 127 |  | Asfalt/beton |
| TOTAL RETEA PROPUSA |  |  |  | 1281 | - |  |

Bransamente gaze naturale  propuse conform temei de proiectare:

| Denumire strada | Regim presiune | Material | Buc br. HDPE100 | Diam propus (mm) | L (m) | Natura teren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bransamente existente propuse la inlocuit |
| APELOR | M.P. | PE100 | 9 | 32mm | 45 | Asfalt/beton |
| OSTASILOR | M.P. | PE100 | 9 | 32mm | 45 | Asfalt/beton |
| RAULUI | M.P. | PE100 | 7 | 32mm | 42 | Asfalt/beton |
| BADESTI | M.P. | PE100 | 4 | 32mm | 28 | Asfalt/beton |
| PIELARI | M.P. | PE100 | 6 | 32mm | 32 | Asfalt/beton |
| ROMULUS | M.P. | PE100 | 15 | 32mm | 72 | Asfalt/beton |
| Bransamente nou propuse |
| OSTASILOR | M.P. | PE100 | 3 | 32mm | 15 | Asfalt/beton |
| TOTAL RETEA PROPUSA | - | - | 53 | - | 279 | - |

Total general retea gaze naturale propusa conform tema proiectare =1281+279=1560m

3.  SOLUTII PROPUSE

3.1.GENERALITATI

Conductele de distributie propuse din MP, PE100,SDR11 pe strazile mentionate mai sus se vor proiecta pentru regimul de medie presiune din punct de vedere al distantelor fata de constructii si utilitati si al materialelor folosite.Reteaua de gaze propusa se va amplasa pe domeniul public cu respectarea Ordinului ANRE89/2019 a tuturor distantelor impuse in avizele de amplasament si acordurile cerute prin certificatul de urbanism. Lucrarile vor fi demarate dupa avizarea documentatiei tehnice si obtinerea autorizatiei de construire. Receptia lucrarii va fi realizata de prestator ( proiectant-constructor)  si DGSR prin specialisti delegati , materializandu-se prin printr-un proces verbal de receptie tehnica la terminarea lucrarilor.

Conducta de gaze naturale propusa se va cupla la conductele de gaze naturale existente dupa cum urmeaza :

- PC–conducta de gaze naturale medie presiune propusa din PE100,SDR11,Dn90mm pe strada Apelor se va racorda in conducta de gaze naturale medie presiune Dn90mm ,existenta pe strada Apelor conform planului anexat

- Pentru reteaua aeriana din OL Φ3’’ existenta pe strada Romulus ( fundatura) se va monta un post de reglare la cap de strada cu capacitatea de 25mc/h care sa reduca si sa regleze presiunea gazelor de la MP la RP conform planului de situatie anexat.

Conform temei de proiectare latimea de refacere a carosabilului va fi egala cu latimea santului +20cm de o parte si de alta a santului. In situatiile in care cerintele de refacere impuse de autoritatile publice competente (inclusiv prin certificatede urbanism,autorizatii de construire, alte avize) sunt diferite fata de situatia prezentata, proiectantul va transmite catre DGSR–BRST informatiile tehnico-economice aferente acestor cerinte.

Bransamentele existente din HDPE80/PE100,SDR11 se vor inlocui si se vor cupla la conductele nou proiectate. In cazul bransamentelor comune pentru doua numere cadastrale , acestea vor fi inlocuite cu bransamente proprii pentru fiecare numar cadastral in parte. Fiecare bransament nou va fi prevazut la capat cu un post de reglare – masurare ( un regulator si unul sau mai multe contoare ), care va fi amplasat la limita de proprietate. In cazuri exceptionale , cand situatia nu permite montarea tuturor contoarelor la limita de proprietate ca este vor ramane pe pozitiile existente (exemple de cazuri exceptionale : lipsa de spatiu de montare,impact puternic negativ din punct de vedere estetic,numar mare de contoare,avize negative,etc.). In cazul blocurilor de locuinte alimentate in prezent prin bransamente comune, se vor proiecta bransamente la fiecare scara si se vor intregi instalatiile de utilizare eferente. Firidele se vor monta la o inaltime minima 40cm – maxima60cm fata de cota 0 incastrate cu acces din exterior.Pentru conducte din PE cu diametre mai mici de 280mm se vor utiliza numai teuri cu coliere de fixare si strangere iar pentru conducte din PE mai mari sau egale cu 280mm este obligatorie utilizarea dispozitivelor de fixare si presare recomandate de producatorul de fitinguri dispozitive care trebuie sa fie agrementate tehnic. In cazul in care se impune schimbarea regimului de presiune pentru reteaua de distributie existenta fara inlocuirea conductelor si bransamentelor aferente respectivei retele de distributie se vor respecta prevederile legale in caest sens. Trecerea la noul regim nu se va realiza pana nu fost indeplinite cerintele legale si va cuprinde urmatoarele etape :

- Elaborarea unei documentatii tehnice separate pentru reteaua vizata, documentatie ce va fi anexata la cartea constructiei aferenta acestei retele. Documentatia va fi avizata de DGSR.

- Obtinerea de avize de la detinatorii de retele din zona vizata, cu privire la respectarea distantelor de siguranta aferente noului regim de presiune.

- Realizarea de sondaje pe traseul retelei existente pentru asigurarea ca sunt indeplinite cerintele legale cu privire la noul regim de presiune.

- Realizarea probelor de presiune corespunzatoare noului regim de presiune

Inaintea efectuarii lucrarilor de dezafectare a conductelor si bransamentelor se efectueaza o identificare a tronsoanelor nedemontabile ale conductelor si bransamentelor ce se vor dezafecta pe baza planului de amplasare a CD/BR ce se dezafecteaza

Terenul aferent lucrarilor  lucrarilor de inlocuire conducte si bransamente gaze este situat in intravilanul localitatii Ploiesti si face parte din proprietatea publica a municipiului Ploiesti .Terenul are categoria de folosinta cai de comunicatii aferente zonelor de locuinte  a mun. Ploiesti . Lucrarile se vor etapiza astfel incat sa se asigure fluenta circulatiei, reducerea la mimin a disconfortului locuitorilor din zona ,cat si posibilitatea refacerii carosabilului cat maI curand dupa finalizarea lucrarilor ,etape ce se vor regasi in graficul de executie lucrari. In timpul executarii sistemelor de distributie gaze naturale se iau masuri pentru evitarea deteriorarii instalatiilor si constructiilor subterane sau supraterane apartinand altor detinatori.

La executarea sistemelor de distributie cu gaze naturale, inainte de montare, se verifica calitatea echipamentelor, instalatiilor si produselor.

Extinderea de conducta se monteaza conform planului de situatie.

Avand in vedere Legea 10/1995- legea privind calitatea in constructii, Legea 123/2012 si HG 925/1995, proiectul va contine in mod obligatoriu masurile de realizare si mentinere, pe intreaga durata de existenta a constructiei, a cerintelor : A-rezistenta mecanica si stabilitate, B-siguranta in exploatare, C-securitatea la incendiu, D-igiena, sanatate, mediu, E-protectie impotriva zgomotului, F-economie de energie si izolate termica.

Lucrarile de montaj pentru reteaua de distributie proiectata nu vor afecta constructiile existente in zona.

- Executia

4.1.Manipularea, transportul, depozitarea si conservarea produselor

Executantul va asigura manipularea, transportul, depozitarea si conservarea materialelor astfel incat sa nu se produca deteriorari ale acestora, in conformitate cu instructiunile impuse de producator.

Conductele si fitingurile din polietilena se depoziteaza in magazii inchise, bine aerisite, sau in locuri acoperite si ferite de actiunea directa a radiatiilor solare sau a intemperiilor. Locul de depozitare va fi uscat, amplasat la cel putin 2 m distanta de orice sursa de caldura.

4.2. Terasamente

Santul pentru pozarea conductei de distributie se va realiza in functie de conditiile impuse in ,,Norme Tehnice pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale” Ordinul ANRE nr.89/2018 manual sau mecanizat, in functie de conditiile locale.

Conductele, fitingurile si armaturile din polietilena se monteaza ingropat direct in pamant, adancimea minima de montaj fiind de 0.9 m de la generatoarea superioara a conductei sau a tubului de protectie.

Latimea santului pentru conducte (ls), se stabileste in functie de diametrul conductei (Dn):

- pentru Dn < 100 mm, ls = 0,4 m;

- pentru Dn ≥ 100 mm, ls = 0,4 m + Dn.

Gropile pentru sudare in punctele de imbinare ale conductei, se realizeaza cu urmatoarele dimensiuni:

- latimea = latimea santului + 0,6 m;

- lungimea = 1,2 m;

- adancimea = 0,6 m sub partea inferioara a conductei.

Conducta de fata avand diametrul Dn 90-125 mm , latimea santului va fi intre  0,40 – 0.6m,

Pentru terenuri nisipoase, de umplutura etc., latimea santului se stabileste de la caz la caz, avandu-se in vedere consolidarea peretilor santului. Consolidarea peretilor santurilor se face in functie de natura terenului si adancimea de pozare.

Saparea santurilor se face cu putin timp inainte de montarea conductelor.

4.3.  Montarea conductelor

Pregatirea tevilor in vederea executarii conductelor:

- tevile se curata la interior si exterior;

- capetele tevilor se protejeaza cu capace impotriva patrunderii de corpuri straine.

Pe toata durata montajului, executantul lucrarii are obligatia respectarii conditiilor de mai sus.

Conductele si bransamentele din polietilena sunt insotite pe intreg traseul de un fir trasor, in scopul identificarii traseului si a determinarii integritatii acestora. Firul trasor este un conductor de cupru monofilar, cu sectiunea minima de 1,5 mm2, cu izolatie corespunzatoare unei tensiuni de strapungere minima de 5 kV. Firul trasor se fixeaza de-a lungul generatoarei superioare a conductei din polietilena, la distante de maxim 4 m, cu banda adeziva. La montarea firului trasor se au in vedere normele specifice executarii subterane a retelelor electrice. In zonele fara constructii se vor monta la distante de 300 m cutii de acces la firul trasor.

Montarea conductelor se face astfel incat sa nu se produca tensionarea mecanica a acestora.

Pentru realizarea schimbarilor de directie, ramificatiilor si modificarilor diametrelor conductelor din polietilena se pot utiliza:

-  fitinguri (mufe, coturi, teuri, reductii etc.) realizate prin injectie;

- fitinguri mecanice (mufe, coturi, teuri, reductii etc.) cu etansare pe peretele exterior al tevii.

Curbarea tevilor din polietilena se realizeaza fara aport de caldura.

4.4.  Executarea imbinarilor

Imbinarea conductelor din polietilena se realizeaza prin sudura (cap la cap sau electrofuziune) sau cu fitinguri mecanice nedemontabile (etansare prin presare pe peretii tevilor). Imbinarea tevilor si fitingurilor din polietilena se realizeaza cu aparate de sudura care sunt agrementate tehnic de catre organismele abilitate si care sunt supuse reviziilor tehnice in conformitate cu cartile tehnice aferente. Reviziile tehnice ale aparatelor de sudura se fac de catre unitatile de service ale furnizorului de aparate si la intervale de timp precizate de producator. Imbinarile prin sudura se executa de sudori autorizati de organisme abilitate, conform reglementarilor in vigoare.

Controlul calitatii sudurilor pentru conducte din PE se face vizual si, dupa caz, prin metode nedistructive. Se evita sudarea in conditii meteorologice improprii. Este interzisa racirea fortata a sudurilor.

In cazul acestei extinderii de conducta de gaze naturale, imbinarile se realizeaza prin sudura electrofuziune, iar controlul calitatii sudurilor se face vizual.

Nu se admit nici un fel de interventii pentru corectarea oricaror tipuri de imbinari.

4.5.  Lansarea conductei din  polietilena in sant si acoperirea acesteia

Fundul santului se executa fara denivelari, se curata de pietre si se acopera cu un strat de 10…15 cm de nisip de granulatie 0,3…0,8 mm, iar peretii se executa fara asperitati.

Pozarea in sant a conductelor din polietilena se realizeaza numai dupa racirea corespunzatoare a imbinarilor sudate. Capetele tronsoanelor lansate in sant vor fi protejate cu capace pentru a se evita patrunderea corpurilor straine sau a apei in conducte.

Conductele din polietilena se aseaza serpuit in sant si se acopera cu un strat de nisip de minimum 10 cm. Dupa stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilena se efectueaza in straturi subtiri, cu pamant maruntit, prin compactare dupa fiecare strat.

Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se efectueaza intr-o perioada mai racoroasa a zilei, pe zone de 20…30 m, avansand intr-o singura directie, pe cat posibil in urcare.

In dreptul rasuflatorilor, peste conducta din polietilena care a fost acoperita pe toata lungimea cu un strat de nisip gros de 10…15 cm, se adauga un strat de piatra marunta, gros de 15 cm, peste care se aseaza calota rasuflatorii.

Deasupra conductei, pe toata lungimea traseului, la o inaltime de 35 cm de generatoarea superioara a acesteia, este obligatorie montarea unei benzi de avertizare din materiale plastice de culoare galbena cu o latime minima de 15 cm si inscriptionata « Gaze naturale - Pericol de explozie».

4.6.  Rasuflatori si tuburi de protectie

Pentru conductele din polietilena, rasuflatorile se monteaza in zone construite, aglomerate cu diverse instalatii subterane, pe retelele de distributie, astfel:

- la capetele tuburilor de protectie;

- in alte situatii deosebite evidentiate de proiectant.

In cazul lucrarii care face obiectul prezentului proiect, rasuflatorile se monteaza: la cuplarea conductelor propuse, la capetele tuburilor de protectie la schimbarile de directie si la capetele terminale ale conductelor de gaze propuse .

Distanta intre generatoarea superioara a conductei pe care se monteaza rasuflatoarea si fata inferioara a calotei rasuflatorii este de 150 mm.

Tuburile de protectie montate pe conducte trebuie sa depaseasca, in ambele parti, limitele instalatiei sau constructiei traversate, cu cel putin 0,5 m si se prevad la partea superioara a capetelor tubului cu orificii si cu rasuflatori, iar capetele tubului se etanseaza pe conducta.

Confectionarea rasuflatorilor pentru carosabil si/sau perete, se face din teava din otel cu diametrul de Dn 50 mm sau din alte materiale cu rezistenta mecanica similara sau superioara.  Pentru evitarea degradarii conductelor din polietilena de catre dispozitivul de curatire a rasuflatorilor, rasuflatorile la care se monteaza capac au calota prevazuta cu opritor.

4.7.  Verificarea si controlul in timpul executarii lucrarilor

Operatorul sistemului de distributie are obligatia de a controla, in timpul executarii, calitatea lucrarilor pentru retelele de distributie, sub aspectele pe care le considera necesare.

Executantul trebuie sa respecte prevederile proiectului si ale reglementarilor in vigoare si sa efectueze toate verificarile impuse de acestea. Rezultatele verificarilor, pentru conductele din polietilena, se consemneaza intr-un proces verbal de lucrari ascunse, care se semneaza de instalatorul autorizat al executantului, beneficiar si operatorul sistemului de distributie, pentru cel putin urmatoarele operatiuni:

- realizarea sudurilor;

- respectarea distantelor de siguranta fata de alte instalatii;

- traversarea traseelor altor instalatii;

- adancimea de pozare a conductelor.

- MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI

La executia lucrarilor in retelele de distributie gaze naturale, pentru prevenirea poluarii si implicit a impactului negativ asupra mediului, se impune respectarea urmatoarelor prevederi legale referitoare la protectia mediului:

| Domeniu | Denumire document | Anul aparitiei/ republicata/ actualizata | Editura Monitorul Oficial |
| --- | --- | --- | --- |
| Factori de mediu | Sol si ape subterane | OU nr. 195 privind protectia mediului | 2005 | 1196/2005 |
|  |  | Legea nr. 1065 pentru aprobarea OU nr. 195/2005 privind protectia mediului | 2006 | 586/2006 |
|  |  | Ordinul nr. 936 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului | 1997 | 303 bis/1997 |
|  | Ape de suprafata | OU nr. 195 privind protectia mediului | 2005 | 1196/2005 |
|  |  | Legea apelor nr. 107 A | 1996 | 73/1996 |
|  |  | Legea nr. 102 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107 | 2006 | 413/2006 |
|  |  | Ordinul nr. 936 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului | 1997 | 303 bis/1997 |
|  |  | Ordinul nr. 799 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor | 2012 | 151/2012 |
|  |  | Legea 458 privind calitatea apei potabile | 2002 | 552/2002 |
|  | Aer | OU nr. 195 privind protectia mediului | 2005 | 1196/2005 |
|  |  | OU nr.12 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului | 2007 | 153/2007 |
|  |  | Ordinul 462– Normativ privind emisiile de poluanti in atmosfera | 1993 | 190/1993 |
|  |  | LEGE nr. 104 privind calitatea aerului înconjurător | 2011 | 452/2011 |
|  |  | Ordinul nr.3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluantii in atmosfera. | 2012 | 698/2012 |
|  | Zgomot | OU nr. 195 privind protectia mediului | 2005 | 1196/2005 |
|  |  | HG nr. 1756 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor |  | 48/2007 |
|  | Arii protejate | OU nr. 107 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice | 2007 | 442/2007 |
| Igiena si protectia muncii |  | OU nr. 195 privind protectia mediului | 2005 | 1196/2005 |
|  |  | Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 | 2006 | 646/2006 |
|  |  | Ordinul 119 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei | 2014 | 2014 |
| Deseuri |  | Legea 211/2011 privind regimul deseurilor | 2011 | 837/2011 |
|  |  | Hotararea nr. 856 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile periculoase | 2002 | 659/2002 |
|  |  | Hotararea nr. 1037 privind deseurile de echipamente electrice si electronice | 2010 | 728/2010 |
|  |  | HG nr. 349 privind depozitarea deseurilor | 2005 | 394/2005 |
|  |  | HG nr. 621 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje | 2005 | 639/2005 |
|  |  | HG nr. 1047 pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. | 2011 | 265/2011 |
|  |  | HG nr.1872 pentru modificarea si completarea HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor din ambalaje | 2006 | 15/2007 |
|  |  | HG nr. 1061 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României | 2008 | 672/2008 |
|  |  | OUG nr. 10 privind deseurile de echipamente electrice si electronice | 2015 | 253/2015 |
| Substante toxice si periculoase |  | OU nr. 195 privind protectia mediului | 2005 | 1196/2005 |
|  |  | Hotararea nr. 937 privind calsificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase | 2010 | 690/2010 |
|  |  | Legea 360/2003 - privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase; modificata si completata cu legea 263/ 05.10.2005 | 2003 | 635/2003 |
|  |  | Legea 263/2005 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase | 2005 | 899/2005 |
|  |  | HG 1408/ 2008 – privind clasificarea si etichetarea substantelor chimice periculoase | 2008 | 813/2008 |
|  |  | Hotararea 804/2007 – privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase | 2007 | 539/2007 |
|  |  | Ordin nr. 647 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase | 2005 | 460/2005 |
|  |  | Legea nr. 307 privind apararea impotriva incendiilor | 2006 | 633/2006 |
| Autorizatii si avize |  | OU nr. 195 privind protectia mediului | 2005 | 1196/2005 |
|  |  | Legea nr. 1065 pentru aprobarea OU nr. 195/2005 privind protectia mediului | 2006 | 586/2006 |
|  |  | Hotararea nr. 445 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului | 2009 | 481/2009 |
|  |  | Ordinul 1182 privind accesul liber la informare privind mediul | 2002 | 331/2003 |
|  |  | OUG 68 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului | 2007 | 446/2007 |
|  |  | Ordinul nr. 184 pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanturilor de mediu | 1997 | 303 bis/1997 |
|  |  | Ordinul ANRE nr. 34 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor de infiintare si a licentelor in sectorul gazelor naturale | 31.05.2013 | 427/2013 |
|  |  | Ordin nr. 89 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare în domeniul gazelor naturale | 2009 | 804/2009 |
|  |  | Ordinul nr 135. privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private | 2010 | 274/2010 |
|  |  | Ordinul nr 1284 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private | 2010 | 274/2010 |
|  |  | Ordinul nr 76 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private | 2010 | 274/2010 |
|  |  | Ordinul nr 84 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private | 2010 | 274/2010 |
|  |  | HG nr. 1076 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe | 2004 | 707/2004 |
|  |  | Ordin nr.1798 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu | 2007 | 808/2007 |
|  |  | Ordin nr. 175 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protectie a mediului de catre agentii economici cu activitate industriala | 2005 | 442/2005 |
| Masuri de natura penala pentru asigurarea protectiei eficace a mediului | LEGE nr.101 /2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului | 2011 | 449/2011 |
| Situatii de urgenta |  | Hotararea nr. 804 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase | 2007 | 539/2007 |
|  |  | Legea nr. 481 privind protectia civila | (r1) 2008 | 554/2008 |
|  |  | Ordonanta de urgenta nr.21privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta | 2004 | 361/2004 |
|  |  | Legea nr 15 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr.21 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta | 2005 | 190/2005 |
|  |  | Legea nr. 1041 pentru modificarea si completarea Legii nr.481 privind protectia civila | 2007 | 496/2007 |
|  |  | Ordin nr. 647 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase | 2005 | 460/2005 |
|  |  | Ordinul nr. 1084 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta | 2006 | 161/2006 |
|  |  | Ordin nr. 163 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor | 2007 | 216/2007 |
|  |  | Ordinul nr. 712 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatiilor in domeniul situatiilor de urgenta | 2005 | 599/2005 |
|  |  | Legea nr. 307 privind apararea impotriva incendiilor | 2006 | 633/2006 |

Se va asigura de catre constructor aplicarea urmatoarelor masuri:

-  evacuarea deseurilor rezultate in urma desfacerii pavajelor se va face in locurile stabilite de catre administratia locala;

-  evacuarea surplusului de pamant si completarile de pamant pentru umpluturi se vor realiza spre si de la gropile de imprumut, stabilite de administratia locala;

- la evacuarea deseurilor rezultate la desfacerea imbracamintilor asfaltice se va da prioritate refolosirii in cazul in care in zona exista statii specializate;

-  produsele de balastiera se vor asigura numai din unitatile specializate aprobate in zona;

-  la desfacerea spatiilor verzi se va asigura depozitarea protejata a suportului cu vegetatie si a stratului de pamant fertile, in vederea readucerii zonei afectate la starea initiala, dupa efectuarea lucrarilor de pozare subterana a retelelor de distributie gaze naturale;

-  deseurile rezultate la prelucrarea capetelor tevilor din polietilena vor fi colectate in vederea predarii la unitatile specializate de recuperare;

- la punerea in functiune a conductelor nou executate, prin efectuarea judicioasa a manevrelor preliminare si a celor de refulare, golire si umplere, se va urmari reducerea la minim a volumelor de gaze naturale eliberate in atmosfera;

- se va asigura incadrarea utilajelor cu motoare termice  si mijloace de transport auto, folosite la executia lucrarilor in normele legale de poluare fonica si chimica, aceasta conditie fiind criteriu de evaluare din punct de vedere al protectiei mediului;

- se va asigura constientizarea angajatilor asupra obligativitatii respectarii masurilor de protectie a mediului.

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu

  - Protectia calitatii apelor

Procesul tehnologic de distributie a gazelor naturale exclude riscul de poluare a apelor, in plus pe traseul prezentei lucrari, nu sunt prevazute utilaje care sa deverseze sau sa aiba contact cu apa, nu necesita amenajari ale cursurilor de apa, indiguiri definitive sau provizorii si nu au ca rezultat ape reziduale.

  - Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Exploatarea lucrarilor de distributie  a gazelor nu constituie surse  de zgomot si nu produce vibratii. In acest caz, nu trebuie luate masuri speciale de protectie impotriva zgomotelor si vibratiilor. In timpul executiei lucrarilor pot aparea periodic zgomote produse de motoarele utilajelor folosite de constructor. Constructorul  va folosi aceste utilaje in perioadele de timp in care de regula locatarii nu sunt acasa, pentru a diminua disconfortul produs de zgomotele care pot aparea.

Pe traseu conductele de gaze care fac obiectivul prezentului proiect nu sunt obiective care necesita o protectie speciala la zgomote sau la vibratii.

  - Protectia impotriva radiatiilor

Atat executia lucrarilor cat si exploatarea acestora nu constituie surse de radiatii, nefiind necesare amenajari si dotari pentru protectia impotriva radiatiilor.

  - Protectia solului si a subsolului

Lucrarile de terasamente vor incepe prin inlaturarea selectiva a stratului fertil (vegetal) pe adancimea de 300 mm, astfel incat, dupa astuparea conductei, acesta sa fie pus la locul de unde a fost luat, neafectand calitatile stratului vegetal.

Conductele proiectate se vor monta ingropat, la adancimea de 0.90 m, masurata de la suprafata solului, pana la generatoarea superioara a tevii. Terenul unde se desfasoara lucrarile de inlocuire conducte gaze va fi ocupat temporar si va fi readus la starea lui initiala .Pentru executarea lucrarilor subterane se va respecta urmatoarea tehnologie de lucru : decopertare asfalt,spargere beton,sapatura de pamant, pozare conducta,umplutura de pamant si balast cu tasare si compactare in straturi de 20cm rebetonare si reasfaltare in vederea readucerii intregii zone afectate de lucrari la stadiul initial spatii verzi,spatii pietonale,spatii carosabile. Latimea portiunii ce se va reface va fi de minim 50cm pentru lungimi mai mici de 10m; in cazul incare lungimea terenului afectat de lucrari depaseste 10m se va reface zona pe intreaga banda de circulatie   Toate lucrarile de terasamente se vor executa manual. In urma lucrarilor de terasamente  vor rezulta resturi de betoane si asfalt, resturi care vor fi transportate in locuri special amenajate, indicate de Primaria locala.

Prin grija constructorului, pe toata perioada executiei lucrarilor, se vor colecta toate deseurile menajere si cele rezultate ca urmare a executiei lucrarilor si vor fi transportate la gropile de gunoi existente.

Toate terenurile afectate de lucrarile cuprinse in aceasta documentatie vor fi readuse la starea initiala de catre antreprenor. Pentru protectia mediului inconjurator, se pastreaza contextual pedologic in succesiune normala ( straturile de pamant ca urmare a sapaturile nu se vor inversa in timpul umpluturilor).

Realizarea lucrarilor nu afecteaza compozitia subsolului.

  - Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Inlocuirea conductelor de gaze nu va afecta flora si fauna existenta. Conductele proiectate nu sunt amplasate pe terenuri impadurite, livezi sau parcuri.

  - Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Conducta de gaze nou proiectata va fi amplasata in domeniu public. Conducta se va amplasa respectand distantele minime admise fata de alte instalatii, constructii sau obstacole subterane, precizate in  NTPEE – 01/2008.

In zonele in care acest amplasament nu este posibil, distantele fata de limitele de proprietate se vor reduce cu respectarea prevederilor normativului.

Traseul conductelor de gaze nu afecteaza monumente istorice, zone de interes traditional sau alte zone similar.

  - Gospodaria deseurilor

In urma lucrarilor de executie a conductelor de gaze proiectate nu rezulta cantitati importante de deseuri. In timpul lucrarilor de terasamente vor rezulta urmatoarele deseuri :

resturi de balast   – cod deseu - 17 05 08

deșeuri de beton   -  cod deseu - 10 13 14

resturi de asfalt    -  cod deseu -17 03 01

Totodata vor rezulta desuri de material plastic - cod deseu - 15 01 02

Prin grija constructorului, pe toata perioada executiei lucrarilor, se vor colecta toate deseurile din material plastic care vor fi depuse in containere speciale in vederea reciclarii. Celelalte deseuri mentionate mai sus rezultate in timpul executiei lucrarii vor fi transportate in locurile special amenajate indicate de Primaria Municipiului Ploiesti.

Organizarea de santier, executata de antreprenor, va trebui sa indeplineasca toate conditiile igienico-sanitare in conformitate cu prevederile legale.

  - Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Din procesul de executie si exploatare a lucrarilor din prezentul proiect nu rezulta substante toxice sau periculoase.

Pentru drenarea si evacuarea in atmosfera a eventualelor scapari de gaze, se vor monta rasuflatori de gaze conform indicatiilor din normativul Ordinul ANRE nr.89/2018 evitandu-se acumularea de gaze si formarea de “pungi” care pot produce explozii.

LUCRARI DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA

Lucrarile de refacere a pavajelor vor fii obligatorii, se vor reface spatiile verzi afectate la executarea umpluturilor, stratul fertil se va aseza deasupra si se va reface gazonul acolo unde este cazul. La terminarea lucrarilor, toate terenurile afectate vor fi redate in starea in care au fost preluate. Lucrarile de inlocuire conducte si bransamente gaze pe strazile mentionate nu vor afecta arborii existenti.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu e cazul.

- Justificarea incadrarii proiectului , dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara : nu e cazul.

- Responsabilitatile necesare in organizarea de santier

Executantul  are  obligatia  de  a  lua  toate  masurile  necesare  pentru:

- Respectarea  cu  strictete  pe  teritoriul  beneficiarului  a  prevederilor  legislatiei  de  mediu  in vigoare  si a  prevederile  documentelor  sistemului  de  management  de  mediu;

- Protejarea  mediului,  inlauntrul  si  in  afara  santierului, pentru a evita orice paguba sau  neajunsuri provocate  persoanelor,  proprietatilor publice, rezultate  din poluare,  zgomot  sau  alti factor factori  generate  de metodele  sale  de  lucru,  respectand  legislatia  de  mediu in  vigoare  (O.U.G.  nr.  195/2005  privind protectia  mediului;  Ordinul  nr.  756/1997  pentru  aprobarea Reglementarii  privind  evaluarea  poluarii mediului; O.U.G.  nr.243/2000  privind protectia  atmosferei,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare);

- Prevenirea  accidentelor,  incendiilor,  exploziilor;  In  cazul  producerii unui  incident  cu prejudiciu asupra  mediului,  executantul  va  lua  masurile preventive  necesare  si  in  termen  de  2  ore  va  informa  atat Autoritatile de  mediu,  conform  O.U.G.  w.  6812007  privind raspunderea  de  mediu  cu  referire  la  prevenirea  si repararea  prejudiciului  asupra  mediului, cat  si  beneficiarul.

- Asigurarea  zilnica  a  pastrarea  curateniei  si ordinii  in  jurul organizarii  santierului;

- Readucerea  terenurilor, afectate  la  starea  initiala,  in  termenele  impuse  prin  "Autorizatii"  (insa  nu  mai mult  de  35  de  zile  de  la  data  receptiei  tehnice);

-Asigurarea  periodica (zilnica  sau  saptamanala,  dupa  caz) a umplerii  santurilor, gropilor  rezultate din activitatile sale,  nivelarii  terenului  si evacuarii  surplusului  de  pamant;

- Gestionarea  deseurilor  rezultate  din  lucrari  sau pe  parcursul  executiei  lucrarilor  (deseuri din sapaturi,  deseuri metalice,  deseuri  menajere, pet-uri),  colectarea selectiva  si  depozitarea temporara cu respectarea  legislatiei  de  mediu  (O.U.G.  rrr.781/2000  privind regimul  deseurilor);

- Asigurarea  periodica (zilnica  sau  saptamanala)  a transportului deseurilor din  sapaturi,  in  zonele indicate de  primariile  locale,  cu respectarea  reglementarilor  in  vigoare prevazute  de H.G.  nr.  1061/2008,  si intocmirea  formularului  de  incarcare  descarcare  deseuri  nepericuloase;

- Asigurarea periodica  (zilnica  sau  saptamanala,  dupa  caz)  a  sortarii,  transportului  si  predarii fierului  vechi  rezultat  din  demontarea  conductei  vechi,  cu respectarea  reglementarilor  in  vigoare prevazute de  H.G.  nr.  1061/2008  si  intocmirea  formularului  de  incarcare  descarcare  deseuri  nepericuloase;

- Asigurarea  evidentei  gestiunii  deseurilor  rezultate  pe  parcursul  executiei  lucrarilor,  conform  H.G, nr.856/2002  si  transmiterii  situatiilor  Beneficiarului  la  cerere;

- Depozitarea  in  incinta  santierului  delimitat  a  materialelor  utilizate  pe  parcursul  executiei.

- Respectarea  regimului  substantelor  sau  preparatelor  chimice  periculoase.

- Lucrari de refacere a amplasamentului  la finalizarea investitiei si  in caz de accidente

Conform legii si conditiilor impuse de Primaria Ploiesti, la  terminarea  lucrarilor,  executantul  este obligat  sa readuca terenurile  ocupate  temporar  la  starea  lor  initiala.

Organizarea activitatii de instruire a personalului angajat in munca se va face in conformitate cu:

- prevederile Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- prevederile Legii 481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare.

Este interzisă remedierea defectelor în timp ce conductele se găsesc sub presiune. După terminarea încercărilor, evacuarea aerului cu care s-a efectuat proba de presiune se va face pe la capătul opus celui de umplere.

Conducătorii locurilor de muncă au obligaţia să realizeze în principal:

- instruirea personalului cu privire la domeniul situatiilor de urgenta prin instructaje periodice

-  întocmirea şi semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare;

- asigurarea îndeplinirii la termen a măsurilor de prevenire si reducere a efectelor negative ale situatiilor de urgenta sau a dezastrelor la locul de munca.

Personalul de exploatare are următoarele obligaţii:

- să participe la toate instructajele în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- să nu utilizeze utilaje, aparate, echipamente şi scule defecte sau neadecvate mediului de lucru;

- să aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunoştinţă la instruire, precum şi orice alte măsuri necesare pentru evitarea incendiilor;

- să asigure îndeplinirea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, stabilite potrivit legii.

În cazul producerii unui incendiu în instalaţiile de gaze naturale, personalul prezent, închide, în primul rând. robinetul de incendiu şi apoi procedează la stingerea incendiului, concomitent cu anunţarea pompierilor.

În cazul în care nu este posibilă oprirea alimentării cu gaze naturale, şi pentru a preveni crearea de acumulări de gaze naturale urmate de explozii, până la sosirea pompierilor, se procedează numai la răcirea zonelor învecinate fără stingerea flăcării de gaz.

Executarea lucrărilor cu foc deschis, în spaţii cu pericol de incendiu, este admisă numai după luarea măsurilor necesare de prevenire şi stingere a incendiilor şi numai după obţinerea permisului sau autorizaţiei de lucru cu foc. Aceste lucrări se execută numai de către echipe instruite în acest scop şi dotate cu echipament de lucru, protecţie şi intervenţie adecvat.

În vederea realizării intervenţiei de stingere se organizează echipe cu atribuţiuni concrete şi se iau măsuri de alertare a unităţilor (serviciilor civile) de pompieri.

Se vor respecta cu stricteţe:

- Normele tehnice Ordinul ANRE nr.89/2018 pentru proiectarea, executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

-Normativul P118-1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor.

- Legea 307/12.07.2006  privind apãrarea împotriva incendiilor

- Legea nr.481/2004 privind protectia civilã

- Ordin MAI 163/2007  pentru aprobarea Normelor generale de apãrare împotriva incendiilor

- Ordin MAI 712/2005  pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgentã

- Ordin 786/2005  privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgentã

Este interzisă remedierea defectelor în timp ce conductele se găsesc sub presiune. După terminarea încercărilor, evacuarea aerului cu care s-a efectuat proba de presiune se va face pe la capătul opus celui de umplere.

În timpul execuţiei lucrărilor agregatele de măsură vor funcţiona legate la pământ. Este interzisă montarea agregatului şi a cablului de alimentare sub tensiune.

Se vor respecta cu stricteţe standardele şi normativele care guvernează activităţile de gaze naturale.

ÎNTOCMIT,                                                                		                                                                                                Inst .autorizat PGD

Ing. Stroescu Marius

Aut. Nr. 208160065

# Text boxes

Sat Burdea, Comuna Caldararu nr. 280, judetul Arges ¦, Telefon: 0769492896, marius.stroescu72@gmail.com

PROIECT nr. 2/2020

## DENUMIREA PROIECTULUI:

’’Inlocuire retea de distributie gaze naturale pe strazile APELOR (tronsonul de la nr.24S pana la intersectie cu strada OSTASILOR), RAULUI,ROMULUS,PIELARI(tronsonul de la strada APELOR pana la imobilul nr.1),BADESTI (tonsonul de la strada APELOR pana la imobilul nr.42) si OSTASILOR  orasul PLOIESTI,judetul PRAHOVA cu conducte si instalatii  de racordare MP din PE100,SDR11’’

OBIECT:            Inlocuire retea de distributie gaze naturale cu conducte si instalatii de racordare MP din PE100,SDR11’’

FAZA:	OBTINERE ACORD MEDIU

BENEFICIAR: 		      S.C. ENGIE ROMANIA S.A

PROIECTANT GENERAL :	S.C. ERGITY SISTEM S.R.L.