ACORD DE MEDIU- PROIECT

NR. PH- .... din ................

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu  adresate de  SC. FORA OIL AND GAS SRL- reprezentata de Omar Hassan, cu sediul in Bucuresti str. Aghires, nr. 18, et.4, inregistrata la APM Prahova cu nr. 20255/05.12.2019, completata cu nr. 3365/26.02.2020 si nr. 7168/15.05.2020, nr. 14524/07.10.2020,

in baza prevederilor OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, se emite

ACORD DE MEDIU

Pentru proiectul: „Forare si echipare sonda Silistea 1, amenajare drum acces, lucrari conexe si organizare de santier”, cu amplasamentul in Comuna Filipestii de Padure,Sat Silistea Dealului, DC 114, tarla 6, parcela Cc 99/1, tarla 4, parcela P71/1, De70, Judetul Prahova,  in scopul stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

- Proiectul se incadreaza in prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor  proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 2– Lista proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului: punctul 2 (industria extractiva) - litera d)- foraje de adancime si litera e) – instalatii industriale de suprafata pentru extractia carbunelui, petrolului, gazelor naturale si minereurilor, precum si a sisturilor bituminoase.

- Descrierea proiectului, și a tuturor  caracteristicilor lucrarilor prevazute de proiect, inclusiv instalatiile echipamentele și resursele naturale utilizate:

Proiectul consta in forarea si echiparea sondei  Silistea 1.

Sonda Silistea 1 are caracter de exploatare titei si se estimeaza ca va avea o capacitate de productie de cca 20 m3/zi titei. Aceasta estimare s-a facut pe baza rezultatelor obtinute la sondele din zona.

Utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor :

Sonda Silistea 1, se va amplasa partial in intravilan si partial in extravilan. Terenul afectat de lucrare se afla pe teritoriul administrativ al comunei Filipestii de Padure si are categoria de folosinta “curti-constructii, drum si pasune”.

Suprafata totala de teren necesara pentru construirea investitiei pentru care se solicita Certificatul de Urbanism este de 13020 m2, situata partial in intravilan (6333 m2), in UTR 25 si partial in extravilan (6687 m2), are acces in DC 114 si posibilitati de racordare la retelele de alimentare cu energie electrica, astfel:

- 5764 m2, suprafata careu sonda (612 m2 intravilan si 5152 m2 extravilan);

7256 m2, suprafata drum acces (5721 m2 intravilan si 1535 m2 extravilan).

Coordonatele sondei Silistea 1 in sistem STEREO 70 sunt:

X = 391490.78; Y = 555683.82.

Accesul pe amplasament se poate face din DJ 720 pe DC 114 si un drum de acces nou amenajat pe un teren inchiriat de la Carbonifera S.A.

Durata estimata de realizare a sondei este de circa 48 zile, iar adancimea de foraj este de 1300 m.

In vederea realizarii obiectivului se prevad urmatoarele etape:

- executarea lucrarilor de amenajare drum acces ;

- executarea lucrarilor de constructii montaj pentru amplasarea instalatiei de foraj;

- executarea lucrarilor de foraj si efectuarea probelor de productie;

- executarea lucrarilor de demobilizare a instalatiei de foraj si a anexelor precum si transportul acestia la alta locatie sau la baza de reparatii;

- executarea lucrarilor de echipare de suprafata.

#### Organizarea de santier  trebuie sa cuprinda:

- cai de acces;

- birouri de santier pentru personal (vestiare, grup sanitar, etc);

- surse de energie, echipament electric;

- spatii de depozitare unelte, scule, dispozitive, utilaje necesare;

- pichet PSI (amplasat in apropierea habelor de depozitare a apei PSI);

- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarea degradarilor.

Activitatea de pregatire si organizare consta in lucrari destinate amenajarii drumului de acces, careului sondei,  precum si lucrari pentru protectia mediului, aferente instalatiilor de foraj.

Amenajare drum de acces

Accesul pe amplasament se poate face din DJ 720 pe DC 114 si un drum de acces care va fi amenajat pe un teren inchiriat de la Carbonifera S.A.

Suprafata necesara lucrarilor pentru amenajare drum acces este de 7256 m2 (5721 m2 intravilan si 1535 m2 extravilan).

Prin proiect este prevazuta amenajarea drumului de acces la careul de foraj al sondei Silistea 1, pe o lungime de aproximativ 918,00 m.

Amenajare careu

Careul de foraj va fi amplasat pe suprafata versantului drept al vaii Palanga, intr-o zona neimpadurita amenajata ca halda unde s-a depozitat sterilul de la mina din apropiere.

Pentru amenajarea careului sondei pe care se va amplasa instalatia de foraj AMRONCO SK 1000SS Diesel cu actionare termica, sunt prevazute urmatoarele lucrari :

- decopertarea solului vegetal pe o adancime variabila intre 20 si 30 cm si transportul acestuia la un depozit al beneficiarului, urmand a fi ulterior folosit la redarea terenurilor in circuitul initial;

- formarea platformei sondei prin sapaturi si umpluturi de pamant, ce se va compacta pana la obtinerea unui grad de compactare de 98 %;

- trasarea si executarea drumului interior si al platformelor tehnologice.

Careul de foraj se va amenaja pe o suprafata de circa 5764 m2.

Terenul decopertat se niveleaza la o singura cota, se compacteaza pregatindu-se pentru amplasarea instalatiei de foraj si accesoriilor acesteia.

Dimensiunile si amplasamentul careului sondei s-au proiectat in functie de tipul instalatiei de foraj utilizate (AMRONCO SK1000SS Diesel), pozitia locatiei, relieful terenului.

Suprafata ocupata:

- Careu foraj

Platforma foraj pietruita cu macadam	       =  3960 m2;

Platforma dalata pentru instalatia de for a    =  90 m2;

Zona baracamente                                              = 200 m2;

Suprafata rigola pereata cu beton (186 m x 1,1 m)   =  204,6 m2;

Suprafata acostamente 	= 160 mp;

Suprafata nefolosita 			       = 1149,4 m2.

Total = 3960 + 90 + 200 + 204,6 + 160 + 1149,4 = 5764 m2

Pentru exploatare, sonda va fi completata cu urmatoarele echipamente si dispozitive:

Echipamente de suprafata ale sondei Silistea 1, consta in urmatoarele:

- cap de pompare, care se monteaza pe flansa capului de la coloana de exploatare;

- platforma pentru instalatii de interventie;

- rampa prajini de pompare;

- unitate de pompare;

- detector lichide;

- rotator prajini;

- prevenitor de eruptie pentru prajini pompare;

- controller electronic pentru pompaj;

- skid de injectie inhibitori.

Echipamente de adancime:

- tevi de extractie;

- prajini de pompare;

- prajina lustruita de pompare;

- ancora de tubing;

- pompa de adancime;

- alte echipamente (niple, geale, reductii, etc.).

Pentru protectia mediului, in incinta careului se vor executa urmatoarele lucrari:

- montarea baracilor pe dale; suprastructura acestora va fi executata dintr-un strat de balast compactat;

- pentru a reduce la minim formarea apelor uzate, careul sondei este prevazut cu o rigola pereata cu beton perimetrala careului, in lungime de 186 m si adancime de 0,30 m. Acest sant va colecta apele pluviale conventional curate de pe terenurile invecinate, evitandu-se inundarea careului si formarea unei cantitati mai mari de ape uzate. Santul se va descarca in teren natural, apa fiind considerata conventional curata;

- executia unui sant pereat cu dale prefabricate din beton  in lungime de circa 30 m si adancimea de 0,40 m, in zona IPCN , cu rolul de a colecta si dirija eventualele scurgeri accidentale tehnologice din interior la haba pentru colectare scurgeri;

- executarea montajului unei habe metalice in pozitie ingropata pentru colectare scurgeri  in zona IPCN, prevazuta prin cu parapet si acoperita cu gratar metalic, haba este in dotarea instalatiei si procurata de contractorul lucrarilor de foraj; se va demonta dupa forarea sondei si se va transporta de catre contractorul lucrarilor de foraj la alta locatie. Inainte de montaj haba se va hidroizola cu doua straturi de solutie bituminoasa. Pentru evitarea unor accidente haba va fi imprejmuita si se va proteja cu un capac;

- montarea habelor pentru depozitarea cantitatilor suplimentare de fluid de foraj;

- montarea unei habe metalice de 40 m3, asezata in pozitie semiingropata in imediata vecinatate a sitelor vibratoare pentru depozitarea detritusului rezultat din foraj;

- la gura sondei se va construi un beci din beton C 25/30 armat cu otel beton PC 52. Pe exterior se aplica izolatie din geomembrana HDPE 2 mm grosime, rezistenta la actiunea agentilor chimici, protejata cu 20 cm pietris sort 16-25 mm. Acesta are rolul de a permite montarea capului de coloana si al instalatiei de prevenire precum si rolul de a capta toate scurgerile din zona gaurii de sonda precum si de pe podul instalatiei de foraj.

- montarea unei fose septice pentru colectarea apelor uzate fecaloid-menajere; rezultate din activitatea sociala a personalului care executa lucrarile. Aceasta va fi golita prin vidanjare, iar apele uzate vor fi trasportate la statia de epurare care deserveste zona;

- pentru depozitarea si manipularea materialelor si substantelor utilizate in procesul tehnologic, in conditii de siguranta si conform Normelor Tehnice de Securitate, se prevede o baraca de chimicale dotata cu platforma de protectie;

- utilajele care alcatuiesc instalatia de foraj se transporta la sonda in ordinea de montaj si se amplaseaza pe pozitiile de lucru. Montarea acestora se efectueaza strict in spatiul delimitat si nu afecteaza factorii de mediu din exterior;

- la terminarea lucrarilor de foraj si punere in productie se va amenaja careul de exploatare prin echiparea sondei pentru productie; daca rezultatele sunt negative, intreaga suprafata se va reda in circuit;

- se va asigura sonda impotriva unor accidente neprevazute (manifestari, eruptii libere etc.) prin respectarea programului de constructie, cimentare si echipare cu prevenitoare de eruptie de 210 atmosfere.

#### Executarea lucrarilor de foraj si efectuarea probelor de productie

- Forajul propiu-zis

Dupa terminarea fazei de montaj se incepe activitatea de foraj care presupune realizarea unei gauri de sonda cu diametre diferite si protejarea acesteia prin tubarea unor coloane de burlane   dupa un program de constructie stabilit prin proiectul de foraj.

Procesul tehnologic de forare al unei sonde consta in saparea unui put cu diametre descrescatoare, de la suprafata si pana la baza stratului productiv cu ajutorul unui sistem rotativ-hidraulic actionat de la suprafata. Procesul de foraj se realizeaza in intregime cu mijloace mecanizate ( instalatie de foraj AMRONCO SK1000SS Diesel). Forajul sondei se realizeaza prin metoda rotativa cu circulatie directa de fluid de foraj.

Sistemul care asigura circulatia fluidului are o parte exterioara (elementele de suprafata) si una interioara (elementele din sonda). Elementele de suprafata sunt: habe sau batale, pompe, manifold, incarcator, furtun de foraj, cap hidraulic, echipament de curatire a fluidului de foraj.

In sonda sistemul cuprinde garnitura de foraj, sapa, spatiu inelar (garnitura-peretele sondei).

Procesul tehnologic de forare al unei sonde consta in saparea unui put cu diametre descrescatoare, de la suprafata si pana la baza stratului productiv cu ajutorul unui sistem rotativ-hidraulic actionat de la suprafata.

Procesul de foraj se realizeaza in intregime cu mijloace mecanizate (utilajul instalatiei de foraj). Ansamblul tuturor prajinilor se numeste garnitura de foraj.

Sapa este rotita de la suprafata cu ajutorul garniturii de foraj. Prin interiorul garniturii de prajini se pompeaza fluidul de foraj care iese prin orificiile sapei, spala talpa sondei, raceste sapa si apoi trecand in spatiul inelar format intre prajini si peretii sondei, antreneaza cu el al suprafata particule de roca dislocate de sapa.

Pentru a sapa o sonda este nevoie de o sapa care penetreaza crusta pamantului si tevi ( garnitura de foraj ) care fac legatura intre sapa de foraj si suprafata.

Garnitura este coborata treptat in sonda cu ajutorul instalatiei de foraj. In prezent, tehnica de foraj rotativ este practic utilizata pentru toate sondele.

O masa rotativa asigura rotirea continua a garniturii de foraj si a sapei.

Prajinile grele ( tevi de otel grele cu pereti grosi plasate imediat deasupra sapei ) contribuie la exercitarea de catre sapa a unei apasari suficiente pentru a sapa mai adanc in roca si a mentine tensiunea asupra garniturii de foraj.

Materialul prin care avanseaza sapa de foraj trebuie adus la suprafata. Bucatile de roca desprinse in timpul forajului se numesc “ detritus “.

Aducerea la suprafata este realizata cu ajutorul fluidului de foraj – un amestec pe baza de apa si argila care este introdus in prajinile de foraj cu ajutorul unor pompe de mare presiune si care circula in permanenta prin sapa.

Detritusul este adus la suprafata prin noroiul de foraj si este examinat imediat pentru a obtine informatii cu privire la stratele geologice care sunt traversate ( probe de sita). Fluidul de foraj este curatat si recirculat prin sonda.

Circuitul normal al fluidului de foraj (circulatie directa) este: habe-pompa-manifold-incarcator-furtun-cap hidraulic-garnitura de foraj-sapa-spatiu inelar-echipament de curatire-haba.

Dupa terminarea lucrarilor pregatitoare, amplasarea si montajul tuturor instalatiilor si dotarilor, se incep lucrarile de foraj ale sondei.

Pentru a preveni surparea gaurii de sonda, aceasta este tubata prin introducerea unei coloane de burlane de otel si ciment.

Pentru redarea suprafetei careului instalatiei de foraj in circuitul productiv, se va executa urmatoarea succesiune de lucrari:

- scarificarea mecanica a terenului;

- strangerea, incarcarea si transportul patului de balast si nisip folosit la amenajarea careului ce a fost scarificat;

- impingerea cu buldozerul pe toata suprafata, a solului vegetal decopertat in faza initiala, astuparea santului de garda perimetral;

- nivelarea suprafetei solului ce a fost acoperita cu sol vegetal (suprafata totala, mai putin suprafata necesara exploatarii sondei);

- aratura mecanica in doua sensuri, discuirea si administrarea de ingrasaminte chimice si prelevarea de probe de sol cu respectarea Ordinului 184/1997 al MAPPM si analiza acestora in laboratoare specializate ( OJSPA ); rezultatele analizelor se compara cu valorile determinate initial ( inainte de inceperea lucrarilor la obiectiv ), pentru a se verifica modul de refacere a amplasamentului; buletinele de analiza ( initial si final ) sunt documente pastrate la cartea constructiei sondei.

b)Executarea probelor de productie

Probele de productie constau in punerea in comunicatie directa a stratului cu gaura sondei. Probele de productie se vor efectua cu instalatia AM12/40, iar durata de realizare a probelor de productie va fi circa 5 zile, dupa care daca rezultatele sunt pozitive, sonda va intra in productie.

Pentru exploatare, sonda va fi completata cu urmatoarele echipamente si dispozitive:

Echipamente de suprafata ale sondei Silistea 1, consta in urmatoarele:

- cap de pompare, care se monteaza pe flansa capului de la coloana de exploatare;

- platforma pentru instalatii de interventie;

- rampa prajini de pompare;

- unitate de pompare;

- detector lichide;

- rotator prajini;

- prevenitor de eruptie pentru prajini pompare;

- controller electronic pentru pompaj;

- skid de injectie inhibitori.

Echipamente de adancime:

- tevi de extractie;

- prajini de pompare;

- prajina lustruita de pompare;

- ancora de tubing;

- pompa de adancime;

- alte echipamente (niple, geale, reductii, etc.).

#### Lucrarile privind demobilizarea instalatiei de foraj si anexelor precum si transportul acesteia la alta locatie sau la baza de reparatii

Dupa terminarea forajului si a probelor de productie se demonteaza instalatiile de foraj/probe productie si se transporta la alta locatie sau in “parcul rece”.

Dupa demontarea si transportul de la locatie la alta locatie sau la depozit a instalatiei de foraj/probe productie impreuna cu anexele sale, urmeaza efectuarea lucrarilor de demobilizare - protectie mediu:

- Transportul detritusului rezultat in urma forajului, circa 120 t depozitat in haba de detritus, pentru dispozare la Statia de Tratare/Neutralizare

- Demontarea habei de detritus si astuparea excavatiei cu material granular compactat;

- Curatarea rigolelor de depunerile reziduale si transportul acestora in bazinul/haba colector de 6 m3;

- Golirea habei colectoare de depunerile acumulate si transportul acestora in locul de depozitare; demontarea habei si astuparea excavatiei cu material granular compactat (balast);

- Demolarea rigolei prefabricate de 30 m pentru colectarea apelor reziduale. Dupa demontare excavatia se umple cu material din demobilizare suprastructura/balast. O parte din dalele recuperate se transporta la depozitul contractorului lucrarilor de suprafata.

#### Lucrari de refacere / restaurare a amplasamentului

Dupa terminarea forajului si a probelor de productie se demonteaza instalatiile de foraj/probe productie si se transporta la alta locatie sau in “parcul rece”. Pentru sonda Silistea 1, dupa efectuarea lucrarilor de foraj si probe nu se face restrangerea suprafetei si redarea in circuitul initial al suprafetei ramase, se demonteaza numai utilajele care fac parte din instalatia de foraj si partial din lucrarile de protectia mediului.

In cazul in care sonda nu este productiva se va reda toata suprafata de teren in circuitul initial conform prevederilor legale in vigoare, un accent deosebit acordandu-se refacerii starii fizice a acestuia la conditiile initiale. In acest sens se va folosi si solul vegetal decopertat in faza initiala.

Pentru redarea suprafetei careului instalatiei de foraj in circuitul productiv, se va executa urmatoarea succesiune de lucrari:

- scarificarea mecanica a terenului;

- strangerea, incarcarea si transportul patului de balast si nisip folosit la amenajarea careului ce a fost scarificat;

- impingerea cu buldozerul pe toata suprafata, a solului vegetal decopertat in faza initiala, astuparea santului de garda perimetral;

- nivelarea suprafetei solului ce a fost acoperita cu sol vegetal (suprafata totala, mai putin suprafata necesara exploatarii sondei);

- aratura mecanica in doua sensuri, discuirea si administrarea de ingrasaminte chimice si prelevarea de probe de sol cu respectarea Ordinului 184/1997 al MAPPM si analiza acestora in laboratoare specializate ( OJSPA ); rezultatele analizelor se compara cu valorile determinate initial ( inainte de inceperea lucrarilor la obiectiv ), pentru a se verifica modul de refacere a amplasamentului; buletinele de analiza ( initial si final ) sunt documente pastrate la cartea constructiei sondei.

### Materiile prime, substantele sau preparatele chimice

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale, conform cu reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Acestea sunt produse de balastiera (aprovizionate de la balastiera autorizata), betoane de ciment (aprovizionate de la statii de betoane autorizate, sau preparate local conform normelor), conducte, curbe, armaturi, fitinguri (aprovizionate de la bazele autorizate) si combustibili auto necesari functionarii utilajelor (ce vor fi aprovizionati din statii de distributie).

In procesul tehnologic de foraj al sondei se utilizeaza fluidul de foraj preparat de catre executantul forajului - care este un tert autorizat -, in incinta sediului acestuia.  Fluidul de foraj este transportat de catre acesta la locul de utilizare, iar excesul este recuperat si depozitat pe amplasamentul firmei. FORA OIL AND GAS nu prepara sau depoziteaza fluid de foraj pe teritoriul sau, ci numai utilizeaza acest produs prin intermediul tertilor autorizati, care-l prepara, depoziteaza, recupereaza si utilizeaza. Pe amplasamentul sondei  facandu-se doar o dilutie sau o conditionare a fluidelor de foraj in functie de stratele traversate.

Fluidul de foraj folosit in procesul tehnologic va avea caracteristici compatibile cu stratele traversate, acesta neavand un caracter poluant deoarece concomitent cu traversarea acestora are loc tubarea coloanelor si cimentarea acestora.

Cantitatea de fluid de foraj va fi minimizata prin utilizarea unui sistem de curatire a fluidelor care permite recircularea acestora dupa indepartarea impuritatilor si tratarea in vederea corectarii proprietatilor acestuia.

Retetele fluidelor de foraj sunt specifice fiecarui tert care le utilizeaza, acestea fiind elaborate in functie de categoria stratelor geologice strapunse.

Din aceste considerente, in procesul de forare a sondei Silistea 1 se vor utiliza mai multe tipuri de fluid de foraj:

- pentru sectiunea 20 in (0-30 m); nu se foloseste fluid de foraj (Metoda de sapare este “uscata” (drive-in method) prin care coloana metalica penetreaza stratele de suprafata prin lovituri repetate aplicate pe capul burlanului metalic cu ajutorul unei instalatii speciala), protejandu-se astfel acviferul freatic care este cantonat in formatiunile permeabile situate pe intervalul de adancime 10-20 m;

- pentru intervalul (30 - 100 m) se va folosi fluid de foraj dispersat intr-o cantitate de circa 95 m3 cu densitatea cuprinsa intre 1,10 – 1,18 SG;

- pentru intervalul (100 m - 975 m) se va folosi fluid de foraj pe baza de cloruri (KCl Polymer), intr-o cantitate de circa 240 m3 cu densitatea cuprinsa intre 1,15 – 1,20 SG;

- pentru intervalul (975 m - 1300 m) se va folosi tot un fluid de foraj pe baza de cloruri (KCl Polymer), intr-o cantitate de circa 192 m3 (din care 78 m3 sunt refolositi de la intervalul anterior) cu densitatea cuprinsa intre 1,05 – 1,09 SG.

Sistemul de circulatie a fluidului de foraj este in sistem inchis, existand in permanenta un control pe cantiatatea de fluid vehiculat. Tot circuitul fiind inchis, nu exista pierderi sau scurgeri de fluid de foraj.

Circuitul complet al fluidului de foraj este urmatorul:

- fluidul de foraj este aspirat din habe metalice si refulat sub presiune  prin conducte orizontale si verticale, in capul hidraulic prin prajini si orificiile sapei;

- apoi fluidul de foraj incarcat cu detritus urca prin spatiul inelar format intre prajini si peretii sondei  la suprafata;

- la suprafata fluidul cu detritus trece prin sitele vibratoare, unde are loc indepartarea detritusului, dupa care prin jgheaburi ajunge in habele de stocare;

- fluidul de foraj este curatat de particulele fine ( nisip, roca ) cu ajutorul hidrocicloanelor sau a unei centrifuge, omogenizat si tratat;

- fluidul astfel curatat este recirculat in sonda.

Asigurarea utilitatilor:

-energia electrica

Pentru forarea sondei nu este necesara asigurarea alimentarii cu energie electrica deoarece instalatia este prevazuta cu generatoare diesel, fiind complet independenta.

Exploatarea sondei necesita alimentare cu energie electrica pentru antrenarea unitatii de pompare care se va realiza din reteaua existenta in zona a SC Carbonifera.

-alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa tehnologica a instalatiei de foraj se va realiza prin transport cu autocisterna, prin grija executantului de la o sursa autorizata si contorizata.

Alimentarea cu apa potabila a personalului care deserveste instalatie de foraj se va realiza prin achizitionare (de catre contractorul lucrarilor) de apa potabila imbuteliata in PET-uri de plastic.Rezerva intangibila de apa PSI=108mc  haba metalica

-evacuare ape uzate menajere

- Apele uzate menajere :apa uzata menajera este colectata in recipienti speciali cu care sunt dotate baracile pentru personal, vidanjate si transportate la statia de epurare care deserveste zona

- Ape tehnologice:

-apa reziduala rezultata din spalarea si intretinerea instalatiei de foraj si a suprafetei de lucru din sonda si de la gura putului (beciul sondei, instalatia de prevenire a eruptiilor) va fi colectata in beciul betonat al sondei, de unde,au ajutorul unei pompe centrifuge, va fi vidanjat periodic.

–scurgerile accidentale tehnologice din interior: colectrae lor se realizeaza printr-un sant dalat avand lungimea de 30m, ce se descarca in bazinul colector de reziduri, care se va goli periodic cu vidanja

Executie foraje monitorizare- pentru monitorizarea acviferului freatic se propune executarea unui foraj FM cu adancimea de 10m, amplasat in aval de sonda Silistea 1. Se recomanda ca adancimea de executie si definitivare a forajului de monitorizare sa fie stabilita astfel incat sa depaseasca primul orizont poros- permeabil purtator de apa, iar decantorul coloanei de definitivare sa fie incastrat obligatoeiu in patul impermeabil al acestui orizont pe o grosime de 2m, chiard aca adancimea forajului nu va respecta adancimea propusa.

Amplasarea sondei Silistea 1 si a forajului de monitorizare a calitatii apelor freatice se va face inainte de inceperea executiei sondei. Din acesta se vor preleva probe de apa, care vor fi analizate de un laborator acreditat pentru stabilirea starii initiale a calitatii apelor subterane (probe martor) si ulterior, pe parcursul executiei si functionarii. Se vor determina la prelevarea initiala de probe, precum si dupa punerea in productie a sondei, cu frecventa semestriala, urmatorii indicatori de calitate : metale grele (Cd, Ni,Hg,Pb), hidrocarburi monociclice aromatice (BTEX), hidrocarburi policiclice aromatice (HAP),compusi organici volatili.

Organizarea de santier

Organizarea de santier, se va amplasa pe circa 200 m2 din suprafata de teren inchiriata pentru careului de foraj al sondei Silistea 1 si nu sunt necesare alte suprafete de teren pentru inchiriere.

Oraganizarea de santier  trebuie sa cuprinda:

- cai de acces;

- birouri de santier pentru personal (vestiare, grup sanitar, etc);

- surse de energie, echipament electric;

- spatii de depozitare unelte, scule, dispozitive, utilaje necesare;

- pichet PSI (amplasat in apropierea habelor de depozitare a apei PSI);

- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarea degradarilor.

Materialele de constructie vor putea fi depozitate fie in aer liber, pe platforme de depozitare, fara masuri deosebite de protectie, fie in magazii provizorii pentru protejare impotriva actiunii agentilor externi, in cazul celor cu potential poluator.

De asemenea, se vor amenaja:

- magazii provizorii cu rol de depozitare materiale, depozitare scule, vestiar muncitori, grup sanitar, toalete ecologice;

- spatii de depozitare temporara a deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor.

In cadrul organizarii de santier, pentru activitatea sociala a personalului care executa lucrarile necesare realizarii obiectivului se impune:

- asigurarea apei potabile necesara prepararii hranei;

- asigurarea apei potabile necesara igienei personale;

- montarea toaletelor ecologice;

- racordarea baracilor necesare organizarii de santier la reteaua electrica;

- racordarea bucatariei, dusurilor si spalatoarelor la sistemul de colectare si depozitare a apelor menajere uzate.

Pentru organizarea de santier se vor realiza:

- decopertarea suprafetei careului;

- executarea de lucrari de terasamente si suprastructura ce constau in excavari si umpluturi pentru aducerea careului la cota " 0 " – cota stabilita in centrul sondei – respectiv beciul sondei; pamantul rezultat in urma decopertarii se va transporta la cel mai apropiat depozit al beneficiarului;

- amenajare acces utilaje de constructie si masini transport muncitori;

- amenajare de platforme dalate pentru organizarea spatiilor specifice lucrarilor de santier, amplasarea de baraci pentru personal si pentru depozitarea materialelor;

- amenajare grup sanitar ecologic pentru muncitori; Constructorul va avea in vedere intretinerea toaletei ecologice, prin contract cu o firma specializata autorizata;

- amenajarea utilitatilor pentru organizarea de santier respectiv alimentarea cu apa potabila, energie electrica;

- aprovizionarea cu materiale si scule a instalatiei de foraj se va efectua in mod esalonat, functie de faza de lucru, la sonde neexistand stocuri de materiale;

- betoanele se vor prelua de la statiile de preparare betoane specifice si autorizate;

- autovehiculele folosite la constructii vor avea inspectia tehnica efectuata prin statii de Inspectie Tehnica autorizate; toate vehiculele si echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare de zgomot iar echipamentele fixe vor fi pe cat posibil introduse in incinte izolate acustic;

- depozitarea materialelor de constructie si a solului vegetal decopertat se va face in zone special amenajate;

- deseurile reciclabile rezultate din activitatea de constructii-montaj se vor colecta prin grija executantului lucrarii, selectiv pe categorii si se vor valorifica prin societati autorizate in colectarea si valorificarea acestora;

- deseurile menajere se vor colecta in europubela si se vor transporta la o rampa de deseuri autorizata din zona.

II. Motivele si considerentele care au stat la baza emiterii acordului

Locatia sondei Sonda Silistea 1, se va amplasa partial in intravilan si partial in extravilan fiind partial proprietate de stat, partial apartine domeniului public al comunei Filipestii de Padure. Terenul pe care se vor  realiza lucrarile are categoria de folosinta: curti constructii, drum si pasune  conform Certificatului de urbanism nr. 101/22.11.2019 emis de catre Primaria Filipestii de Padure; destinatia stabilita prin PATJ Prahova si PUG-ul localitatii este zona unitati industriale si depozitare, subzona cai de comunicatie rutiera in intravilan si pentru zona rezervata pentru activitati agricole in extravilan.

In alegerea alternativei finale de realizare a proiectului, s-a analizat proiectul din punct de vedere al alegerii amplasamentului, a tehnologiei aplicate si materiilor prime, precum si a distantei fata de receptorii sensibili.

Alternativele analizate au avut in vedere situatia extrema, respectiv alternativa 0 - nerealizarea proiectului, alternativa propusa pentru amplasarea sondei - singura alternativa din punct de vedere al locatiei si al programului de constructie al sondei, precum si alternative tehnologice utilizate.

Motivarea alegerii variantei:

1. din punct de vedere al alegerii amplasamentului

Amplasamentul propus pentru sondea Silistea 1 a luat in considerare factorii locali, respectiv distanta fata de zona rezidentiala, accesibilitate, riscuri de mediu si antropice.

Sonda Silistea 1, se va amplasa fata de obiectivele din zona la urmatoarele distante :

- 750 m fata de prima casa ;

- 3600 m fata de raul Provita;

- 13,2 km fata de ROSCI 0014 Bucsani ;

- 4,4 km de monumentele istorice  - “Biserica „Sf.Trei Ierarhi””, cod PH-II-m-A-16485, datare 1688 si “Ruinele conacului Matei si Toma Cantacuzino”, cod PH-II-m-A-16486, datare 1680-1690.

Titularul proiectului a luat în considerare o singură alternativă, întrucât stabilirea locaţiei şi realizarea construcţiei se realizează pe baza lucrărilor de prospecţiune geologică şi corelările cu sondele săpate anterior in zona.

La alegerea amplasamentului s-au avut în vedere următoarele:

- amplasamentul propus să afecteze cât mai puţin terenurile agricole;

- evitarea pe cât posibil a zonelor construite şi construibile;

- necesitatea de amenajări minime ale terenului în raport cu alte variante posibile;

- considerente tehnico - economice şi constructive, precum şi posibilităţi de supraveghere a conductei în timpul exploatării;

- impact minim asupra mediului inconjurător (cu toate componentele sale);

- asigurarea condiţiilor pentru execuţia mecanizată a lucrărilor de săpătură şi construcţii-montaj.

2.din punct de vedere al tehnologiei

Tehnologia de foraj aplicata este tehnologia forajului rotativ, cu circulatie directa.

Echipamentul cu care se va sapa sonda este instalatia de foraj AMRONCO SK1000SS Diesel

Din analiza impactului asupra factorului de mediu aer, utilizarea instalației asigură un impact negativ redus.

Pentru tratarea şi condiţionarea fluidului de foraj se utilizează ultimele metodologii conform cărora se ţine seama de analiza sortimentelor şi consumurile de chimicale la sondele de corelare, eficienţa de cernere a sistemului de curăţire mecanică, conţinutul de solide şi volumele de diluţie necesare.

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala;

Pentru proiect s-a efectuat:

- evaluarea impactului asupra mediului, conform prevederilor Legii nr. 292/2018  privind  evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, care transpune prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificata prin Directiva 2014/52/UE Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014;

-Procedura de evaluare a impactului asupra mediului s-a derulat cu respectarea prevederilor Legii nr. 292/2018  privind  evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

-Totodată au fost analizate și cerințele  impuse prin  Directiva 2014/52/UE Parlamentului European şi a Consiliului prin care a fost analizat efectul proiectului asupra schimbărilor climatice.

Au fost parcurse procedurile

Decizia de emitere a acordului de mediu a fost luata in urma verificarii documentatiei depuse, in urma consultarii publicului si a autoritatilor publice competente membre ale Comisiei de Analiza Tehnica, pe baza recomandarilor si a concluziilor raportului privind impactul asupra mediului.

Decizia de emitere a acordului de mediu se bazeaza pe respectarea prevederilor legale privind:

-masurile ce se impun pentru protectia calitatii aerului, apei, solului, vegetatiei, gestionarea deseurilor;

- utilizarea eficienta a energiei;

-masuri speciale cu scopul de a preveni  si/sau reduce poluarea.

Calitatea vietii si standardele de viata a comunitatii din imprejurimi nu vor fi afectate negativ de punerea in practica a proiectului, in conditii normale de functionare, avand in vedere amplasarea obiectivului la o distanta de aproximativ 750 m față de prima casă. Autoritatile care au participat la sedintele Comisiei de Analiza Tehnica nu au exprimat  comentarii/observații cu privire la informatiile prezentate in etapele de procedura, care sa conduca la respingerea solicitarii acordului de mediu .

La sedinta de dezbatere publica din data de 25.06.2020 nu au fost înregistrate observații din partea publicului asupra calității Raportului privind impactul asupra mediului;

Tinand cont de concluziile  Raportului privind impactului asupra mediului, in conditiile respectarii procesului tehnologic de foraj si a tuturor masurilor stabilite pentru protectia apelor, a solului si a subsolului, a vegetatiei si faunei forestiere, a aerului si a asezarilor umane, se estimeaza ca impactul global produs de aceasta activitate asupra mediului este, in general, redus si temporar

Compatibilitatea cu obiectivele de protecţie a siturilor Natura 2000:

Amplasamentul investitiei este reprezentat de terenuri cu categorie de folosinta curti constructii, drum si pasune.

Considerente privind impactul direct, indirect, cumulat cu al celorlalte activitati existente in zona :

Amplasamentul sondei Silistea 1 se afla pe teritoriul judetului Prahova, localitatea Filipestii de Padure, nr 1B, terenul apartinand partial domeniului public al localitatii si partial apartine unor proprietari particulari si are categoria de folosinta curti constructii, drum si pasune.

Nu s-au identificat activitati cu care constructia sondelor ar putea genera un impact cumulativ.

Lucrarile pentru amenajarea careului si foraj ale sondelor, se vor face esalonat, astfel ca nu putem vorbi de un impact cumulativ, iar activitatile generatoare de zgomote ridicate vor fi planificate.

Pentru evitarea unor posibile depasiri limitele admisibile care pot afecta mediul, se iau masuri de protectia mediului pentru fiecare factor de mediu in parte, masuri pentru prevenirea poluarii accidentale, masuri in cazul unei poluari accidentale. Pentru a verifica calitatea factorilor de mediu, beneficiarul monitorizeaza realizare si exploatarea proiectului.

In concluzie noul obiectiv nu va produce impact nici direct, nici indirect si nici cumulativ asupra celorlalte activitati existente in zona – inclusiv extractia de titei - si va respecta toate obiectivele privitoare la protectia mediului (apa, aer, sol, subsol, sanatate publica, biodiversitate etc).

- Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului și masuri pentru prevenirea, reducerea efectelor negative semnificative  asupra mediului

-Principalele concluzii sunt ca proiectul manifesta un impact nesemnificativ si de scurta durata asupra mediului.

-Pe langa evitarea emisiilor  gazelor de sera si contaminarea cu substante periculoase a factorilor de mediu sol si apa, proiectul conduce la cresterea potentialului socio - economic al zonei si asigurarea unor noi rezerve energetice economiei romanesti, valorifica folosirea terenului care, in alta situatie, ar fi considerat ca avand o valoare economica scazuta. In plus, proiectul nu este in conflict cu planificarea existenta pentru acea zona.

-Impactul local asupra mediului din timpul constructiei si operarii sunt limitate. De asemenea, in urma evaluarii impactului cumulat al sondei, s-a ajuns la concluzia ca impactul cumulat va fi nesemnificativ.

-Impactul asupra apei, aerului, biodiversitatii, asezarilor umane, solului si subsolului este redus. Riscurile de mediu sunt mentinute la un nivel scazut datorita strategiei de restructurare si modernizare a OMV PETROM incluzand si implementarea unor tehnologii care sa asigure protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, diminuarea consumurilor energetice, a pierderilor tehnologice si a necesarului de personal, in scopul maririi rentabilitatii, precum si realizarea unor conditii mai bune de munca pentru personalul societatii.

-Conform Raportului de evaluare a impactului asupra mediului - Impactul generat de obiectivele de exploatare petroliera din zona amplasamentului este nesemnificativ, in zona neexistand semne de afectare a factorilor de mediu, astfel ca impactul cumulativ al acestora cu sondelor este nesemnificativ.

- Masuri in timpul realizarii proiectului:

Masuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu: apa

In vederea prevenirii impactului accidental si pentru protectia calitatii apelor de suprafata, sunt prevazute urmatoarele masuri:

- pentru a reduce la minim formarea apelor uzate, careul sondei este prevazut cu o rigola pereata cu beton perimetrala careului, in lungime de 186 m si adancime de 0,30 m. Acest sant va colecta apele pluviale conventional curate de pe terenurile invecinate, evitandu-se inundarea careului si formarea unei cantitati mai mari de ape uzate. Santul se va descarca in teren natural, apa fiind considerata conventional curata;

- executia unui sant pereat cu dale prefabricate din beton  in lungime de circa 30 m si adancimea de 0,40 m, in zona IPCN , cu rolul de a colecta si dirija eventualele scurgeri accidentale tehnologice din interior la haba pentru colectare scurgeri; Haba de 6 m3 va fi in prealabil hidroizolata cu solutie bituminoasa aplicata in doua straturi, urmand a fi asezata pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 10 cm si va fi prevazuta cu capac de protectie si imprejmuita;

- montarea unei habe de reziduuri cu capacitatea de 6 m3 in interiorului careului de foraj in pozitie ingropata, pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 10 cm. Inainte de montaj, haba se va hidroizola cu doua straturi de solutie bituminoasa. Pentru evitarea unor accidente haba va fi imprejmuita si se va proteja cu un capac;

- montarea baracilor pe dale; suprastructura acestora va fi executata dintr-un strat de balast compactat;

- la gura sondei se va construi un beci betonat – cu dimensiunile 2,20 x 2,30 x 2,00 m, care are rolul de a permite montarea capului de coloana si a instalatiei de prevenire precum si rolul de a capta toate scurgerile din zona gaurii de sonda si de pe podul instalatiei de foraj, precum si a apei pluviale din zona beciului sondei;

- montarea unei fose septice pentru colectarea apelor uzate fecaloid-menajere; rezultate din activitatea sociala a personalului care executa lucrarile. Aceasta va fi golita prin vidanjare, iar apele uzate vor fi trasportate la statia de epurare care deserveste zona;

- pentru izolarea acviferelor a fost stabilit un program de tubaj si cimentare care va asigura o tripla izolare a stratelor intalnite in procesul de foraj, fiind astfel eliminate orice surse potentiale de contaminare a apelor subterane interceptate in procesul de foraj;

- pentru protejarea panzei de apa freatica de suprafata, fluidul de foraj utilizat pentru primul interval va fi de tip natural (apa si argila), nefiind tratat cu substante chimice care sa contamineze stratul;

- vor fi amenajate zone speciale pentru depozitarea temporara, pe categorii a deseurilor. Stocarea deseurilor se va face in recipienti adecvati tipului de deseu.

Masuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu: aer

- folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

- reducerea timpului de mers in gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor de transport auto;

- detectarea rapida a eventualelor neetanseitati sau defectiuni si interventia imediata pentru eliminarea cauzelor;

- udarea cailor de transport pe care circula autocamioanele, in vederea reducerii pana la anulare a poluarii cu praf;

- activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda la umectarea suprafetelor sau luarea altor masuri (ex: imprejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat si depozitat temporar, etc) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in atmosfera;

- respectarea stricta a tehnologiei de forare;

- sporirea atentiei in cazul manipularii pulberilor fine;

- nu se vor constitui niciun fel de alte surse de emisie de gaze poluante, in atmosfera – de exemplu foc deschis, alimentat de combustibili solizi/lichizi;

- intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor activitatii si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele proiectului de forare si a celor conexe acestora.

Masuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu: sol si subsol

In faza de executie se va inregistra un impact slab asupra solului prin decopertarea pamantului de pe suprafata careului.

Volumul de sol vegetal rezultat va fi transportat prin grija constructorului la o distanta de 5 km.

Forajul sondei necesita lucrari care perturba echilibrul natural al zonei in care se executa acesta.

Lucrarile de terasamente, chiar daca nu sunt poluante, pot induce temporar modificari structurale in profilul de sol.

Activitatile specifice de santier vor implica manipularea unui numar redus de posibile substante  poluante pentru sol reprezentate de carburanti si lubrifianti, folositi pentru utilaje si echipamente. Materialele necesare amenajarii de santier vor fi produse finite, care vor fi aprovizionate ca atare, fiind doar asamblate pe santier. In aceste conditii, se considera ca impactul potential indus solului va fi nesemnificativ.

Un potential impact poate fi generat asupra calitatii solului in situatia producerii unor scurgeri de carburanti sau lubrifianti ca urmare a unor defectiuni a utilajelor/echipamentelor utilizate si doar in cazul deteriorarii masurilor si conditiilor de protectie-prevenire considerate in proiect.

La executarea lucrarilor se utilizeaza fluid de foraj - rezulta detritus, ape reziduale si deseuri specifice. Aceste deseuri reprezinta un potential pericol de poluare a solului datorita substantelor pe care le contin. Poluantii care pot afecta calitatea solului sunt: hidrocarburile din produsele petroliere, unele saruri - cloruri, sulfati, soda caustica, substante tensioactive.

Masuri de diminuare a impactului pentru zgomot si vibratii

Zgomotele si vibratiile de produc in situatii normale de executie a instalatiei de foraj, au caracter temporar, iar efectele sunt pe termen scurt si nu au efecte negative asupra mediului. Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin montarea baracii instalatiei, care poate avea pereti din tabla ondulata sau din prelata, care actioneaza ca o structura fonoabsorbanta.

Pentru limitarea impactului al potentialei poluarii sonore determinate de activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat, asupra sanatatii populatiei se recomanda urmatoarele masuri:

- in timpul efectuarii lucrarilor se vor respecta normele de producere a zgomotului prin poluare fonica, se vor folosi utilaje performante din acest punct de vedere, vor circula cu viteza redusa (circa 5 km/h) si fara a produce vibratii;

- instalatia de foraj si utilajele componente vor fi dotate cu elemente de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor;

- toate utilajele si autovehiculele care produc zgomot si/sau vibratii vor fi performante din acest punct de vedere si se vor incadra in limitele de protectie prevazute de normative;

- organizarea muncii, minimizarea expunerii la zgomot peste orele normale de lucru, pentru lucratori, planificarea activitatilor generatoare de zgomote ridicate, astfel incat sa se evite o suprapunere a acestora – respectarea graficelor de lucru;

- oprirea motoarelor vehiculelor pe perioada stationarii;

- automonitorizarea nivelurilor de zgomot la limita amplasamentului in scopul aplicarii de masuri corective privitoare la poluarea sonora excesiva, pe perioada activitatilor de realizare a forajului sondei.

Pentru protectia persoanelor care se gasesc in apropierea unor echipamente cu nivel ridicat de zgomot se pot realiza:

- carcasari de echipamente;

- dotarea personalului de deservire a instalatiei de foraj cu casti antifoane;

- folosirea manusilor sau palmarelor pentru prinderea comenzilor vibrante, zgomotoase.

Masuri de protectie a biodiversitatii in timpul executiei proiectului:

- execuţia lucrărilor se va face cu respectarea riguroasă a etapelor prevăzute în proiect;

- se vor respectată măsurile cuprinse în planurile de intervenţie în caz de accidente, avarii ce pot avea impact major asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător;

- verificarea etanşeităţii habelor pentru depozitarea fluidului de foraj ;

- păstrarea curăţeniei în careul sondei şi depozitarea materialelor chimice în condiţii de siguranţă, în locuri special amenajate;

- se interzice deversarea fluidelor de foraj şi a altor reziduuri pe alte terenuri decât în locurile special amenajate;

- forajul propriu – zis, operaţiunile de carotaj şi perforare, probarea stratelor precum şi orice fel de operaţii în gaura de sondă, se vor executa numai cu instalaţii de stopare a erupţiilor, montate corect şi complet şi menţinute permanent în stare de funcţionare.

Măsuri privind gestionarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase în perioada de execuţie:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase vor fi gestionate în conformitate cu prevederile legale;

- toate substanţele şi preparatele chimice procurate de la furnizori, care se folosesc pe amplasament, vor fi însoţite de fişele tehnice de securitate, care sa corespundă cerinţelor Regulamentului 1907/2006 (REACH) în ceea ce priveşte conţinutul lor.

- utilajele vor fi aduse in şantier în perfecta stare de funcţionare, având făcute reviziile tehnice şi schimburile de lubrefianţi;

- schimbarea lubrifianţilor se va executa dupa fiecare sezon de lucru în ateliere specializate;

- alimentarea cu carburanti se va face in statiile de distributie .

Măsuri pentru încadrarea în peisaj în perioada de execuţie:

- toate masurile prevazute in proiect, ce se vor aplica in practica privind buna functionare a instalatiilor, sunt menite sa protejeze si componentele peisajului.Dupa executia lucrarilor de constructie si foraj, vegetatia va repopula in mod sistemic zona ;

- reducerea la minimum a suprafeţelor ocupate definitiv ;

- amplasarea organizării de şantier se va face în limita posibilităţilor în incinta sau in parcarea existenta;

- zonele în care se desfăşoară lucrările de constructie vor fi demarcate cu împrejmuiri de protecţie.

Măsuri pentru reducerea impactul potential al proiectului asupra conditiilor de viata al locuitorilor

- respectarea limitărilor de viteză la tranzitarea localităţilor de către traficul greu, reducerea vitezei de deplasarela circa 5 km/h si mentinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport ;

- interzicerea repararii utilajelor in zonele de lucru ;

- limitarea emisiilor din gazele de esapament prin verificari tehnice periodice ale autovehicolelor ;

- amenajarea drumurilor de acces cu platforme de circulatie dimensionate corespunzator gabaritelor mijloacelor de transport si intretinerea permanenta intr-o stare buna a acestora ;

- in scopul reducerii nivelului de zgomot la limita incintei careului sondei, manipularea materialului tubular se va face cu atentie pentru evitarea lovirii tevilor ;

- Masuri in timpul exploatarii si efectul implementarii acestora:

Măsuri privind protectia calitatii apelor:

Pentru preintampinarea impactului negativ si protectia calitatii apelor subterane, se prevad urmatoarele masuri de protectia mediului, care au in vedere prevenirea sau reducerea impactului:

- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

- operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;

- pentru izolarea acviferelor a fost stabilit un program de tubaj si cimentare care va asigura o tripla izolare a stratelor intalnite in procesul de foraj, fiind astfel eliminate orice surse potentiale de contaminare a apelor subterane interceptate in procesul de foraj;

- executarea operatiilor de cimentare conform proiectului de foraj si cu supraveghere atenta;

- dalarea platformei tehnologice si a drumului interior ;

- platforma tehnologica este prevazuta cu panta de scurgere catre rigolele prefabricate si santul dalat pentru colectarea apelor pluviale, eventuale scurgerii accidentale si ape reziduale;

- executarea de santuri betonate/dalate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape de spalare, scursori;

- haba de reziduri (bazinul de decantare) este ingropata;

- haba de depozitare a detritusului se monteaza semiingropat ;

- executarea operatiilor de tratare – conditionare a fluidului in sistem inchis ;

- magazia de chimicale se va monta pe dale din beton pentru evitarea infiltratiilor in urma unor scurgeri, deversari sau imprastieri accidentale de solutii sau pulberi pe sol ce pot lua contact cu apa;

- platforma de productie din careul sondei este protejata cu dale din beton;

- careul sondei are prevazuta o fosa ecologica, cu un bazin etans;

- fosa ecologica utilizata pentru nevoile personalului este o constructie portabila, la terminarea lucrarilor este transportata pe alt amplasament;

- se va urmari evacuarea ritmica a continutului beciului sondei, prin vidanjare si descarcarea continutului la parcul desemnat primirii si prelucrarii acestui amestec. Sub niciun motiv - sub atentionarea explicita a aplicarii masurilor legale -, sa nu se deverseze continutul beciului in ape de suprafata sau subterane;

- pentru protejarea panzei de apa freatica de suprafata, fluidul de foraj utilizat pentru primul interval va fi de tip natural (apa si argila), nefiind tratat cu substante chimice care sa contamineze stratul.

Măsuri privind protectia calitatii aerului

- pentru limitarea potentialelor emisii de gaze in atmosfera se vor face monitorizari ale imisiilor;

- responsabilitatea pentru implementarea masurilor de reducere a impactului precum si urmarirea realizarii lor revine responsabilului SC FORA OIL GAS SRL care supravegheaza investitia;

- respectare stricta a proiectului si a tehnologiei de exploatare a zacamantului ;

- exploatarea zacamantului cu instalatii pozitionate strict in interiorul aplasamentului aprobat pentru aceasta activitate ;

- se va urmari evacuarea ritmica a continutului beciul sondei, prin vidanjare si descarcarea continutului la parcul desemnat primirii si prelucrarii acestui amestec, pentru limitarea emisiilor de compusi volatili (COV), in atmosfera ;

- intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor desemnati si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele procesului tehnologic de exploatare a zacamantului ;

- nu se va instala pe amplasament nici o alta sursa potentia de a polua aerul atmosferic.

Măsuri privind protectia calitatii solului si subsolului

-un cazul unei exploatari normale - fara avarii - nu vor exista surse dirijate de poluare a solului si a subsolului.

-in caz de avarii, se poate produce poluarea solului si a subsolului si trebuie luate urmatoarele masuri:

- inchiderea imediata a sursei de poluare;

- colectarea poluantului

- limitarea intinderii poluarii cu ajutorul digurilor;

- pentru a putea determina amploarea extinderii zonei poluate si gradului de poluare este necesar sa se efectueze un numar corespunzator de foraje din care sa se preleveze probe de sol;

- inlaturarea zonei poluante prin decopertare -stratul de sol poluat se va indeparta si transporta in depozite autorizate, unde va avea loc depoluarea acestuia, iar volumul ramas va fi completat cu material de umplutura sau sol depoluat.

-se va urmari evacuarea ritmica a continutului beciului sondei, prin vidanjare si descarcarea continutului la parcul desemnat primirii si prelucrarii acestui amestec.

-sub niciun motiv, nu se va deversa continutul beciului pe sol.

-intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor desemnati si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele procesului tehnologic de exploatare a zacamantului.

-niciun obiect sau material de pe amplasamentul utilizat in activitatile de intretinere si reparatie a instalatiei de extractie titei sa nu ajunga pe sol.

-respectarea conditiilor tehnice de lucru in timpul interventiei la sonda.

-pastrarea curateniei si intretinerea careului de productie al sondei.

-beneficiarul va realiza un program de control si verificare a sondei si echipamentelor de adancime si suprafata.

-in vederea protejarii subsolului este interzisa evacuarea si injectarea de reziduuri provenite de la sonda in foraj sau de exploatare in alte sonde.

-in vederea protejarii subsolului si a panzei de ape freatice impotriva eventualelor infiltratii, se vor instala si cimenta mai multe coloane metalice dupa care se vor cimenta.

Măsuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- nu se impun masuri privitoare la zgomot, in aceasta faza a proiectului, deoarece intreaga activitate de extractie este silentioasa, utilizandu-se, pentru aceasta, motoare electrice ;

- se recomanda totusi o planificare a activitatilor generatoare de zgomote ridicate, astfel incat sa se evite o suprapunere a acestora;

- protectia impotriva vibratiilor se realizeaza prin montarea de structuri antivibratoare.

Masuri de protectie a biodiversitatii in faza de exploatare a investitiilor:

- exploatarea zacamantului cu instalatii pozitionate strict in interiorul amplasamentului aprobat pentru aceasta activitate;

- se va executa ingradirea beciul sondei si a utilajelor aflate in miscare, pentru a evita accidentarea intamplatoare a faunei migratoare din vecinatati si care ar tranzita amplasamentul sondei de productie;

- intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor desemnati si se va aplica sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele procesului tehnologic de exploatare a zacamantului ;

- nici un obiect sau material de pe amplasamentul utilizat in activitatile de intretinere si reparatie a instalatiei de extractie titei sa nu ajunga pe vegetatie sau sol ;

- dupa executarea lucrarilor de constructie si foraj, vegetatia va repopula in mod sistemic zona.

Gospodarirea deseurilor

Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenta deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase si ale Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificari.

a)Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;

b)Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

c)Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, care vor fi eliminate/valorificate, sunt următoarele:

Deșeuri extractive: activitarea de foraj (detritus, fluid de foraj rezidual)

Detritusul

- 20 tone – detritus (intervalul I) - cod deseu 01 05 04 (namoluri si deseuri de foraj pe baza de apa dulce – conform DC 2014/955/UE);

- 100  tone – detritus (intervalul II si III ) - cod deseu 01 05 08 (noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele specificate la 01 05 05* si 01 05 06* – conform DC 2014/955/UE).

Acestea sunt selectate pe sitele vibratoare si colectate intr-o haba metalica de 40 m3 de unde va fi transportat periodic de catre firma specializata pe baza de contract pentru tratare si/sau eliminare finala la Statia de Tratare si/sau Eliminare finala autorizata  a contractorului de Waste Management.

Fluidul de foraj rezidual

- 44 tone - (intervalul I) fluid de foraj rezidual cod deseu 01 05 04 (namoluri si deseuri de foraj pe baza de apa dulce – conform DC 2014/955/UE);

- 163 tone - (intervalul II si III) fluid de foraj rezidual cod deseu 01 05 08 (noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele specificate la 01 05 05* si 01 05 06* – conform DC 2014/955/UE).

Fluidul de foraj ramas la finalul sondei, circa 207 tone, daca nu i se gaseste folosinta la alte sonde, va fi transportat in vederea tratarii si eliminarii finale, de catre firma specializata pe baza de contract pentru tratare si/sau eliminare finala la Statia de Tratare si/sau Eliminare finala autorizata  a contractorului de Waste Management.

Deșeuri ne-extractive:

- deșeuri metalice;

- deșeuri de ambalaje;

- deșeuri menajere.

Deșeuri metalice (cod deșeu -17 04 07) -  sunt deșeuri feroase rezultate din taierea coloanelor, cabluri de otel, piese de schimb inlocuite. Se estimează producerea unei cantități de, circa 0,50 tone/sonda de deșeuri metalice. Aceste deșeuri se vor valorifică prin unități de colectare specializate.

Deșeurile de ambalaje:

- butoaie metalice care se reutilizează;

- ambalaje din hartie și carton care se colectează și se predau la unitățile de colectare autorizate;

- ambalaje din materiale plastice de la diverse alimente preparate, semipreparate, nepreparate, fructe etc.;

- ambalaje de sticla rezultate de la diverse conserve sau bauturi.

Ambalajele, in care au fost stocate materialele chimice (saci de pânză, butoaie metalice si de plastic), necesare conditionarii fluidului de foraj vor fi depozitate in baraca de chimicale de unde vor  fi trimise la societatea furnizoare.

Deșeurile menajere ( cod deșeu - 20 03 01) - vor fi precolectate in containere (pubele) amplasate in careul sondei dupa vor fi preluate de firma autorizata.

Pe perioada de foraj pot rezultă uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere. Acestea vor fi colectate în butoaie marcate cu etichete. Colectarea acestora se va face în funcţie de tipul uleiului. Butoaiele cu uleiuri uzate vor fi transportate de către firme autorizate la centrele de colectare.

Măsuri pentru perioada de dezafectarea si inchiderea instalatiei

In etapa de postinchidere, activitatea de dezafectare trebuie sa urmeze urmatoarele etape:

- sa protejeze sanatatea si siguranta publica;

- sa reduca si - unde este posibil - sa elimine daunele ecologice, acolo unde si daca au existat accidental;

- sa redea terenurile intr-o stare potrivita utilizarii lui initiale sau acceptabila pentru o alta utilizare.

Ingrijirea pasiva impusa imediat dupa incetarea operatiunilor de dezafectare, trebuie sa indeplineasca trei conditii:

- stabilitate fizica - toate structurile ramase nu trebuie sa prezinte pericol neacceptabil pentru siguranta si sanatatea publica sau pentru mediul inconjurator;

- stabilitate chimica - toate materialele ramase nu trebuie sa prezinte un pericol pentru viitorii utilizatori ai amplasamentului, pentru sanatatea publica sau pentru mediul inconjurator;

- amplasamentele reecologizate trebuie sa fie adecvate pentru o folosinta corespunzatoare a terenurilor, considerata compatibila cu zona inconjuratoare.

In vederea dezafectarii sondei, sunt prevazute a fi executate urmatoarele operatii:

- demontarea instalatiei de extractie;

- demontarea instalatiilor auxiliare;

- transportul instalatiei de extractie si a componentelor auxiliare din incinta careului de cercetare/exploatare a sondei, la baza de productie, pentru revizii, operatii de intretinere si de valorificare sau reutilizare;

- executarea lucrarilor de inchidere si asigurare a sondei, in interior, prin izolarea definitiva a posibilitatilor de comunicare intre zacamant si gaura sondei;

- extragerea beciului sondei, construite din beton armat, prin executarea unor sapaturi necesare acestei operatii;

- dezafectarea racordului la drumul petrolier de exploatare;

- deconectarea de la magistrala electric;

- managementul deseurilor generate pe amplasament in perioada de dezafectare se va realiza in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare;

- se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor generate din activitate;

- colectarea si stocarea temporara a deseurilor generate din activitate se va face in spatii special amenajate;

- valorificarea/eliminarea deseurilor rezultate se va face prin intermediul unor societati specializate autorizate.

Inainte ca terenul dezafectat si ecologizat sa fie predat proprietarilor sunt executate determinari realizate de catre OSPA, in vederea stabilirii calitatii solului rezultat. Autoritatea abilitata – OSPA, in acest domeniu -, trebuie sa certifice calitatea solului rezultat, in raport cu zona in care, amplasamentul sondei, se afla situat.

Măsuri de reducere a impactului proiectului asupra climei și/sau măsuri de adaptare privind vulnerabilitatea proiectului la schimbări climatice:

In faza de executie a proiectului apar emisii de gaze cu efect de sera de la utilajele angrenate la realizarea investitiei: camioane, buldozere, excavatoare, compactoare. Aceste surse de poluare ale aerului, gazele arse de la esapament, se constituie ca surse mobile de poluare

Emisiile rezultate de la esapamentele utilajelor folosite la realizarea investitiei – foraj sonda titei, vor determina o crestere locala a concentratiei de poluanti atmosferici, pe amplasamentul lucrarilor.

In timpul intrarii in productie a sondei emisiile provenite de la sursele mobile si fixe dispar in totalitate, pe amplasament neaflandu-se decat cate un motor electric pentru sonda racordat la reteaua electrica existenta in zona, a SC Carbonifera SA.

In conditiile de functionare normala si de respectare a instructiunilor de proiectare, de suprafata, de foraj si echipare a sondei Silistea 1, amenajare drum acces, lucrari conexe si organizare de santier nu vor afecta factorul de mediu aer/clima.

Canicula nu va afecta amplasarea sondei Silistea 1, sonda prin constructia ei nefiind termosensibila. De asemenea sonda este prevazuta cu un pichet de incendiu si au fost  intocmite ipoteze si scheme de interventie pentru stingerea incendiilor la instalatiile cu pericol deosebit.

Functionarea sondei nu este influentata de conditiile meteorologice din zona amplasamentului si deci nu exista riscuri privind functionarea in perioade cu conditii meteorologice deosebite (seceta, temperaturi foarte scazute etc.).

In cazul unor furtuni instalatia de extractie titei este o instalatie solida conceputa a functiona in conditii de siguranta deplina indiferent de vreme, iar structura careului sondei este realizata din sisteme rutiere betonate, dalate, conform cerintelor studiului geotehnic efectuat pe amplasamentul propus, terenul fiind considerat in momentul de fata din punct de vedere morfologic - plan, fara denivelari si nu prezinta aspecte de instabilitate, eroziuni sau alte fenomene geologice dinamice.

In aceste conditii sonda nu va fi afectata de eventualele fenomene extreme cum ar fi furtunile.

Productia sondelor nu va fi afectata de fenomenele extreme canicula/furtuni deoarece exploatarea se face de la mare adancime.

Amplasamentul sondelor se afla situat intr-o zona neinundabila.

Distanta amplasamentului sondei pana la principalele cursuri de apa este suficient de mare:

- circa 3600 m fata de raul Provita;

- circa 5300 m fata de raul Cricov.

Functionarea sondelor nu este influentata de conditiile meteorologice din zona amplasamentului si deci nu exista riscuri privind functionarea in perioade cu conditii meteorologice deosebite (seceta, temperaturi foarte scazute etc.).

IV. Condiții care trebuie respectate

In timpul realizarii si exploatarii se vor respecta urmatoarele conditii:

- se vor respecta masurile de protectie a factorilor de mediu prevazute in studiu de evaluare a impactului asupra mediului;

- se vor respecta conditiile din avizul de gospodarirea apelor nr. 2630/30.03.2020 privind proiectul “Forare si echipare sonda Silistea 1, amenajare drum acces, lucrari conexe si organizare de santier”;

- se va reactualiza ori de cate ori este nevoie Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

- este obligatorie asigurarea sondei conform Regulamentului de prevenirea eruptiilor pentru protectia maxima impotriva poluarii

# se va evita producerea  excesiva de vibratii si zgomote care sa provoace afectarea faunei potentiale aflate in vecinatate;

- nu se admit evacuari de ape uzate, reziduuri sau deseuri de nici un fel în apele de suprafata sau subterane, pe sol sau in subsol ;

- se interzice spalarea utilajelor sau a autovehiculelor, precum si executarea de operatiuni de reparatii si intretinere a acestora in zona de desfasurare a lucrarilor;

- se interzice functionarea utilajelor cu defectiuni la sistemul de atenuare a zgomotului si a vibratiilor;

- pe intreaga perioada a executiei proiectului se vor lua masuri de limitare a nivelului de zgomot produs de utilaje.

- in caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate, se va notifica agenţia judeţeană pentru protecţia mediului căreia i se va prezenta propunerea de remediere; investigarea şi evaluarea poluării solului şi subsolului se va efectua în conformitate cu prevederile HG nr. 1408/ 2007, iar remedierea şi reconstrucţia ecologică, în conformitate cu prevederile HG nr. 1403/ 2007;

- vor fi respectate condiţiile impuse de catre emitentii celorlalte avize;

In timpul exploatarii:

- beneficiarul are obligatia de a asigura salubrizarea zonei aferente obiectivului pe toata perioada realizarii lui, cat si dupa aceea;

- vor fi respectate solutiile tehnice din documentatia ce a stat la baza emiterii prezentului acord de mediu si care constituie anexa la acesta: memoriul tehnic si Raportul la studiu de evaluarea impactului asupra mediului, acte si avize emise de alte autoritati;

- fiecare sonda va fi dotata cu instalatie completa de prevenire a eruptiilor, corespunzatoare categoriei sondei si evaluarii presiunii de zacamant, potrivit Regulamentului de Prevenire a Eruptiilor ;

- echipele de lucru vor fi permanent instruite asupra modului de actiune pentru prevenirea si combaterea eruptiilor ;

- prin modul de amenajare/ construire, dotare si functionare se va evita producerea de disconfort in vecinatati prin zgomote de o intensitate mai mare de 50 dB(A).

- Transportul/manipularea deşeurilor generate şi a substanţelor periculoase utilizate se va face de aşa manieră, încât să nu se producă poluarea solului, apelor de suprafaţă şi subterane

- Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Respectarea OUG privind protectia mediului nr.195/2005 cu modificarile ulterioare

- Respectarea legislatiei in vigoare privind calitatea aerului, managementul apei, gestionarea deseurilor, zgomot, protectia naturii.

In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere:

- beneficiarul are obligatia de a asigura salubrizarea zonei aferente obiectivului pe toata perioada realizarii lui, cat si dupa aceea;

- dupa terminarea lucrarilor, careul va fi degajat de materialele utilizate si de cele rezultate in urma executiei, urmand a fi transportate in locuri special amenajate si autorizate;

- terenurile eliberate si refacute corespunzator vor fi redate circuitului natural, dupa caz, cu lucrari de protejare si refacerea vegetatiei;

- la terminarea lucrarilor de construire se va asigura salubritatea intregului amplasament, inclusiv a zonelor adiacente, prin eliminarea tuturor materialelor si resturilor rezultate din executia obiectivului;

Se vor respecta prevederile aplicabile din următoarele acte normative

- OUG 195/2015 privind protectia mediului aprobata prin Legea 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

- Ord. 756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului

- Ord. 462/1993 privind aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate

- SR 10009/2017 privind acustica urbana in limite admisibile ale nivelului de zgomot

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului incojurator

- Legea apelor nr.107/1996 cu modificari ulterioare

- HG 188/2002 modificata prin HG 352/2005

- Legea 211/2011 cu modificari si completari privind regimul deseurilor

- Legea apelor nr. 107/1996 cu completările şi modificările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu completările şi modificările ulterioare;

- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- H.G. Nr. 486/1993 privind creşterea sigurantei in exploatare a constructiilor şi instalatiilor, care reprezinta surse de mare risc.