ACORD DE MEDIU -   PROIECT

NR. PH- ..... din ............

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu  adresate de  SC. OMV PETROM SA., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, inregistrata la APM Prahova cu nr. 20899/18.12.2019, completata cu nr. 2956/20.02.2020, nr. 5377/01.04.2020, nr. 6558/30.04.2020, nr. 14634/08.10.2020,

in baza prevederilor OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, se emite,

ACORD DE MEDIU

Pentru proiectul: „Forajul si echiparea sondelor 206P, 69 Bis P SI 107Bis Magurele” , cu amplasamentul in Comuna Magurele, tarla 55, Judetul Prahova,  in scopul stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

- Proiectul se incadreaza in prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor  proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 2– Lista proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului: punctul 2 (industria extractiva) - litera d)- foraje de adancime si litera e) – instalatii industriale de suprafata pentru extractia carbunelui, petrolului, gazelor naturale si minereurilor, precum si a sisturilor bituminoase.

- Descrierea proiectului, și a tuturor  caracteristicilor lucrarilor prevazute de proiect, inclusiv instalatiile echipamentele și resursele naturale utilizate:

Proiectul consta in forarea si echiparea sondelor 206P, 69 Bis P SI 107Bis Magurele .

Utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor :

Amplasamentul propus pentru realizarea investiției este situat în extravilanul localității Măgurele, județul Prahova.

Coordonatele in sistem STEREO 70 și coordonatele geografice ale amplasamentelor sondelor propuse:

| Sonda | Coordonatele in sistem STEREO 70 | Coordonate geografice: |
| --- | --- | --- |
| sonda206 Măgurele | X: 400928.370; Y: 583008.044. | 45°06'11.60802"N, 26°03'12.09392"E |
| sonda 107 P Bis Măgurele | X: 400905.672; Y: 583001.027. | 45°06'11.15338"N, 26°03'11.03533"E |
| sonda 69 P Bis Măgurele | X: 400905.672; Y: 583001.027. | 45°06'10.87568"N, 26°03'11.75932"E |

Pentru realizarea proiectului se vor folosi 7500 mp, teren închiriat de OMV Petrom în baza contractelor de inchiriere.

Conform Certificat de Urbanism nr. 72/21.10.2019, terenul închiriat de OMV Petrom are categoria de folosință arabil.

Suprafața necesară realizării obiectivului este de 7500 mp, iar după finalizarea lucrărilor această suprafață va reprezenta careul sondelor.

Accesul la amplasament se realizează din pe drumul existent în zonă – DJ 231, care face legătura între localitățile Magurele și Gornet.

Amplasamentul clusterului sondelor 206 P, 69 BIS P și 107 BIS  Magurele este situat astfel:

- la circa 765 m față de prima casă;

- la circa 1640 m față de râul Teleajen;

- la circa 10,4 km fata de ROSCI 0164 Pădurea Plopeni –cea mai apropiată arie protejată de amplasament.

Instalatiile si echipamentele utilizate:

Instalaţia de foraj utilizată : MR 8000 Diesel.

Durata totala estimată a lucrărilor de foraj și echipare sonde este de cca 74 zile/sondă, din care:

- etapa de mobilizare - demobilizare:		14 zile/sondă

- etapa de foraj propriu-zisă:			45 zile/sondă ;

- etapa de probare strate,probe producție	15 zile/sondă.

Adâncimea de foraj a sondelor este de :

- 2460 m pentru sonda 69 BIS Măgurele ;

- 2300 m pentru sondele 206 P și 107 BIS Măgurele.

Descrierea proiectului:

Principalele faze de realizare ale lucrărilor de echipare/ foraj sonde sunt:

  - amenajare organizare de șantier

  - executarea lucrărilor de amenajare careu foraj;

  - executarea lucrărilor de constructii- montaj pentru amplasarea instalației de foraj;

  - executarea lucrărilor de foraj;

  - demobilizarea instalației de foraj si a structurilor/echipamentelor auxiliare, precum și transportul acestora la o alta locație sau la baza de reparații;

  - executarea probelor de producție a zăcămantului și pregătirea sondelor pentru exploatare, dacă este demonstrată viabilitatea acestora;

  - executarea lucrărilor de echipare de suprafață a fiecarei sonde.

Amenajare careu pentru instalaţia de foraj

Pentru asigurarea stabilităţii instalaţiei de foraj şi a anexelor acesteia, precum şi pentru accesul autovehiculelor de transport materii, materiale, utilaje şi a formaţiilor de pompieri este necesară şi oportună amenajarea careului sondei, a drumului interior şi a platformei pentru agregate precum şi a drumului de acces care să permită circulaţia acestora în orice condiţii atmosferice.

Careul sondelor se va amenaja pe suprafața de 7500 mp.

Suprafața ocupată:

  - Platforma foraj pietruită cu macadam  	         – 5088 mp ;

  - Platforma dalată pentru instalatia de interventie – 93 x 3 = 279 mp ;

  - Suprafață șant betonat 	 	 	         –  246 mp;

  - Suprafața ocupată de depozitul de sol vegetal este de 1285 mp, situată în partea de nord a careului de foraj.

  - Suprafață nefolosită (zonă liberă) – 602 mp.

Pentru fiecare sondă se va amenaja o platformă dalată.

Dimensiunile si amplasamentul careului sondei s-a proiectat in functie de tipul instalatiei de foraj utilizate – MR 8000, pozitia locatiei si relieful terenului.

Pe această suprafață nivelată și compactată se vor amplasa obiectivele:

- instalația de foraj MR 8000;

- rampa material tubular;

- 2 grup moto - pompa;

- habe metalice / rezervoare pentru depozitare apa tehnologică și fluid foraj;

- rezervoare (habe) metalice pentru rezerva de apa PSI;

- baracamente;

- zona de protecție.

Pentru protectia mediului in incinta careului de foraj se vor executa următoarele lucrări:

  - suprastructura necesară montării baracilor pe dale, executată dintr-un strat de balast compactat.

  - șant perimetral pentru colectarea apelor pluviale, in vederea evitării inundarii careului- șant betonat tip 1 în lungime de 224 m.

  - șant dalat având L = 30 m/sonda pentru colectarea eventualelor scurgeri tehnologice din interior, ce descarca in bazinul colector de reziduuri.  Acesta va fi vidanjat periodic.

  - haba de reziduuri – hidroizolată, cu doua straturi de solutie bituminoasa, cu capacitatea de 6 mc/sonda se va amplasa in interiorul careului de foraj in pozitie ingropata, pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 10 cm.

  - montaj haba de 40 mc, semiingropată in imediata vecinatate a sitelor vibratoare pentru depozitarea detritusului - rezultat din procesul de foraj.

  - la gura fiecarei sonde se va construi un beci betonat cu dimensiunile 2,30 m x 2,20 m x 1,50 m, care are rolul de a permite montarea capului de coloana si a instalației de prevenire precum si rolul de a capta toate scurgerile din zona găurii de sondă și de pe podul instalației de foraj.

  - montarea unei fose septice pentru colectarea apelor uzate fecaloid-menajere; rezultate din activitatea sociala a personalului care executa lucrările. Aceasta va fi golita prin vidanjare, iar apele uzate vor fi trasportate la statia de epurare care deserveste zona.

  - montarea habelor pentru depozitarea cantitatilor suplimentare de fluid de foraj.

  - montarea unei barăci de chimicale dotată cu platforma de protecție pentru depozitarea și manipularea materialelor și substanțelor utilizate in procesul tehnologic, in conditii de siguranță.

Lucrări de construcții-montaj pentru amplasarea instalației de foraj

În această etapă se vor monta : instalația de foraj, precum și structurile și echipamentele tehnologice și sociale auxiliare.

Programul de construcţie al sondei – tehnologia forării sondei

Flux tehnologic forare sonde:

- montare coloană de ghidaj în beciul sondei;

- tubare și cimentare coloană de ancoraj;

- tubare și cimentare coloană de exploatare;

- investigații geofizice pentru stabilirea intervalelor productive;

- probarea intervalelor.

Timpul necesar executării lucrărilor de foraj, conform documentației tehnice intocmite, este de circa 45 zile/sondă, iar pentru probe de producție 15 zile/sonda.

Executarea probelor de producție

Probele de producție se vor efectua cu instalația de intervenție AM12/40.

Durata de realizare a probelor de producție este de cca 15 zile/sondă, după care, dacă rezultatele sunt pozitive, sondele intră în producție.

Lucrări de echipare de suprafață

Pentru exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi, sondele vor fi echipate cu:

- cap pompare;

- unitate pompare;

- motor electric pentru unitatea de pompare 45 kW / 500V,

- unitate de control a sondei;

- skid injectie inhibitor de coroziune (redistribuire);

- fundație unitate pompare.

- fundatie skid injectie;

- echipamente de automatizare;

- prevenitor de eruptie pentru prajini pompare;

- controller electronic pentru pompaj

- imprejmuire demontabilă cap sondă.

## Lucrări de dezafectare

Suprafața necesară realizării obiectivului este de 7500 mp .Pentru realizarea investiției, nu sunt prevăzute lucrări de dezafectare, amplasamentul propus fiind situat în zonă cu folosință agricolă a terenurilor.

Executarea lucrărilor de demobilizare instalație de foraj

Dupa demontarea și transportul de la locație la alta locație sau la depozit a instalației de foraj/probe producție impreună cu anexele sale, urmează efectuarea lucrărilor de demobilizare și protecție a mediu:

- transportul detritusului rezultat in urma forajului. Acesta va fi depozitat intr-o haba si transportat periodic la o statie de tratare/eliminare finala;

- curatarea șanțului dalat de 30 m al instalației de foraj de eventualele scurgeri tehnologice accidentale si transportul acestora in bazinul/haba colectoare;

- demontarea șanțului dalat din zona instalației de foraj precum si a habei de colectare ape reziduale din timpul activității de foraj si astuparea excavatiilor cu material granular.

Demontarea habei de detritus și astuparea excavației acesteia cu material granular.

### Lucrări de refacere / restaurare a amplasamentului

În ordinea desfăşurării operaţiunilor de refacere a amplasamentului acestea sunt :

- transportul instalaţiilor şi dotărilor din careul sondei;

- transportul materialelor şi deşeurilor (detritus, ape reziduale);

- transportul materialelor folosite la amenajarea platformelor (dale, balast, piatră spartă) în baza de producţie a constructorului sau la altă locaţie;

- împingerea cu buldozerul a pământului din depozitul de pământ pe toată suprafaţa, astuparea şanţului de gardă perimetral;

- scarificarea, urmată de arătură, fertilizarea cu îngrăşăminte naturale şi anorganice;

- prelevarea de probe de sol cu respectarea Ordinului 756/1997 al MAPPM şi analiza acestora în laboratoare specializate (OJSPA); rezultatele analizelor se compară cu valorile determinate iniţial (înainte de începerea lucrărilor la obiectiv), pentru a se verifica modul de refacere a amplasamentului; buletinele de analiză (iniţial şi final) sunt documente păstrate la cartea construcţiei sondei.

Solul vegetal de pe amplasament, unde se vor construi principalele obiecte ale proiectului, rezultat din lucrarile de decopertare este de circa 1610 m3. Acesta se va depozita pe suprafața de 1285 m2 din incinta careului constituind depozitul de sol vegetal, urmând a fi folosit ulterior pentru ecologizarea terenurilor la alte sonde unde se execută lucrări de redare.

La terminarea lucrărilor pentru forajul sondelor sondelor 206 P, 69 BIS P și 107 BIS Magurele, nu se vor executa lucrări de redare a terenului.

Căi de acces

Accesul la amplasament se realizează din drumul județean DJ 231, care face legătura între localitățile Măgurele și Gornet.

Pentru realizarea lucrărilor propuse și exploatarea sondelor, se va amenaja drumul de exploatare cu lungimea de 182 m , astfel:

- acostament din piatră spartă sort 15-25 mm, 15 cm grosime

- îmbrăcăminte din macadam după compactare, 10 cm.

Alimentarea cu energie electrică - pe perioda forajului și a probelor de producție nu este necesară montarea unei linii electrice ( instalația de foraj este cu actionare termică).

Pentru punerea in funcțiune a motoarelor pompelor sondelor este necesară alimentarea cu energie electrică de 0,5 KV.

## Descrierea procesului tehnologic

Procesul tehnologic de forare al fiecarei sonde consta în săparea unui puț cu diametre descrescătoare, de la suprafață și până la baza stratului productiv cu ajutorul unui sistem rotativ hidraulic actionat de la suprafață. Procesul de foraj se realizează in intregime cu mijloace mecanizate (utilajul instalației de foraj).

Metoda de foraj rotativă este caracterizată prin acționarea elementului de dislocare (sapă de foraj) cu ajutorul garniturii de prajini de foraj de la suprafață. La această metodă de foraj este absolut necesar ca in timpul lucrului sapei, detritusul (roca sfărâmată) sa fie indepartat permanent de pe talpa sondei si transportat la suprafață, iar sapa trebuie racita.

Aceste operatii sunt indeplinite de fluidul de foraj care este pompat de la suprafață cu ajutorul pompelor cu pistoane, prin interiorul prajinilor de foraj.

Dupa ce iese prin orificiile sapei, fluidul de foraj se incarca cu detritus pe care il transporta la suprafață prin spatiul inelar dintre prajini si peretii gaurii de sonda.

La suprafață, fluidul de foraj este curatat cu ajutorul sitelor vibratoare si al separatoarelor de tip hidrociclon, detritusul fiind depozitat intr-o haba metalica cu capacitatea de 40 mc montata semiingropat, iar fluidul de foraj curat, este reintegrat in fluxul tehnologic de foraj.

In procesul de foraj, fluidul de foraj este vehiculat in circuit inchis, astfel incat printr-o exploatare normală nu au loc pierderi pe faze.

Dupa executarea forajului fiecarui interval are loc consolidarea gaurii de sonda prin tubarea acestora cu ajutorul unor coloane din tevi de otel avand diametrul corespunzător intervalului sapat.

Tubarea sondei reprezinta operatia de introducere in gaura de sonda a unor burlane metalice cu scopul de a consolida gaura de sonda si de a crea canalul sigur de exploatare a hidrocarburilor.

La executarea operației de tubare se are în vedere:

- consolidarea peretelui găurii de sonda;

- impiedicarea contaminării apelor de suprafață cu fluidele aflate in sonda;

- izolarea stratelor care contin hidrocarburi (petrol si gaze) a caror exploatare se urmareste, prevenind contaminarea cu acestea a apelor superioare.

## Descrierea echipamentelor necesare

Forajul sondelor se va realiza cu instalație tip MR-8000.

Principalele caracteristici ale instalaţiei de foraj

- permite funcționarea la temperaturi cuprinse între -200 C – 40 0 C

- proiectarea și executia de tip modular conduce la reducerea timpilor de transport/ montaj/ demontaj

- Pachet de alimentare: motor diesel

- Caracteristici speciale: platformă de dimensiuni reduse, mast telescopic.

Sondele vor fi echipate cu:

- cap pompare;

- unitate pompare;

- motor electric pentru unitatea de pompare 45 kW / 500V,

- unitate de control a sondei;

- skid injecție inhibitor de coroziune (redistribuire);

- fundație unitate pompare.

- fundație skid injectie;

- echipamente de automatizare;

- imprejmuire demontabilă cap sondă.

## Materii prime, substante sau preparatele chimice utilizate

In procesul tehnologic de foraj al sondelor se utilizeaza fluidul de foraj preparat de catre executantul forajului - care este un tert autorizat - in incinta sediului acestuia.

Fluidul de foraj folosit in procesul tehnologic va avea caracteristici compatibile cu stratele traversate, acesta neavand un caracter poluant deoarece concomitent cu traversarea acestora are loc tubarea coloanelor si cimentarea acestora.

In scopul reducerii pericolului utilizarii unor substanțe cu caracteristici periculoase, fluidul de foraj este adus de contractorul de foraj in momentul utilizarii ( neexistand stocuri de fluid de foraj la sonda ) iar pentru dilutia acestuia ( atunci cand este cazul ) se vor folosi aditivi, inclusiv lubrifiantii si inhibitorii de coroziune cu toxicitate redusă.

Aprovizionarea materialelor, depozitarea acestora, manipularea si utilizarea acestora se efectueaza de catre operatorul specializat in fluide de foraj.

Pentru realizarea forajului şi probarea stratelor se vor realiza stocuri de materiale conform prevederilor de proiectare iar acestea vor fi depozitate într-un container dotat cu platformă impermeabilă pentru evitarea infestării solului şi apelor freatice prin infiltraţii.

Sistemul de circulaţie a fluidului de foraj se compune din pompa de noroi, habele de noroi curat, claviatură pentru controlul presiunii, un încărcător, capul hidraulic şi furtunul Rotary.

Surplusul de fluid de foraj format se depozitează în habe metalice, el constituind şi stoc necesar în caz de manifestare eruptivă. Ceea ce depăşeşte capacitatea de depozitare se va transporta cu mijloace auto la staţia de fluide sau la o altă sondă în foraj, după necesităţi. Deasemenea, la terminarea sondei, în cazul în care fluidul nu mai poate fi refolosit la o altă sondă, acesta va fi evacuat pentru eliminare totală sau depozitare în scopul refolosirii.

Fluidele de foraj şi detritusul se vor colecta în habe metalice etanşe.

Utilitati:

Alimentarea cu energie electrică

Pe perioda forajului și a probelor de producție nu este necesară montarea unei linii electrice      ( instalația de foraj este cu actionare termică).

Pentru punerea in funcțiune a motoarelor pompelor sondelor este necesară alimentarea cu energie electrică de 0,5 KV.

Alimentarea cu apa

-alimentarea cu apa tehnologica a instalatiei de foraj se va realiza prin transport cu autocisterna, prin grija executantului de la o sursa autorizata contorizata;

-alimentarea cu apa potabila a personalului care deserveste instalatia de foraj se va realiza prin achizitionarea de apa potabila imbuteliata in PET-uri din plastic;

-rezerva intangibila de apa PSI-108mc haba metalica.

Evacuarea apelor uzate:

-apele uzate menajere- apa uzata menajera este colectata in recipienti speciali cu care sunt dotate baracile pentru personal, vidanjate si transportate la statia de epurare care deserveste zona;

-ape tehnologice:apa reziduala rezultata din spalarea si intretinerea instalatiei de foraj si a suprafetei de lucru din sonda si de la gura putului (beciul sondei, instalatia de prevenire a eruptiilor) va fi colectata in beciul betonat al sondei, de unde, cu ajutorul unei pompe centrifuge, va fi vidanjat periodic;

-scurgerile accidentale tehnologice din interior- colectarea lor se realizeaza printr-un  sant dalat avand lungimea de 30m, ce se descarca in bazinul colector de reziduuri, care se va goli periodic cu vidanja.

Executie foraje de monitorizare:- pentru monitorizarea acviferului freatic se propune executarea a doua foraje FM 1 cu adancimea de 20-25m, amplasat in aval de sonde si FM2 amonte de sonde in imediata apropriere a DJ 231. Se recomanda ca adancimea de executie si definitivare a forajelor de monitorizare sa fie stabilita astfel incat sa depaseasca primul orizont poros- permeabil purtator de apa, iar decantorul coloanei de definitivare sa fie incastrat obligatoriu in patul impermeabil al acestui orizont pe o grosime de minim de 2m, chiar daca adancimea forajului nu va respecta adancimea propusa.

Executia forajului de monitorizare a calitatii apelor freatice se va face inainte de inceperea executiei sondei. Din acesta se vor preleva probe de apa, care vor fi analizate de un laborator acreditat pentru stabilirea starii initiale a calitatii apelor subterane( probe martor) si ulterior, pe parcursul executiei si functionarii. Se vor deteremina la prelevarea initiala de probe, precum si dupa punerea in productie a sondei, cu frecventa semestriala, urmatorii indicatori de calitate: metale grele(Cd, Ni, Hg, Pb), hidrocarburi monociclice aromatice (BTEX), hidrocarburi policiclice aromatice (HAP), compusi organici volatili (COV), substante extractibile, conductivitate.

Organizarea de șantier

Organizarea de șantier se va desfășura în mai multe etape caracteristice:

- instalarea şantierului;

- dezvoltarea și adaptarea organizării șantierului (dacă este cazul), conform necesitaților rezultate din programul de execuţie a lucrărilor de bază şi a condițiilor speciale survenite pe parcursul execuției;

- lichidarea șantierului prin dezafectarea lucrărilor de pe șantier (mutare, demolare, demontare etc.) care trebuie făcută rapid, în condiții optime de redare a terenului la folosința inițială.

Materialele necesare execuției lucrărilor vor urmări un program de transport, manipulare, depozitare şi punere în operă, respectându-se ruta de transport, locul de depozitare și de lucru.

Organizarea de șantier pentru realizarea sondelor se va face pe o suprafață de circa 500 m2 din suprafață ocupată, din careul sondelor.

Organizarea de șantier va cuprinde:

  - căi de acces;

  - birouri de șantier pentru personal (vestiare, grup sanitar, etc);

  - surse de energie, echipament electric;

  - spații de depozitare unelte, scule, dispozitive, utilaje necesare;

  - pichet PSI (amplasat în apropierea habelor de depozitare a apei necesare apărării împotriva incendiilor);

  - organizarea spațiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru conservare pe timpul depozitării si evitarea degradărilor.

Se vor amenaja:

- magazii provizorii cu rol de depozitare materiale, depozitare scule, vestiar muncitori, grup sanitar, toalete ecologice;

- spații de depozitare temporară a deșeurilor rezultate în urma executării lucrărilor.

Pe suprafaţa necesară amenajării grupului social se vor poziţiona barăci pentru personal.     Barăcile sunt construcţii metalice tipizate transportabile şi se folosesc la fiecare locaţie.

In cadrul organizării de șantier, pentru activitatea sociala a personalului care execută lucrările necesare realizării obiectivului se impune:

- asigurarea apei potabile și a celei pentru nevoi igienico-sanitare;

- montarea toaletelor ecologice.

II. Motivele si considerentele care au stat la baza emiterii acordului

Locatia sondelor se afla in extravilanul localitatii Magurele pe un teren aflat in proprietate privata. Terenul pe care se vor  realiza lucrarile are categoria de folosinta: arabil  conform Certificatului de urbanism nr.72/21.10.2019 emis de catre Primaria Comunei Magurele; destinatia stabilita prin PATJ Prahova si PUG-ul localitatii este conform categoriei de folosinta.

In alegerea alternativei finale de realizare a proiectului, s-a analizat proiectul din punct de vedere al alegerii amplasamentului, a tehnologiei aplicate si materiilor prime, precum si a distantei fata de receptorii sensibili.

Alternativele analizate au avut in vedere situatia extrema, respectiv alternativa 0 - nerealizarea proiectului, alternativa propusa pentru amplasarea sondei - singura alternativa din punct de vedere al locatiei si al programului de constructie al sondelor 206P, 69BIS P si 107BIS, precum si alternative tehnologice utilizate.

Motivarea alegerii variantei:

1. din punct de vedere al alegerii amplasamentului

Amplasamentul propus pentru sondele 206P, 69BIS P si 107BIS Magurele a luat in considerare factorii locali, respectiv distanta fata de zona rezidentiala, accesibilitate, riscuri de mediu si antropice.

Local, sondele 206P, 69BIS P si 107BIS Magurele se vor amplasa astfel :

- la circa 765 m față de prima casă;

- la circa 1640 m față de râul Teleajen;

- la circa 10,4 km fata de ROSCI 0164 Pădurea Plopeni –cea mai apropiată arie protejată de amplasament.

Titularul proiectului a luat în considerare o singură alternativă, întrucât stabilirea locaţiei şi realizarea construcţiei se realizează pe baza lucrărilor de prospecţiune geologică şi corelările cu sondele săpate anterior in zona.

La alegerea amplasamentului s-au avut în vedere următoarele:

- amplasamentul propus să afecteze cât mai puţin terenurile agricole;

- evitarea pe cât posibil a zonelor construite şi construibile;

- necesitatea de amenajări minime ale terenului în raport cu alte variante posibile;

- considerente tehnico - economice şi constructive, precum şi posibilităţi de supraveghere a conductei în timpul exploatării;

- impact minim asupra mediului inconjurător (cu toate componentele sale);

- asigurarea condiţiilor pentru execuţia mecanizată a lucrărilor de săpătură şi construcţii-montaj.

2. din punct de vedere al tehnologiei

Proiectul prevede pentru forajul sondelor, utilizarea unei instalații de foraj MR 8000 Diesel.

Instalația este stabilită în funcție de adâncimea sondelor și de programul de foraj.

Ca alternativă a instalației de foraj a sondelor, a fost analizată și instalația UPED 2 TD 200.

Din analiza impactului asupra factorului de mediu aer, utilizarea instalației MR 8000  asigură un impact negativ mai redus comparativ cu instalația UPET 2 TD 200, valoarea concentrațiilor la imisii pentru principalii poluanți fiind mai mici.

Pentru tratarea şi condiţionarea fluidului de foraj se utilizează ultimele metodologii conform cărora se ţine seama de analiza sortimentelor şi consumurile de chimicale la sondele de corelare, eficienţa de cernere a sistemului de curăţire mecanică, conţinutul de solide şi volumele de diluţie necesare.

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala;

Pentru proiect s-a efectuat:

- evaluarea impactului asupra mediului, conform prevederilor Legii nr. 292/2018  privind  evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, care transpune prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificata prin Directiva 2014/52/UE Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014;

-procedura de evaluare a impactului asupra mediului s-a derulat cu respectarea prevederilor Legii nr. 292/2018  privind  evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

-totodată au fost analizate și cerințele  impuse prin  Directiva 2014/52/UE Parlamentului European şi a Consiliului prin care a fost analizat efectul proiectului asupra schimbărilor climatice.

Au fost parcurse procedurile

Decizia de emitere a acordului de mediu a fost luata in urma verificarii documentatiei depuse, in urma consultarii publicului si a autoritatilor publice competente membre ale Comisiei de Analiza Tehnica, pe baza recomandarilor si a concluziilor raportului privind impactul asupra mediului.

Decizia de emitere a acordului de mediu se bazeaza pe respectarea prevederilor legale privind:

-masurile ce se impun pentru protectia calitatii aerului, apei, solului, vegetatiei, gestionarea deseurilor;

- utilizarea eficienta a energiei;

-masuri speciale cu scopul de a preveni  si/sau reduce poluarea.

Calitatea vietii si standardele de viata a comunitatii din imprejurimi nu vor fi afectate negativ de punerea in practica a proiectului, in conditii normale de functionare, avand in vedere amplasarea obiectivului la o distanta de aproximativ 765 m față de prima casă. Autoritatile care au participat la sedintele Comisiei de Analiza Tehnica nu au exprimat  comentarii/observații cu privire la informatiile prezentate in etapele de procedura, care sa conduca la respingerea solicitarii acordului de mediu .

La sedinta de dezbatere publica din data de 04.06.2020 nu au fost înregistrate observații din partea publicului asupra calității Raportului privind impactul asupra mediului;

Tinand cont de concluziile  Raportului privind impactului asupra mediului, in conditiile respectarii procesului tehnologic de foraj si a tuturor masurilor stabilite pentru protectia apelor, a solului si a subsolului, a vegetatiei si faunei forestiere, a aerului si a asezarilor umane, se estimeaza ca impactul global produs de aceasta activitate asupra mediului este, in general, redus si temporar

Compatibilitatea cu obiectivele de protecţie a siturilor Natura 2000:

Amplasamentul investitiei este reprezentat de terenuri cu categorie de folosinta arabil.

Considerente privind impactul direct, indirect, cumulat cu al celorlalte activitati existente in zona :

Amplasamentul sondelor 206P, 69Bis P si 107Bis se afla pe teritoriul judetului Prahova, localitatea Magurele (extravilan) tarla 55, parcela A997/137, terenul apartinand unor proprietari particulari si are categoria de folosinta : arabil.

Nu s-au identificat activitati cu care constructia sondelor ar putea genera un impact cumulativ.

Lucrarile pentru amenajarea careului si foraj ale sondelor, se vor face esalonat, astfel ca nu putem vorbi de un impact cumulativ, iar activitatile generatoare de zgomote ridicate vor fi planificate.

Pentru evitarea unor posibile depasiri limitele admisibile care pot afecta mediul, se iau masuri de protectia mediului pentru fiecare factor de mediu in parte, masuri pentru prevenirea poluarii accidentale, masuri in cazul unei poluari accidentale. Pentru a verifica calitatea factorilor de mediu, beneficiarul monitorizeaza realizare si exploatarea proiectului.

In concluzie noul obiectiv nu va produce impact nici direct, nici indirect si nici cumulativ asupra celorlalte activitati existente in zona – inclusiv extractia de titei - si va respecta toate obiectivele privitoare la protectia mediului (apa, aer, sol, subsol, sanatate publica, biodiversitate etc).

- Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului și masuri pentru prevenirea, reducerea efectelor negative semnificative  asupra mediului

-Principalele concluzii sunt ca proiectul manifesta un impact nesemnificativ si de scurta durata asupra mediului.

-Pe langa evitarea emisiilor  gazelor de sera si contaminarea cu substante periculoase a factorilor de mediu sol si apa, proiectul conduce la cresterea potentialului socio - economic al zonei si asigurarea unor noi rezerve energetice economiei romanesti, valorifica folosirea terenului care, in alta situatie, ar fi considerat ca avand o valoare economica scazuta. In plus, proiectul nu este in conflict cu planificarea existenta pentru acea zona.

-Impactul local asupra mediului din timpul constructiei si operarii sunt limitate. De asemenea, in urma evaluarii impactului cumulat al sondei, s-a ajuns la concluzia ca impactul cumulat va fi nesemnificativ.

-Impactul asupra apei, aerului, biodiversitatii, asezarilor umane, solului si subsolului este redus. Riscurile de mediu sunt mentinute la un nivel scazut datorita strategiei de restructurare si modernizare a OMV PETROM incluzand si implementarea unor tehnologii care sa asigure protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, diminuarea consumurilor energetice, a pierderilor tehnologice si a necesarului de personal, in scopul maririi rentabilitatii, precum si realizarea unor conditii mai bune de munca pentru personalul societatii.

-Conform Raportului de evaluare a impactului asupra mediului - Impactul generat de obiectivele de exploatare petroliera din zona amplasamentului este nesemnificativ, in zona neexistand semne de afectare a factorilor de mediu, astfel ca impactul cumulativ al acestora cu sondelor este nesemnificativ.

- Masuri in timpul realizarii proiectului:

Masuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu: apa

- ape reziduale tehnologice, rezultate in urma scurgerilor tehnologice accidentale datorate neetanseitatilor din circuitul de utilizare a apei tehnologice precum si a operatiilor de spalare a instalațiilor tehnologice. Aceasta categorie de ape uzate poate contine materii in suspensie si urme de produse petroliere provenite din sistemele de lubrifiere ale instalațiilor. Pierderile estimate sunt de circa 1–3 % din cantitatea de apa tehnologica utilizată, acestea sunt colectate in santul dalat de 30 m si racordat la haba metalica;

- apele pluviale ce cad in zona beciului si a platformei de intervenție (considerate zone posibil impurificate) se vor colecta in beciul fiecarei sonde, care vor fi vidanjate periodic;

- substanțele reziduale -fecaloide- rezultate din WC–ul ecologic amplasat in incinta careului sondei, vor fi vidanjate si transportate la statia de epurare care deserveste zona ;

- apa reziduala rezultata din spalarea si intretinerea instalației de foraj si a suprafeței de lucru din sonda si de la gura putului (beciurile sondelor, instalația de prevenire a eruptiilor) va fi colectata in beciul betonat al fiecarei sonde, de unde, cu ajutorul unei pompe centrifuge, va fi vidanjat periodic;

- scurgerile accidentale tehnologice din interior; colectarea lor se realizează printr-un sant dalat avand lungimea de 30 m/sonda, ce se descarca in bazinul colector de reziduuri, care se va goli periodic cu vidanja. Haba va fi in prealabil hidroizolata cu solutie bituminoasa aplicata in doua straturi, urmand a fi asezata pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 10 cm.

Masuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu: aer

- verificarea tehnică riguroasă a autovehiculelor implicate în procesul tehnologic;

- pe perioada execuţiei lucrărilor vor fi întreprinse măsuri pentru prevenirea şi reducerea poluării atmosferice cu pulberi, praf şi noxe chimice prin transportul şi manipularea adecvată a materialelor folosite în procesul de forare ;

- se va realiza asigurarea sondei împotriva unor erupţii sau manifestări prin montarea la gura puţului a sistemelor de etanşare şi instalaţiilor de prevenire a erupţiilor corespunzătoare presiunilor estimate;

- folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

- reducerea timpului de mers in gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor de transport auto;

- detectarea rapidă a eventualelor neetanșeitati sau defectiuni si interventia imediata pentru eliminarea cauzelor;

- udarea cailor de transport pe care circula autocamioanele, in vederea reducerii pana la anulare a poluării cu praf;

- activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda la umectarea suprafețelor sau luarea altor măsuri (ex: imprejmuire cu panouri) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in atmosfera;

- respectarea stricta a tehnologiei de forare;

- sporirea atentiei in cazul manipularii pulberilor fine;

- nu se vor constitui niciun fel de alte surse de emisie de gaze poluante, in atmosfera – de exemplu foc deschis, alimentat de combustibili solizi/lichizi;

- intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor activității si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele și cerintele proiectului de forare si a celor conexe acestora.

Masuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu: sol si subsol

a) Perioada de amenajare teren

- realizarea unui şanţ de colectare pentru eventualele reziduuri ce ar putea rezultă în urma amplasării, funcţionării instalaţiei şi a desfăşurării tuturor activităţilor ce concură la realizarea sondei cât şi pentru efectuarea probării stratelor. Şanţul va avea un profil trapezoidal pe o lungime de 30 m/sondă  cu rolul de a colecta şi transporta apele reziduale la o habă de depozitare. Căptuşirea şanţului colector se va realiza prin dale de tipul P1, P2 şi P3 după ce în prealabil s-a aşezat în şant un strat drenant de nisip cu grosimea de 5 cm. Îmbinarea dalelor între ele se va realiza prin umplerea rosturilor cu mortar de ciment. La realizarea şanţului se va asigura panta de scurgere necesară deversării apelor pluviale şi eventualelor reziduuri în haba colectoare

- amplasarea unei habe colectare ape pluviale şi reziduale. Habă metalică are capacitatea de 6 m3/ sondă, ea va fi pusă la dispoziţie de către contractorul de foraj. Pentru îngropare se vor compacta manual pereţii. Haba va fi prevăzută cu grătar şi balustrade de protecţie.

- amplasarea a două habe metalice semiîngropate pentru depozitarea detritusului colectat de la sitele vibratoare. Habele metalice vor avea capacitatea de 40 m3 fiecare, ele vor fi puse la dispoziţie de către contractorul de foraj şi vor fi semiîngropate. Haba va fi prevăzută cu grătar şi balustrade de protecţie.

- toate substanţele folosite la condiţionarea fluidului, se depozitează ambalate în baraca de chimicale, manevrarea acestora în cantităţi mici efectuâdu-se de personal specializat  dotat cu echipament de protecţie corespunzător (mănuşi, ochelari de protecţie, şorţuri şi cizme de cauciuc).

- rezervorul de motorină va fi verificat după montare în vederea eliminării scurgerilor accidentale. Va fi dotat cu cuvă de retenție.

b) Perioada de foraj  / probe de producţie

Pentru a se evita sau diminua impactul ecologic al activităţii de foraj s-a prevăzut:

- utilizarea unui sistem închis şi sigur – fără posibilităţi de infiltrare sau deversări – protejat împotriva accidentelor pentru circuitul de suprafaţă al fluidului de foraj, pentru apele reziduale şi detritus;

- utilizarea  instalaţiei de floculare (DEWATERING UNIT)

- procesarea fluidului de foraj rezidual în cadrul centrifugei de mare viteză pentru diminuarea fluidelor de diluţie prin reutilizarea apei rezultate;

- urmărirea permanentă a calităţilor reologice ale fluidului de foraj;

- înlocuirea constituenţilor şi aditivilor, inclusiv a lubrifianţilor şi inhibitorilor de coroziune, având toxicitate ridicată cu alţii, mai puţin toxici;

- folosirea ca aditivi pentru noroaie, a polimerilor biodegradabili;

- testarea noroaielor de foraj, periodic şi la terminarea sondei;

- reducerea consumului de lubrifianţi, dispersanţi, detergenţi.

c) Perioada de demobilizare a instalaţie de foraj / probe de producţie

Pentru diminuarea impactului asupra solului, la finalul lucrărilor de foraj şi probare strate au fost prevăzute lucrări de demobilizare şi reconstrucţie ecologică.

După demontarea şi transportul la altă locaţie sau la depozit a instalaţiei de foraj, de probare strate şi anexele acesteia, se vor ţine cont de următoarele măsuri de protecţie:

- curătarea șanțului de depunerile reziduale si transportul acestora în bazinul colector de 6 mc/sonda;

- golirea bazinului colector de depunerile acumulate si transportul acestora la baza de lucru.

- demontarea bazinului si transportul lui la depozit sau la un alt loc de utilizare;

- astuparea excavatiei si compactarea suprafeței acesteia;

- demontarea habei de detritus si transportul acesteia, fie la un alt loc de utilizare fie la depozit;

- astuparea excavatiei si compactarea suprafeței acesteia.

În cazul în care datorită unor neetanşeitatii la lucru sau din alte cauze, se poate produce poluarea solului/subsolului, se vor lua următoarele măsuri:

- izolarea scurgerii tronsonului de conductă, pentru limitarea întinderii zonei poluate;

- realizarea gropilor de poziţie cu drenajele aferente pentru colectarea completǎ a ui scurs;

- limitarea răspândirii poluării prin crearea de diguri de retenţie şi/sau şanţuri;

- colectarea fluidului scurs prin vidanjare şi transportarea acestuia;

- tratarea solului în situ cu adsorbant biodegradabil, dacă poluantul nu a pătruns în profunzime;

- excavarea pământului infestat în habe special amenajate.

- nivelare teren;

- înlocuire sol infestat cu un strat de sol fertil.

Pentru reducerea impactului asupra componentelor subterane sunt prevăzute următoarele măsuri:

- lucr(rile de terasamente se vor executa astfel (nc(t fazele procesului tehnologic s( se succeadă f(r( decalaje între diferitele faze de lucru, care ar putea duce la înmuierea pământului din corpul drumului de c(tre apele meteorice;

- pe timp friguros nu se admite ca lucr(rile de terasamente s( fie întrerupte (n faze intermediare ale procesului tehnologic (i executarea terasamentelor cu pământ îngheţat;

- în timpul execut(rii terasamentelor, executantul este obligat s( ia m(suri pentru scurgerea natural( a apelor, iar la întreruperea lucr(rilor suprafaţa terasamentelor s( asigure scurgerea apelor spre exterior, evitându-se colectarea lor (n depresiunile de pe platformă;

- nu se va trece la executarea sistemului rutier înainte ca patul acestuia s( ating( gradul de compactare (i se va menţiona (n procese-verbale de lucr(ri;

- întrucât stabilitatea instalaţiei de foraj depinde în special de stabilitatea şi capacitatea de rezistenţă a terenului pe care se amplasează sonda, lucrările de umplutură se vor executa cu maximum de acurateţe.

Masuri de diminuare a impactului pentru zgomot si vibratii

- in timpul efectuarii lucrarilor se vor respecta normele de producere a zgomotului prin poluare fonica, se vor folosi utilaje performante din acest punct de vedere, vor circula cu viteza redusa (circa 5 km/h) si fara a produce vibratii;

- instalatia de foraj si utilajele componente vor fi dotate cu elemente de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor;

- toate utilajele si autovehiculele care produc zgomot si/sau vibratii vor fi performante din acest punct de vedere si se vor incadra in limitele de protectie prevazute de normative;

- organizarea muncii, minimizarea expunerii la zgomot peste orele normale de lucru, pentru lucratori, planificarea activitatilor generatoare de zgomote ridicate, astfel incat sa se evite o suprapunere a acestora – respectarea graficelor de lucru;

- oprirea motoarelor vehiculelor pe perioada stationarii;

- automonitorizarea nivelurilor de zgomot la limita amplasamentului in scopul aplicarii de masuri corective privitoare la poluarea sonora excesiva, pe perioada activitatilor de realizare a forajului sondei.

Masuri de protectie a biodiversitatii in timpul executiei proiectului:

- execuţia lucrărilor se va face cu respectarea riguroasă a etapelor prevăzute în proiect;

- se vor respectată măsurile cuprinse în planurile de intervenţie în caz de accidente, avarii ce pot avea impact major asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător;

- verificarea etanşeităţii habelor pentru depozitarea fluidului de foraj ;

- păstrarea curăţeniei în careul sondei şi depozitarea materialelor chimice în condiţii de siguranţă, în locuri special amenajate;

- se interzice deversarea fluidelor de foraj şi a altor reziduuri pe alte terenuri decât în locurile special amenajate;

- forajul propriu – zis, operaţiunile de carotaj şi perforare, probarea stratelor precum şi orice fel de operaţii în gaura de sondă, se vor executa numai cu instalaţii de stopare a erupţiilor, montate corect şi complet şi menţinute permanent în stare de funcţionare;

Măsuri privind gestionarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase în perioada de execuţie:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase vor fi gestionate în conformitate cu prevederile legale;

- toate substanţele şi preparatele chimice procurate de la furnizori, care se folosesc pe amplasament, vor fi însoţite de fişele tehnice de securitate, care sa corespundă cerinţelor Regulamentului 1907/2006 (REACH) în ceea ce priveşte conţinutul lor.

- utilajele vor fi aduse in şantier în perfecta stare de funcţionare, având făcute reviziile tehnice şi schimburile de lubrefianţi;

- schimbarea lubrifianţilor se va executa dupa fiecare sezon de lucru în ateliere specializate;

- alimentarea cu carburanti se va face in statiile de distributie .

Măsuri pentru încadrarea în peisaj în perioada de execuţie:

- toate masurile prevazute in proiect, ce se vor aplica in practica privind buna functionare a instalatiilor, sunt menite sa protejeze si componentele peisajului.Dupa executia lucrarilor de constructie si foraj, vegetatia va repopula in mod sistemic zona ;

- reducerea la minimum a suprafeţelor ocupate definitiv ;

- amplasarea organizării de şantier se va face în limita posibilităţilor în incinta sau in parcarea existenta;

- zonele în care se desfăşoară lucrările de constructie vor fi demarcate cu împrejmuiri de protecţie.

Măsuri pentru reducerea impactul potential al proiectului asupra conditiilor de viata al locuitorilor

- respectarea limitărilor de viteză la tranzitarea localităţilor de către traficul greu, reducerea vitezei de deplasare la circa 5 km/h si mentinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport ;

- interzicerea repararii utilajelor in zonele de lucru ;

- limitarea emisiilor din gazele de esapament prin verificari tehnice periodice ale autovehicolelor ;

- amenajarea drumurilor de acces cu platforme de circulatie dimensionate corespunzator gabaritelor mijloacelor de transport si intretinerea permanenta intr-o stare buna a acestora ;

- in scopul reducerii nivelului de zgomot la limita incintei careului sondei, manipularea materialului tubular se va face cu atentie pentru evitarea lovirii tevilor ;

- Masuri in timpul exploatarii si efectul implementarii acestora:

Măsuri privind protectia calitatii apelor:

Pentru preintampinarea impactului negativ si protectia calitatii apelor subterane, se prevad urmatoarele masuri de protectia mediului, care au in vedere prevenirea sau reducerea impactului:

- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

- operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;

- pentru izolarea acviferelor a fost stabilit un program de tubaj si cimentare care va asigura o tripla izolare a stratelor intalnite in procesul de foraj, fiind astfel eliminate orice surse potentiale de contaminare a apelor subterane interceptate in procesul de foraj;

- executarea operatiilor de cimentare conform proiectului de foraj si cu supraveghere atenta;

- dalarea platformei tehnologice si a drumului interior ;

- platforma tehnologica este prevazuta cu panta de scurgere catre rigolele prefabricate si santul dalat pentru colectarea apelor pluviale, eventuale scurgerii accidentale si ape reziduale;

- executarea de santuri betonate/dalate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape de spalare, scursori;

- haba de reziduri (bazinul de decantare) este ingropata;

- haba de depozitare a detritusului se monteaza semiingropat ;

- executarea operatiilor de tratare – conditionare a fluidului in sistem inchis ;

- magazia de chimicale se va monta pe dale din beton pentru evitarea infiltratiilor in urma unor scurgeri, deversari sau imprastieri accidentale de solutii sau pulberi pe sol ce pot lua contact cu apa;

- platforma de productie din careul sondei este protejata cu dale din beton;

- careul sondei are prevazuta o fosa ecologica, cu un bazin etans;

- fosa ecologica utilizata pentru nevoile personalului este o constructie portabila, la terminarea lucrarilor este transportata pe alt amplasament;

- se va urmari evacuarea ritmica a continutului beciului sondei, prin vidanjare si descarcarea continutului la parcul desemnat primirii si prelucrarii acestui amestec. Sub niciun motiv - sub atentionarea explicita a aplicarii masurilor legale - sa nu se deverseze continutul beciului in ape de suprafata sau subterane;

- pentru protejarea panzei de apa freatica de suprafata, fluidul de foraj utilizat pentru primul interval va fi de tip natural (apa si argila), nefiind tratat cu substante chimice care sa contamineze stratul.

Măsuri privind protectia calitatii aerului

- pentru limitarea potentialelor emisii de gaze in atmosfera se vor face monitorizari ale imisiilor;

- responsabilitatea pentru implementarea masurilor de reducere a impactului precum si urmarirea realizarii lor revine responsabilului OMV PETROM care supravegheaza investitia;

- respectare stricta a proiectului si a tehnologiei de exploatare a zacamantului ;

- exploatarea zacamantului cu instalatii pozitionate strict in interiorul aplasamentului aprobat pentru aceasta activitate ;

- se va urmari evacuarea ritmica a continutului beciul sondei, prin vidanjare si descarcarea continutului la parcul desemnat primirii si prelucrarii acestui amestec, pentru limitarea emisiilor de compusi volatili (COV), in atmosfera ;

- intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor desemnati si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele procesului tehnologic de exploatare a zacamantului ;

- nu se va instala pe amplasament nici o alta sursa potentia de a polua aerul atmosferic.

Măsuri privind protectia calitatii solului si subsolului

-un cazul unei exploatari normale - fara avarii - nu vor exista surse dirijate de poluare a solului si a subsolului.

-in caz de avarii, se poate produce poluarea solului si a subsolului si trebuie luate urmatoarele masuri:

- inchiderea imediata a sursei de poluare;

- colectarea poluantului

- limitarea intinderii poluarii cu ajutorul digurilor;

- pentru a putea determina amploarea extinderii zonei poluate si gradului de poluare este necesar sa se efectueze un numar corespunzator de foraje din care sa se preleveze probe de sol;

- inlaturarea zonei poluante prin decopertare -stratul de sol poluat se va indeparta si transporta in depozite autorizate, unde va avea loc depoluarea acestuia, iar volumul ramas va fi completat cu material de umplutura sau sol depoluat.

-se va urmari evacuarea ritmica a continutului beciului sondei, prin vidanjare si descarcarea continutului la parcul desemnat primirii si prelucrarii acestui amestec.

-sub niciun motiv, nu se va deversa continutul beciului pe sol.

-intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor desemnati si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele procesului tehnologic de exploatare a zacamantului.

-niciun obiect sau material de pe amplasamentul utilizat in activitatile de intretinere si reparatie a instalatiei de extractie titei sa nu ajunga pe sol.

-respectarea conditiilor tehnice de lucru in timpul interventiei la sonda.

-pastrarea curateniei si intretinerea careului de productie al sondei.

-beneficiarul va realiza un program de control si verificare a sondei si echipamentelor de adancime si suprafata.

-in vederea protejarii subsolului este interzisa evacuarea si injectarea de reziduuri provenite de la sonda in foraj sau de exploatare in alte sonde.

-in vederea protejarii subsolului si a panzei de ape freatice impotriva eventualelor infiltratii, se vor instala si cimenta mai multe coloane metalice dupa care se vor cimenta.

Măsuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- nu se impun masuri privitoare la zgomot, in aceasta faza a proiectului, deoarece intreaga activitate de extractie este silentioasa, utilizandu-se, pentru aceasta, motoare electrice ;

- se recomanda totusi o planificare a activitatilor generatoare de zgomote ridicate, astfel incat sa se evite o suprapunere a acestora;

- protectia impotriva vibratiilor se realizeaza prin montarea de structuri antivibratoare. Pentru aceasta, intre fundatia utilajului (din dale de beton prefabricat) si utilaj, se intercaleaza un element elastic, aceste elemente elastice se vor precomprima la strangerea buloanelor care fixeaza utilajul de fundatie.In vederea fixarii elementelor elastic, intre masina si fundatie este necesara o prindere a acestora pe batiuri sau pe suprafata fundatiei.

Masuri de protectie a biodiversitatii in faza de exploatare a investitiilor:

- exploatarea zacamantului cu instalatii pozitionate strict in interiorul amplasamentului aprobat pentru aceasta activitate;

- se va executa ingradirea beciul sondei si a utilajelor aflate in miscare, pentru a evita accidentarea intamplatoare a faunei migratoare din vecinatati si care ar tranzita amplasamentul sondei de productie;

- intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor desemnati si se va aplica sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele procesului tehnologic de exploatare a zacamantului ;

- nici un obiect sau material de pe amplasamentul utilizat in activitatile de intretinere si reparatie a instalatiei de extractie titei sa nu ajunga pe vegetatie sau sol ;

- dupa executarea lucrarilor de constructie si foraj, vegetatia va repopula in mod sistemic zona.

Gospodarirea deseurilor

Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenta deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase si ale Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificari.

a)Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;

b)Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

c)Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, care vor fi eliminate/valorificate, sunt următoarele:

Din activităţile de foraj sonde sunt generate urmatoarele tipuri de deşeuri:

  - deşeuri rezultate direct din activitatea de foraj sonde : detritus şi fluid rezidual;

- din decopertare (sol vegetal);

  - deşeuri rezultate indirect : deşeuri municipale amestecate, deşeuri metalice, deşeuri din ambalaje plastice, deşeuri din ambalaje de hârtie şi carton.

- Deșeuri extractive: activitarea de foraj (detritus, fluid de foraj rezidual)

Detritusul

- 370 tone/sonda – detritus (intervalul I) - cod deșeu 01 05 04 (nămoluri și deșeuri de foraj pe baza de apa dulce;

- 180 tone/sonda – detritus (intervalul II) - cod deșeu 01 05 08 (nămoluri de foraj si deșeuri cu continut de cloruri, altele decât cele specifice la 01 05 05* si 01 05 06*.

Acestea sunt selectate pe sitele vibratoare și colectate intr-o haba metalica de 40 m3 de unde va fi transportat periodic de catre SC AGUAKI TRANS SRL pe baza de contract.

Fluidul de foraj rezidual

- 233 m3/sonda – fluid de foraj rezidual (intervalul I) - cod deșeu 01 05 04 (namoluri si deșeuri de foraj pe baza de apa dulce;

- 35  m3/sonda  –  fluid de foraj rezidual (intervalul II) - cod deșeu 01 05 08 (namoluri de foraj si deșeuri cu continut de cloruri, altele decat cele specifice la 01 05 05* si 01 05 06*.

Fluidul de foraj pe baza de apa dulce si cloruri din care rezultă detritusul total , circa 268 m3/sonda, daca nu i se gaseste folosinta la alte sonde, va fi transportat de catre un tert autorizat, in baza unui contract de prestari servicii

b) Deșeuri ne-extractive:

- deșeuri metalice;

- deșeuri de ambalaje;

- deșeuri menajere.

Deșeuri metalice (cod deșeu -17 04 07) -  sunt deșeuri feroase rezultate din taierea coloanelor, cabluri de otel, piese de schimb inlocuite. Se estimează producerea unei cantități de, circa 0,50 tone/sonda de deșeuri metalice. Aceste deșeuri se vor valorifică prin unități de colectare specializate.

Deșeurile de ambalaje:

- butoaie metalice care se reutilizează;

- ambalaje din hartie și carton care se colectează și se predau la unitățile de colectare autorizate;

- ambalaje din materiale plastice de la diverse alimente preparate, semipreparate, nepreparate, fructe etc.;

- ambalaje de sticla rezultate de la diverse conserve sau bauturi.

Ambalajele, in care au fost stocate materialele chimice (saci de pânză, butoaie metalice si de plastic), necesare conditionarii fluidului de foraj vor fi depozitate in baraca de chimicale de unde vor  fi trimise la societatea furnizoare.

Deșeurile menajere ( cod deșeu - 20 03 01) - vor fi precolectate in containere (pubele) amplasate in careul sondei dupa vor fi preluate de firma autorizata.

Pe perioada de foraj pot rezultă uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere. Acestea vor fi colectate în butoaie marcate cu etichete. Colectarea acestora se va face în funcţie de tipul uleiului. Butoaiele cu uleiuri uzate vor fi transportate de către firme autorizate la centrele de colectare.

Măsuri pentru perioada de dezafectarea si inchiderea instalatiei

In etapa de postinchidere, activitatea de dezafectare trebuie sa urmeze urmatoarele etape:

- sa protejeze sanatatea si siguranta publica;

- sa reduca si - unde este posibil - sa elimine daunele ecologice, acolo unde si daca au existat accidental;

- sa redea terenurile intr-o stare potrivita utilizarii lui initiale sau acceptabila pentru o alta utilizare.

Ingrijirea pasiva impusa imediat dupa incetarea operatiunilor de dezafectare, trebuie sa indeplineasca trei conditii:

- stabilitate fizica - toate structurile ramase nu trebuie sa prezinte pericol neacceptabil pentru siguranta si sanatatea publica sau pentru mediul inconjurator;

- stabilitate chimica - toate materialele ramase nu trebuie sa prezinte un pericol pentru viitorii utilizatori ai amplasamentului, pentru sanatatea publica sau pentru mediul inconjurator;

- amplasamentele reecologizate trebuie sa fie adecvate pentru o folosinta corespunzatoare a terenurilor, considerata compatibila cu zona inconjuratoare.

In vederea dezafectarii sondei, sunt prevazute a fi executate urmatoarele operatii:

- demontarea instalatiei de extractie;

- demontarea instalatiilor auxiliare, aferente sondei de exploatare/explorare;

- transportul instalatiei de extractie si a componentelor auxiliare din incinta careului de cercetare/exploatare a sondei, la baza de productie, pentru revizii, operatii de intretinere si de valorificare sau reutilizare;

- executarea lucrarilor de inchidere si asigurare a sondei, in interior, prin izolarea definitiva a posibilitatilor de comunicare intre zacamant si gura sondei.

- deconectarea de la magistrala electrica. Instalatiile electrice, la abandonarea sondei, sunt demontate si trimise in bazele de materiale ale OMV PETROM, pentru revizii si reutilizari:

- liniile electrice sunt dezafectate si reutilizate in alte amplasamente.

- stalpii de sustinere sunt directionati catre depozitele de materiale, ale societatii, iar de aici vor fi reutilizati.

Inainte de obtinerea avizului de abandonare de la Compartimentul de Inspectie Teritoriala pentru Resurse Minerale, se va executa urmatorul program de conservare a sondei :

- se va crea un dop de nisip in perforaturi;

- se va umple putul cu un fluid de greutate specifica corespunzatoare presiunii din stratele traversate sau deschise de sonde;

- cu tevile de extractie in sonde, se asigura gura sondei cu cap de pompare sau cap de eruptie, astfel incat sa se poata efectua o operatie de omorare prin circulatie, in situatii deosebite;

- pana la efectuarea operatiilor de abandonare propriuzise, titularul de acord petrolier, va controla lunar situatia sondei, cu inregistrarea in rapoartele de productie a observatiilor.

Dupa obtinerea avizului de abandonare de la Compartimentul de Inspectie Teritoriala pentru Resurse Minerale se va executa urmatorul program :

- se va controla nisiparea efectuata in perforaturi si se va executa deasupra, un dop de ciment de 50 m;

- se va umple putul cu fluid de foraj de greutatea specifica cu care a fost sapata sonda ;

- coloanele defecte se vor cimenta pe toata lungimea afectata, incepand cu 50 m sub si 50 m deasupra zonei afectate ( daca acest lucru este posibil );

- se vor efectua dopuri de ciment de circa 50 m deasupra si sub capetele de lyner;

- la sondele la care coloana de exploatare nu este cimentata pe toata lungimea, se poate obtine avizul pentru detubarea acesteia, iar daca acest lucru nu este posibil, se va perfora coloana de exploatare si se va executa o cimentare sub presiune, astfel incat sa se obtina un inel de ciment pe o lungime de cel putin 100 m;

- se va efectua un dop de ciment de circa 50 m la gura sondei, se va blinda si marca numarul sondei.

- in cazul sondelor a caror stare tehnica nu mai permite reintrarea in coloana pentru reluarea lucrarilor de productie, cu avizul A.N.R.M., se va taia coloana la circa 2,50 m sub nivelul solului, se va executa un dop de ciment de circa 50 m, se va suda o blinda stantata cu numatul sondei, peste care se va pune sol vegetal.

Realizarea abandonarii in conformitate cu proiectul tehnic, va fi supervizata de un expert independent, autorizat de catre A.N.R.M.

Inainte de retrocedarea terenului, catre proprietari, se vor efectua urmatoarele operatiuni, in vederea aducerii amplasamentului la starea pe care acesta a avut-o, anterior existentei sondei:

- scarificare;

- doua araturi adanci pe directii perpendiculare;

- raspandirea uniforma a stratului de sol vegetal;

- discuire;

- fertilizare cu ingrasaminte naturale.

Inainte ca terenul dezafectat si ecologizat sa fie predat proprietarilor sunt executate determinari realizate de catre OSPA, in vederea stabilirii calitatii solului rezultat. Autoritatea abilitata – OSPA, in acest domeniu -, trebuie sa certifice calitatea solului rezultat, in raport cu zona in care, amplasamentul sondei, se afla situat.

Măsuri de reducere a impactului proiectului asupra climei și/sau măsuri de adaptare privind vulnerabilitatea proiectului la schimbări climatice:

In faza de executie a proiectului apar emisii de gaze cu efect de sera de la utilajele angrenate la realizarea investitiei: camioane, buldozere, excavatoare, compactoare. Aceste surse de poluare ale aerului, gazele arse de la esapament, se constituie ca surse mobile de poluare. Emisiile rezultate de la esapamentele utilajelor folosite la realizarea investitiei – foraj sonda titei, vor determina o crestere locala a concentratiei de poluanti atmosferici, pe amplasamentul lucrarilor.

In timpul intrarii in productie a sondei emisiile provenite de la sursele mobile si fixe dispar in totalitate, pe amplasament neaflandu-se decat cate un motor electric pentru sonda racordat la reteaua electrica.

In conditiile de functionare normala si de respectare a instructiunilor de proiectare, de suprafata foraj si echipare a sondelor nu vor afecta factorul de mediu aer/clima.

-Canicula nu va afecta amplasarea sondelor, sonda prin constructia ei nefiind termosensibila. Sonda este prevazuta cu un pichet de incendiu si au fost  intocmite ipoteze si scheme de interventie pentru stingerea incendiilor la instalatiile cu pericol deosebit.

Functionarea sondelor nu este influentata de conditiile meteorologice din zona amplasamentului si deci nu exista riscuri privind functionarea in perioade cu conditii meteorologice deosebite (seceta, temperaturi foarte scazute etc.).

-In cazul unor furtuni instalatia de extractie titei este o instalatie solida conceputa a functiona in conditii de siguranta deplina indiferent de vreme, iar structura careului sondei este realizata din sisteme rutiere betonate, dalate, conform cerintelor studiului geotehnic efectuat pe amplasamentul propus, terenul fiind considerat in momentul de fata din punct de vedere morfologic - plan, fara denivelari si nu prezinta aspecte de instabilitate, eroziuni sau alte fenomene geologice dinamice.

In aceste conditii sondele nu vor fi afectate de eventualele fenomene extreme cum ar fi furtunile.

Productia sondelor nu va fi afectata de fenomenele extreme canicula/furtuni deoarece exploatarea se face de la mare adancime.

Amplasamentul sondelor se afla situat intr-o zona neinundabila, iar distanta pana la principalele cursuri de apa (la circa 1640 m față de râul Teleajen) este suficient de mare.

Functionarea sondelor nu este influentata de conditiile meteorologice din zona amplasamentului si deci nu exista riscuri privind functionarea in perioade cu conditii meteorologice deosebite (seceta, temperaturi foarte scazute etc.).

IV. Condiții care trebuie respectate

In timpul realizarii si exploatarii se vor respecta urmatoarele conditii:

- se vor respecta masurile de protectie a factorilor de mediu prevazute in studiu de evaluare a impactului asupra mediului;

- se vor respecta conditiile din avizul de gospodarirea apelor nr. 2616/23.03.2020 privind proiectul “Forajul si echiparea sondelor 206 P, 69 Bis P si 107 Bis Magurele”;

- se va reactualiza ori de cate ori este nevoie Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

- este obligatorie asigurarea sondei conform Regulamentului de prevenirea eruptiilor pentru protectia maxima impotriva poluarii;

# se va evita producerea  excesiva de vibratii si zgomote care sa provoace afectarea faunei potentiale aflate in vecinatate;

- nu se admit evacuari de ape uzate, reziduuri sau deseuri de nici un fel în apele de suprafata sau subterane, pe sol sau in subsol ;

- se interzice spalarea utilajelor sau a autovehiculelor, precum si executarea de operatiuni de reparatii si intretinere a acestora in zona de desfasurare a lucrarilor;

- se interzice functionarea utilajelor cu defectiuni la sistemul de atenuare a zgomotului si a vibratiilor;

- pe intreaga perioada a executiei proiectului se vor lua masuri de limitare a nivelului de zgomot produs de utilaje;

- in caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate, se va notifica agenţia judeţeană pentru protecţia mediului căreia i se va prezenta propunerea de remediere; investigarea şi evaluarea poluării solului şi subsolului se va efectua în conformitate cu prevederile HG nr. 1408/ 2007, iar remedierea şi reconstrucţia ecologică, în conformitate cu prevederile HG nr. 1403/ 2007;

- vor fi respectate condiţiile impuse de catre emitentii celorlalte avize;

In timpul exploatarii:

- beneficiarul are obligatia de a asigura salubrizarea zonei aferente obiectivului pe toata perioada realizarii lui, cat si dupa aceea;

- vor fi respectate solutiile tehnice din documentatia ce a stat la baza emiterii prezentului acord de mediu si care constituie anexa la acesta: memoriul tehnic si Raportul la studiu de evaluarea impactului asupra mediului, acte si avize emise de alte autoritati;

- fiecare sonda va fi dotata cu instalatie completa de prevenire a eruptiilor, corespunzatoare categoriei sondei si evaluarii presiunii de zacamant, potrivit Regulamentului de Prevenire a Eruptiilor ;

- echipele de lucru vor fi permanent instruite asupra modului de actiune pentru prevenirea si combaterea eruptiilor ;

- prin modul de amenajare/ construire, dotare si functionare se va evita producerea de disconfort in vecinatati prin zgomote de o intensitate mai mare de 50 dB(A).

- Transportul/manipularea deşeurilor generate şi a substanţelor periculoase utilizate se va face de aşa manieră, încât să nu se producă poluarea solului, apelor de suprafaţă şi subterane

- Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Respectarea OUG privind protectia mediului nr.195/2005 cu modificarile ulterioare

- Respectarea legislatiei in vigoare privind calitatea aerului, managementul apei, gestionarea deseurilor, zgomot, protectia naturii.

In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere:

- beneficiarul are obligatia de a asigura salubrizarea zonei aferente obiectivului pe toata perioada realizarii lui, cat si dupa aceea;

- dupa terminarea lucrarilor, careul va fi degajat de materialele utilizate si de cele rezultate in urma executiei, urmand a fi transportate in locuri special amenajate si autorizate;

- terenurile eliberate si refacute corespunzator vor fi redate circuitului natural, dupa caz, cu lucrari de protejare si refacerea vegetatiei;

- la terminarea lucrarilor de construire se va asigura salubritatea intregului amplasament, inclusiv a zonelor adiacente, prin eliminarea tuturor materialelor si resturilor rezultate din executia obiectivului;

Se vor respecta prevederile aplicabile din următoarele acte normative

- OUG 195/2015 privind protectia mediului aprobata prin Legea 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

- Ord. 756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului

- Ord. 462/1993 privind aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate

- SR 10009/2017 privind acustica urbana in limite admisibile ale nivelului de zgomot

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului incojurator

- Legea apelor nr.107/1996 cu modificari ulterioare

- HG 188/2002 modificata prin HG 352/2005

- Legea 211/2011 cu modificari si completari privind regimul deseurilor

- Legea apelor nr. 107/1996 cu completările şi modificările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu completările şi modificările ulterioare;

- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- H.G. Nr. 486/1993 privind creşterea sigurantei in exploatare a constructiilor şi instalatiilor, care reprezinta surse de mare risc;