Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova

##### AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - PROIECT

#### Nr. PH - .....din.......

Ca urmare a cererii adresate de S.C. BORSENIA S.R.L, cu sediul in localitatea Colceag, sat Inotesti, judetul Prahova, inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Prahova cu nr.12215/10.11.2015 , in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii,

in baza H.G. nr. nr.38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului – aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, a Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu, a Ordinului M.A.P.A.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana

se emite:

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Titular:    S.C. BORSENIA S.R.L.

Amplasament: Comuna Colceag, sat Inotesti, judetul Prahova

CUPRINS

1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII	5

2.	temeiul legal al emiterii autorizatiei integrate de mediu	7

3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE autorizata	6

4.	DOCUMENTATIA SOLICITARII	7

5.	MANAGEMENTUL ACTIVITATII	9

6.	MATERII PRIME SI AUXILIARE	11

7.	RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI	18

7.1 APA	18

7.1.1 Alimentare cu apa	18

7.1.2. Evacuarea apelor uzate	19

7.1.3. Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa	20

7.1.4. Titularul activitatii are obligatia:	20

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI	21

7.2.1 Energie electrica	21

7.2.2 Energie termica	21

7.3 CARBURANTI/COMBUSTIBILI UTILIZATI	26

7.4 MASURI GENERALE DE REDUCERE A PIERDERILOR DE CALDURA	21

8.	DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	22

8.1 FLUXURI SI INSTALATII TEHNOLOGICE PRINCIPALE	22

8.2 ACTIVITATI SI INSTALATII AUXILIARE	27

8.3 Parc rezervoare functionale, existente pe platforma S.C. BORSENIA S.R.L., pentru depozitarea materiilor prime, produselor intermediare si finite	26

9.	INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU	28

9.1 PENTRU FACTORUL DE MEDIU AER	28

9.1.1 Masuri pentru prevenirea poluarii atmosferice	29

9.2 PENTRU FACTORUL DE MEDIU APA	29

9.2.1 Masurile pentru prevenirea impurificarii apelor	29

9.3 PENTRU FACTORUL DE MEDIU SOL	30

9.3.1 Masuri pentru prevenirea poluarii solului	30

10.	CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT	31

11.1 AER- VALORI LIMITA ALE EMISIILOR	31

10.2 APA	32

10.2.1 Apa uzata	32

10.3 SOL	33

10.4 ZGOMOT	30

11.	GESTIUNEA DESEURILOR	30

11.1 DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR	30

11.1.1 Deseuri nepericuloase	30

11.1.2 Deseuri periculoase	31

11.2. DESEURI PREDATE CATRE UNITATI AUTORIZATE IN VALORIFICAREA/ELIMINAREA ACESTORA	32

11.3 DEPOZITARE DEFINITIVA A DESEURILOR	339

12.	INTERVENTIA RAPIDA / PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI	45

13.	MONITORIZAREA activitatii	40

13.1 AER - Emisii	41

13.2 APA	42

13.2.1. Apa uzata	42

13.2.2 Apa subterana	54

13.3. SOL	55

13.4 DESEURI	56

13.4.1 Deseuri tehnologice	56

13.4.2. Deseuri cu regim special	57

13.5 ZGOMOT	57

13.6 MONITORIZAREA TEHNOLOGICA/MONITORIZAREA VARIABILELOR DE PROCES	57

13.7 MONITORIZAREA POST – INCHIDERE	57

13.8 MIROSURI	57

14.	RAPORTARI LA AUTORITATEA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

15.	OBLIGATIILE  TITULARULUI  ACTIVITATII	52

16.	MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI	50

17.	MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI AMESTECURILOR PERICULOASE..	65

18.	EVIDENTE	67

19.	INSTIINTARI	67

20.	ACTE NORMATIVE APLICABILE ACTIVITATII DESFASURATA IN INSTALATIA IPPC AUTORIZATA	68

21.	GLOSAR DE TERMENI	70

22.	DISPOZITII FINALE	72

A.P.M. Prahova in exercitarea atributiilor sale sub incidenta:

-H.G.nr.38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

-O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/ 29.06.2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

-Ordinul M.A.P.M. nr. 818/2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile ulterioare;

- Ordinul M.A.P.A.M. nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

ca urmare a cererii adresate de S.C. BORSENIA S.R.L. inregistrata la A.P.M. Prahova cu nr. 12215/10.11.2015 ,

autorizeaza S.C. BORSENIA SRL, punctul de lucru comuna Colceag, sat Inotesti, judetul Prahova.

Motivarea deciziei

In urma analizarii documentelor transmise si a verificarii in teren, tinand cont de punctele de vedere exprimate de autoritati, precum si de observatiile membrilor C.A.T., A.P.M. Prahova a luat decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

INTRODUCERE

Autorizatia include conditiile necesare pentru a asigura ca:

I. Sunt luate toate masurile preventive adecvate impotriva poluarii, in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

II. Nu este cauzata o poluare semnificativa;

III.Este evitata generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse ele sunt

recuperate/valorificate sau in cazul in care recuperarea/valorificarea este imposibila din punct de vedere tehnic si economic, deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului;

IV. Sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

V. Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de conditiile anormale de

functionare.

VI. In caz de incetare a activitatii, vor fi luate toate masurile necesare astfel incat sa se evite orice risc de poluare si amplasamentul sa fie refacut la starea initiala.

VII. Sunt respectate principiile B.A.T.

# DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

Autorizatia Integrata de Mediu se elibereaza pentru:

S.C. BORSENIA S.R.L.  din comuna Colceag, sat Inotesti, judetul Prahova,

Tel/fax: 0724/111 103; 0373/540 003

e-mail: contact@borsenia.ro

care prevede conditiile si parametrii de functionare pentru activitatea desfasurata in: „Instalatie de procesare uleiuri expirate si uzate prin distilare in vid de capacitate 20 t/zi si platforma pentru stocarea si valorificarea deseurilor periculoase si nepericuloase”, din punct de vedere al impactului activitatii desfasurate pe amplasament asupra factorilor de mediu.

2. TEMEIUL LEGAL AL EMITERII AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 – privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana.

- Ordonanta de Urgenta nr. 68/2007 - privind raspunderea de mediu cu referire la

prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului.

- Ordinul 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare, cu completarile si modificarile ulterioare.

- Ordinul M.M.G.A. nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, cu completarile si modificarile ulterioare.

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in

mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin H.G. nr. 352/2005, H.G. nr. 210/2007.

- H.G. nr. 351/2005 – privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulteriore.

- O.M.S. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

- H.G. nr. 249/2015- privind modalitatea de gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

- Ordonanta de Urgenta nr. 196/22.12.2005- privind Fondul pentru Mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 370/2003 privind activitatile si

sistemul de autorizare al laboratoarelor de mediu.

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu completarile si modificarile ulterioare.

- Hotararea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru

aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

- Hotararea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu completarile si modificarile ulterioare.

- Hotararea de Guvern nr. 210/2007 - pentru modificarea si completarea unor acte

normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului.

- Hotararea de Guvern nr. 1408/2007 privind modalitatile de investigare si poluare a

solului si subsolului.

- Hotararea de Guvern nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.

- Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 161/2006 privind clasificarea

calitatii apelor de suprafata.

- H.G. nr. 140/2008 – privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor

Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 – privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

- Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 36/2004 privind

aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

- Ordin nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii

mediului.

- H.G. nr. 1408/2008 - privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si

preparatelor chimice periculoase.

-Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- STAS 10009/1988 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe

teritoriul Romaniei.

- Legea 104/15.06.2011 privind calitatea aerului inconjurator.

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate.

- Legea nr. 458/2002, modificata si completata prin Legea Nr. 311/2004.

- H.G. nr. 170/2004 - privind gestionarea anvelopelor uzate.

- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul.

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

# CATEGORIA DE ACTIVITATE

Cod CAEN:   3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase

3812 – Colectarea deseurilor periculoase

3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

3822 – Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

3900 – Activitati si servicii de decontaminare

4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

Obiectul autorizarii, conform Anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

5.1 - Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, definite potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, avand o capacitate mai mare de 10 tone/zi.

5.5  Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sunb incidenta pct.5.4 inaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6, cu o capacitate totala de peste 50 tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, inaintea colectarii

# DOCUMENTATIA SOLICITARII

# - Formular de solicitare privind emiterea autorizatiei integrate de mediu, inregistrat   la A.P.M. Prahova cu nr. 12215/10.11.2015, intocmit de S.C. EURO ENVIROTECH S.R.L., inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului pozitia 406/2011;

# -  Raport de amplasament, intocmit de S.C. EURO ENVIROTECH S.R.L.

- Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova la data 03.12.2014, Cod Unic de Inregistrare nr. 16166590/23.02.2004.

- Certificat Constatator nr. 65111/24.11.2015, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

- Contract de comodat, incheiat cu S.C. DISTI-OIL RECYCLING S.R.L., Incheiere de Autentificare nr. 3082/21.07.2014, Notar Public Popescu Viorica; act aditional la contractual de comodat , incheiere de autentificare nr. 3490/11.08.2015,  Notar Public Popescu Viorica.

- Contract de constituire a unui drept de superficie, incheiere de autentificare nr. 3492/11.08.2015, Notar Public Popescu Viorica.

- Autorizatie de construire nr. 8/14.08.2015, eliberata de Primaria comunei Colceag.

- Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 561/14.09.2015, inregistrat sub nr. 3108/14.09.2015 la sediul Primariei comunei Colceag.

- Notificare nr. 15/04.02.2015 eliberata de Directia de Sanatate Publica Prahova.

- Referat de evaluare privind impactul asupra starii de sanatate a populatiei nr. 5846/29.07.2015 elaborat de Ministerul Sanatatii, Institutul National de Sanatate Publica.

- Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 24/18.02.2016, eliberata de Administratia Nationala „Apele Romane” – S.G.A. Prahova, valabila pana la 01.09.2017.

- Acord de Mediu nr. 2/11.03.2014, revizuit in data de 27.01.2015, eliberat de A.P.M. Prahova.

- Decizia etapei de incadrare nr. 7962/16.09.2013, eliberata de A.P.M. Prahova pentru proiectul “Construire platforma betonata pentru amenajarea conditiilor pentru stocarea si valorificarea deseurilor periculoase si nepericuloase si a unei sectii de procesare a uleiurilor expirate si uzate prin distilare”.

- Autorizatie de securitate la incendiu nr. 639/16/SU-PH din 17.02.2016 eliberata de I.S.U. “Serban Cantacuzino” al judetului Prahova.

- Aviz de securitate la incendiu nr. 255/15/SU-PH din 06.03.2015 eliberat de I.S.U. “Serban Cantacuzino” al judetului Prahova.

- Atestat instalatii din arii periculoase Ex examinate “in situ” la utilizator nr. GANEx.Sp.2014.068.2086X, eliberat la data de 04.03.2014 de catre INSEMEX GANEX PETROSANI si raport privind protectia la explozie.

- Certificat de calibrare nr. PH-616-36572-352V-2013 pentru rezervorul R1.

- Certificat de calibrare nr. PH-616-36572-353V-2013 pentru rezervorul R2.

- Certificat de calibrare nr. PH-616-36572-354V-2013 pentru rezervorul R3.

- Certificat de calibrare nr. PH-616-36572-355V-2013 pentru rezervorul R4.

- Certificat de calibrare nr. PH-616-36572-356V-2013 pentru rezervorul R5.

- Certificat de calibrare nr. PH-616-36572-357V-2013 pentru rezervorul R6.

- Contract de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali si similari nr. 280474/08.07.2005, incheiat cu S.G. F.D.F.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A.

- Contract de prestari-servicii nr. 21/07.01.2013, act aditional nr. 1/07.01.2014 si nr. 2/19.01.2016 la contract, privind preluarea deseurilor produse si stocate pe amplsament incheiat cu S.C. DEMECO S.R.L.

- Contract de prestari servicii publice de salubrizare pentru institutii / agenti economici din data de 08.08.2014, privind predarea deseurilor menajere, incheiat cu S.C. SERVICII ECOLOGICE SALUBRITATE PRAHOVA S.R.L.si anexa nr. 1 la contract.

- Contract de prestari servicii nr. 39/15.01.2013, privind preluarea si eliminarea finala a deseurilor periculoase/nepericuloase-ape uzate tehnologice rezultate din activitate, incheiat cu S.C. GENTOIL S.R.L. si act aditional nr. 3/04.01.2016 la contract.

- Contract de prestari servicii nr. 53/30.01.2012, privind preluarea apelor uzate menajere, incheiat cu S.C. TOTDEAUNA IMPECABIL S.R.L. si act aditional nr. 1/08.09.2015 la contract.

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, intocmit de S.C. BORSENIA S.R.L.

- Scenariu de siguranta la foc intocmit de evaluator risc incendiu Stemate I. Stelian;

- Fisa Tehnica de securitate pentru Combustibil lichid usor (CLU) tip III, intocmita de S.C. BORSENIA S.R.L..

- Certificat nr. 1373 pentru Sistem de Management al Calitatii ISO 9001/2008, eliberat de S.C. AEROQ S.A.

- Certificat nr. 187 M pentru Sistem de Management al Protectiei Mediului ISO 14001/2005, eliberat de S.C. AEROQ S.A.

- Certificat nr. 342 S pentru Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale ISO 18001/2008, eliberat de S.C. AEROQ S.A.

- Rapoarte de incercare, privind monitorizarea factorilor de mediu si ulei uzat regenerat.

- Plan de situatie si plan de incadrare in zona.

# MANAGEMENTUL ACTIVITATII

- S.C. BORSENIA S.R.L. este certificat ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008, eliberate de S.C. AEROQ S.A..

- Titularul activitatii are obligatia de a detine un plan de acceptare si depozitare temporara a deseurilor cu statut de materie prima.

- Titularul activitatii are obligatia de a avea o metodologie clara prin care sa se poata estima daca deseurile acceptate pe amplasament ca materie prima, in urma procesarii fizico – chimice a acestora, pot indeplini conditiile impuse de specificatia / fisa tehnica a produsului final.

- Operatorul are obligatia de a detine o procedura de management a fazelor de pre si post tratare a deseurilor in procesul tehnologic.

- Titularul activitatii are obligatia de a aplica un management specific activitatii conform principiilor prevazute in cele mai bune tehnici disponibile BAT.

- Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, asa cum s-a stabilit in prezenta Autorizatie Integrata de Mediu. Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse la indeplinire conform conditiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia.

- Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sa ramana, in orice moment, accesibil personalului desemnat cu atributii in domeniul protectiei mediului.

- Activitatea se va desfasura cu personal calificat pentru fiecare loc de munca, special instruit si familiarizat cu conditiile impuse in prezenta autorizatie.

- Toate echipamentele si instalatiile utilizate in desfasurarea activitatii, a caror avarie sau functionare necorespunzatoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi intretinute in conditii optime de lucru.

- Operatorul va asigura un program de intretinere a echipamentelor si instalatiilor si un registru de evidenta a operatiunilor de intretinere efectuate.

- Operatorul activitatii trebuie sa se asigure ca o persoana responsabila cu protectia mediului va fi in orice moment disponibila pe amplasament. In conformitate cu prevederile O.U.G nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 164/2008, conducerea S.C. BORSENIA S.R.L., prin persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control, punandu – le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitatii, precum si prelevarea de probe. Va asigura de asemenea, accesul persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare, precum si in spatiile sau in zonele aferente acestora.

- In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plateste”.

- Poluantii care trebuie inclusi in raportul catre autoritatea competenta pentru protectia mediului vor fi cei mentionati in H.G. nr. 140/2008 – privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 – privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

- Operatorul activitatii va lua toate masurile care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata.

- Operatorul activitatii va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile :

- operatorul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asa maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului;

- operatorul activitatii va mentine un Sistem de management al autorizatiei, prin care se va urmari modul de actiune pentru realizarea conditiilor din autorizatie. Sistemul de Management al autorizatiei va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate si reducerii si minimizarii deseurilor si va include o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu. Sistemul de Management al documentelor de mediu va fi comunicat atat Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Pitesti, cat si Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova;

- Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la A.P.M. Prahova anual un Raport Anual de Mediu pentru intregul an calendaristic. Acest raport va fi insotit de comentarii asupra cauzelor depasirilor constatate, precum si asupra actiunilor corective aplicate sau programate.

- In caz de scurgeri masive de poluanti in cantitati necontrolate, se va opri faza sau instalatia respectiva si se va actiona conform procedurilor stabilite in Planul de poluari accidentale. Totalitatea procedurilor este pusa la dispozitia autoritatii de mediu in orice circumstanta.

- Intregul personal trebuie sa aiba o instruire prealabila initiala asupra problemelor de mediu si siguranta, adaptate specificului activitatii.

- Orice modificare pe care operatorul intentioneaza sa o faca in instalatii sau in apropierea acestora, in modul lor de functionare, de natura a antrena o schimbare semnificativa a elementelor precizate initial in documentatia ce sta la baza solicitarii autorizatiei integrate de mediu, va fi adusa la cunostinta autoritatii competente pentru protectia mediului, impreuna cu toate elementele ei descriptive, inainte de efectuarea acesteia.

- La schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta de operator, operatorul de activitate este obligat sa ceara eliberarea acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu.

- Monitorizarile prevazute in prezenta autorizatie se vor realiza in perioadele de functionare normala a instalatiilor verificate. Cheltuielile aferente acestor monitorizari sunt suportate de titularul activitatii. Masuratorile si analizele efectuate cel putin o data pe an de catre un organism acreditat, au ca scop validarea dispozitivelor de autosupraveghere utilizate de catre operator. Cheltuielile aferente acestor monitorizari sunt suportate de titularul activitatii.

- Titularul activitatii se va asigura ca publicul interesat va obtine informatii privind performantele de mediu ale societatii.

# MATERII PRIME SI AUXILIARE

Titularul de activitate, in conditiile prezentei autorizatii va folosi materiile prime descrise in documentatie, conforme cu cele mai bune tehnici disponibile, atat in ceea ce priveste cantitatile, cat si modul de depozitare.

- MATERII PRIME

- Lista deseurilor periculoase utilizate in procesul tehnologic al instalatiei de distilare in vid, drept materii prime, clasificate  conform H.G. nr. 856/ 2002 - privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, cu modificarile si completarile ulterioare: cantitate procesata: 20t/zi, timp de functionare 8ore/zi, 5 zile/saptamana, cca. 2000 ore/an.

| COD DESEU | DENUMIRE DESEU |
| --- | --- |
| 05 | DESEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE SI TRATAREA PIROLITICA A CARBUNILOR |
| 05 01 | deseuri de la rafinarea petrolului |
| 05 01 05* | reziduuri uleioase |
| 05 01 12* | acizi cu continut de uleiuri |
| 08 | DESEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA SI UTILIZAREA (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI SI EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR SI CERNELURILOR TIPOGRAFICE |
| 08 03 | deseuri de la ppfu cernelurilor tipografice |
| 08 03 19* | ulei de dispersie |
| 10 | DESEURI DIN PROCESELE TERMICE |
| 10 02 | deseuri din industria siderurgica |
| 10 02 11* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de uleiuri |
| 10 03 | deseuri din metalurgia termica a aluminiului |
| 10 03 27* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei |
| 10 04 | deseuri din metalurgia termica a plumbului |
| 10 04 09* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei |
| 10 05 | deseuri din metalurgia termica a zincului |
| 10 05 08* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei |
| 10 06 | deseuri din metalurgia termica a cuprului |
| 10 06 09* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei |
| 10 07 | deseuri din metalurgia termica a argintului, aurului si platinei |
| 10 07 07* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei |
| 10 08 | deseuri din metalurgia termica a altor neferoase |
| 10 08 19* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei |
| 12 | DESEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICA SI FIZICA A SUPRAFETELOR METALELOR SI A MATERIALELOR PLASTICE |
| 12 01 | deseuri de la modelarea si tratamentul fizic si mecanic al suprafetelor metalelor si materialelor plastice |
| 12 01 06* | uleiuri minerale de ungere uzate cu continut ele halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor) |
| 12 01 07* | uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor) |
| 12 01 08* | emulsii si solutii de ungere uzate cu continut de halogeni |
| 12 01 09* | emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni |
| 12 01 10* | uleiuri sintetice de ungere uzate |
| 12 01 14* | namoluri de la masini-unelte cu continut ele substante periculoase |
| 12 01 15 | namoluri de la masini-unelte, altele decat cele specificate la 12 01 14 |
| 12 01 18* | namoluri metalice (de la maruntire, nonuire, lepuire) cu continut de ulei |
| 12 01 19* | uleiuri de ungere usor biodegradabile |
| 13 | DESEURI ULEIOASE si DESEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu exceptia uleiurilor comestibile si a celor din capitolele OS, 12 si 19) |
| 13 01 | deseuri de uleiuri hidraulice |
| 13 01 04* | emulsii clorurate |
| 13 01 05* | emulsii neclorurate |
| 13 01 09* | uleiuri hidraulice minerale clorinate |
| 13 01 10* | uleiuri minerale hidraulice neclorinate |
| 13 01 11* | uleiuri hidraulice sintetice |
| 13 01 12* | uleiuri hidraulice usor biodegradabile |
| 13 01 13* | alte uleiuri hidraulice |
| 13 02 | uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere |
| 13 02 04* | uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere |
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere |
| 13 02 07* | uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere |
| 13 03 | deseuri de uleiuri izolante si de transmitere a caldurii |
| 13 03 06* | uleiuri minerale clorinate izolante si de transmitere a caldurii, altele decat cele specificate la 13 03 01 |
| 13 03 07* | uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii |
| 13 03 08* | uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii |
| 13 03 09* | uleiuri izolante si de transmitere a caldurii usor biodegradabile |
| 13 03 10* | alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii |
| 13 04 | uleiuri de santina |
| 13 04 01* | uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare |
| 13 04 02* | uleiuri de santina clin colectoarele de debarcader |
| 13 04 03* | uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie |
| 13 05 | deseuri de la separarea ulei/apa |
| 13 05 06* | ulei de la separatoarele ulei/apa |
| 13 05 07* | ape uleioase de la separatoarele ulei/apa |
| 19 | DESEURI DE LA INSTALATII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STATIILE DE EPURARE A APELOR UZATE SI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU APA SI UZ INDUSTRIAL |
| 19 02 | deseuri de la tratarea fizico-chimica a deseurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare) |
| 19 02 07* | ulei si concentrate de la separare |
| 19 08 | deseuri nespecificate de la statiile de epurare a apelor reziduale |
| 19 08 10* | amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decat cel specificat la 19 08 09 |

In instalatia punctului de lucru se mai aduce si titei brut.

- Lista deseurilor periculoase utilizate in procesul de tratare cu INERCEM, drept materii prime, clasificate  conform H.G. nr. 856/ 2002 - privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, cu modificarile si completarile ulterioare: cantitate procesata: 20t/zi.

| COD DESEU | DENUMIRE DESEU |
| --- | --- |
| 01 | DESEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERA SI A CARIERELOR SI DE LA TRATAREA FIZICA SI CHIMICA A MINERALELOR |
| 01 05 | noroaie de foraj si alte deseuri de la forare |
| 01 05 04 | deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce |
| 01 05 05* | deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri |
| 01 05 06* | noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu continut de substante periculoase |
| 01 05 07 | noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina, altele decat cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06 |
| 01 05 08 | noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06 |
| 01 05 99 | Alte deseuri nespecificate |
| 02 | DESEURI DIN AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACVACULTURA, SILVICULTURA, VANATOARE SI PESCUIT, DE LA PREPARAREA SI PROCESAREA ALIMENTELOR |
| 02 05 | deseuri din industria produselor lactate |
| 02 05 01 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii |
| 02 07 | deseuri de la producerea bauturilor alcoolice si nealcoolice (exceptand cafeaua, ceaiul si cacaua) |
| 02 07 01 | deseuri de la spalarea, curatarea si prelucrarea mecanica a materiei prime |
| 02 07 02 | deseuri de la distilarea bauturilor alcoolice |
| 02 07 03 | deseuri de la tratamente chimice |
| 02 07 04 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii |
| 03 | DESEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI SI PRODUCEREA PLACILOR SI MOBILEI, PASTEI DE HARTIE, HARTIEI si CARTONULUI |
| 03 02 | deseuri de la conservarea lemnului |
| 03 02 01* | agenti ele conservare organici nehalogenati pentru lemn |
| 03 02 05* | alti agenti de conservare pentru lemn, cu continut de substante periculoase |
| 04 | DESEURI DIN INDUSTRIILE PIELARIEI, BLANARIEI SI TEXTILA |
| 04 01 | deseuri din industriile pielariei si blanariei |
| 04 01 03* | deseuri de la degresare cu continut de solventi fara faza lichida |
| 04 01 99 | alte deseuri nespecificate |
| 05 | DESEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE SI TRATAREA PIROLITICA A CARBUNILOR |
| 05 01 | deseuri de la rafinarea petrolului |
| 05 01 02* | slamuri de la desalinizare |
| 05 01 03* | slamuri din rezervoare |
| 05 01 06* | namoluri uleioase de la operatiile de intretinere a instalatiilor si echipamentelor |
| 05 01 07* | gudroane acide |
| 05 01 08* | alte gudroane |
| 05 01 09* | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de substante periculoase |
| 05 01 11* | deseuri de la spalarea combustibililor cu baze |
| 05 01 99 | alte deseuri nespecificate |
| 05 06 | deseuri de la tratarea pirolitica a carbunilor |
| 05 06 01* | gudroane acide |
| 05 06 03* | alte gudroane |
| 05 06 04 | deseuri de la coloanele de racire |
| 05 06 99 | alte deseuri nespecificate |
| 06 | DESEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE |
| 06 01 | deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU) acizilor |
| 06 01 04* | acid fosforic si acid fosforos |
| 06 01 05* | acid azotic si acid azotos |
| 06 01 06* | alti acizi |
| 06 02 | deseuri de la ppfu bazelor |
| 06 02 01* | hidroxid de calciu |
| 06 02 03* | hidroxid de amoniu |
| 06 02 04* | hidroxid de sodiu si potasiu |
| 06 02 05* | alte baze |
| 06 05 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii |
| 06 05 02* | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase |
| 08 | DESEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA SI UTILIZAREA (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI SI EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR SI CERNELURILOR TIPOGRAFICE |
| 08 01 | deseuri de la ppfu vopselelor si lacurilor si indepartarea acestora |
| 08 01 13* | namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase |
| 08 01 14 | namoluri de la vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 13 |
| 08 01 15* | namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase |
| 08 01 16 | namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 15 |
| 08 01 17* | deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase |
| 08 01 18 | deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor, altele decat cele specificate la 08 01 17 |
| 08 01 21* | deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor |
| 08 01 99 | alte deseuri nespecificate |
| 08 03 | deseuri de la ppfu cernelurilor tipografice |
| 08 03 07 | namoluri apoase cu continut de cerneluri |
| 08 03 12* | deseuri de cerneluri cu continut de substante periculoase |
| 08 03 17* | deseuri de tonere de imprimante cu continut de substante periculoase |
| 08 03 18 | deseuri de tonere de imprimante, altele decat cele specificate la 08 03 17 |
| 08 04 | deseuri de la ppfu adezivilor si cleiurilor (inclusiv produsele impermeabile) |
| 08 04 09* | deseuri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase |
| 08 04 11* | namoluri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase |
| 08 04 12 | namoluri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 11 |
| 08 04 13* | namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase |
| 08 04 14 | namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 13 |
| 08 04 16 | deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 15 |
| 08 04 99 | alte deseuri nespecificate |
| 10 | DESEURI DIN PROCESELE TERMICE |
| 10 03 | deseuri din metalurgia termica a aluminiului |
| 10 03 17* | deseuri cu continut de gudroane de la producerea anozilor |
| 10 08 | deseuri din metalurgia termica a altor neferoase |
| 10 08 12* | deseuri cu continut de gudron de la producerea anozilor |
| 11 | DESEURI DE LA TRATAREA CHIMICA A SUPRAFETELOR SI ACOPERIREA METALELOR SI ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROASA |
| 11 01 | deseuri de la tratarea chimica de suprafata si acoperirea metalelor si altor materiale (de ex.: procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalina, de fabricare a anozilor) |
| 11 01 07* | baze de decapare |
| 11 01 10 | namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificate la 11 01 09 |
| 11 01 11* | lichide apoase de clatire cu continut de substante periculoase |
| 11 01 12 | lichide apoase de clatire, altele decat cele specificate la 11 01 11 |
| 11 01 14 | deseuri de degresare, altele decat cele specificate la 11 01 13 |
| 11 01 15* | eluati si namoluri de la sistemele de membrane sau de schimbatori de ioni care contin substante periculoase |
| 17 | DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI (INCLUSIV PAMANT EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE) |
| 17 03 | amestecuri bituminoase, gudron de huila si produse gudronate |
| 17 03 01* | asfalturi cu continut de gudron de huila |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01 |
| 19 | DESEURI DE LA INSTALATII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STATIILE DE EPURARE A APELOR UZATE SI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU APA SI UZ INDUSTRIAL |
| 19 02 | deseuri de la tratarea fizico-chimica a deseurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare) |
| 19 02 03 | deseuri preamestecate continand numai deseuri nepericuloase |
| 19 02 04* | deseuri preamestecate continand cel putin un deseu periculos |
| 19 02 05* | namoluri de la tratarea fizico chimica cu continut de substante periculoase |
| 19 02 09* | deseuri solide combustibile cu continut de substante periculoase |
| 19 02 10 | deseuri combustibile, altele decat cele specificate la 19 02 08 si 19 02 09 |
| 19 02 11* | alte deseuri cu continut de substante periculoase |
| 19 02 99 | alte deseuri nespecificate |
| 19 13 | deseuri de la lucrari de remediere a solului si apelor subterane |
| 19 13 03* | namoluri de la remedierea solului eu continut de substante periculoase |
| 20 | DESEURI MUNICIPALE SI ASIMILABILE DIN COMERT, INDUSTRIE, INSTITUTII, INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT |
| 20 01 | fractiuni colectate separat (cu exceptia 15 01) |
| 20 01 27* | vopsele, cerneluri, adezivi si rasini continand substante periculoase |
| 20 01 28 | vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decat cele specificate la 20 01 27 |

Necesarul de materii prime pentru realizarea productiei si clasificarea acestora, conform Regulamentului REACH, este prezentat in tabelul urmator:

| Denumirea materiei prime/ substanei/ preparatului | Cantitatea anuala (t) | Clasificarea conform Regulament REACH |
| --- | --- | --- |
|  |  | CategorieP/N | Nr. CAS | Fraze de hazard | Fraze de risc |
| Ulei uzat | 5200 | P | - | - | R7/R36-37-38 |
| Clorura de sodiu | 0,3 | N | 7647-14-5 | - | - |
| Fosfat trisodic | 0,05 | P | 7601-54-9 | H315; 319 | R36/38 |
| CLU Ecotec tip III | 1080 | P | 68333-22-2 | T45; 53 | R45 |

- MATERIALE AUXILIARE

Lista materiilor prime si auxiliare ce se vor utiliza in procesul de distilare in vid

| Nr. Crt. | Materii prime si auxiliare | Natura chimica/ compozitie | Inflamabi-litate | Impactul asupra mediului | Depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materii prime |
| 1 | Ulei uzat | Hidrocarburi C15-C50 Aditivi Produsi de degradare | Inflamabil | - greu biodegradabil; - iritant pentru cai respiratorii, piele, ochi; - toxicitate acuta LC50(96) – pesti apa dulce – 74 mg/l EL50(48) – pesti apa sarata > 22500 mg/l | Rezervor cilindric R1 cu capacitatea de 41089 l |
| Materiale auxiliare |
| 2 | Clorura de sodiu | NaCl | Neinfla-mabil | - toxicitate acuta LD50 – iepure > 10000 mg/kg LD50 – sobolan – 3000 mg/kg | Se stocheaza in spatiu special amenajat |
| 3 | Fosfat trisodic | Na3PO4*12H2O | Inflamabil | - iritant pentru piele si ochi | Se stocheaza in spatiu special amenajat |
| 4 | CLU Ecotec tip III | Hidrocarburi parafinice Solventi nafta | Inflamabil | - toxicitate acuta LD50 – soarece 9 g/kg - toxic pentru organismele acvatice | Rezervor paralelipipe-dic V = 52038 l |

Tratarea cu INERCEM a solurilor contaminate cu THP si metale grele

Necesarul de materii prime pentru realizarea productiei si clasificarea acestora conform Regulament REACH este urmatorul:

| Denumirea materiei prime/ substantei/ preparatului | Cantitatea anuala (t) | Clasificarea conform Regulament REACH |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie P/N | Nr. CAS | Fraze de hazard | Fraze de risc |
| Liant mineral INERCEM | 150 | P | 65997-15-1 | H318/315/317/335 | R37/38, R41, R43 |

Lista materiilor prime si auxiliare ce se vor utiliza in procesul de Tratare cu INERCEM a solurilor contaminate cu THP si metale auxiliare

| Nr. Crt. | Metrii prime si auxiliare | Natura chimica/ compozitie | Inflamabili-tate | Impactul asupra mediului | Depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materii prime |
| 1 | Liant mineral INERCEM | Clincher de ciment Portland Praf de cuptor | Neinflama-bil | - iritant pentru cai respiratorii, piele, ochi; - toxicitate acuta: Test limita, iepuri, 24 ore de contact, greutatea corpului 2000 mg/kg corp – fara letalitate. | Big bax-uri |

# RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI

## 7.1 APA

### 7.1.1 Alimentare cu apa

Apa se foloseste in scop igienico sanitar. In scop tehnologic, se foloseste pentru alimentarea sistemului de racire aferent instalatiei. In scop potabil se furnizeaza apa imbuteliata.

- Surse de alimentare – subterana – un foraj cu H = 20 m, imprejmuit 3 x 2 m.

- Debite si volume de apa autorizate

  - zilnic maxim – 2,0 mc (0,06 l/s)                          - anual – 0,52 mii mc

  - zilnic mediu – 1 mc (0,033 l/s)                            - anual – 0,26 mii mc

  - zilnic minim –  0,2 mc (0,006 l/s)                        - anual – 0,05 mii mc

Functionarea este de – 260 zile/an si 8 ore/zi.

- Instalatii de captare – 1 foraj la adancimea de 20 m, Q = 1,3 – 1,5 l/s, hidrofor. Se pompeaza in retelele de distributie cu ajutorul unei pompe Grundfos SQE5-70 cu Q=28 mc/h. Pentru cladirea principala de birouri se foloseste un sistem hidrofor.

- Instalatii de tratare – nu se face tratarea apei.

- Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei

Gospodaria de apa cuprinde:

- conducta distributie L = 315 m, Dn=50mm.

- Apa pentru stingerea incendiilor

Rezerva intangibila pentru incendiu este de 53 mc in rezervor metalic suprateran, de unde se alimenteaza hidranti exteriori. Timpul de refacere al rezervei pentru stingerea incendiului este de 24h.

- Volume de apa asigurate in surse pentru alimentarea cu apa a folosintei

  - Regim nominal – V zilnic = 2 mc               V anual = 0,5 mii mc;

  - Regim nominal – V zilnic = 4 mc               V anual = 1,0 mc.

- Modul de folosire a apei

1. Cerinta totala de apa

  - maxima = 4 mc/zi

  - medie =  2 mc/zi

  - minima  = 1 mc/zi

2. Necesarul total de apa

  - maxim = 3,57 mc/zi

  - mediu  = 1,8 mc/zi

  - minim  = 0,9 mc/zi

3. Gradul de recirculare interna a apei – 0%.

### 7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Apele uzate igienico - sanitare sunt colectate temporar in bazin betonat vidanjabil cu capacitatea de 20 mc si sunt evacuate prin vidanjare de catre firma de specialitate pe baza de contract.

Apele uzate posibil impurificate din sistemul de racirea instalatiei, apele uzate colectate la baza rezervoarelor de produs petrolier, apele pluviale colectate in cuva de retentie in care sunt amplasate rezervoarele cu produse petroliere, apele pluviale cazute pe platforma instalatiei de procesare colectate prin rigola perimetrala sunt dirijate in bazin betonat impermeabilizat cu volum total 60 mc. Bazinul este bicompartimentat si astfel construit incat produsul petrolier colectat la suprafata apei sa ajunga in unul din compartimente, de unde se reintoarce in procesul tehnologic. Apele uzate din primul compartiment sunt predate la S.C. Gentoil S.R.L., conform contract nr. 39/15.01.2013, numai dupa confirmarea incadrarii, prin analize de laborator, in conditiile de calitate impuse in aceasta unitate .

### 7.1.3. Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa

Pentru captari - aductiuni – contor apa captata foraj.

Pentru evacuari – -.

### 7.1.5. Titularul activitatii are obligatia:

- sa exploateze constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, epurare si evacuare a apelor uzate, precum si dispozitivele de masurare a debitelor si volumelor de apa in conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare;

- sa finalizeze sau, dupa caz, sa reactualizeze planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale; sa detina mijlocele si materialele necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mentionat mai sus;

- sa solicite anual necesarul de apa bruta, in limitele autorizate, pentru functionarea folosintei si sa incheie contractul abonament in vederea utilizarii  resurselor de apa. In cazul in care necesarul de apa bruta nu se incdreaza in limitele autorizate, sa solicite emiterea unei autorizatii modificatoare;

- sa intretina constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, epurare si evacuare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimizarii pierderilor de apa;

- sa determine prin masuratori datele tehnice privind serviciile de gospodarire a apelor efectuate (captarea, aductiunea, tratarea, evacuarea si epurarea apelor), sa organizeze si sa intretina evidenta acestora si sa transmita datele respective autoritatilor de gospodarire a apelor conform prevederilor legale;

- toate suprafetele posibil a fi impurificate prin scurgeri de produse petroliere vor fi betonate si prevazute cu rigole de colectare a scurgerilor si a apelor pluvial impurificate, cu dirijare catre bazinele de colectare ape uzate;

- sa ia masuri corective in cazul in care se constata depasiri ale valorilor indicatorilor de calitate reglementati;

- sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafata;

- sa nu deverseze in apele de suprafata si  subterane, ape uzate, fecaloid menajere, substante petroliere, substante prioritare/prioritar periculoase;

- sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, in albiile raurilor si in zonele umede si de coasta deseuri de orice fel si sa nu introduca in ape substante explozive, tensiune electrica, substante prioritare/prioritar periculoase.

## 7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

### 7.2.1 Energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din reteaua existenta in zona. In instalatie se foloseste energie electrica pentru iluminat interior/exterior, pentru actionarea utilajelor si instalatiilor electrice, a pompelor si ventilatoarelor, precum si pentru instalatiile de climatizare folosite in vestiare si birouri.

Energia electrica consumata anual este de 1040 Mwh.

Puterea necesara va fi de 20 kW.

### 7.2.2 Energie termica

Alimentarea cu abur tehnologic se va realiza in cazanul de abur tip MEGA PREX N750 cu capacitatea de 2,5 t/h si P=750 kW. Acesta va fi utilizat pentru incalzirea rezervorului de stocare prin serpentine de incalzire interioara. Cazanul de abur si cuptorul tehnologic vor fi alimentate cu combustibil lichid usor de tip Ecotec tip III, produs de catre antrepozitul fiscal al societatii, catitatea anuala estimata a se consuma fiind de 1080t.

Alimentarea cu aer comprimat – aerul comprimat va fi utilizat pentru actionarea servomotoarelor la robinetii de reglare prevazut pe circuitele din instalatia tehnologica, consumul estimat fiind de 5 m3/h la presiunea de 7 bar; necesarul de aer comprimat se va asigura cu ajutorul unui compresor tip ATLAS COPCO tip GX FF, cu pornire automata, cu capacitatea de 800 l/min.

Energia termica necesara incalzirii si prepararii apei calde menajere, se va asigura din centrala termica care functioneaza cu energie electrica. Incalzirea incaperilor se va realiza cu corpuri statice in functie de tipul incaperilor si centrala termica electrica.

## 7.3 CARBURANTI/COMBUSTIBILI UTILIZATI

Consumul de combustibil lichid usor (CLU) este de 250 tone/an.

## 7.4 MASURI GENERALE DE REDUCERE A PIERDERILOR DE CALDURA

- Izolarea termica corespunzatoare a circuitelor de abur, a utilajelor si echipamentelor care utilizeaza agenti de incalzire (abur primar, condens etc.), precum si a conductelor de transport abur.

- Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii in sistemele incalzite cu abur.

- Pastrarea in stare curata a suprafetelor de schimb de caldura la schimbatoarele de caldura.

- Sisteme eficiente de control, reglare si alarmare a parametrilor relevanti (temperatura, presiune, debit, nivel) pentru a evita pierderile de lichide incalzite.

- Montarea majoritatii echipamentelor si utilajelor in aer liber evitandu-se necesitatea iluminarii artificiale a acestora.

- Controlul computerizat al arderii pentru reducerea emisiilor si cresterea performantelor energetice.

- Utilizarea de tehnici de deshidratare de mare eficienta pentru minimizarea energiei necesare tratarii termice a deseurilor periculoase.

- Optimizarea eficientei instalatiilor de ardere prin preincalzirea combustibilului.

- Procesarea continua a deseurilor periculoase in locul procesarii in sarje.

- Recuperarea energiei din deseurile periculoase prin procesarea acestora si recuperarea unui amestec de produse petroliere, utilizat drept combustubil pe amplasament sau valorificat prin antrepozit fiscal.

# DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Pe amplasament sunt prezente urmatoarele :

- rezervoare pentru materia prima;

- statie de pompe;

- rampe de incarcare si descarcare materie prima si produse finite;

- cuptor pentru producerea de abur tehnologic;

- coloana de distilare (rafinare);

- bazine etanse de decantare reziduuri rezultate;

- bazin etans de combustibil cuptor;

- bazin rezerva de apa de incediu;

- platforma betonata cu o suprafata de 585,00 m2 pe care s-au amenajat spatii de depozitare/stocare a deseurilor periculoase si nepericuloase si platforma pentru tratarea si stabilirea solurilor contaminate cu o suprafata de 200 m2.

## 8.1 FLUXURI SI INSTALATII TEHNOLOGICE PRINCIPALE

- Instalatia de distilare in vid uleiuri uzate cuprinde urmatoarele echipamente:

| Nr. Crt. | Denumire obiect | Caracteristici tehnice | Nr. buc. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coloana de distilare C | V = 2100 l | 1 |
| 2 | Rezervor stocare ulei uzat R1 | V = 41089 l (*) | 1 |
| 3 | Rezervor stocare distilat usor R2 | V = 52038 l (*) | 1 |
| 4 | Rezervor stocare fractia I R3 | V = 26640 l (*) | 1 |
| 5 | Rezervor stocare fractia II R4 | V = 26505 l (*) | 1 |
| 6 | Rezervor stocare reziduu de vid R5 | V = 26550 l (*) | 1 |
| 7 | Rezervor CLU pentru alimentare cuptor R6 | V = 26280 l (*) | 1 |
| 8 | Instalatie de vid SV | V = 1 m3 | 1 |
| 9 | Schimbator caldura ulei/fractii S1/S2/S3 | V = 330 l | 3 |
| 10 | Racitor fractii apa E1/E2/E3/E4 | V = 140 l | 4 |
| 11 | Cuptor tubular H1 | V = 500 l, P = 676 kW | 1 |
| 12 | Vas separator fractii usoare – gaze/apa V1 | V = 0,35 m3 | 1 |
| 13 | Vas inchidere hidraulica V2 | V = 610 l | 1 |
| 14 | Turn racire TR1 – EWK 064/09 | Q = 8 m3/h, P = 204,85 kW | 1 |
| 15 | Cazan abur CA1 – MEGA PREX NK | Q = 8 t/h | 1 |
| 16 | Pompa alimentare ulei uzat P1 | Q = 6 m3/h, P = 6 bar | 2 |
| 17 | Pompa distilat usor P2 | Q = 1 m3/h, P = 2 bar | 2 |
| 18 | Pompa Fractia I – ulei P3 | Q = 2 m3/h, P = 3 bar | 2 |
| 19 | Pompa Fractia II – ulei P4 | Q = 3 m3/h, P = 3 bar | 2 |
| 20 | Pompa Reziduu de Vid (Gudron) P5 | Q = 1 m3/h, P = 2 bar | 2 |
| 21 | Pompa alimentare apa tub Ventury P6 | Q = 12 m3/h, P = 3 barr | 2 |
| 22 | Pompa recirculare Apa de racire P7 | Q = 16 m3/h, P = 4 barr | 2 |

(*) volume conform certificatelor de calibrare

Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic:

- In instalatia pentru procesarea uleiurilor expirate si uzate, uleiurile reziduale vor fi preluate prin intermediul rampei de descarcare din autospeciale cu ajutorul pompei P8 si impinse in rezervorul de depozitare R1, care are un volum de 41089 l (conform certificatului de calibrare).

- Rezervorul de stocare va fi incalzit cu ajutorul aburului care va circula prin serpentina de incalzire interioara. Dupa o perioada de decantare de circa 2 ore, se va face o scurgere catre separatorul de hidrocarburi.

- Se poate incepe pornirea instalatiei de distilare care se face prin pornirea pompei P1 de alimentare a trenului de schimbatoare de caldura.

- Dupa preincalzire, uleiul uzat va intra in cuptorul tehnologic, unde se va incalzi pana la temperatura de 410°C si apoi va intra in coloana de distilare C. Vaporii de distilate usoare si apa care se afla dizolvata in ulei, se vor indrepta catre varful coloanei pe care o vor parasi si apoi va intra in sistemul de condensare E1.

- Produsele condensate se vor colecta in vasul separator de apa V1. Apa se scurge intermitent pe la doma vasului, iar distilatul usor se preia cu pompa P2 si va fi impins in rezervorul de stocare R2 care are un volum de 52038 l (conform certificatului de calibrare).

- Gazele necondensabile care se separa in vasul V1, vor fi preluate de catre sistemul de vid SV cu tub ventury, unde se vor spala cu apa si apoi vor fi evacuate la ventilator prin intermediul vasului pentru inchiderea hidraulica V2.

- Pe cele doua prize laterale ale coloanei se vor obtine cele doua fractiuni de ulei, usor si mediu, respectiv: ulei Fractia I si ulei Fractia II. Aceste fractiuni se separa in functie de temperaturile reale de fierbere, respectiv, o fractiune la 280 - 2900C si alta la 310 – 3200C.

- Fractiunea de ulei usor intra mai intai intr-un schimbator de caldura S, cu materia prima, apoi printr-un racitor cu apa E2, dupa care este preluata de pompa P3 si impins, o parte ca reflux la varful coloanei C1, iar restul la rezervorul de depozitare R3. Temperatura cu care se livreaza produsul la depozitare este de 700C.

- Fractiunea de ulei mediu care iese din coloana pe priza nr. 2, intra in schimbatorul de caldura S2 si apoi in racitorul E3, dupa care este preluata cu pompa P4 si refulata o parte ca reflux de interval in coloana C1, iar restul, cu temperatura de 90°C, va fi pompata catre rezervorul de stocare R4.

- Reziduu de vid obtinut la baza coloanei, va avea o temperatura de 3600C. El va intra mai intai in schimbatorul de caldura cu materia prima S3, dupa care va fi preluat de pompa P5 si refulat prin racitorul cu apa E4, de unde cu o temperatura de 120°C va fi trimis in rezervorul de depozitare R5.

- Reziduu de vid va fi trimis catre un antrepozit fiscal de productie pentru fabricarea combustibililor pentru focare.

- Tratarea si stabilizarea solurilor contaminate cu capacitatea de 20 tone/zi

Activitatea de stabilizare cu INERCEM consta in tratarea solurilor contaminate cu continut de hidrocarburi si/sau metale grele avand ca scop:

- reglarea pH, prin aducerea acestuia la valori alcaline (pH=8-9), in acest scop se foloseste var, care duce la scaderea umiditatii;

- adaugarea liantului hidraulic (INERCEM) duce la formarea fazelor insolubile care fixeaza substantele poluante (ex: carbonati sau sulfati ai metalelor grele) cu reducerea mobilitatii contaminantului atunci cand este expus la fluide si cu legarea contaminantului intr-o forma netoxica;

- conferirea unei stari fizice de bloc solid.

Procesul tehnologic consta in:

- amestecarea deseurilor (cu continut de 25–30 % umiditate) cu INERCEM pe o platforma betonata impermeabilizata. Dozarea acestuia se face in functie de continutul de hidrocarburi si metale grele;

- efectuarea de analize la deseurile intrate/iesite din tratare;

- dirijarea solului tratat la acoperirea celulei de depozitare deseuri nepericuloase/folosire ca strat de acoperire (se vor respecta prevederile Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 95/12.02.2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare; in acest sens sunt necesare analize pentru materialul folosit, cat si teste de levigabilitate pe materialul inert ce urmeaza a fi depus) sau in cazul neincadrarii in limitele impuse de legislatie se va preda la o societate autorizata in vederea eliminarii.

Tehnicile de stabilizare/solidificare (S/S) sunt folosite pentru a preveni sau minimiza contaminarea mediului prin producerea unui amestec solid, cu caracteristici imbunatatite de manipulare, cu arie specifica de transfer a contaminantului redusa, cu reducerea mobilitatii contaminantului atunci cand este expus la fluide, si cu legarea contaminantului intr-o forma netoxica.

Stabilizarea deseurilor periculoase consta in imbunatatirea proprietati1or fizice, chimice si mecanice ale deseului, incapsularea poluantilor si reducerea solubilitatii substantelor toxice. Metoda de stabilizare este aplicata pentru legarea metalelor si a componentei organice intr-o structura. Scopul tratarii este de a neutraliza deseul, de a produce un amestec compactabil asemanator solului si de a imobiliza hidrocarburile in structura formata prin cimentare intr-un monolit.

Stabilizarea este procesul de reducere al potentialului toxic al deseurilor prin convertirea compusilor periculosi in forma lor cu solubilitate, mobilitate si toxicitate minima. Stabilizarea implica reducerea umiditatii libere si a mobilitatii globale a deseurilor, si de aceea, imbunatateste proprietatile mecanice ale deseurilor.

Stabilizarea deseurilor cu var si INERCEM este tehnica cea mai simpla, deoarece varul asigura controlul pH-ului, iar liantul hidraulic imbunatateste legarea dintre particule. Proprietatile mecanice sunt si ele imbunatatite semnificativ. Adaugarea de var duce la scaderea umiditatii.

Prin solidificare se elimina lichidele libere, se scade aria de suprafata a deseului si se produce un material solid monolitic cu integritate structurala ridicata. Solidificarea poate implica imobilizarea particulelor fine de deseuri sau a blocurilor voluminoase de deseuri.

Principalul avantaj al procesului de imobilizare este acela ca deseul nu intra in contact cu apa sau alte chimicale solubile care pot fi imobilizate cu succes. Imobilizarea are rolul de a izola deseul fata de mediu. Contaminantii nu interactioneaza neaparat chimic cu aditivii, dar sunt imobilizati mecanic in matricea solidificata prin microincapsulare.

Este interzisa patrunderea liantilor hidraulici speciali in reteaua de canalizare sau cursuri de apa (poate produce o solutie alcalina potential periculoasa, deversarea in canalizare poate produce obturarea conductelor), nu se vor depozita in locuri unde poate afecta solul sau apele de suprafata; in timpul manipularii, depozitarii si utilizarii se va evita degajarea masiva de praf.

Dupa finalizarea procesului de tratare mai sus mentionat si efectuarea de determinari de laborator privind caracteristicile materialului rezultat, acesta poate fi depozitat direct in celula de depozitare pentru deseuri nepericuloase sau folosit ca strat de acoperire.

- Pe amplasament se desfasoara si activitatea de colectare cu stocare temporara a deseurilor, ce urmeaza a fi predate catre operatori economici autorizati pentru tratare/valorificare/eliminare, functie de caracteristicile deseurilor; aceasta activitate se desfasoara in zona,........, pe platforma betonata de aproximativ.................... mp.

Deseurile periculoase sunt stocate separat, pe categorii, in functie de proprietatile fizico-chimice, compatibilitati şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeu în caz de incendiu, astfel incat sa fie asigurat un grad ridicat de protectie a mediului si sanatatii umane.

Deseurile sunt depozitate in recipient specifici, etichetati cu tipul si codul deseului.

## 8.3 Parc rezervoare functionale, existente pe platforma S.C. BORSENIA S.R.L., pentru depozitarea materiilor prime, produselor intermediare si finite

| Nr. parc | Nr. rezervor | Tip rezervor | Capacitate rezervor | Dimensiuni cuva de retentie (L x l x h) | Produs stocat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | R 1 | Cilindric orizontal suprateran | 41089 l | Cuva de retentie comuna cu capacitatea de 177 mc (13,90 x 9,80 x 1,3 m) | Ulei uzat (materie prima) |
| 2. | R 2 | Paralelipipedic suprateran | 52038 l |  | Distilat usor |
| 3. | R 3 | Paralelipipedic suprateran | 26640 l |  | Fractia I |
| 4. | R 4 | Paralelipipedic suprateran | 26505 l |  | Fractia II |
| 5. | R 5 | Paralelipipedic suprateran | 26550 l |  | Reziduu de vid |
| 4. | R 6 | Paralelipipedic suprateran | 26280 l |  | Combustibil lichid usor pentru alimentare cuptor |

## 8.4 PRODUSELE SI SUBPRODUSELE OBTINUTE-CANTITATI, DESTINATIE

| Numele procesului | Numele produsului | Cantitate (tone/an) |
| --- | --- | --- |
| Instalatie de procesare uleiuri uzate si expirate prin distilare in vid | Ulei fractia I Ulei fractia II Distilat usor | Circa 1560 Circa 1560 Circa 520 |

## 8.5 CONDITII ANORMALE DE FUNCTIONARE

In perioada de opriri accidentale sau intreruperi momentane sau la pornirea instalatiilor dupa opririle accidentale, operatorii instalatiei cu ajutorul sistemelor de control si comanda automata au obligatia sa execute manevrele necesare opririi sau pornirii instalatiilor in conditii de siguranta.

Reguli generale pentru asigurarea protectiei pe timpul pornirilor opririlor sau intreruperilor momentane:

- verificarea functionarii tuturor utilajelor inainte de a fi incepute probele tehnologice;

- verificarea corectitudinii legaturilor de conducte, armaturilor si utilajelor destinate instalatiei;

- verificarea calitatii armaturilor si garniturilor;

- curatirea perfecta a tuturor echipamentelor statice;

- sigilarea supapelor de siguranta;

- spalarea cu apa / suflarea cu abur, cu aer a conductelor si verificarea etanseitatii acestora;

- blindarea legaturilor de conducte, a utilajelor, inainte de a trece la deschiderea acestora pentru revizie;

- monitorizarea utilajelor si a aparaturii de masura si control;

- monitorizarea calitatii combustibilului utilizat pentru ardere;

- monitorizarea emisiilor la cos.

# INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

## 9.1 PENTRU FACTORUL DE MEDIU AER

| Nr. crt. | Faza de proces | Punct de emisie | Poluant | Echipament de dispersie identificat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arzator FBR pentru cazan de abur tip MEGA PREX N 750 Arzator FBR cuptor tehnologic Tip combustibil: combustibil lichid usor (CLU) | Caracteristici: P=750 kW; Consum CLU=10kg/h; P=790 kW; Consum CLU=10kg/h. | Monoxid de carbon (CO) | Coş evacuare gaze arse comun de la cele doua instalatii de ardere cu caracteristicile: - Dn = 0,254 m - H = 10 m |
|  |  |  | COV |  |
|  |  |  | Oxizi de sulf (SOx) – exprimati in SO2 |  |
|  |  |  | Oxizi de azot (NOx) – exprimati in NO2 |  |
|  |  |  | Pulberi |  |

### 9.1.1 Masuri pentru prevenirea poluarii atmosferice

a) Evacuarea gazelor in atmosfera

Gazele rezultate din cele doua instalatii de ardere trebuie sa fie evacuate in atmosfera prin intermediul cosului comun.

b) Forma conductelor

Forma conductelor, in special in partea cea mai apropiata de evacuarea in atmosfera, trebuie astfel conceputa incat sa favorizeze la maximum ascensiunea gazelor. Plasarea conductelor trebuie sa fie astfel incat sa nu permita in nici un moment sifonajul afluentilor respinsi in conducte sau patrunderile de aer. Contururile conductelor nu trebuie sa prezinte puncte unghiulare, iar variatia sectiunii in vecinatatea evacuarii sa fie continua si lenta.

c) Calculul inaltimii cosului

Inaltimea cosului (diferenta dintre altitudinea debuseului cu aer liber si altitudinea medie de la sol la punctul luat in considerare) exprimata in metri se determina, pe de o parte in functie de nivelul emisiilor de poluanti in atmosfera, si pe de alta parte in functie de existenta obstacolelor susceptibile sa jeneze dispersia gazelor si de mediul din jurul instalatiei.

## 9.2 PENTRU FACTORUL DE MEDIU APA

  - Bazin betonat vidanjabil cu capacitatea de 20 mc, pentru colectarea apelor uzate menajere.

  - Bazin betonat impermeabilizat tricompartimentat cu capacitatea de 60 mc si cu dimensiunile de 10x4x2,7m, pentru colectarea apelor uzate tehnologice si apele pluviale posibil impurificate.

### 9.2.1 Masurile pentru prevenirea impurificarii apelor

a) Exploatarea instalatiilor de tratare a deseurilor periculoase si a echipamentelor aferente gospodariei de apa va asigura:

Controlul preventiv al functionarii instalatiilor, echipamentelor si starii tehnice a acestora, cu identificarea deficientelor si interventia echipelor de intretinere.

Controlul calitativ periodic al apei freatice si al apelor uzate colectate si evacuate din amplasament.

b) Retele de colectare

Planul retelelor de colectare trebuie sa prezinte sectoarele colectate, punctele de bransament, vizitare, portiunile inguste, posturile de prelevare, masurare, vane manuale si automate etc. Acest plan trebuie sa fie pus la dispozitia autoritatii de mediu si a serviciilor pentru stingerea incendiilor si prim ajutor.

Reziduurile apoase evacuate din instalatii nu trebuie sa fie susceptibile de a degrada retelele de canalizare si nu trebuie sa contina substante care sa ingreuneze buna functionare a lucrarilor de tratare.

Colectoarele care transporta ape poluate prin lichide inflamabile si susceptibile de a fi inflamabile, trebuie sa aiba o protectie eficienta impotriva propagarii flacarilor.

c) Puncte de evacuare

Un punct de prelevare probe si un punct de masurare (debit, temperatura, concentratie substante poluante, etc.) trebuie prevazute pe reteaua de evacuare a apelor uzate tehnologice. Aceste puncte trebuie implantate intr-o sectiune ale carei caracteristici (rectitudinea conductei in amonte, calitatea peretilor, regimul de curgere, etc.) permit realizarea unor masuratori reprezentative astfel incat viteza sa nu fie micsorata semnificativ prin praguri sau obstacole situate in aval si efluentul sa fie destul de omogen. Vor fi plasate astfel incat sa fie usor accesibile si sa permita interventii in deplina siguranta. Toate dispozitiile trebuie luate de asemenea pentru a usura interventia organismelor externe, la cererea autoritatii pentru protectia mediului.

Punctele de masurare si prelevare probe trebuie sa poata fi echipate cu aparate necesare pentru a efectua masuratorile in conditii edificatoare.

## 9.3 PENTRU FACTORUL DE MEDIU SOL

  - Europubele prevazute cu capac pentru colectarea temporara a deseurilor menajere si asimilabile, in vederea eliminarii lor finale la groapa de gunoi.

  - Platforme betonate.

  - Cuve de retentie aferente rezervoarelor existente pe amplasament.

  - Spatiu depozitare materii prime si materii auxiliare.

### 9.3.1 Masuri pentru prevenirea poluarii solului

Incarcarile si descarcarile de materiale si deseuri trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri.

Deseurile vor fi depozitate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului si a apei.

Stocarea tuturor produselor sau deseurilor solide sau lichide susceptibile sa provoace poluarea mediului se va face pe soluri impermeabile mentinute in buna stare si care garanteaza imposibilitatea infiltrarii poluantilor in sol.

Zonele de depozitare vor fi marcate si semnalizate, cu precizarea capacitatii si a perioadei de depozitare a deseurilor.

Curatarea platformei se va face cu materiale adsorbante / absorbante, ecologice (cu structura celulozica sau turba), reducandu-se in acest mod consumul de apa pentru spalari si eliminand in acelasi timp riscul de a ajunge produsele petroliere in sol/subsol.

Intreaga platforma a instalatiei trebuie sa fie prevazuta cu guri de scurgere cu inchidere hidraulica, racordate la canalizare?

# CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

## 10.1 AER- VALORI LIMITA ALE EMISIILOR

Emisiile in aer rezultate in urma arderii combustibilului în focarul cazanului de abur din Instalatie (funcţionare cu CLU) nu vor depasi urmatoarele valori limita de emisie ale poluantilor specifici, stabilite in tabelul de mai jos, dupa cum urmeaza:

| Instalatia | Denumire sursa de emisie | Punct de emisie | Indicatori | Valori Limita conform Ordin 462/1993 (mg/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalatia de procesare uleiuri expirate si uzate prin distilare in vid | Arzator FBR pentru cazan de abur tip MEGA PREX N 750 Arzator FBR cuptor tehnologic Tip combustibil: combustibil lichid usor (CLU) | Coş evacuare gaze arse aferent instalatiei de distilare in vid, cu caracteristicile: - Dn = 0,254 m - H = 10 m | Monoxid de carbon (CO) | 170 |
|  |  |  | Oxizi de sulf (SOx) – exprimati in SO2 | 1 700 |
|  |  |  | Oxizi de azot (NOx) – exprimati in NO2 | 450 |
|  |  |  | Pulberi | 50 |

## 10.2 APA

### 10.2.1 Apa uzata

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate (ape uzate tehnologice rezultate in urma desfasurarii activitatii pe amplasament si ape pluviale posibil impurificate - stocate temporar in bazin subteran  impermeabilizat cu capacitatea de 60 mc) rezultate de pe platforma S.C. BORSENIA S.R.L., vor respecta concentratiile maxime admise in H.G. nr. 352/2005 care modifica si completeaza H.G. nr. 188/2002 – NTPA 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare si limitele admise conform anexa 3 la  contractul de prestari servicii nr. 39/15.01.2013 si acte aditionale la acesta, incheiat cu S.C. GENTOIL S.R.L., respectiv:

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valoare Maxima Admisa |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate tehnologice rezultate in urma desfasurarii activitatii pe amplasament si ape pluviale posibil impurificate - stocate temporar in bazin subteran impermeabilizat cu capacitatea de 60 mc si preluate de S.C. GENTOIL S.R.L. |
| 1. | pH | unitati pH | 2 -10 |
| 2. | Materii totale in suspensie | mg/dm3 | max. 550 |
| 3. | Consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu CCO-Cr | mg O2/dm3 | max. 5000 |
| 4. | Substante extractibile cu olvent organici | mg/dm3 | max. 8000 |
| 5. | Azot amoniacal | mg/dm3 | max. 100 |
| 6. | Fenoli | mg/dm3 | max. 100 |
| 7. | Sulfuri + H2S | mg/dm3 | max. 100 |
| 8. | Detergenti sintetici | mg/dm3 | max. 35 |
| 9. | Plumb | mg/dm3 | max. 1 |
| 10. | Nichel | mg/dm3 | max. 1,5 |
| 11. | Crom total | mg/dm3 | max. 2 |
| 12. | Zinc | mg/dm3 | max. 2 |
| 13. | Sulfati | mg/dm3 | max. 1000 |
| 14. | Azotiti | mg/dm3 | max. 20 |
| 15. | Azotati | mg/dm3 | max. 50 |
| 16. | Fosfati | mg/dm3 | max. 30 |
| 17. | CBO5 | mg/dm3 | max. 1500 |

- Apele uzate menajere, stocate temporar in bazin betonat vidanjabil cu capacitatea de 20 mc, se evacueaza prin vidanjare de catre firma de specialitate, conform contract nr. 53/30.01.2012 si act aditional la contract incheiat cu S.C. TOTDEAUNA IMPECABIL S.R.L.

## 10.3 SOL

Se vor respecta concentratiile maxime admise prevazute de Ordinul nr. 756/1997 – reglementari privind evaluarea poluarii mediului, pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila, şi anume :

| Element/poluant | Praguri de alerta (mg/kg subst. usc.) | Praguri de interventie (mg/kg subst. usc.) |
| --- | --- | --- |
| Benzen | 0,5 | 2,0 |
| Toluen | 30 | 100 |
| Xilen | 15 | 25 |
| Fenol | 10 | 40 |
| Total hidrocarburi aromatice (HA) | 50 | 150 |
| Total HAP | 25 | 150 |
| Total hidrocarburi din petrol | 1000 | 2000 |

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru poluantii din emisiile atmosferice si din evacuarile de ape uzate) pentru componentele mediului aer, apa, precum si a pragurilor de alerta ale agentilor poluanti pentru factorul de mediu sol, titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor prin dublarea frecventelor de masurare si luarea masurilor de reducere a acestor concentratii. Aceasta cerinta va fi eliminata daca in timpul a cinci perioade de monitorizare se vor obtine valori normale conforme. Operatorul trebuie sa transmita catre A.P.M. Prahova, in cel mai scurt timp, un raport care sa explice cauza depasirii si masurile luate pentru a o remedia.

## 10.4 ZGOMOT

Principalele surse de generare a zgomotului in incinta complexului sunt:

- Autovehicule/transport;

- Compresor racire;

- Turn de racire;

- Pompele pentru vehicularea lichidelor;

10.4.1  Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa genereze niveluri de zgomot care sa depaseasca limitele prevazute in STAS 10009/1988, respectiv la limita zonei functionale a incintei industriale valoarea limita admisa va fi de 65 dB(A).

10.4.2. Drumurile si aleile din incinta vor fi intretinute corespunzator.

10.4.3. Instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi echipate si exploatate astfel incat functionarea lor sa nu poate cauza zgomote transmise pe calea aerului sau prin medii solide susceptibile sa afecteze sanatatea sau siguranta populatiei.

10.4.4  Este interzisa folosirea oricarui tip de aparat de comunicare pe cale acustica (sirene, alarme, difuzoare, etc.) care sa afecteze zonele invecinate, cu exceptia cazurilor exceptionale de folosire a  lor pentru prevenirea si/sau semnalarea incidentelor grave sau accidentelor.

# GESTIUNEA DESEURILOR

## 11.1 DESEURI PRODUSE

### 11.1.1 Deseuri nepericuloase

| Nr. crt. | Denumire deseu | Cod deseu conform H.G. nr. 856/2002 | Provenienta | Cantitatea generata (U.M/an) | Mod de stocare temporara/ Destinatia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rasini schimbatoare de ioni, epuizate | 19 09 05 | Activitatile de intretinere ale Punctului de lucru | kg | Stocare temporara in spatii special destinate acestora; Valorificare/eliminare prin societati autorizati |
|  | Deseuri metalice | 20 01 40 |  | tone | Stocare temporara in spatii special destinate pe pardoseala betonata; valorificare prin terti autorizati |
|  | Ambalaje de plastic | 15 01 02 |  | kg | Stocare temporara in containere special destinate acestora; Valorificare prin terti autorizati sau returnare la furnizori |
|  | Ambalaje din sticla | 15 01 07 |  | kg | Stocare temporara in containere special destinate acestora; Valorificare prin terti autorizati |
|  | Deseuri menajere | 20 03 01 | Din activitatile salariatilor | kg | Stocarea in pubele standardizare, preluate de tert autorizat, pe baza de contract Eliminare la o rampa ecologica prin societate autorizata |
|  | Echipamentele de lucru si resturi textile | 15 02 03 |  |  | Stocare temporara in spatiu special destinat; Valorificare/eliminare prin terti autorizati |

### 11.1.2 Deseuri periculoase

| Nr. crt. | Denumire deseu | Cod deseu conform H.G. nr. 856/2002 | Provenienta | Cantitatea generata (U.M./an) | Mod de stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deseuri menajere sau asimilate ????????????(amestec alcatuit din hartie, plastic, gunoi domestic etc.) | 20 03 01?????? | Curatarea rezervoarelor | tone | Bena metalica de 10 mc incarcabila si transportabila auto. |
| 2. | Reziduu de vid (gudron de la instalatia de distilare in vid) | 07 01 08* | Intretinere si reparatii instalatii tehnologice | Kg | Recipiente inchise etans si rezistente la soc mecanic si termic, inscriptionate, depozitate in spatii inchise betonate. |
| 3. | Slamuri de la curatarea decantoarelor si separatoarelor (namol) | 07 05 11* | Mentenanta echipamentelor | kg | Recipiente inchise etans si rezistente la soc mecanic si termic, inscriptionate, depozitate in spatii inchise betonate. |
| 4. | Deseuri stabilizate altele decat cele mentionate la 19 03 04 | 19 03 05 | Activitati de asigurarea sanatatii si securitatii in munca | kg | Recipiente inchise etans si rezistente la soc mecanic si termic, inscriptionate, depozitate in spatii inchise betonate. |

## 11.2. DESEURI COLECTATE, STOCATE TEMPORAR IN VEDEREA PREDARII CATRE UNITATI AUTORIZATE IN VALORIFICARII/ELIMINARII ACESTORA

| COD DESEU | DENUMIRE DESEU |
| --- | --- |
| 04 | DESEURI DIN INDUSTRIILE PIELARIEI, BLANARIEI SI TEXTILA |
| 04 02 | deseuri din industria textila |
| 04 02 10 | materii organice din produse naturale (grasime, ceara) |
| 04 02 14* | deseuri de la finisare cu continut de solventi organici |
| 05 | DESEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE SI TRATAREA PIROLITICA A CARBUNILOR |
| 05 01 | deseuri de la rafinarea petrolului |
| 05 01 17 | bitum |
| 07 | DESEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE |
| 07 01 | deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (ppfu) produsilor chimici organici de baza |
| 07 01 01* | solutii apoase de spalare si solutii muma |
| 07 01 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma |
| 07 01 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare si reactie |
| 07 02 | deseuri de la ppfu materialelor plastice, cauciucului sintetic si fibrelor artificiale |
| 07 02 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma provenite de la productia maselor plastice, cauciucului sintetic si fibrelor artificiale |
| 07 02 04* | alti solventi organici, solutii de spalare si solutii muma |
| 07 02 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie |
| 07 02 99 | alte deseuri nespecificate |
| 07 03 | deseuri de la ppfu vopselelor si pigmentilor organici (cu exceptia 06 10) |
| 07 03 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma provenite de la producerea vopselelor si pigmentilor organici (cu exceptia 06 10) |
| 07 03 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma |
| 07 04 | deseuri de la ppfu produselor de protectie a instalatiilor (cu exceptia 02 01 08 si 02 01 09), agentilor de conservare a lemnului (cu exceptia 03 02) si altor biocide |
| 07 04 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma provenite de la productia de la PPFU produselor de protectie a instalatiilor (cu exceptia 02 01 08 si 02 01 09), agentilor de conservare a lemnului (cu exceptia 03 02) si altor biocide |
| 07 04 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma |
| 07 05 | deseuri de la ppfu produselor farmaceutice |
| 07 05 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma provenite din industria farmaceutica |
| 07 05 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma |
| 07 05 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma |
| 07 06 | deseuri de la ppfu grasimilor, unsorilor, sapunurilor, detergentilor, dezinfectantilor si produselor cosmetice |
| 07 06 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma provenite de la fabricarea grasimilor, unsorilor, sapunurilor, detergentilor, dezinfectantilor si produselor cosmetice |
| 07 06 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma |
| 07 06 99 | alte deseuri nespecificate |
| 07 07 | deseuri de la ppfu produselor chimice innobilate si a produselor chimice nespecificate in lista |
| 07 07 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma de la PPFU produselor chimice innobilate si a produselor chimice nespecificate in lista |
| 07 07 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma |
| 08 | DESEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA SI UTILIZAREA (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI SI EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR SI CERNELURILOR TIPOGRAFICE |
| 08 01 | deseuri de la ppfu vopselelor si lacurilor si indepartarea acestora |
| 08 01 11* | deseuri de vopsele si lacuri cu continut ele solventi organici sau alte substante periculoase |
| 08 01 12 | deseuri de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 11 |
| 08 01 19* | suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase |
| 08 01 20 | suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 19 |
| 08 04 | deseuri de la ppfu adezivilor si cleiurilor (inclusiv produsele impermeabile) |
| 08 04 15* | deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase |
| 08 04 17* | ulei de colofoniu |
| 09 | DESEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICA |
| 09 01 | deseuri din industria fotografica |
| 09 01 03* | solutii de developare pe baza de solventi |
| 11 | DESEURI DE LA TRATAREA CHIMICA A SUPRAFETELOR SI ACOPERIREA METALELOR SI ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROASA |
| 11 01 | deseuri de la tratarea chimica de suprafata si acoperirea metalelor si altor materiale (de ex.: procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalina, de fabricare a anozilor) |
| 11 01 13* | deseuri de degresare cu continut de substante periculoase |
| 12 | DESEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICA SI FIZICA A SUPRAFETELOR METALELOR SI A MATERIALELOR PLASTICE |
| 12 01 | deseuri de la modelarea si tratamentul fizic si mecanic al suprafetelor metalelor si materialelor plastice |
| 12 01 12* | ceruri si grasimi uzate |
| 12 01 16* | deseuri de materiale de sablare cu continut de subsante periculoase |
| 12 03 | deseuri de la procesele de degresare cu apa sau abur (cu exceptia 11) |
| 12 03 01* | lichide apoase de spalare |
| 12 03 02* | deseuri de la degresarea cu abur |
| 13 | DESEURI ULEIOASE si DESEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu exceptia uleiurilor comestibile si a celor din capitolele OS, 12 si 19) |
| 13 07 | deseuri de combustibili lichizi |
| 13 07 01* | ulei combustibil si combustibil diesel |
| 13 07 02* | benzina |
| 13 07 03* | alti combustibili (inclusiv amestecuri) |
| 13 08 | alte deseuri uleioase nespecificate |
| 13 08 01* | namoluri si emulsii de la desalinizare |
| 13 08 02* | alte emulsii |
| 13 08 99* | alte deseuri nespecificate |
| 14 | DESEURI DE SOLVENTI ORGANICI, AGENTI DE RACIRE SI AGENTI DE PROPULSARE (cu exceptia 07 si 08) |
| 14 06 | deseuri de solventi organici, agenti de racire si agenti de propulsare pentru formarea spumei si a aerosolilor |
| 14 06 02* | alti solventi halogenati si amestecuri de solventi |
| 14 06 03* | alti solventi si amestecuri de solventi |
| 14 06 04* | namoluri sau deseuri solide cu continut de solventi halogenati |
| 14 06 05* | namoluri sau deseuri solide cu continut de alti solventi |
| 16 | DESEURI NESPECIFICATE IN ALTA PARTE |
| 16 01 | vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru transport in afara drumurilor) si deseuri de la dezmembrarea vehiculelor casate si intretinerea vehiculelor (cu exceptia 13, 14, 16 06 si 16 08) |
| 16 01 13* | lichide de frana |
| 16 01 14* | fluide antigel cu continut de substante periculoase |
| 16 03 | grupe nespecificate si produse neobisnuite |
| 16 03 03* | deseuri anorganice cu continut de substante periculoase |
| 16 03 04 | deseuri anorganice, altele decat cele specificate la 16 03 03 |
| 16 03 05* | deseuri organice cu continut de substante periculoase |
| 16 03 06 | deseuri organice, altele decat cele specificate la 16 03 05 |
| 16 07 | deseuri de la curatarea cisternelor de transport si de stocare (cu exceptia 05 si 13) |
| 16 07 08* | deseuri cu continut de titei |
| 16 07 09* | deseuri continand alte substante periculoase |
| 16 07 99 | alte deseuri nespecificate |
| 16 10 | deseuri lichide apoase destinate tratarii in afara unitatii |
| 16 10 01* | deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 16 10 03* | concentrate apoase cu continut de substante periculoase |
| 17 | DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI (INCLUSIV PAMANT EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE) |
| 17 03 | amestecuri bituminoase, gudron de huila si produse gudronate |
| 17 03 03* | gudron de huila si produse gudronate |
| 19 | DESEURI DE LA INSTALATII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STATIILE DE EPURARE A APELOR UZATE SI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU APA SI UZ INDUSTRIAL |
| 19 02 | deseuri de la tratarea fizico-chimica a deseurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare) |
| 19 02 08* | deseuri lichide combustibile cu continut de substante periculoase |
| 19 02 10 | deseuri combustibile, altele decat cele specificate la 19 02 08 si 19 02 09 |
| 19 02 11* | alte deseuri cu continut de substante periculoase |
| 19 07 | levigate din halde |
| 19 07 02* | levigate din depozite de deseuri cu continut de substante periculoase |
| 19 07 03* | levigate din depozite de deseuri, altele decat cele spacificate la 19 07 02 |
| 19 08 | deseuri nespecificate de la statiile de epurare a apelor reziduale |
| 19 08 09 | amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei clin sectorul uleiurilor si grasimilor comestibile |
| 19 11 | deseuri de la regenerarea uleiurilor |
| 19 11 02* | gudroane acide |
| 19 11 04* | deseuri de la spalarea combustibililor cu baze |
| 19 13 | deseuri de la lucrari de remediere a solului si apelor subterane |
| 19 13 07* | deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase |
| 20 | DESEURI MUNICIPALE SI ASIMILABILE DIN COMERT, INDUSTRIE, INSTITUTII, INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT |
| 20 01 | fractiuni colectate separat (cu exceptia 15 01) |
| 20 01 13* | solventi |
| 20 01 25 | uleiuri si grasimi comestibile |
| 20 01 26* | uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la 20 01 25 |

Nota:

Societatea are incheiate contracte cu firme autorizate pentru preluarea deseurilor rezultate din desfasurarea pe amplasament a activitatii de tratare si valorificare deseuri periculoase.

Titularul  activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea acestora, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se impactul asupra mediului.

- Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri.

- Eliminarea sau recuperarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum s-a precizat in Capitolul 12 al prezenta autorizatie si in conformitate cu legislatia nationala in domeniu. Nu trebuie eliminate sau recuperate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului, fara a informa in prealabil autoritatea competenta pentru protectia mediului si fara acordul scris al acestuia.

- Prezenta autorizatie se va aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare.

- Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate numai de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri; deseurile trebuie transportate numai de la amplasamentul instalatiei la amplasamentul de recuperare/eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in conformitate cu legislatia si protocoalele nationale. Transportul deseurilor se va efectua conform Hotararii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

- Producatorul/detinatorul de deseuri are obligatia de a efectua operatiunile de tratare  sau de a transfera aceste operatiuni unui operator  economic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor  sau unui operator public  ori privat de colectare a deseurilor.

- Producatorul/detinatorul care transfera deseuri catre una din persoanele  fizice ori juridice prevazute mai sus, in vederea efectuarii unor operatiuni de tratare preliminara  operatiunilor de valorificare sau eliminare completa, nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operatiunilor de valorificare ori  de eliminare completa.

- Operatorii care produc, valorifica, colecteaza sau transporta deseuri periculoase trebuie sa asigure conditiile necesare pentru depozitarea separata a diferitelor categorii de deseuri periculoase, in functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu.

- Titularul de activitate este obligat sa colecteze uleiurile minerale pe categorii, in recipiente metalice prevazute cu inchideri de siguranta si predate persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activitati de valorificare sau eliminare. Depozitarea temporara a lor se va face pe platforme betonate, in spatii protejate de precipitatii (cu copertina, acoperis, etc.) cu respectarea legislatiei.

- Conform H.G. nr. 235/2007 – privind gestionarea uleiurilor uzate, art. 4, se interzice titularului de activitate urmatoarele:

- deversarea uleiurilor uzate in apele de suprafata, apele subterane, apele marii teritoriale şi în sistemele de canalizare;

- evacuarea pe sol sau depozitarea in conditii necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum şi abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea şi incinerarea acestora;

- valorificarea şi incinerarea uleiurilor uzate prin metode care genereaza poluare peste valorile limita admise de legislatia in vigoare;

- amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevazute in anexa nr. 1 si/sau cu alte tipuri de uleiuri continand bifenili policlorurati ori alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de substante şi preparate chimice periculoase;

- amestecarea uleiurilor uzate cu motorina, ulei de piroliza, ulei nerafinat tip P3, solventi, combustibil tip P şi reziduuri petroliere şi utilizarea acestui amestec drept carburant;

- colectarea, stocarea şi transportul uleiurilor uzate in comun cu alte tipuri de deseuri;

- gestionarea uleiurilor uzate de catre persoane neautorizate;

- utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

- Operatorii economici autorizati să desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate sunt obligati să intocmească planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora. Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.

- Operatorii economici autorizati să desfasoare activitati de valorificare a uleiurilor uzate prin regenerare sau prin alte operatii de valorificare a acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, au urmatoarele obligatii:

- sa valorifice uleiurile uzate utilizand tehnologii şi instalatii care sa asigure protectia corespunzatoare a sanatatii populatiei şi a mediului;

- sa preleve probe si sa efectueze analiza uleiului uzat la receptie conform legislatiei in vigoare, in vederea verificarii calitatii declarate;

- sa verifice si sa controleze dacă uleiul de baza obtinut prin procesul de regenerare corespunde specificatiilor tehnice de calitate in vigoare pentru sortimentul respectiv;

- sa pastreze evidenta privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia si datele de identificare ale operatorilor economici de la care primeste ulei uzat in vederea valorificarii, cantitatea regenerata, respectiv valorificata printr-o alta operatie, precum si inregistrarea cantitatii de ulei uzat care nu poate fi valorificat;

- sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevazute la punctul anterior.

- Operatorii care valorifica deseurile au urmatoarele obligatii:

- sa detina spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor;

- sa evite formarea de stocuri de deseuri ce urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse rezultate in urma valorificarii, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati;

- sa foloseasca cele mai bune tehnologii disponibile si care nu implica costuri excesive pentru valorificarea deseurilor;

- sa supuna eliminarii finale reziduurile rezultate din valorificarea deseurilor.

- Procesele si metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa nu puna in pericol sanatatea populatiei si a mediului, respectand in mod deosebit urmatoarele:

- sa nu prezinte riscuri pentru apa, aer, sol, fauna sau vegetatie;

- sa nu produca poluare fonica sau miros neplacut;

- sa nu afecteze peisajul sau zonele protejate/zonele de interes special.

- Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta persoana sunt ambalate si etichetate in conformitate cu standardele nationale, europene si cu oricare alte standarde  in vigoare  privind etichetarea.

- Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus in orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale Agentiei pentru inspectie, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei.

- O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la Agentie ca parte a Raportului Anual de Mediu pentru amplasament .

- Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor si recomandarile celor mai bune tehnici disponibile.

- Deseurile vor fi depozitate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului si a apei.

- Stocarea tuturor produselor sau deseurilor solide sau lichide susceptibile sa provoace poluarea mediului se va face pe soluri impermeabile mentinute in buna stare si care garanteaza imposibilitatea infiltrarii poluantilor in sol.

- Zonele de depozitare vor fi marcate si semnalizate, cu precizarea capacitatii si a perioadei de depozitare a deseurilor.

- Operatorul va lua toate masurile necesare in conceperea si exploatarea instalatiilor, intervenind in procese, pentru a evita sau limita producerea deseurilor, pentru a asigura buna lor gestionare si pentru a le elimina in conditii care sa nu aduca nici un prejidiciu mediului.

- Se vor lua toate masurile pentru ca :

- magaziile sa fie in permanenta curate fara a genera miros;

- ambalajele sa fie identificate numai prin indicatiile referitoare la deseuri;

- deseurile conditionate, in ambalaje, sa fie stocate numai in zonele stabilite;

- raspandirea sa fie redusa.

- Este interzisa incinerarea deseurilor in aer liber indiferent de natura lor, cu exceptia deseurilor necontaminate utilizate ca si combustibil in timpul exercitiilor de stingerea incendiilor.

- Deseurile de ambalaje industriale vor fi eliminate cu respectarea legislatiei in vigoare.

# INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile HG nr. 804/2007.

## 12.1 Generalitati

- Titularul activitatii este obligat sa rezolve pe niveluri de competenta problemele de mediu, in functie de amploarea acestora.

- Titularul activitatii este obligat sa informeze autoritatilor competente si populatia in caz de eliminari accidentale de poluanti in mediu.

- Titularul activitatii este obligat sa asigure monitorizarea tuturor indicatorilor de mediu.

- Operatorul are obligatia sa asiste persoanele imputernicite cu inspectia, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii, toate documentele relevante si sa le faciliteaza controlul activitatilor si prelevarea de probe.

- Operatorul are obligatia sa asigure functionarea in bune conditii a sistemului de monitorizare si control al poluantilor pe raza de incidenta a activitatii desfasurate, in scopul prevenirii si evitarii riscurilor tehnologice si eliberarii accidentale de poluanti in mediu.

## 12.2 Inventarul substantelor si preparatelor periculoase prezente pe amplasament

    - Titularul de activitate trebuie sa detina documente care ii permit sa cunoasca natura si riscurile substantelor si preparatelor periculoase prezente in instalatiile sale (cu precadere fisele de securitate). Se va actualiza, ori de cate ori este nevoie, inventarul si stocurile de substante si preparate periculoase prezente pe amplasament.

    - Operatorul va avea o situatie actualizata zilnic care indica natura si cantitatea maxima a produselor periculoase pe care le detine, cu un plan general de stocare anexat. Acesta situatie va fi pusa la dispozitia autoritatii pentru protectia mediului si inspectoratului pentru situatii de urgenta.

    - Containerele, rezervoarele si celelalte ambalaje vor avea inscriptionate cu caractere lizibile numele produselor si simbolurile de pericol, conform reglementarilor referitoare la etichetarea substantelor si compusilor chimici periculosi – H.G. nr. 1408/2008 - privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor chimice periculoase.

### 12.3 Supravegherea platformei industriale

- Platforma industriala va fi supravegheata in permanenta.

- Platforma industriala va fi protejata impotriva intruziunilor.

- Responsabilul de amplasament cu managementul securitatii va lua toate masurile ca o persoana competenta in domeniul securitatii sa poata fi alertata si sa intervina rapid in locul in care este nevoie.

### 12.4 Accesul si circulatia in interiorul obiectivului industrial

- Se vor lua masuri pentru a evita lovirea sau deteriorarea instalatiilor, unitatilor de stocare sau anexele lor de catre vehicule sau alte masini. In special viteza de deplasare a vehiculelor va fi limitata in interiorul obiectivului.

- Caile de circulatie si acces trebuie sa fie bine delimitate, curatite in permanenta si eliberate de orice obiect care ar putea impiedica circulatia. Aceste zone de circulatie trebuie sa fie amenajate astfel incat masinile de pompieri sa poata interveni fara dificultate.

### 12.5 Legarea la pamant a instalatiilor electrice

- Instalatiile electrice trebuie realizate si intretinute conform normelor de protectia muncii in vigoare.

- Verificarea ansamblului instalatiei electrice se face cel putin o data pe an, de o societate de specialitate, care va mentiona explicit in raportul sau, defectiunile observate.

### 12.6 Proceduri de exploatare destinate prevenirii accidentelor

Manipularea si operarea in conditii de risc a instalatiilor ar putea avea consecinte asupra securitatii publice si sanatatii populatiei. Fazele de pornire si oprire, functionare normala, mentenanta, fac obiectul unor proceduri de exploatare scrise, puse la dispozitia celor care lucreaza in instalatiile respective.

Aceste proceduri obligatorii prevad in special :

  - modalitatile de operare ;

  - frecventa verificarii dispozitivelor de securitate si de tratare a poluarii si de disconfort creat de instalatii ;

  - instructiunile de intretinere si curatire, periodicitatea acestor operatii si obligatiile inainte de a incepe aceste operatii ;

  - modalitatea de intretinere si utilizare a echipamentelor de reglare si a dispozitivelor de securitate.

Inainte de punerea in functiune a  unor noi instalatii, se va face receptia tuturor lucrarilor realizate, iar demarajul se va face in prezenta unei echipe de tehnicieni competenti.

### 12.7 Verificari periodice

- Instalatiile, aparatele si depozitele in care sunt stocate substante si preparate periculoase, ca si mijloacele de interventie in caz de pericol, fac obiectul unor verificari periodice.

- Titularul de activitate are obligatia de a asigura functionarea in bune conditii a sistemului de monitorizare si control al poluantilor pe raza de incidenta a activitatii desfasurate, in scopul prevenirii si evitarii riscurilor tehnologice si eliberarii accidentale de poluanti in mediu.

- Titularul de activitate are obligatia sa asiste persoanele imputernicite cu inspectia, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii, toate documentele relevante si sa le faciliteze controlul activitatilor si prelevarea de probe.

### 12.8 Interdictia de foc

Este interzisa aducerea focului sub orice forma in zonele cu risc de incendiu, explozie, in afara de interventiile ce fac obiectul unui permis de interventie.

### 12.9 Instruirea personalului

- Instruirea personalului privind siguranta instalatiilor si managementul situatiilor de urgenta se va face periodic. Se va respecta procedura privind instruirea, scolarizarea si/sau perfectionarea angajatilor si a colaboratorilor (dupa caz).

- Se vor elabora proceduri specifice penru a verifica nivelul de cunoastere de catre personal a riscurilor existente in instalatii.

### 12.10 Mentenanta si lucrari de reabilitare

- Orice lucrari sau interventii sunt precedate, chiar inainte de incepere, de o inspectie la fata locului pentru a verifica daca masurile stabilite sunt respectate.

- La sfarsitul lucrarilor, se face receptia pentru a verifica daca s-au executat corect, pentru evacuarea materialelor de santier - se verifica amplasamentul corect al instalatiilor si se certifica acest lucru.

- Anumite interventii stabilite, de intretinere simpla si realizate de personalul propriu pot fi stabilite intr-o procedura simplificata.

- Punerea in functiune a unor unitati noi este precedata de receptia lucrarilor care atesta ca instalatiile sunt apte de functionare.

- Orice interventie prin punct cald asupra conductelor care contin combustibil nu poate fi efectuata decat dupa golirea completa a conductei respective.

- La sfarsitul lucrarilor se face verificarea unei etanseitati perfecte a conductelor. Aceasta verificare se face pe baza unei proceduri scrise. Verificarile si rezultatele lor sunt consemnate in scris.

- Sudorii vor detine o atestare scrisa asupra aptitudinii profesionale specica modului de asamblare pe care-l au de efectuat.

### 12.11 Echipamente importante  pentru securitate- nu este cazul

- Echipamentele sunt confectionate de maniera sa reziste la actiunea substantelor si preparatelor  manipulate si in mediul de functionare al instalatiei (soc,coroziune, etc.).

- Orice defectiune in sistemele de transmitere si tratare a informatiei este detectata automat.

- Alimentarea si transmiterea comenzilor se realizeaza in « securitate pozitiva » (functionare normala si in pana de curent). Acestea sunt controlate periodic si mentinute in stare de functionare dupa proceduri scrise.

### 12.12 Sisteme de alarma si securizare a instalatiilor

Sistemele de alarma si securizare a instalatiilor permit, in caz de depasire a pragurilor critice prestabilite, de a alarma personalul de supraveghere in cazul unui accident si de a securiza instalatiile susceptibile a provoca consecinte grave asupra vecinatatilor si mediului.

### 12.13 Alimentarea electrica

Echipamentele si sistemele de securizare a instalatiilor trebuie sa functioneze si in cazul intreruperii curentului electric.

### 12.14 Utilitati destinate exploatarii instalatiilor

Titularul de activitate asigura in permanenta furnizarea sau accesul la utilitatile necesare functionarii echipamentelor de alarmare si a celor care concura la securizarea instalatiilor. –

12.15 Organizarea amplasamentului

- Titularul de activitate trebuie sa elaboreze o procedura scrisa privind verificarea etanseitatii cuvelor de retentie si a recipientilor de stocare.

- Verificarile, operatiile de intretinere si de vidanjare se vor nota intr-un registru care se va pune la dispozitia autoritatilor competente pentru inspectie.

### 12.16 Etichetarea substantelor si preparatelor periculoase

- Butoaiele, rezervoarele si alte ambalaje, recipientii ficsi de stocare ai substantelor si preparatelor chimice periculoase cu un volum superior de  800 l sunt etichetate intr-o forma vizibila, cu numele exact al continutului, numarul CAS si simbolul de pericol, conform reglementarilor specifice.

- Ariile de stocare permanenta a recipientilor cu substante si preparate periculoase, se eticheteaza vizibil cu simbolurile de pericol.

### 12.17 Rezervoare

- Rezervoarele trebuie construite din materiale adaptate produselor ce sunt stocate, pentru a evita riscul unor reactii periculoase.

- Canalizarile trebuie instalate la adapost de socuri mecanice si sa prezinte toate garantiile de rezistenta la actiunile mecanice, fizice si chimice.

### 12.18 Reguli de compatibilitate in stocare

- Rezervoarele sau recipientele care contin produse incompatibile nu trebuie asociate aceleiasi retentii.

- Stocarea lichidelor inflamabile si a altor produse toxice, corozive sau periculoase pentru mediu nu este autorizata a se realiza sub nivelul solului, decat in rezervoare- fosa zidite, sau asimilate.

- Titularul de activitate vegheaza ca volumele potentiale de retentie sa ramana disponibile in permananta. Asfel, apele pluviale  trebuie eliminate din acestea, de cate ori este necesar.

### 12.19 Transport, incarcare, descarcare

- Zonele de incarcare si descarcare a vehiculelor cisterna, de stocare si manipulare a produselor periculoase, solide sau lichide (sau lichefiate) trebuie sa fie etanse, construite din materiale ignifuge, echipate astfel incat sa poata prelua apele de spalare si produsele scurse accidental si care sa permita vidanjarea , in cazul unei eventuale scurgeri.

- Rezervoarele sunt echipate cu dispozitive care permit verificarea nivelului de umplere in orice moment si care impiedica deversarea in cursul umplerii lor. Dispozitivul de supraveghere este prevazut cu o alarma de nivel inalt. In lipsa unui astfel de dispozitiv, supravegherea vizuala se realizeaza de catre un operator, in imediata vecinatate a rezervorului care se incarca.Acest operator trebuie sa poata opri incarcarea in orice moment.

### 12.20 Protectia individuala a personalului de interventie

  - Masti sau aparate respiratorii specifice gazelor sau emisiilor toxice ce pot rezulta in situatii de risc, sunt puse la dispozitia intregului personal de interventie si supraveghere sau care sta  in interiorul zonelor toxice.

  - Aceste mijloace de protectie individuala sunt accesibile in orice circumstanta , atat in interventii normale cat si accidentale.O rezerva de aparate respiratorii de interventie este asigurata in cel putin doua sectoare protejate ale amplasamentului si in sens opus directiei vantului.

### 12.21 Resurse de apa si spuma

Titularul de activitate trebuie sa dispuna de propriile mijloace de lupta contra incendiilor, specifice riscurilor induse de substantele/preparatele chimice existente:

- o rezerva de apa de incendiu;

- o rezerva de emulsii adaptate produselor prezente pe amplasament;

- extinctoare in numar si de calitate adaptata riscurilor ce pot apare, trebuie sa fie judicios repartizate in amplasament si in special in apropierea depozitelor de materiale combustibile si a zonelor de incarcare a produselor si deseurilor;

- robinete de incendiu armate;

- rezerve de nisip repartizate uniform, in cantitati adaptate riscurilor, lopeti.

### 12.22 Reguli de securitate

- Dispozitiile prezentei autorizatii sunt incluse in procedurile si instructiunile de lucru care sunt actualizate permanent si tinute in locuri accesibile personalului de deservire.

- Aceste reguli indica in special:

  - interdictia de a folosi focul, neautorizat, in instalatiile care detin substante/preparate periculoase care pot fi la originea unui sinistru (incendiu, explozie..);

  - procedurile de oprire in regim de urgenta si securizare a unei instalatii (electricitate, retele de fluide..);

  - masurile ce trebuie luate in caz de scurgere a unor substante periculoase, in canalizare si in particular, conditiile de evcuare a deseurilor si apelor impurificate in caz de imprastiere accidentala;

  - mijloacele de stingere ce trebuie utilizate in caz de incendiu;

  - procedura de alerta cu numerele de telefon a responsabilului si grupei de interventie de pe platforma, in caz de sinistru;

  - procedura de izolare a amplasamentului cu scopul de a preveni orice imprastiere a pouarii in receptorii naturali.

## 12.23 Rezerve de siguranta

- Operatorul va dispune de rezerve de produse sau materiale consumabile folosite in mod curent sau ocazional pentru a asigura protectia mediului (inhibatori lichizi, produse absorbante, produse de neutralizare).

## 12.24 Riscurile de incendiu, explozie si intoxicare

  - Operatorul trebuie sa asigure permanent intretinerea dispozitivelor de reglare, control, semnalizare si siguranta.

- Mentinerea starii de operativitate si intretinerea periodica a cuvelor de retentie si a instalatiilor aferente acestora.

- Un program de verificare  a tuturor rezervoarelor si conductelor subterane trebuie initiat pentru a asigura faptul ca toate structurile sunt verificate cel putin o data la trei ani. Un raport privind aceste verificari trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu.

- Toate flansele si valvele de pe conductele de suprafata folosite pentru transportul de substante, trebuie sa faca subiectul verificarilor vizuale saptamanale sau al altor modalitati de monitorizare a scurgerilor agreate de Agentie; toate aceste verificari trebuie facute in conformitate cu normele ISCIR pentru conducte si utilaje.

# MONITORIZAREA ACTIVITATII

    - Monitorizarea se va efectua prin doua tipuri de actiuni:

- supravegherea din partea organelor abilitate si cu atributii de control;

- automonitorizarea;

    - Automonitorizarea este obligatia societatii conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului – aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata şi  completata prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 si are urmatoarele componente:

- monitoringul emisiilor si calitatii factorilor de mediu;

- monitoringul tehnologic/monitoringul variabilelor de proces;

- monitoringul post-inchidere;

    - Automonitorizarea emisiilor in faza de exploatare are ca scop verificarea conformarii cu conditiile impuse de autoritatile competente. Automonitoringul emisiilor consta in urmarirea concentratiilor de poluanti.

    - Titularul activitatii este obligat sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, in forma adecvata, stabilita prin prezenta autorizatie si la termenele solicitate.

    - Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu  acordul scris al Agentiei dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

    - Titularul activitatii este obligat sa transmita la A.P.M. Prahova orice alte informatii solicitate, sa asiste si sa puna la dispozitie datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii pentru verificarea respectarii prevederilor prezentei autorizatii.

    - Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la urmatoarele puncte de prelevare si monitorizare:

-    sursele de zgomot pe amplasament;

-    zone de depozitare a deseurilor pe amplasament;

-    evacuarea apelor meteorice;

-    surse de alimentare cu apa aflate pe amplasament.

    - Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii mediului se va organiza in cadrul societatii si şi va fi verificată prin măsurători paralele efectuate de laboratoare terţe acreditate, si va fi coordonata de persoane din cadrul unitatii numite cu decizie de catre conducere.

## 13.1 AER - Emisii

Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii aerului se va realiza conform tabelului de mai jos:

| Instalatia | Cuptorul tehnologic / cazanul | Punct de emisie | Indicatori | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalatia de distilare in vid | Arzator FBR pentru cazan de abur tip MEGA PREX N 750 Arzator FBR cuptor tehnologic Tip combustibil: combustibil lichid usor (CLU) | Coş evacuare gaze arse aferent centralei termice, cu caracteristicile: - Dn = 0,254 m - H = 10 m | Monoxid de carbon (CO) | trimestrial | Conform metodelor de prelevare si de analiza stabilite de Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Norme Europene sau alte metode echivalente. |
|  |  |  | Oxizi de sulf (SOx) – exprimati in SO2 |  |  |
|  |  |  | Oxizi de azot (NOx) – exprimati in NO2 |  |  |
|  |  |  | Pulberi |  |  |

Nota:

  - Punctul de prelevare probe aer la cosul de evacuare gaze arse se afla la o inaltime  H=4,4 m.

  - Valorificarea rezultatelor obţinute: urmărirea modului de încadrare a concentraţiilor de poluanţi din emisii în limitele impuse în prezenta autorizaţie.

  - Masuratorile pentru determinarea concentratiilor de substante poluante din aer se efectueaza reprezentativ.

  - Titularul activităţi are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă.

  - Titularul activitatii are obligatia de a informa autoritatea competenta pentru protectia mediului asupra rezultatelor masuratorilor, controlului echipamentelor de masurare, precum si asupra tuturor celorlalte operatii legate de activitatea de masurare a emisiilor in aer.

  - Titularul activitatii are obligatia de a anunta imediat autoritatea competenta pentru protecţia mediului la producerea unor avarii, accidente, incidente, etc..

  - Titularul activitatii are obligatia de a monitoriza emisiile de poluanţi în aerul înconjurător, utilizând metodele şi echipamentele stabilite în conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare, şi transmite rezultatele A.P.M. Prahova si G.N.M. – C.J. Prahova.

  - Titularul activitatii are obligatia de a transmite A.P.M. Prahova si G.N.M. – C.J. Prahova toate informaţiile solicitate, în vederea realizării inventarelor de emisii, în conformitate cu metodologia recomandată de Comisia Europeană şi de Agenţia Europeană de Mediu.

  - Titularul activitatii are obligatia de a asigura puncte de prelevare şi control al emisiilor de poluanţi în aer, în conformitate cu prevederile autorizatiei integrate de mediu.

  - Titularul activitatii are obligatia sa informează A.P.M. Prahova si G.N.M. – C.J. Prahova, în cazul înregistrării depăşirii valorilor limită de emisie impuse prin autorizatia integrata de mediu.

## 13.2 APA

### 13.2.1. Apa uzata

Monitorizarea emisiilor in apa uzata se va efectua conform prevederilor tabelului urmator:

| Nr. crt. | Punct de prelevare | Indicatori | Frecventa | Metoda de incercare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate tehnologice rezultate in urma desfasurarii activitatii pe amplasament si ape pluviale posibil impurificate, preluate de S.C. GENTOIL S.R.L. |
| 1. | Bazin subteran, impermeabilizat, vidanjabil cu capacitatea de 60 mc si cu dimensiunile de 10x4x2,7m | pH | Inainte de fiecare evacuare prin vidanjare | Conform metodelor de prelevare si de analiza stabilite de Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Norme Europene sau alte metode echivalente. |
| 2. |  | Materii totale in suspensie |  |  |
| 3. |  | Consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu CCO-Cr |  |  |
| 4. |  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  |
| 5. |  | Azot amoniacal |  |  |
| 6. |  | Fenoli |  |  |
| 7. |  | Sulfuri + H2S |  |  |
| 8. |  | Detergenti sintetici |  |  |
| 9. |  | Plumb |  |  |
| 10. |  | Nichel |  |  |
| 11. |  | Crom total |  |  |
| 12. |  | Zinc |  |  |
| 13. |  | Sulfati |  |  |
| 14. |  | Azotiti |  |  |
| 15. |  | Azotati |  |  |
| 16. |  | Fosfati |  |  |
| Ape uzate menajere |
| 1. | Bazin betonat vidanjabil (V = 20 mc) pentru colectarea temporara a apelor uzate menajere. | pH | Inainte de fiecare evacuare prin vidanjare | Conform metodelor de prelevare si de analiza stabilite de Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Norme Europene sau alte metode echivalente. |
| 2. |  | Materii in suspensie |  |  |
| 3. |  | Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) |  |  |
| 4. |  | Consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu CCOCr |  |  |
| 5. |  | Azot amoniacal (NH4+) |  |  |
| 6. |  | Detergenti sintetici biodegradabili |  |  |
| 7. |  | Substante extractibile cu solventi organici (eter de petrol) |  |  |
| 8. |  | Fosfor total |  |  |

      - Se va realiza analiza calitativa a apelor uzate, in colaborare cu laboratoare de specialitate, pentru poluantii si indicatorii mentionati in tabelul de mai sus..

      - Controlul volumelor si ale nivelelor de incarcare cu poluanti se realizeaza conform prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor.

      - Titularul activitatii trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanti in apa.

      - Titularul activitatii are obligatia sa detina planul de amplasament in care sunt prevazute toate constructiile si conductele subterane.

      - Titularul activitatii are obligatia sa informeze autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire la orice modificare a sistemului actual de evacuare a apelor de pe amplasament.

      - Titularul activitatii are obligatia sa respecte prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor si sa instiinteze in scris autoritatea competenta pentru protectia mediului in cazul revizuirii acesteia.

      - Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate in receptori naturali.

### 13.2.2 Apa subterana

| Nr. crt. | Punctul de prelevare a probei | Indicatori | Frecventa | Metoda de analiza/metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Put de alimentare (un foraj in incinta) – sursa de apa. | pH | Anual | Conform metodelor de prelevare si de analiza stabilite de Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Norme Europene sau alte metode echivalente. |
| 2. |  | Turbiditate | Anual |  |
| 3. |  | Duritate totala | Anual |  |
| 4. |  | Amoniu | Anual |  |
| 5. |  | Azotiti | Anual |  |
| 6. |  | Azotati | Anual |  |
| 7. |  | Clor rezidual | Anual |  |
| 8. |  | Cloruri | Anual |  |
| 9. |  | Fluor | Anual |  |
| 10. |  | Sulfati | Anual |  |
| 11. |  | Fier total | Anual |  |
| 12. |  | Sulfuri si hirogen sulfurat | Anual |  |
| 13. |  | Mangan | Anual |  |
| 14. |  | Crom | Anual |  |
| 15. |  | Plumb | Anual |  |
| 16. |  | Cadmiu | Anual |  |
| 17. |  | Cupru | Anual |  |
| 18. |  | Nichel | Anual |  |
| 19. |  | Zinc | Anual |  |
| 20. |  | Aluminiu | Anual |  |

## 13.3. SOL

| Nr. crt. | Punctul de prelevare a probei | Indicatori | Frecventa | Metoda de analiza/metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | S1 –in partea de vest a bazinului de stocare temporara ape uzate tehnologice. S2 – in exteriorul amplasamentului, la 2 m sud fata de gardul amplasamentului. | Benzen | Anual | Conform metodelor de prelevare si de analiza stabilite de Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Norme Europene sau alte metode echivalente. |
| 2. |  | Toluen | Anual |  |
| 3. |  | Xilen | Anual |  |
| 4. |  | Fenol | Anual |  |
| 5. |  | Total hidrocarburi aromatice (HA) | Anual |  |
| 6. |  | Total HAP | Anual |  |
| 7. |  | Total hidrocarburi din petrol | Anual |  |

- Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.

- Titularul activitatii are obligatia sa detina in depozit o cantitate corespunzatoare de substante absorbante, adecvate pentru controlul oricarei deversari accidentale de produse.

- Se vor evita deversarile accidentale de produse care pot polua solul si implicit apa. In caz contrar, se impune eliminarea efectelor deversarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si restabilirea conditiilor anterioare producerii deversarilor.

- Se vor curata si se vor stropi caile de acces ori de cate ori este nevoie pentru reducerea emisiilor datorate circulatiei autovehiculelor. Emisiile accidentale de praf pe platforme se vor curata dupa caz, manual – in sistem uscat sau prin spalare cu jet de apa.

## 13.4 DESEURI

### 13.4.1 Deseuri tehnologice

- tinerea evidentei deseurilor produse, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare: tipul deseului si codul acestuia, sectie/instalatie, cantitatea produsa, modul de stocare, transport si eliminare;

- colectarea selectiva a deseurilor, evitarea formarii de stocuri, predarea deseurilor reciclabile la agentii economici autorizati pentru valorificare;

c)  determinari privind compozitia chimica si fizica si a caracteristicilor periculoase pentru deseurile periculoase care se elimina de pe amplasament, conform legislatiei in vigoare;

d)  efectuarea transportului de deseuri in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

e)  caracterizarea deseurilor destinate depozitarii in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 95/2005 – privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.

### 13.4.2. Deseuri cu regim special

Uleiuri uzate (H.G. nr. 235/2007 - privind gestionarea uleiurilor uzate).

- asigurarea conditiilor de colectare auleiurilor uzate pe tipuri (recipienti, sptiu amenajat) si predarea lor la unitatile autorizate in colectare/valorificare;

- inscriptionarea vizibila pe recipienti a categoriei de ulei uzat;

  - nedeversarea pe sol, canalizare sau in receptorii naturali a uleiurilor uzate.

## 13.5 ZGOMOT

Se va realiza anual, printr-un set de masuratori, la limita amplasamentului.

Punct de monitorizare :

- Punctul 1 – poarta de acces

## 13.6 MONITORIZAREA TEHNOLOGICA/MONITORIZAREA VARIABILELOR DE PROCES

Monitorizarea tehnologica este o actiune distincta si are ca scop verificarea periodica a starii si functionarii instalatiilor din cadrul societatii analizate.

Instalatia de distilare in vid a uleiurilor uzate, existenta pe amplasament, este dotata cu sisteme complexe de monitorizare automata a parametrilor tipici de operare ai principalelor echipamente/utilaje ale acestei instalatiii, precum si domeniile valorilor acestora.

## 13.7 MONITORIZAREA POST – INCHIDERE

In cazul incetarii definitive a activitatii vor fi realizate si urmarite urmatoarele actiuni:

- golirea bazinelor si conductelor, spalarea lor;

- demolarea constructiilor, colectarea separata a deseurilor din constructii, valorificarea lor sau depozitarea pe o halda ecologica, functie de categoria deseului;

- refacerea, dupa caz, a analizelor din Raportul de amplasament in vederea stabilirii conditiilor amplasamentului la incetarea activitatii.

## 13.8 MIROSURI

- Conform Standardului National nr. 12 574/87 – Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate, emisiile de substante puternic mirositoare nu trebuie sa creeze in zona de impact, miros dezagreabil si persistent, sesizabil olfactiv.

- Titularul activitatii se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

- Titularul activitatii isi va planifica activitatile din care rezulta mirosuri dezagrabile persistente, sesizabile olfactive tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu – se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor (inversiuni termice, timp innorat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari.

- Minimizarea emisiilor, având drept consecinţă şi minimizarea mirosurilor rezultate, se va realiza prin realizarea retehnologizării, conform planului de acţiuni şi prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT).

# RAPORTARI LA AUTORITATEA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

Titularul activitatii va transmite catre A.P.M. Prahova urmatoarele documente

| Nr. crt. | Raport | Termen de raportare |
| --- | --- | --- |
| Aer |
| 1. | Nivelul de emisii trimestrial pentru fiecare poluant | Inceputul fiecarui trimestru pentru trimestrul precedent |
| 2 | Cantitatea anuala a emisiilor conform chestionarelor solicitate de A.P.M. Prahova | Conform termenului din chestionarul transmis de A.P.M. Prahova |
| 3 | Poluantii care intra sub incidenta in H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE. | 30 aprilie al anului in curs pentru anul precedent. |
| Apa uzata |
| 1 | Valorile concentratiilor indicatorilor de calitate ai apelor uzate tehnologice rezultate in urma desfasurarii activitatii pe amplasament si ape pluviale posibil impurificate si preluate de S.C. GENTOIL S.R.L.., precum si a apelor uzate menajere. | Semestrial |
| 2 | Poluantii care intra sub incidenta in H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE. | 30 aprilie anul in curs pentru anul precedent |
| Sol |
| 1. | Valoarea concentratiei anuale a poluantilor monitorizati. | Anual |
| Apa subterana |
| 1 | Calitatea apei din panza freatica - analize din putul de alimentare cu apa existent pe amplasament. | Anual |
| Deseuri |
| 1 | Situatia lunara a gestionarii deseurilor generate, colectate, valorificate | 10 ale lunii urmatoare |
| 2 | Gestiunea uleiurilor uzate colectate/valorificate | Semestrial , pana pe 30 ale lunii urmatoare semestrului |
| 3 | Situatia gestionarii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale. | La solicitarea APM Prahova Data inscrisa in chestionar |
| Alte raportari |
| 1 | Copie dupa Ordinul de plata prin care s-a virat la Fondul de mediu suma aferenta activitatii cu precizarea pe OP a activitatii desfasurate | Lunar |
| 2 | Poluari accidentale imediat dupa producerea acestora | Imediat dupa producerea acestora |
| 3 | Raport Anual de Mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasament | In luna martie a anului urmator raportarii |

Raportul Anual de Mediu va cuprinde:

- Date privind activitatea de productie in anul incheiat.

- Utilizarea materiilor prime, auxiliare si utilitati (consumuri specifice, eficienta energetica).

- Impactul activitatii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, panzei freatice, nivelul zgomotului.

- Sesizari si reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora.

- Calitate, cantitate combustibili utilizati.

- Toate rapoartele trebuie certificate de catre managerul agentului economic, titular al autorizatiei sau de catre alta persoana desemnata de managerul instalatiei.

- La inceputul fiecarui an calendaristic titularul activitatii va consulta autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire la datele de prezentare si a continutului raportarilor.

# OBLIGATIILE  TITULARULUI  ACTIVITATII

- Titularul activitatii este obligat sa utilizeze eficient energia.

- Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la BAT atat pentru partea de tehnologie, cat si pentru monitorizarea emisiilor.

- Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare pentru  prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora.

- Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

- Titularul activitatii este obligat sa respecte prevederile H.G. nr. 1408/2007, privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului.

- Titularul activitatii este obligat sa respecte prevederile H.G. nr. 1403/2007, privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.

- Activitatile autorizate trebuie sa se desfasoare si sa fie controlate astfel incat sa fie respectat nivelurile emisiilor pe factorii de mediu prevazute in autorizatia integrata de mediu.

- In cazul depasirii valorilor privind emisiile ce constituie parte a acestei autorizatii, titularul de activitate va suporta prevederile legislatiei de mediu in vigoare.

- Nici o modificare sau reconstructie afectand activitatea sau orice parte a activitatii, care va rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare in termeni reali sau crestere in ceea ce priveste natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prima, produsele intermediare, produsele sau deseurile generate, sau orice schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului, cu impact semnificativ asupra mediului, nu vor fi realizate sau impuse fara notificare si fara acordul prealabil scris al Agentiei.

- Titularul activitatii trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru furnizarea de instruiri adecvate pentru toti angajatii a caror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului.

- Titularul Autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina o procedura pentru a asigura faptul ca  publicul poate obtine informatii privind performantele de mediu ale titularul.

- Titularul activitatii trebuie sa organizeze structuri proprii specializate pentru protectia mediului.

- Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice A.P.M. Prahova si G.N.M. – C.J. Prahova prin fax si/sau nota telefonica si electronic, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie;

- orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii locale;

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei Autorizatii.

- Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca Valoarea Limita de Emisie stabilita in Capitolul 11. Emisiile in aer rezultate in urma desfasurarii procesului de ardere a combustibililor si in urma desfasurarii proceselor tehnologice nu vor depasi valorile limita de emisie ale poluantilor specifici, stabilite la Capitolul 11.1. – emisii, incepand cu data emiterii Autorizatiei Integrate de Mediu.

- Monitorizarea si analizele fiecarei emisii trebuie realizate asa cum s-a precizat in Cap. 14. Monitorizarea mediului, 14.1. Aer – emisii, un raport privind rezultatele acestei monitorizari trebuie depus la Agentie cu frecventa stabilita in capitolul Raportare si Inregistrare.

- Nici o emisie in apa nu trebuie sa depaseasca Valoarea Limita de Emisie mentionata in Capitolul 11. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu, 11.2.1 Apa uzata, 11.2.2 – Apa subterana a prezentei autorizatii.

- Monitorizarea si analizele trebuie facute asa cum s-a stabilit in Capitolul 14. Monitorizarea mediului, punctele 14.2 Apa (14.2.1 – Apa uzata, 14.2.2 Apa subterana din sursa proprie de alimentare).

- Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze anual masuratori privind zgomotul pe amplasament.

- Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa afecteze prin zgomot zonele din afara amplasamentului.

- Titularul activitatii este obligat sa doteze instalatiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de automonitorizare si sa asigure corecta lor functionare, conform H.G. nr. 195/2005, aprobata prin Legea nr. 265/2006, art. 64, punctul b.

- Mentinerea starii de operativitate si intretinerea periodica a cuvelor de retentie si a instalatiilor aferente acestora.

- Se vor respecta Valorile Limita de Emisie stabilite la Capitolul 11. Concentratii de poluanti - 11.3. – Sol, incepand cu data emiterii Autorizatiei Integrate de Mediu.

- Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile pentru  toti factorii de mediu prevazute in Capitolul 14. Monitorizarea factorilor de mediu.

- Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.

- Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu.

- Titularul activitatii in care sunt prezente substante periculoase are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore si pentru a limita consecintele acestora asupra sanatatii populatiei si asupra calitatii mediului.

- Titularul activitatii trebuie sa elaboreze Planul de interventie pentru situatii accidentale, conform H.G. nr. 235/2007, art. 4, lit. 2), asigurand conditiile de aplicare ale acestuia si il va transmite la A.P.M. Prahova, in format de hartie si pe suport electronic, semnat si stampilat de conducerea unitatii.

- Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii; trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii; un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu.

- Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asa maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.

- Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publica care sa fie disponibil publicului, la cerere, la sediul unitatii; acest dosar trebuie sa contina: Autorizatia, Solicitarea, Raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera adecvate.

- Toate cuvele de retentie trebuie testate cel putin o data la trei ani. Un raport al acestor testari trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu.

- Un program de testare si verificare a tuturor conductelor subterane trebuie initiat pentru a asigura faptul ca toate structurile sunt testate cel putin o data la trei ani. Un raport al acestor testari trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu.

- Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la urmatoarele puncte de prelevare si monitorizare:

- sursele de zgomot pe amplasament;

- zone de depozitare a deseurilor pe amplasament;

- evacuarea apelor meteorice;

- puturi de alimentare cu apa, existente pe amplasament.

- Operatorul are obligatia de a notifica, potrivit cerintelor si termenelor stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 15/2009, Agentia pentru Protectia Mediului Prahova cu privire la amenintarea iminenta cu un prejudiciu sau la producerea acestuia.

- Operatorului de activitate i se recomanda elaborarea unor practici pentru a minimiza riscurile de daune, pe baza evaluarilor de impact asupra mediului si/sau a evaluarilor de risc.

- Conform art. 14, punctul 4 din O.U.G. nr. 195 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 164/2008, operatorul de activitate, are obligatia sa informeze autoritatea de mediu si populatia, in cazul eliminarilor accidentale de poluanti in mediu, in caz de accident major sau orice eveniment cu impact negativ asupra mediului.

# MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

- Dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - modificata şi  completata prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 - se aplică în mod corespunzător în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii.

In acest sens, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

- In termen de 60 zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile mentionate mai sus, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr – un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in actele intocmite au un caracter public (O.U.G. nr. 195/2005, art. 10, alin. 1,2,3).

- In cazul incetarii definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor parti din instalatie, titularul activitatii trebuie sa dezvolte un  plan de inchidere agreat de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Planul de inchidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului tehnic general (pct. 18). In planul de inchidere trebuie sa fie incluse minimum urmatoarele:

- scurgerea sau spalarea conductelor si vaselor si golirea lor completa de orice continut potential periculos;

- depunerea la autoritatea competenta pentru protectia mediului a planurilor tuturor conductelor, instalatiilor si rezervoarelor subterane/suprafata;

- orice masura de precautie specifica, necesara pentru asigurarea faptului ca demolarea cladirilor sau a altor structuri nu cauzeaza poluare in aer, apa sau sol;

- masuri pentru reconstructia ecologica a terenului afectat istoric prin activitatile desfasurate pe amplasament;

- testarea solului pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate si necesitatea remedierii lui in vederea redarii zonei intr-o stare satisfacatoare.

- Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui in practica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a titularului autorizatiei.

- Dezafectarea, demolarea instalatiei si constructiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului.

- In cazul  inchiderii definitive a unei instalatii, operatorul va prezenta autoritatii de mediu, un dosar cu planul reactualizat al terenurilor aferente instalatiei si un memoriu asupra starii amplasamentului.

In cazul incetarii definitive a activitatilor desfasurate in prezent de S.C. BORSENIA S.R.L.  se va aplica Planul de inchidere elaborat de operator, care include urmatoarele etape principale:

A. Activităţi preliminare de elaborare a următoarelor documentaţii:

- Elaborarea unui Proiect tehnic de inchidere si dezafectare a instalatiei de tratate si valorificare deseuri periculoase.

- Solicitarea si obtinerea acordului de mediu pentru lucrarile de dezafectare a instalatiei de tratare si valorificare deseuri periculoase.

- Bilanturi de mediu pentru incetarea definitiva a activitatilor societatii, în scopul stabilirii măsurilor şi etapelor prevăzute în continuare, pentru evitarea oricăror riscuri de poluare şi refacerea zonei.

B. Încetarea activităţilor productive

Se opresc treptat instalaţiile tehnologice respectând procedurile specificate în regulamentele de funcţionare ale instalaţiilor şi măsurile de securitate impuse pentru curăţirea echipamentelor, conductelor, etc.

C. Activităţi de curăţire a utilajelor şi echipamentelor, evacuarea produselor şi a deşeurilor rezultate

- Se vor goli complet şi curăţa / spăla vasele în care mai rămân materiale solide sau lichide. Substanţele recuperate din instalaţii se vor depozita temporar pe platformă, în depozitele existente. Lichidele / solidele recuperate se vor depozita în butoaie sau alte recipiente adecvate tipului de produs, care să asigure condiţiile de etanşeitate necesare.

- Produsele finite şi materiile prime existente în depozite se vor elimina de pe amplasament până la epuizarea stocurilor, prin valorificarea de către firme specializate.

- După epuizarea stocurilor, se vor curăţa toate vasele şi rezervoarele care au servit drept depozite de materii prime sau produse finite.

- Se va ţine o evidenţă strictă a materialelor stocate şi / sau evacuate.

- Deşeurile nerecuperabile se vor elimina / valorifica numai prin firme specializate.

D. Activităţi de conservare

- Clădirile refolosibile: clădiri administrative, depozite acoperite, etc., care datorită destinaţiei pe care au avut-o nu pot afecta starea mediului şi sănătatea factorului uman, se vor păstra ca atare pentru valorificare ulterioară, conform intereselor societăţii.

- Se va asigura conservarea (izolarea împotriva umidităţii, protejarea împotriva intemperiilor) şi paza acestor clădiri.

- Conservarea unor echipamente şi / sau instalaţii se va face pentru o perioadă definită de timp, perioadă ce se va stabilii astfel încât, durata să nu afecteze stabilitatea fizică a acestora sau să permită degradarea.

- Conservarea implică toate acele măsuri de curăţire şi / sau inertizare cerute de specificul echipamentului conservat.

E. Activităţi de demontare utilaje, echipamente şi instalaţii auxiliare

După finalizarea tuturor operaţiilor de curăţire şi / sau conservare, se poate trece la eventuala demontare a utilajelor şi echipamentelor.

- Demontarea propriu-zisă a utilajelor şi echipamentelor se va face utilizând metode şi tehnici în funcţie de tipul, mărimea şi destinaţia ulterioară a utilajului / echipamentului. Utilajele metalice de mărime relativ mică (pompe, ventilatoare, vase mai mici) se vor demonta ca atare şi se vor depozita pe platformele betonate.

- Utilajele şi echipamentele care sunt în stare bună se vor valorifica ca atare, iar utilajele care nu se mai pot reutiliza vor fi valorificate prin vânzare la terţi, ca fier vechi.

- Se va demonta aparatura AMC din instalaţii şi, în măsura în care se asigură garanţie viitoare, va fi valorificată.

- Se vor demonta conductele aferente instalaţiilor, acestea urmând a fi valorificate, funcţie de starea fizică, ca materiale şi / sau ca deşeuri feroase / neferoase.

- Se vor demonta instalaţiile electrice. Materialele metalice rezultate la demontarea instalaţiilor electrice (cabluri de cupru, Al, etc.) se vor depozita într-o încăpere închisă, până la valorificarea acestora la firmele specializate.

Uleiurile uzate de la pompe, compresoare, ventilatoare şi condensatoare  vor fi stocate în butoaie metalice, ce vor fi stocate  în magazie, urmând a fi valorificate.

- Utilajele metalice de mari dimensiuni se vor dezmembra, bucăţile de metal rezultate depozitându-se temporar pe platforme betonate, până vor fi valorificate ca deşeuri metalice.

F. Activităţi de curăţare şi ecologizare a amplasamentului

  - Pe platforma propriu-zisă, în locul unde existau instalaţiile de prelucrare a reziduurilor petroliere, se vor realiza investigaţii analitice privind poluarea solului şi a apei freatice. Poluanţii investigaţi sunt cei specifici fabricaţiilor desfăşurate pe amplasament, respectiv: pH, substanţe organice (CCOCr, CBO5, extractibile în eter etilic), azot total, fosfor total, produse petroliere, cloruri, sulfaţi, metale, fenoli, HAP. Metodele de testare utilizate pentru analizarea probelor de sol şi apă subterană vor fi conform standardelor specifice în vigoare.

  - În cazul în care se va constata poluarea semnificativă a solului cu poluanţi puţin solubili, greu levigabili, se va face ecologizarea in-situ a  solului de pe suprafaţa poluată.

  - Pentru poluanţii uşor levigabili se va stabilii un program de monitorizare pe termen lung atât pentru sol cât şi pentru apa freatică.

  - Suprafeţele nepoluate, dar care nu mai au vegetaţie, se vor înierba.

  - Se va verifica întreaga reţea de canalizare, atât din punct de vedere funcţional, cât şi din punct de vedere al poluanţilor acumulaţi în canale. Canalele se vor curăţa, iar cele care vor fi găsite nefuncţionale, se vor închide.

Se va realiza o hartă exactă a canalizării rămasă funcţională pe platformă.

Lucrările se vor realiza numai cu firme specializate şi personal calificat, dotat cu echipament specific de protecţie şi de lucru.

# MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI AMESTECURILOR PERICULOASE

      - Achizitionarea substantelor periculoase, definite conform H.G. nr. 1408/2008 - privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor chimice periculoase si Regulamentului CE nr. 1272/2008 – privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare  a Regulamentului CE nr. 1907/2006, se va face numai in conditiile in care producatorul, importatorul sau distribuitorul furnizeaza Fisa cu date tehnice de securitate, care va permite utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru protectia mediului, a sanatatii si pentru asigurarea securitatii la locul de munca.

      - Recipientii sau ambalajele substantelor si amestecurilor chimice periculoase trebuie sa asigure:

- prevenirea pierderilor de continut prin manipulare, transport sau depozitare;

- sa fie etichetate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1272/2008 - privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor;

      - Titularul activitatii va utiliza informatiile din Fisele cu date tehnice de securitate ale substantelor si amestecurilor chimice periculoase utilizate in instalatie pentru gestiunea corespunzatoare a acestora.

      - Se vor lua urmatoarele masuri generale:

- depozitarea substantelor si amestecurilor chimice periculoase se va face tinand seama de compatibilitatile chimice si de conditiile impuse de furnizori;

- magaziile vor avea asigurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu: sol, apa, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la actiunea chimica, incaperile vor fi bine aerisite, protejate impotriva intrarii persoanelor straine.

      - Gestiunea acestor substante se va realiza de catre persoane instruite, care vor cunoaste masurile ce trebuiesc luate in cazul unui accident.

      - Se vor afla in stoc materiale absorbante si de neutralizare a scurgerilor accidentale.

      - Titularul activitatii in care sunt prezente substante periculoase are obligatia de a:

- lua toate masurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore si pentru a limita consecintele acestora asupra sanatatii populatiei si asupra calitatii mediului si sa anunte iminenta unor descarcari neprevazute sau accidente autoritatilor pentru protectia mediului si de aparare civila;

- elimina, in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, substantele si amestecurile periculoase care au devenit deseuri si sunt reglementate in conformitate cu legislatia specifica.

      - Conform Regulamentului 1907/2006 REACH: “Producatorii de substante/amestecuri   chimice sunt obligati sa gestioneze substantele chimice conform Fiselor cu Date de Securitate intocmite in conformitate cu Anexa I a Regulamentul nr. 453/2010. Substantele se vor folosi numai pentru utilizarile prezentate in Fisa cu Date de Securitate. Producatorii au obligatia elaborarii Fiselor cu Date de Securitate conformitate cu Anexa I a Regulamentul nr. 453/2010.

| Nr. crt. | Denumirea substanţei periculoase | Fraze de risc | Cantitate (UM/an) | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Titei | R 45 | 240 t | Depozitat in rezervorul metalic suprateran R5 cu o capacitate de 28 m³. |

# EVIDENTE

Titularul activitatii va inregistra si tine evidenta urmatoarelor informatii, conform responsabilitatilor:

- datele privind functionarea instalatiilor;

- datele privind verificarea si intretinerea instalatiilor, echipamentelor si dotarilor;

- datele privind incidentele, avariile, poluarile accidentale;

- datele privind monitorizarea emisiilor si a calitatii mediului, specificate in capitolul Monitorizare;

- datele solicitate de A.P.M. Prahova si transmise de operator catre autoritatea de mediu, conform capitolului Raportari la unitatea teritoriala si regionala pentru protectia mediului;

- datele privind verificarile si inspectiile in domeniul mediului;

- planurile si programele existente, pentru desfasurare in conditii de siguranta a activitatii;

- autorizatiile detinute pentru desfasurarea activitatii;

- contracte de prestari servicii;

- societatile care efectueaza lucrari pe amplasament;

- modul de indeplinire a masurilor impuse de autoritatile de mediu, in urma inspectiilor efectuate pe amplasament.

Registrele si evidentele se mentin pe durata de functionare a instalatiei autorizate, la compartimentele respective, in format electronic sau registre.

Titularul autorizatiei trebuie sa intocmeasca si sa mentina un dosar pentru informarea publica. Acesta trebuie sa fie disponibil publicului, la cerere, la autoritatea locala de mediu si la sediul societatii si trebuie sa contina: copii ale corespondentei intre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova si titularul autorizatiei, Autorizatia Integrata de Mediu, Raportul Anual de Mediu, precum si alte aspecte pe care operatorul autorizatiei le considera adecvate.

# INSTIINTARI

- Operatorul va informa A.P.M. Prahova, G.N.M. – C.J. Prahova, si populatia din zona in caz de evenimente sau accidente cu impact semnificativ asupra mediului, imediat ce acestea se produc, si va suporta prejudiciile cauzate.

- Operatorul va instiinta A.P.M. Prahova, G.N.M. – C.J. Prahova, in ziua producerii, despre:

  - detectarea oricarei emisii in mediu, care depaseste limita relevanta specificata in autorizatie;

  - detectarea de emisii a unei substante care nu este mentionata in aceasta autorizatie si care a cauzat o poluare;

  - orice disfunctiune, avarie sau oprire a utilajelor, instalatiilor sau activitatilor, care au cauzat sau pot cauza poluarea mediului;

  - orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului;

- Operatorul va transmite A.P.M. Prahova, G.N.M. – C.J. Prahova o instiintare scrisa:

  - la incetarea definitiva a activitatii oricarei parti din instalatia IPPC autorizata;

  - la incetarea activitatii intregii instalatii IPPC autorizate, pentru o perioada posibil a depasi un an si repornirea activitatii in intregime sau partial;

  - in cazul modificarii avizelor si autorizatiilor detinute la data emiterii prezentei autorizatii.

- Operatorul va instiinta in scris A.P.M. Prahova, G.N.M. – C.J. Prahova, in cazul in care apar urmatoarele situatii:

  - orice modificare a datelor de identificare a operatorului de activitate, declarate in solicitare;

  - orice schimbare a operatorului de activitate, preluare de active, vanzare, cesionare, actiuni intreprinse in scopul declararii falimentului, lichidarii;

  - cresterea substantiala a capacitatii (cu cel putin 10 %).

În decursul întregului proces de dezafectare se va asigura paza continuă a obiectivului, pentru a împiedica furturile.

# ACTE NORMATIVE APLICABILE ACTIVITATII DESFASURATA IN INSTALATIA IPPC AUTORIZATA

-Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 – privind protectia mediului, aprobata

prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 164/2008 – pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului.

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare.

- Ordin M.M.G.A. nr. 1158/2005 – pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul M.A.P.A.M. nr. 818/2003 - pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana.

- Ordonanta de Urgenta nr. 68/2007 - privind raspunderea de mediu cu referire la

prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului.

- Ordinul 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare, cu completarile si modificarile ulterioare.

- Ordinul M.M.G.A. nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, cu completarile si modificarile ulterioare.

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in

mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin H.G. nr. 352/2005, H.G. nr. 210/2007.

- H.G. nr. 351/2005 – privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulteriore.

- O.M. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

- H.G. nr. 249/2015- privind modalitatea de gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

- Ordonanta de Urgenta nr. 196/22.12.2005- privind Fondul pentru Mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 370/2003 privind activitatile si

sistemul de autorizare al laboratoarelor de mediu.

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.

- Hotararea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru

aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

- Hotararea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu completarile si modificarile ulterioare.

- Hotararea de Guvern nr. 210/2007 - pentru modificarea si completarea unor acte

normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului.

- Hotararea de Guvern nr. 1408/2007 privind modalitatile de investigare si poluare a

solului si subsolului.

- Hotararea de Guvern nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.

- Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 161/2006 privind clasificarea

calitatii apelor de suprafata.

- H.G. nr. 140/2008 – privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor

Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 – privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

- Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 36/2004 privind

aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei  integrate de mediu.

- Ordin nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii

mediului.

- H.G. nr. 1408/2008 - privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si

preparatelor chimice periculoase.

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- STAS 10009/1988 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

- Ordin ministrului mediului si dezvoltarii durabile, ministrului transporturilor,

ministrului sanatatii publice si ministrului internelor si reformei administrative nr.

152/558/1119/532/2008 – pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor –

limita si a modului de aplicare a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte, in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele din aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 - privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 15 iulie 2008.

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe

teritoriul Romaniei.

- Legea 104/15.06.2011 privind calitatea aerului inconjurator.

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate.

- Legea nr. 458/2002, modificata si completata prin Legea Nr. 311/2004.

- H.G. nr. 170/2004 - privind gestionarea anvelopelor uzate.

- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul.

# GLOSAR DE TERMENI

Autorizatie integrata de mediu – act administrativ emis de autoritatile competente, conform dispozitiilor legale in vigoare, care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

Bilant de mediu – lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate, in scopul cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; in cazul in care bilantul de mediu identifica un impact semnificativ, acesta va fi completat cu un studiu de evaluare a riscului.

Instalatie – orice unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati, prevazute in Anexa nr. 1 a OUG nr. 152/2005 aprobata prin Legea nr. 84/2006, precum si orice alta activitate direct legata tehnic de activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare.

Titularul  activitatii – orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita o putere economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei.

Emisie – evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei.

Poluare – introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura, zgomot, in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari ale acestuia in sensul prevederilor legislatiei in vigoare.

Valori limita de emisie (VLE) – masa, exprimata prin parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp.

Deseuri – orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca.

Deseuri periculoase – deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase.

Folosinta sensibila si mai putin sensibila a terenurilor – tipuri de folosinta ale terenurilor, care implica o anumita calitate a solurilor, caracterizata printr-un nivel maxim acceptat al poluantilor.

Prag de alerta – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, care au rolul de a avertiza autoritatile competente asupra unui impact potential asupra mediului si care determina declansarea unei monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari.

Prag de interventie – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, la care autoritatile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului si reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari.

Substanta periculoasa - orice substanta chimica pura, amestec de substante sau preparate care exista sub forma de materii prime, produse, produse secundare, reziduuri sau produse intermediare, inclusiv acele substante despre care exista presupunerea rezonabila ca vor fi generate in cazul producerii unui accident.

Cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare , care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii , iar in cazul in care acest fapt nu este posibil , pentru reducerea globala a emisiilor si a impactului asupra mediului in intregul sau.

Eliminare - orice operatiune efectuata asupra deseurilor, conform definitiei prevazute in O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, modificata si aprobata prin Legea nr. 426/2001.

Cod CAEN - Nomenclatorul activitatilor din economia nationala.

# DISPOZITII FINALE

- Prezenta Autorizatie va fi valabila pana la data de ...... si poate fi anulata sau revizuita de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova in conformitate cu prevederile legale.

- Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, iar emisiile vor fi evacuate, asa cum s-a stabilit in prezenta Autorizatie Integrata de Mediu. Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse la indeplinire conform conditiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia.

- Titularul activitatii  are obligatia de a solicita:

  - emiterea unei noi autorizatii integrate de mediu cu minim 6 luni de zile inaintea expirarii prezentului act de reglementare;

  - revizuirea autorizatiei integrate de mediu in urmatoarele conditii:

- poluarea cauzata de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;

- schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor, precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor;

- siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducerea de tehnici speciale si masuri de management;

- rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizatie;

- emiterea unor noi reglementari legale.

Beneficiarul are obligatia ca in termenul legal sa declare, sa calculeze si sa verse sumele rezultate in urma desfasurarii respectivelor activitati, conform prevederilor art. 9 din O.U.G. nr. 196/22.12.2005 privind Fondul de Mediu. Suma se plateste la Trezoreria Sector 6 Bucuresti, in contul IBAN al Administratiei Fondului de Mediu nr. RO92TREZ7065017XXX000155.

Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Prezenta AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU este valabila de la ......... pana la ............

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre A.P.M. Prahova, G.N.M. – Comisariatul Judetean Prahova.

Nerespectarea celor prevazute in prezenta Autorizatie Integrata de Mediu conduce la suspendarea acesteia si la incetarea activitatii dupa caz, conform O.U.G. nr. 195/200 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 164/2008,  precum si la sanctionarea celor vinovati.

Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu  cuprinde ..... pagini si a fost emisa in 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Florin Diaconu

Şef Serviciu                                                   	      			 Întocmit,

Avize, Acorduri, Autorizaţii,					               Monica Riciu

Gabriela Munteanu